中华人民共和国交通运输部

公路工程标准施工

招标文件

(2009年版)

(下册)

交公路发〔2009〕221号

自2009年8月1日起施行

关于发布公路工程标准施工招标资格预审文件和

公路工程标准施工招标文件2009年版的通知

交公路发[2009]221号

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委)、天津市市政公路管理局：

为加强公路工程施工招标管理，规范资格预审文件和招标文件编制工作，我部在国家九部委联合编制的《标准施工招标资料预审文件》和《标准施工招标文件》(以下简称《标准文件》)基础上，结合公路工程施工招标特点和管理需要，组织制定了《公路工程标准施工招标资格预审文件》(2009年版)和《公路工程标准施工招标文件》(2009年版)(以下简称《公路工程标准文件》)，现予发布。

《公路工程标准文件》中“申请人须知”、“资格审查办法”、“投标人须知”、“评标办法”和“通用合同条款”等部分，与《标准文件》内容相同的只保留条目号，具体内容见《标准文件》。《标准文件》电子文本可在我部网站(www.moc.gov.cn)“下载中心下载。

《公路工程标准文件》自2009年8月1日起施行，原《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)同时废止，之前根据《公路工程国内招标文件范本》完成招标工作的项目仍按原合同条款执行。

自施行之日起，必须进行招标的二级及以上公路工程应当使用《公路工程标准文件》，二级以下公路项目可参照执行。在具体项目招标过程中，招标人可根据项目实际情况，编制项专用文件，与《公路工程标准文件》共同使用，但不得违反九部委56号令的规定。

请各地交通运输主 管部门加强对《公路工程标准文件》贯彻落实情况的监督检查，并注意收集有关意见和建议，及时向部反馈。

中华人民共和国交通运输部

二OO九年五月十一日

《公路工程标准施工招标文件》

审定委员会

主任委员：李  华

副主任委员：胡  滨	王松波

委      员：熊哲清  陈悦海  解绍璋  吴大元  潘晓东  李  丁  冷曦晨

谢家全  何通海  王登科  陈  飚  朱青云  蒋振雄  王康臣

徐  涛  王淑波  杜会民  李小林  孙国富  孙晓东

编写人员

主    编：石国虎  胡  滨  王松波  高会晋  李伟雄

编写人员：袁  静  彭耀军  王海臣  李锺根  韩  涛  张海斌  阮明华

于  光  王恒斌  王  林  鲍秀铎  肖颂鸿  刘月波  张鸿飞

程  磊  白金岭  王秋远

总 目 录

第一卷(另册出版)

第一章 招标公告/投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款及格式

第五章 工程量清单

第二卷(另册出版)

第六章  图纸(另册)

第三卷(本册出版)

第七章  技术规范

第四卷(另册出版)

第八章 投标文件格式

目   录

第100章 总     则

第101章 通则

第102章 工程管理

第103节 临时工程与设施

第104节 承包人驻地建设

第200章 路    基

第201节 通则

第202节 场地清理

第203节 挖方路基

第204节 填方路基

第205节 特殊地区路基处理

第206节 路基整修

第207节 坡面排水

第208节 护坡、护面墙

第209节 挡土墙

第210节 锚杆、锚定板挡土墙

第211节 加筋土挡土墙

第212节 喷射混凝土和喷浆边坡防护

第213节 预应力锚索边坡加固

第214节 抗滑桩

第215节 河道防护

第300章 路    面

第301节 通则

第302节 垫层

第303节 石灰稳定土底层

第304节 水泥稳定土底基层、基层

第305节 石灰粉煤稳定土底基层、基层

第306节 级配碎(砾)石底基层、基层

第307节 沥青稳定碎石基层(ATB)

第308节 透层和黏层

第309节 热拌沥青混合料面层

第310节 沥青表面处治与封层

第311节 改性沥青及改性沥青混合料

第312节 水泥混凝土面板

第313节 培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

第314节 路面及中央分隔带排水

第400章 桥梁、涵洞

第401节 通则

第402节 模板、拱架和支架

第403节 钢筋

第404节 基础挖空方及回填

第405节 钻孔灌注桩

第406节 沉桩

第407节 挖孔灌注桩

第408节 桩的垂直静荷载试验

第409节 沉井

第410节 结构混凝土工程

第411节 预应力混凝土工程

第412节 预制构件的安装

第413节 砌石工程

第414节 小型钢构件

第415节 桥面铺装

第416节 桥梁支座

第417节 桥梁接缝和伸缩装置

第418节 防水处理

第419节 圆管涵及到虹吸管涵

第420节 盖板涵、箱涵

第421节 拱涵

第500章 隧    道

第501节 通则

第502节 洞口与明洞工程

第503节 洞身开挖

第504节 洞身衬砌

第505节 防水与排水

第506节 洞内防火涂料和装饰工程

第507节 风水电作业及通风防尘

第508节 监控量测

第509节 特殊地质地段的施工与地质预报

第510节 洞内机电设施预埋件和消防设施

第600章 安全设施及预埋管线

第601节 通则

第602节 护栏

第603节 隔离栅和防落网

第604节 道路交通标志

第605节 道路交通标线

第606节 防眩设施

第607节 通信和电力管道与预埋(预留)基础

第608节 收费设施及地下通道

第700章 绿化及环境保护设施

第701节 通则

第702节 铺设表土

第703节 撒播草种和铺植草皮

第704节 种植乔木、灌木和攀缘植物

第705节 植物养护和管理

第706节 声屏障

# 第100章  总  则

## 第 101 节  通   则

### 101.01  范围

1.本规范适用于新建、扩建或改建高等级公路项目及其他公路项目的施工与管理。

2.本规范对工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一章节的施工要求中均对质量标准、质量等级、检验内容和方法等提出了要求。如有未写明之处，应按照国家和交通运输部现行有关规范规定且经监理人批准后执行。

3.本规范仅为方便起见划分为若干章节，阅读时应将本规范视作一个整体。

4.凡本规范或与本规范有关的其他规范及图纸中未规定的细节，或在涉及到任何条款的细节没有明确的规定时，都应认为指的是需经监理人同意的我国公路工程的常规做法。

### 101.02  定义

1.本规范中使用的工程名词术语均采用《道路工程术语标准》(GBJ124—88)、《公路工程技术标准》(JTG B01—2003)、《公路工程名词术语》(JTJ 002—87)等标准文件中所列明的词语及其定义。

2.除合同条款已规定的词语定义外,凡在本规范中使用的下列名词,其含义分别为:

工作或作业：指根据合同条款规定或根据合同合理地推及的，为本工程(包括永久工程和临时工程)施工与维护所需要的劳务(包括管理)、材料、施工设备和其他物品的提供。

图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同提供的任何补充和修改的图纸,包括配套的说明。

施工工艺图：要求承包人提供并提交经监理人批准的施工工艺图表、施工工艺转化图、应力图表、装配图、安装图、结构骨架图或其他补充图纸或类似资料。

3.本规范的编写，分别按章、节、小节、条、款、项、目序列表达。在规范条文中相互引用时，其表示方式示例如下：

300章、400章……

301节、302节……

301.01小节、301.02小节……

301.01-1条、301.01-2条……

301.01-1(1)款、301.01-1(2)款……

301.01-1(1)a项、301.01-1(1)b项……

301.01-1(1)a(a)目、301.01-1(1)a(b)目……

### 101.03  缩写词

1.国家标准、协会标准与行业标准

本规范采用以下缩写词来表示国家、工程建设标准化协会、各工程建设标准主管部门发布的文件、标准与规范。

GB、GB/T、GBJ                                  中华人民共和国国家标准

CECS、SHC                                      中国工程建设标准化协会标准

JG、JG/T、JCJ、JGJ/ T、CJ、CJ/T、CJJ、CJJ/T    中华人民共和国建筑行业标准

JT、JT/T、JTJ、JTJ/T 、JTG                     中华人民共和国交通行业标准(1)

TB、TB/T、TBJ                                  中华人民共和国铁路行业标准

DL、DL/T                                       中华人民共和国电力行业标准

HG、HG/T，HGJ                                  中华人民共和国化工行业标准

SL、SL/T                                       中华人民共和国水利行业标准

YB、YB/T，YBJ                                  中华人民共和国冶金工业行业标准

JCJ                                            中华人民共和国建材工业行业标准

YD、YD/T、YDJ                                  中华人民共和国信息产业行业标准

2.计量支付单位

计量支付单位应采用如下缩写符号：

米(延米)                 m

毫米                     ㎜

微米

平方米                   ㎡

平方毫米                 ㎜2

立方米                   m3

千克                     ㎏

吨                       t

牛(顿)                   N

千牛(顿)                 kN

帕(期卡)                 Pa

千帕(期卡)               kPa

兆帕(期卡)               MPa

摄氏度                   ℃

天                       d

小时                     h

分                       min

秒                       s

### 101.04  标准与规范

1.在工程实施中所采用的材料设备与工艺，应符合本规范及本规范引用的其它标准与规范的相应要求。

2.在工程实施全过程中，所引用的标准或规范如果有修改或新颁，应由发包人决定是否用新标准或规范，承包人应在监理人的监督下按发包人的决定执行。采用新标准、规范所增加的费用由发包人承担。

3.对于工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，能够保证工程达到更高质量要求时，承包人应在42d前报经监理人审批后，方可采用；否则，承包人应严格执行本规范。但这种批准，应不免除承包人根据合同条款规定的任何责任。

4.当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。除非本规范另有规定，在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

a.本规范。

b.中华人民共和国国家标准。

c.有关部门的标准与规范。

### 101.05  承包人的施工机械

1.一般要求

(1)用于工程施工的一切施工机械，必须类型齐全、配套完整并与施工质量和进度相适应，其机械状况应满足工程要求，并能做出保证质量的作业。

(2)施工机械的使用与操作，应不使路基、路面、结构物、邻近的公用设施、财产或其他公路受到损伤、损坏或造成污染。

(3)承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尺管承包人已按承若提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备。承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

2.规范规定的施工机械

(1)如规范要求某项作业需由某种施工机械来完成，则必须使用该种施工机械，除非监理人批准使用其他机械。

(2)如果承包人要求使用非规范所规定的施工机械，则应向监理人提交书面申请，对替换使用的施工机械应充分说明和解释作出这一变动的原因。

(3)上述书面申请必须获得监理人批准后，替换施工机械方可投入使用。同时，丝毫不能免除承包人按合同所规定的任何责任或义务。

(4)如果替换的机械经试用后，监理人判定其作业成果不能满足规范要求，承包人应中止使用该替换机械，并应按照监理人指示仍使用规范要求的施工机械进场，发生的费用由承包人负担。

(5)根据工程的实施，承包人在提交进度计划时应附上一份详细的进场施工机械表。表中应包括各种机械的型号、能量大小、功率、产地、出厂日期、数量以及进入工地的日期，并报监理人批准。承包人应在监理人批准的时间内将表列所有施工机械装备运至工地。没有监理人的书面同意，承包人不得将施工机械运出工地。

### 101.06  工程量的计量

1.一般要求

(1)本规范所有工程项目，除个别注明者外，均采用中国法定的计量单位，即国际单位及国际单位制导出的辅助单位进行计量。

(2)本规范的计量与支付，应与合同条款、工程量清单以及图纸同时阅读，工程量清单中的支付项目号和本规范的章节编号是一致的。

(3)任何工程项目的计量，均应按本规范规定或监理人书面指示进行。

(4)按合同提供的材料数量和完成的工程数量所采用的测量与计算方法，应符合本规范的规定。所有这些方法，应经监理人批准或指令。承包人应提供一切计量设备和条件，并保证其设备精度符合要求。

(5)除非监理人另有准许，一切计量工作都应在监理人在场的情况下，由承包人测量、记录。有承包人签名的计量记录原本，应提交给监理人审查和保存。

(6)工程量应由承包人计算，由监理人审核。工程量计算的副本应提交给监理人，并由监理人保存。

(7)全部必需的模板、脚手架、装备、机具、螺栓、垫圈和钢制件等其他材料，应包括在工程量清单中所列的有关支付项目中，均不单独计量。

(8)除监理人另有批准外，凡超过图纸所示的面积或体积，都不予计量与支付。

(9)承包人应严格标准计量基础工作和材料采购检验工作。沥青混凝土、沥青碎石、水泥混凝土、高强度等级水泥砂浆的施工现场必须使用电子计量设备称重。因不符合计量规定引发的质量问题，所发生的费用由承包人承担。

(10)如本规范规定的任何分项工程或其子目未在工程量清单中出现，则应被认为是其他相关工程的附属工作，不再另行计量。

2.重量

(1)凡以重量计量或以重量作为配合比设计的材料，都应在精确与批准的磅秤上，由称职合格的人员在监理人指定或批准的地点进行称重。

(2)称重计量时应满足以下条件：监理人在场；称重记录；载有包装材料、支撑装置、垫块、捆束物等重量的说明书在称重前提交给监理人作为依据。

(3)钢筋、钢板或型钢计量时，应按图纸或其他资料标示的尺寸和净长计算。搭接、接头套筒、焊接材料、下脚料和固定、定位架立钢筋等，则不予计量。钢筋、钢板或型钢应以千克计量，四舍五入，不计小数。钢筋、钢板或型钢由于理论单位重量与实际单位重量的差异而引起材料重量与数量不相匹配的情况，计量时不予考虑。

(4)金属材料的重量不得包括施工需要加放或使用的灰浆、楔快、填缝料、垫衬物、油料、接缝料、焊条、涂敷料等的重量。

(5)承运按重量计量的材料的货车，应每天在监理人指定的时间和地点称出空车重量，每辆货车还应标示清晰易辩的标记。

(6)对有规定标准的项目，例如钢筋、金属线、钢板、型钢、管材等，均有规定的规格、重量、截面尺寸等指标，这类指标应视为通常的重量或尺寸。除非引用规范中的允许偏差值加以控制，否则可用制造商所示的允许偏差。

3.面积

除非另有规定，计算面积时，其长、宽应按图纸所示尺寸线或按监理人指示计量。对于面积在1m2以下的固定物(如检查井等)不予扣除。

4.结构物

(1)结构物应按图纸所示净尺寸线，或根据监理人指示修改的尺寸线计量。

(2)水泥混凝土的计量应按监理人认可的并已完工工程的净尺寸计算，钢筋的体积不扣除，倒角不超过0.15m×0.15m时不扣除，体积不超过0.03m3的开孔及开口不扣除，面积不超过0.15m×0.15m的填角部分也不增加。

(3)所有以延米计量的结构物(如管涵等)，除非图纸另有标示，应按平行于该结构物位置的基面或基础的中心方向计量。

5.土方

(1)土方体积可采用平均断面积法计算，但与似棱体公式(Prismoidal formula)计算结果比较，如果误差超过±5%时，监理人可指示采用似棱体公式。

(2)各种不同类别的挖方与填方计量，应以图纸所示界线为限，而且应在批准的横断面图上标明。

(3)用于填方的土方量，应按压实后的纵断面高程和路床面为准来计量。承包人报价时，应考虑在挖方或运输过程中引起的体积差。

(4)在现场钉桩后56d内，承包人应将设计和进场复测的土方横断图连同土方的面积与体积计算表一并提交监理人批准。所有横断面图都应标有图题框，其大小由监理人指定。一旦横断面图得到最后批准，承包人应交给监理人原版图及三份复制图。

6.运输车辆体积

(1)用体积计量的材料，应以经监理人批准的车辆装运，并在运到地点进行计量。

(2)用于体积运输的车辆，其车厢的形状和尺寸应使其容量能够容易而准确地测定并应保证精确度。每辆车都应有明显标记。每车所运材料的体积应于事前由监理人与承包人相互达成书面协议。

(3)所有车辆都应装载成水平容积高度，车辆到达送货点时，监理人可以要求将其装载物重新整平，对超过定量运送的材料将不予支付。运量达不到定量的车辆，应被拒绝或按监理人确定减少的体积接收。根据监理人的指示，承包人应在货物交付点，随机将一车材料刮平，在刮平后如发现货车运送的材料少于定量时，从前一车起所有运到的材料的计量都按同样比率减为目前的车载量。

7.重量与体积换算

(1)如承包人提出要求并得到监理人的书面批准，已规定要用立方米计量的材料可以称重，并将此重量换算为立方米计量。

(2)将重量计量换算为体积计量的换算系数应由监理人确定，并应在此种计量方法使用之前征得承包人的同意。

8.沥青和水泥

(1)沥青和水泥应以千克(kg)计量。

(2)如用货车或其他运输工具装运沥青材料，可以按经过检定的重量或体积计算沥青材料的数量，但要对漏失量或泡沫进行校正。

(3)水泥可以以袋作为计量的依据，但一袋的标准应为50kg。散装水泥应称重计量。

9.成套的结构单元

如规定的计量单位是一成套的结构物或结构单元(实际上就是按“总额”或称“一次支付”计的工程子目)，该单元应包括了所有必需的设备、配件和附属物及相关作业。

10.标准制品项目

(1)如规定采用标准制品(如护栏、钢丝、钢板、轧制型材、管子等)，而这类项目又是以标准规格(单位重、截面尺寸等)标识的，则这种标识可以作为计量的标准。

(2)除非采用标准制品的允许误差比规范的允许误差要求更严格，否则，生产厂确立的制造允许误差将不予认可。

### 101.07  图纸

1.发包人提供的图纸中的工程数量表内数值，仅供施工作业时参考，并不代表支付项目，因此不能作为计量与支付的依据。

2.承包人施工时应核对图中标注的构造物尺寸和高程。发现错误时，应立即和监理人联系，按照监理人批准的尺寸及高程实施。

3.合同授予后，监理人(发包人)可提供进一步的详细图纸或补充图纸，供完成施工工艺图参考。但这并不免除承包人完成施工工艺图和对施工质量负责的任何义务。承包人应向监理人提出图纸使用计划，以保证施工进度不被延误。

### 108.08  工程变更

工程实施过程中的工程变更应按照合同条款第15条的相关规定执行。

### 101.09  税金和保险

1.承包人应根据中华人民共和国税法的规定和地方政府的规定缴纳有关税费。

2.在施工期及缺陷责任期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，包括建筑工程一切险和第三者责任保险。

3.承包人应按照合同条款要求为其履行合同所雇用的全部人员缴纳工伤保险费，在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员投保人身意外伤害险并为其施工设备办理保险，其费用由承包人负担。

### 101.10  各支付项的范围

1.承包人应得到并接受按合同条款规定的报酬，作为实施各工程项目(不论是临时的或永久性的)与缺陷修复中需提供的一切劳务(包括劳务的管理)、材料、施工机械及其他事务的充分支付。

2.除非另有规定，工程量清单中各支付子目所报的单价或总额，都应认为是该支付子目全部作业的全部报酬。包括所有劳务、材料和设备的提供、运输、安装和临时工程的修建、维护与拆除、责任和义务等费用，均应认为已计入工程量清单标价的各工程子目中。

3.工程量清单未列入的子目，其费用应认为已包括在相关的工程子目的单价和费率中，不再另行支付。

### 101.11  计量与支付

属履行第101节中各项要求的，除第101.09小节按下述规定办理外，其他不单独计量与支付。

1.计量

(1)承包人按合同条款办理的建筑工程一切险和第三者责任保险，按总额计量。

(2)承包人应缴纳的所有税金(包括营业税、城市维护建设税和教育费附加)和工伤事故保险费、人身意外伤害险保险费以及施工设备险保险费，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

2.支付

合同条款中规定的建筑工程一切险和第三者责任险的保险费，将根据保险公司的保单经监理人签证后支付。如果由发包人统一与保险公司办理上述两项保险，则由发包人扣回。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 101-1 | 保险费 |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总 额 |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总 额 |

## 第102 节 工程管理

### 102.01  一般要求

1.开工报审表

(1)开工报审表：承包人应按合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

(2)分部工程开工报审表：承包人应在分部工程开工前14d向监理人提交分部工程开工报审表。若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。

(3)中间开工报审表：长时间因故停工或休假(7d以上)重新施工前，或重大安全、质量事故处理完后，承包人应向监理人提交中间开工报审表。

2.工程报告单

承包人应按合同条款规定向监理人提供有关不同项目和内容的工程报告单供审批。报告单的主要项目为：各种测量、试验、材料检验、各类工程(分工序)检验、工程计量、工程进度、工程事故等报告单，或监理人指定需要提供的其它报告单。

3.制定施工进度计划和施工方案说明

(1)按合同条款规定，承包人在签订合同协议后的28d内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在14d内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

(2)合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。所提交的关键线路网络图、主要工作横道图中的一切主要活动应与工程量清单中的项目一致。关键线路和与里程桩的相关联系必须清楚地标明。年度、月度的任务(工程量和价值)、资源需求及累计进度必须标注清楚。提交计划时，应将制订依据、逻辑说明、资金流量、资源提供柱状图表以及使用的输入数据的副本等一并提交。

(3)不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符合时，承包人可以在实际进度发生滞后的当月25日前向监理人提交修订合同进度计进的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人在收到修订合同进度计划后14d内批复。监理人在批复前应获得包发人同意。▲

(4)承包人应在每年11月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。

(5)施工方案说明包括形象进度图(柱状图表)和资金流量表，如出现以下几种情况时，应予以修改。即：

a.承包人改变了方案的逻辑线路或改变了其建议的施工程序。

b.施工期无任何理由产生延误。

c.实际工程进度与计划进度严重不符以及监理人认为有必要修改时。

(6)分部工程和分项工程施工计划

承包人应根据合同进度计划和年度施工计划，制订各分部工程的施工计划和某些分项工程的施工计划，并在该分部工程和分项工程开工前14d报请监理人批准。承包人在施工过程中必须严格执行监理人批准的施工计划，若发现需要调整或修改时，应再次报请监理人批准。如承包人未按批准的施工计划施工，监理人有权责令其立即纠正，或令其暂时停工。

(7)编制总体施工方案说明使用的全套软件应经监理人批准，并向监理人提交拷贝，以供执行合同时使用。编制施工方案柱状图表、资金流转表以及提供软件所发生的一切费用应由承包人负担，即应被认为是包括在合同单价之内，不另行计量与支付。

(8)承包人必须按照合同进度计划和施工方案说明的要求确保投入及时到位，监理人应依据合同条款督促其实施。

4.工程管理软件

高速公路、一级公路及独立特大桥、特长隧道工程宜按下列规定配备配备工程管理软件，其他工程要据工程根据工程需要并经发包人批准时也可配备工程管理软件。

(1)承包人应统一配备发包人指定的工程管理软件系统，并建立网络系统。网络带宽不宜小于10M。

(2)承包人应根据工程管理软件系统的要求配备专用计算机。计算机的硬件及软件配置应满足能够使工程管理软件系统的顺畅运行的要求。

(3)工程管理软件系系应由专人负责操作，并应保持系统的安全性和稳定性，定期更新杀毒软件和进行系统维护，备份相关管理数据。

### 102.02  专业分包、劳务分包、人员培训

1.专业分包和劳务分包按照合同条款第4.3款的相关规定执行。

2.承包人应加强现场施工人员(包括劳务人员)的岗位和工序教育，加强质量、安全知识的岗位培训，做到人人懂质量、人人抓安全、科学管理、文明施工。

### 102.03  施工测量、设计及放样

1.承包人应检查工程原测设的所有永久性标桩，并将遗失的标桩在接管工地14d之内通知监理人；然后根据监理人提供的工程测设资料和测量标志，承包人应在28d之内将复测结果提交监理人。上述测量标志经检查批准后，承包人应自费进行施工测量设计和补充测量，并在监理人批准后，在工地正确放样。

2.经过复测，对持有异议的原地面高程，承包人应向监理人提交一份列出有误的高程和相应的修正高程表。在监理人和原设计单位及发包人确定正确高程之前，对有争议的高程的原有地面不得扰动。

3.结构物应完成全部现场放样并核对无误后方可进行施工。在合同执行期间，承包人应将施工中所有的标桩，包括转角桩、中桩、桥涵结构物和隧道的起终点、控制点以及监理人认为对放样和检验有用的标桩等，进行加固保护，并对水准点、三角网点等树立易于识别的标志。承包人应对永久性测量标志进行保护，直至工程竣工验收后，完整地交监理人。

4.承包人应根据批准的格式向监理人提供全部的测量标记资料，所有测量标记应涂上油漆，其颜色要取得监理人同意，易于辨别。所有标桩保护和迁移的费用均由承包人承担；因施工而引起的标桩变动所发生的费用，发包人将不予以支付。

5.承包人应按照上述测量标志资料自费完成全部恢复定线、施工测量设计和施工放样。承包人应对施工测量、设计和施工放样工作的质量负责到底。

6.承包人要求得到由监理人提供的测量资料时，应在3d前通知监理人。

7.合同执行期间，当监理人需要时，承包人应为监理人提供所需要的辅助测量员、司仪员和助手，费用由承包人支付。

8.各合同段衔接处的测量应在监理人的统一协调下由相邻两合同段的承包人共同进行，将测量结果协调统一在允许的误差范围内。

### 102.04  施工工艺图

1.承包人应仔细阅读图纸，发现疑问应及时向监理人提出，当图纸内有关施工说明与本规范规定有予盾时，以图纸为准。图纸及本规范均缺少有关的要求和规定时，由监理人参考国内外已建同类工程及相应的规定并结合实际情况确定或规定，同时报发包人同意后实施。

2.发包人应根据发包人提供的图纸进行定线测量和编绘施工工图，以适应工程管理需要，并将施工工艺图的一般要求，作为合同图纸部分的补充，送监理人审查批准。

3.所有施工工艺图都应与规范的规定、发包人提供的图纸所标明的路线、纵坡、断面、尺寸和材料要求保持一致。

4.永久性工程的施工工艺图应包括：由于施工需由承包人提供的补充设计，如细部布置图、装配详图、安装图、设备表，以及规范中专门规定必须在某一工程项目施工前经监理人审查的其他资料。

5.承包人应提供模板设计并为水泥混凝土和各种结构的特殊要求而使用的木笼、围堰、脚手架、临时支承系统、拱架模板以及施工用的临建工程的施工工艺图。除非合同中另有规定，木笼、围堰、脚手架、施工装配图、便桥结构施工工艺图，应由专业工程师设计，并有其签字和盖章。

6.承包人应在相关工程开工前不少于28d，将此工程的施工工艺图报监理人审批，以保证按时施工。

7.施工工艺图应符合A3的标准尺寸。每张图和计算表都应标有项目编号、名称及其他注解。至少应向监理人提交3套图纸，其中一套用于修改或加填表加必要的注解后，退还承包人。同样程序也适用于此后的提交手续。

8.提供施工工艺图所需费用，包含在图纸所属具体项目的合同价格之中，不再另行支付。

### 102.05  施工方法与质量控制

1.承包人开工前，必须按《公路工程质量检验评定标准  第一册  土建工程》(JTG　F80/1—2004)的规定，并结合工程特点进行分项、分部和单位工程划分，经发包人和监理人批准执行。现场质量检查、质量验收资料按划分的分项、分部和单位工程归纳收集，现场质检原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，不得复印。接受质量检查时必须出示原始资料。

2.承包人应通过组织试验路、试验工程、总结施工工艺，指导规模生产。分项工程施工实行现场标示牌管理，标示牌上注明分项工程作业内容、简要工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。

3.承包人应按规定随时将对材料及工程质量的检验与试验报告报送监理人审查，还应采用质量动态管理方法，随时将检测结果、取样地点、试验项目、试验方法、试验员姓名、试验结果，及合格与否的评定意见输入计算机，建立工程质量数据库，并将各项试验结果逐日绘制成工程质量指标管理图，同时随施工的进展分阶段绘制施工质量直方图和正态分布曲线，送监理人审查。

4.当监理人提出要求后，承包人应在7d内提供工程各部分的书面施工方法和说明及有关特殊工程施工工艺图。若7d内没有提供，监理人按照合同条款第12条可以责令承包人暂时停止本工程或部分工程的施工，直到承包人圆满提供上述文件为止。

5.本条款内提供施工方法和说明的费用，已包含在相应的永久性工程项目之内，发包人不再另行支付。

### 102.06  材料

1.质量要求

(1)用于永久性工程的材料(含半成品、成品)，都必须是符合本规范规定的合格材料，并经监理人批准。承包人在材料的订购或自采加工之前，应取得监理人的同意，必要时应附有材料的样品及其材质和使用的有关说明。

(2)用于永久工程的材料，均应按规定进行抽检、试验，经检验不合格的材料严禁进入施工现场。

(3)凡本规范未涉及而工程又需要的某些材料应符合监理人指示的质量要求。

(4)没有监理人的批准，不得采用任何替代材料。

(5)监理人对料源送检材料质量的认可并不意味着这一料源的所有材料都合格，监理人有权拒绝使用此料源不合格的材料。

(6)任何作业凡使用了未经监理人批准的材料，不论该工程正在进行或已完成，均应由承包人自费拆除并重建。

2.搬运与储存

(1)各类材料的搬运方式，均应保证其质量不受损坏、环境不受污染。集料的车辆运送应防止运送，途中集漏失和离析。

(2)材料堆存以前，承包人应清理、整平、硬化、围砌全部堆存场地。

(3)材料采用分类堆放的储存方式，石灰、粉煤灰等粉质材料应有遮盖。应保证其质量的完好并适应工程进度的要求，同时应不污染环境，又便于检查。

(4)除非监理人准许，材料不应储存于公路用地范围内。

3.取样与试验

(1)材料的取样与试验频率应符合本规范中各章节的规定。所有取样应在监理人在场情况下进行，除非监理人另有准许。

(2)试验应在监理人在场的情况下由承包人在现场的试验室进行，监理人另有规定者除外。

(3)试样取用的材料，其费用应包括在有关工程项目的单价内。

(4)承包人应为监理人的试验与取样提供方便，试验费用由承包人支付。

### 102.07  进度照片与录像

1.承包人应(间隔不多于1个月)向监理人提供表明时间和工程进度记录的彩色照片副本两份或数码图片电子文件，并附有详细文字说明和足够的数据和记录，以表明工程的确切位置和进度。彩色照片的尺寸应征得监理人同意。关键性的施工程序承包人应用摄像机拍制录像。

2.承包人应提供经监理人确认的相册，以供贴片之用，这些彩照及承包人拍摄的录像带应是发包人的财产。

3.承包人提供的工程彩照和相册以及录像带的费用应包含在相应的工程项目之内，由承包人支付，包发人不再另行支付。

### 102.08  工程记录与竣工文件

1.承包人应自费保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程的记录(包括资料、设备的来源)，以备需要评定工程进度和工程质量时查阅。

2.当分部工程完成时，承包人须按竣工文件编制要求，将上述原始记录、施工记录、进度照片、录像等资料编订成册、并复印2份，提交监理人。其中业主和监理人各保存一份，原始资料由承包人保存。

3.承包人应按照《公路工程竣(交)工验收办法》的相关规定编制竣工资料，全部工程完工后,在全部工程的交工验收证书签发之前,承包人须按合同条款规定向发包人提交监理人认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内，承包人应补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。

### 102.09  关于工程附近建筑和财产的保护

1.发包人负责对公路用地范围内地面以上的建筑物及其它的设施的拆迁工作。但工程开工之前，承包人仍应向有关部门调查公路用地范围内现有地上和地下公共设施的现状，并进行适当的测量。

2.工程施工期间，承包人应采取有效措施保护施工现场附近不需拆迁的建筑物、地上或地下的管线设施、水力设施、道路、铁路、河道、树木、光缆及通讯等其它财产免遭损坏，否则，造成损失责任由承包人自负。

3.若在施工期间新发现需拆迁的结构物或地下管线，承包人应及时探明具体位置和现状并查明该设施的所有者或产权管理部门，同时书面报告监理人并按监理人的指示办理。

4.承包人在靠近上述某个公用设施处进行开挖、拆除作业时，应事先通知当地有关产权管理部门，并应在产权部门的代表在场时进行作业。

5.在挖方及拆除作业时，承包人应采取支撑或防护等措施，避免损坏附近建筑物、影响财产的安全。

6.如果由于承包人采取的措施不力，施工造成上述建筑物或设施的损坏或影响，承包人应自费负责赔偿或修复。

### 102.10  线外工程

由于工程施工，破坏了沿线的原有道路、公共设施、排灌系统及其它设施。对受干扰或被破坏工程和设施的重建、改建或移位，以及未包含在本合同或责任范围内的工程，均被列为线外工程。在合同执行期间，发包人如委托当地政府部门或其它人员进行线外工程施工，承包人应通过监理人联络与线外工程施工的其他承包人在工程计划、施工程序、施工现场的占用等方面进行协调，以确保尽量减少各方面的互相干扰。承包人上述合作所发生的费用已包括在合同价之内，不另行计量与支付。

### 102.11  环境保护

1.一般要求

(1)承包人在工程施工中，应严格遵守国家环境保护部门及本规范的有关规定。承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地及植被应注意保护，并应保证发包人避免由于污染而承担的索赔或罚款。

(2)承包人生产、生活设施应符合环保要求，并接受当地政府及有关部门的监督。

(3)承包人应在施工期间加强环保意识、保持工地清洁、控制扬尘、杜绝漏洒材料。、

由于扬尘、排污、噪声、材料漏失等对周围居民和环境造成的损失应由承包人自负。

(4)沥青混凝料应集中场站搅拌，其设备污染物排放应符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)中的一级标准的规定。搅拌场站必须设在离开居民区、学校等环境敏感点300m以外的下风向处，且不能采用开敞式或半封闭式沥青熬化作业。

(5)施工中应充分利用挖方，尽量减少弃方或不弃方，以节省占地面积和减少对环境的破坏。清表土中的腐殖土应按监理人的要求进行收集并加以管理，争取全部用在绿化植对或植草中。

(6)工程施工必做到兼顾生态保护和环境域保护的原则，做到工程施工、生态保护、环境保持谨慎态护同步协调，避免出现施工后再治理、再补教、破坏生态环境现象。

2.文物保护

(1)公路工程施工时如发现文物古迹，不得移动和收藏，承包人应保护好现场，防止文物流失，并暂时停止作业，立即将有关情况报告监理人及当地文物保护部门。在主管部门未结束处理前，不得重新进行作业。

(2)由于历史文物的发现和处量，致使承包人的工程进度延误和(或)导致费用的增加，则监理人与发包人应根据合同条款第一条的规定协商解决。

(3)土方工程以及其他需要借土、弃土时，对现有的或规划的保护文物遗址，承包人应采娶避让的原则进行地点的选择。

3.防止水土流失和废料废方处理

(1)防水排水

a.在公路工程施工期间应始终保持工地的良好排水状态，修建必要的临时排水渠道，并与永久性排水设施相连接且不得引起淤积和冲刷。

b.因承包人未设置足够的排水设施致使土方工程遭受破坏时，其责任由承包人自负。

c.雨季填筑路堤应随挖、随运、随填、随压实。每层表面应筑成适当的横坡，确何不积水。

2.冲刷与淤积

a.承包人应采取有效预防措施，防止施工场子所占用的土地或临时使用的土地受到冲刷。

b.承包人应采取有效预防措施，防止从本工程施工中开挖的土石材料，对河流、水道、灌溉渠或排水系统产生淤积或堵塞。

c.公路工程施工中的临时排水系统，应能最大限度地减少水土流答及水文状态的改变。

d.开挖或填筑的土质路基边坡应及时采取防护措施，防止雨季到来时水流对坡面的冲刷而影响排水系统的功能，减少对附近农田与水域的污染。

e.承包人不管出于任何需要，未经监理人的事先书面同意，不得于拢河道、水道或现有灌溉或排水系统的自然流动，导致冲刷与淤积的发生。

3.废料废方的处理

a.清理场地的废料和土石方工程的废方处理，不得影响排灌系统及农田水利设施，不得向江河、湖泊、水库和专门堆放地以外的地方倾倒；应按图纸规定或监理人的指示在适当地点设置弃土场，有条件时，力求少占土地，并对弃土进行整治利用。

b.当设置弃土堆时，应按《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)第4.3.4条的规定执行。

c.桥梁施工过程中的泥浆及废弃物等，应在工程完工时即时清除干净，以免堵塞河道和妨碍交通。

d.挖方工程及隧道工程的大型弃方场地，应采取以下水土保持措施：

(a)废方堆放点应统筹安排，堆放点应远离河道，尽量不要压盖植被，尽可能选择荒地。

(b)及时对弃方进行压实，并在其表面进行植被覆盖，可以种植草皮、灌木或树木，达到防止水土流失、美化环境的目的。

(c)尽可能对弃土方加以整治后用作耕地。

(d)遂道弃渣点应选择植被稀疏的荒地。弃渣的下部和边角宜砌筑拦渣坝或墙，以防止水土流失。

e.承包人应将施工及生活中产生的废弃物及时处理，运至监理人及当地环保部门同意的指定地点弃置，应注意避免阻塞河流或泄洪系统和污染水源，并防止汛期淹没农田或村庄。如无法及时处理或运走，则必须设法防止散失。

4.防止和减轻水、大气受污染

(1)保护水质

a.防止和减轻水、生活污水不得直接排入农田、耕地、灌溉渠和水库，严禁排入饮用水源。

b.公路工程施工区域、砂石料场，在施工期间和完工以后，应妥善处理减少对河道、溪流的侵蚀，防止沉渣进入河道或溪流。

c.冲洗集料或含有沉积物的操作用水，应采取过滤、沉淀池处理或其他措施，做到达标排放。

d.施工期间，施工物料如沥青、水泥、油料、化学品等应堆放管理严格，防止在雨季或暴雨将物料随雨水径流排入地表及附近水域造成污染。

e.施工机械应防止严重漏油，禁止机械在运转中产生的油污水未经处理就直接排放，或维修施工机械时油污水直排放。

f.承包人应将施工及生活中产生的污水或废水，集中处理，经检验符合《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)环保标准后，才能排放到河流或沟溪中。承包人不得将含有污染物质或可见悬浮物质的水，排入河流、水道或灌溉系统中。承包人的排水不得增加河流或水道中的悬浮物或造成河道冲刷、水流污染。

g.保护农田排灌系统。当路线经过农田灌溉区域时，承包人在施工时应采取必要的临时措施，以保证不影响或中断农田的排灌作业。修建的临时设施保证施工不影响当地农田的高峰排灌作业。在软土地区施工时，应注意路堤沉降对水源和排灌系统的影响。

承包人应根据路线经过水田地区的情况，拟定需采取的措施，确定设计方案报监理人批准后执行，但监理人的批准并不意味着可以免除承包人的责任。

(2)控制扬尘

a.为减少公路工程施工作业产生的灰尘，在施工区域内应随时洒水或采取其他抑尘措施，确保不出现明显的降尘。

b.易于引起粉尘的细料或松散料应予遮盖或适当洒水润湿；运输时，应用帆布、盖套及类似遮盖物覆盖。

c.运转时有粉尘发生的施工场地，如水泥混凝土拌和要站(场)、大型轧石机场、沥青拌和机站(场)等投料器，均应有防尘设备。在这些场所作业的工作人员，应配备必要的劳保防护用品。

d.承包人应使施工场地砂石化或保持经常洒水，确保施工场地旁的农田作物绿叶无扬尘污染。

(3)减少噪声、废气污染

a.各种临时设施和场地，如堆料场、加工厂、轧石厂、沥青厂等，距居民区不宜小于300m，而且应设于居民区主要的下风处。

b.使用机械设备的工艺操作，要尽量减少噪声、废气等的污染；建筑施工场地的噪声应符合《建筑施工场界噪声限值》(GB 12523—1990)的规定，并应遵守当地有关部门对夜间施工的规定。

c.如果承包人预防措施不力，并已对邻近区域的环境、卫生造成了危害，则由此而引起的一切损失及后果，应由承包人负责。

d.在居民集中居住区和靠学校、医院等环境敏感区，噪声大的施工作业，应按监理人规定的作业时间施工。

e.承包人应通过有效的技术手段和管理措施，将施工噪声控制到最低程度。当施工工地距离居民住宅区、学校、医院等环境敏感区距离小于150m，承包人不得在夜间安排噪声很大(55db以上)的机械施工，应按监理人规定的作业时间施工。

5.保护绿色植被

(1)承包人应尽量保护公路用地范围之外的现有绿色植被。若因修建临时破坏了现有的绿色植被，应负责在拆除临时工程时予以恢复。

(2)要保护公路两旁的古树名木和法定的树种，即使处在公路用地范围内，有可能时也要尽量设法保护。

(3)施工期间工程破坏值被的面积应严格控制，除了不可避免的工程占地、砍伐以处，不应再发生其他形式的人为破坏。

6.土地资源的保护

(1)妥善处理废方，山坡弃土应尽量避免破坏或掩埋路基下侧的林木、农田及其他工程设施。沿河弃土应避免壅塞河道、改变水流方向和抬高水位而淹没或冲毁农田、房屋。

应重视弃土堆的复垦，有条件时，宜在弃土堆奇峰面绿化或整平成为耕地。

(2)取土坑应选在高地、荒地上，尽量不占耕地；当必须从耕地取土时，应将表面种植土铲除，集中成堆保存，并在工程交工前做好还地工作。对于深而宽的取土坑，可根据当地需要，用作蓄水池或鱼溏。

在多年的经济作物区或重要的绿化带，不得设置取土坑。

(3)在河床开采砂砾材料时，必须注意防止河流状态的改变，并应遵守《中华人民共和国水法》中“在行洪、排涝河道和航道范围内开采砂石、砂金，必须经河道主管部门批准，按照批准的范围和作业方式开采，涉及航道的，由河道主管部门会同航道的，由河道主管部门会同航道主管部门批准”的规定。

(4)采石场的位置，应结合环境保护的要求选择，其中包括噪声、爆破引超的地下振动、公共安全问题等。采石场的位置，应征得当地政府及环境管理部门的同意并办理必要的手续。

(5)对施工人员加强保护自然资源及野生动植物的教育，在雇用合同中规定严禁偷猎和随意砍伐树木。

(6)要认真贯彻《国务院关于坚决制止占用其本农田进行植树等行为的紧急通知》(国发明电〔2004〕1号)的有关要求，对公路沿线是耕地的，要严格控制绿化带宽度。

7.现有公用设施的保护

(1)对于受本工程影响或正在受影响的一切公用设施与结构物，承包人应在本工程施工期间采取一切适当措施加以保护。

(2)靠近公用设施的开挖作业，承包人应通知有关部门，关邀请有关部门代表在施工时到场。承包人应将上术通知与邀请的副本提交监理人备查。

### 102.12  交通流计划和控制

1.承包人在安排和组织施工时，应注意尽量减少各种车辆之间与施工现场的干扰。为此，承包人应适当地考虑便道的位置和通行能力。

2.已有的各种道路应该向施工车辆开放。按照计划或监理人的指示，承包人可以设置支线。在需要调节交通流的情况下，承包人可以向公共交通开放本工程的一部分，并且应该设置适当的照明、警告信号和标志牌等交通安全设施，还应该采取预防措施以保护本工程和公众的安全。

3.当工程施工可能会对道路交通产生干扰时，承包人应设置必要的路障、警告信号等。

4.承包人在收到开工令之后的49d以内，应制定一份详细的交通流计划报监理人审查批准。这个计划应说明现有各种等级道路和河流的交通流量和通行能力；临时道路、桥梁和码头的修建计划；对现有道路、河流和临时道路、码头构成的交通网的通行能力和流量分析；施工材料的运输量和运输计划以及防止交通堵塞的措施。交通流计划应避免在运输高峰期间进行本项目的高峰运输。

5.交通流计划应考虑充分利用当地河道的特点，尽可能多地安排水路运输。在通航水域中施工，承包人应设置导航和通航标志。

6.施工期间，承包人应按照交通流计划安排本项目运输，并在必要时请求监理人召集有当地交通部门参加的协调会议，讨论和修改本计划。承包人使用当地的交通设施时，应按规定交纳过路、过桥费。

7.承包人应强化对已有交通运输设施的保护意识,严禁超限运输,由此造成对已有道路、码头、港口等设施损坏应自费予赔偿，并保障发包人免于承担由于承包人行为所遭受的第三方的索赔。上术索赔一旦发生，发包人将在给承包人的任何一期支付中扣回等额的赔偿。

8.承包人编制交通流计划及采取相应措施等所发生的费用，已包括在合同价之内，不再另行计量与支付。

### 102.13  安全保护与事故报告

1.一般要求

(1)承包人应贯彻《中华人民共和国安全生产法》，严格地遵守《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规程》的有关规定，制订，制订安全制度和采取安全措施，并负责实施情况，切实地做到施工安全。

(2)承包人对所承包合同段的施工安全全面负责，接受当有有关安全职能部门的劳动安全卫生监督和发包人、监理人的监督管理。

(3)承包人应与发包人签订《安全生产合同》，并在《安全生产合同》中制订相应的职责和措施，明确责任。

(4)承包人应配备专职安全生产管理机构，建立安全生产保证体系，健全各种安全生产规章制度：自上而下形成安全生产管理网络，要做到专人专职，明确工作职责，落实岗位责任；保证安全生产工作措施有力，反应迅速。

(5)承包人应建立教育培训制度，从业人员必须经过培训，特殊工种人员必须持证上岗。

驻地管理人员一律佩证上岗。佩证内容有姓名、职务和本人相片。安全员佩证为红色以示醒目。

(6)承包人应建立并落实各种安全生产检查制度，及时发现和处理险情及紧急情况；一旦发生安全事故，应迅速采取措施，把事故损失减少到最低限度。

(7)承包人应在工程正式开工前，编制本项目安全生产紧急预案，并上报监理人批准；当发生安全事故时，应迅速启动预案，尽可能减少损失。

2.安全员

在本工程施工期间，承包人应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和条件在施工现场配置专职安全生产管理人员。该专职安全员必须取得安全生产考核合格证书，且熟悉所施工的工作类型。专职安全员对安全生产进行现场监督检查，查看所有安全规则与条例的实施情况，并做好检查记录。如发现生产安全事故隐患，专职安全员应当及向项目经理和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的，应当立即制止。

3.安全标志

(1)承包人应在本工程现场周围配备、架立并维修必要的标志牌，以为其雇员和公众提供安全和方便。

(2)标志牌应包括：

a.警告与危险标志；

b.安全与控制标志；

c.指路标志与标准的道路标志。

(3)所有标志的尺寸、颜色、文字与架设地点，均应经监理人认可；临时安全标志应设在监理人认为必须设置的一切位置上。

4.事故报告

(1)无论何时，一旦发生危害工程或人身、财产安全、工程进度和工程质量的事故时，承包人除采取必要的抢救措施以外，必须立即暂停此项目和与之有关的项目的施工。

(2)安全事故发生后，承包人应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并立即上报监理人和发包人。同时，承包人应按《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

(3)质量事故发生后，承包人(事故发生单位)必须以最快的方式，将事故的简要情况同时向建设单位、监理单位、质量监督站报告。在质量监督站初步确定质量事故的类别性质后，再按下述要求进行报告。质量事故等级的划分和报告制度应按照《公路工程质量管理办法》的规定办理。

a.质量问题：承包人应在2d内书面上报建设单位、监理单位、质量监督站。

b.一般质量事故：承包人应在3d内书面上报质量监督站，同时报企业上级主管部门、建设单位、监理单位和质量监督站。

c.重大质量事故：承包人必须在2h内速报省级交通主管部门和国务院交通主管部门，同时报告省级质量监督站和部质监站，并在12d内报出公路工程重大质量事故快报。

(4)质量事故书面报告内容

a.工程项目名称，事故发生的时间、地点，建设、设计、施工、监理单位名称。

b.事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。

c.事故发生原因的初步判断。

d.事故发生后采取的措施及事故控制情况。

e.事故报告单位。

(5)发生重大质量事故的现场保护措施

事故发生后，事故发生单位和该工程的建设、施工、监理等单位，应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。

因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标记，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直接方式反映现场原状。

(5)监理人视察了事故现场，提出处理意见，承包人在上报事故报告，查明事故原因、消除事故产生的危害和影响之后的7d之内，可向监理人提交复工报告，请求批准复工。若事故原因迟迟未能查明，监理人认为事故隐患尚未消除时，承包人不得复工。直到事故原因查明并采取补救措施为止。

上述事故的责任和费用按照合同条款处理。

5.炸药的使用

(1)进行爆破作业时，承包人应使用标准的爆炸警告信号(此种信号应事先取得书面批准)，并应对人员、本工程及所有财产采取一切防护措施。承包人应对爆破引起的任何人身伤亡和造成的工程或财产的任何损害单方面负责。

(2)炸药库的位置与设计、炸药运输方法、炸药的管理使用以及防止事故所采取的预防措施等，都应符合国家的法定规章。

6.除合同另有规定，承包人因采取安全保护措施和处理事故等所发生的费用已包括在合同价之内，不再另行计量与支付。

### 102.14  计量与支付

1.计量

(1)102.08小节的工作内容及与此有关的一切作业经监理人审查批准后，以总额计量。

(2)102.11小节的工作内容包括施工场地砂石化、控制扬尘、降低噪声、合理排污等一切与此有关的作业经监理人检查验收后以总额计量。

(3)第102.13小节安全生产费用按投标价(不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费)的1%(若招标人公布了投标控制价上限时，按投标控制价上限的1%计)以固定金额形式计入工程量清单支付子目102-3中。第102.13小节所发生的施工安全生产费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。施工安全设施费及与此有关的一切作业经监理人，对工程安全生产情况审查批准后，以总额计量。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。

(4)工程管理软件按第102.01-4条要求安装运行，工程管理软件费用由发包人估定，以暂估价的形式按总额计入工程总价内。其费用包括系统操作人员的培训、劳务和计算机配置、维护、备份管理及网络构筑等一切与此相关的费用。

2.支付

102-1子目在监理人验收合格后一次支付。

102-2子目费用每三分之一工期支付总额的30%。交工证书签发之后，支付总额的10%。

102-3子目费用由监理人发出开工通知后支付总额的50%；在承包人的施工进度计划和施工方案说明被监理人批复后支付总额的25%；按规范要求及监理人的指示落实安全生产措施后，支付剩余的10%。

3.支付子目

| 子目号 | 细 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 102-1 | 竣工文件 | 总 额 |
| 102-2 | 施工环保费 | 总 额 |
| 102-3 | 安全生产费 | 总 额 |
| 102-4 | 工程管理软件(暂估价) | 总 额 |

## 第103节  临时工程与设施

### 103.01  一般要求

1.临时工程与设施应包括为实施永久性工程所必需的各项相关的临时性工作，如：临时道路、桥涵的修建与维护：临时电力、电信线路的架设与维护；临时供水、排污系统的建设与维护以及其他相关的临时设施等。承包人应按不同的类型和需要，对临时工程与设施进行设计。

2.承包人在进行临时工程与设施的设计和施工时，应遵守当地运输管理、公安、供电、电信、供水、环保等有关部门的要求和规定。

3.除非合同另有规定，按本节提供的全部临时工程与设施的费用，应被认为已包括了有关永久工程中所需要的所有临时工程与设施的全部费用。

4.承包人应将临时工程的设计与说明书以及监理人认为需要的详细图纸，在开工前至少21d报监理人审批。没有监理人的批准，承包人不得在现场开始进行任何临时工程的施工。

5.监理人应在收到承包人报送的临时工程和设计图纸后的7d内完成审批并通知承包人，这种批准是对于该项临时工程与设施开工的书面同意。

6.各项临时工程开工之前，承包人应取得当地有关管理部门及其他当事人的同意，并取得书面协议。监理人将据此作为审批开工的条件。

7.除非另有协议，当永久性工程完工后，承包人应移去、拆除和处理好全部临时工程与设施，并将临时工程所占用的区域进行清理或恢复原貌后，报监理人检查验收。

### 103.02  临时设施

1.供电

(1)承包人应对本工程的实施与维修所需全部电力(包括提供监理人驻地的用电)的供应与分配做出配置。此外，承包人应根据工程需要配备发电机组，作为后备电源，以保证电网停电时能继续进行施工。承包人应负责安装、连接、操作、维修、燃料供应等，直至交工证书签发之日止。

(2)承包人应将拟议的发电与配电系统的说明与图纸，报监理人批准。

(3)承包人的电力安装工作必须符合国家电力标准，或监理人批准的其他标准。

(4)承包人应在发包人的协助下，负责就建立临时电力系统同当地政府和电力部门联系并取得批准。承包人应负担此项修建、安装和维修的费用，并向供电管理部门缴纳有关费用。

(5)本工程交工时，承包人应将所安装的发电与配电系统(监理人驻地除外)全部拆除，但在交工前双方另有协议者除外。

2.电信设备

承包人应在发包人协助下负责就建立临时电信系统同当地政府和电信部门联系，并取得批准。承包人应负担此项修建、连接、安装和维修费用，并向有关管理部门缴纳有关电信费用。本工程交工时，承包人应拆除临时电信的所有设施，但在交工前双方另有协议者除外。

3.供水

(1)承包人在实施和维修本工程期间，应负责提供、安装和保养全部施工和生活用水(包括监理人驻地用水)设施，并保证施工用水要求和按国家规定的生活饮用水标准持续不断地供水。

(2)承包人应将拟议的供水系统的说明与图纸，报监理人批准。

(3)本工程交工时，承包人应将临时供水系统全部拆除，但在交工前双方另有协议者除外。

4.污水与垃圾处理

(1)承包人应负责安装、维修和管理监时排污系统，用以排放全部施工和生活污水和废水。

(2)排污系统的设置说明及图纸应报监理人批准，同时还应获得当地政府的水利部门和环境保护部门的认可。其设置必须符合环境保护要求，并且不妨碍当地排水和灌溉作业。

(3)承包人应收集和处理所有工作区域的垃圾，直到工程交工为止。

(4)承包人应提供工地污水处理与清洁工作所需的全部设备和劳力。

(5)工程交工时，承包人应将其排污设施全部拆除(监理人驻地除外)，但在交工前双方另有协议者除外。

### 103.03  临时道路、桥涵

1.一般要求

(1)承包人应将拟修建的临时道路和桥涵的详细设计与说明，提交监理人批准。

(2)修建的临时工程，应包含设置标志、护栏、警告装置以及其他工程安全设施。临时道路、桥涵的标准应满足施工条件的需要，且不低于现有道路、桥涵的标准，除非监理人另有准许，临时道路、桥涵的宽度应不小于现有的道路、桥涵的宽度。

2.临时道路、桥涵

(1)本工程的施工与现有的道路、桥涵发生冲突和干扰之处，承包人都要在本工程施工之前完成改道施工或修建临时道路。临时道路应满足现有交通量的要求，路面宽度应不小于现有道路的宽度，且应硬化。

(2)如果承包人利用现有的乡村道路作为临时道路，应将该乡村道路进行修整、加宽、加固及设置必要的交通标志，并经监理人验收合格后方可通行。

(3)工程施工期间，承包人应配备人员，对临时道路进行养护，以保证临时道路和结构物的正常通行。

(4)工程结束时，除监理人另有批准外，应将临时道路和结构物做一次全面维修保养，恢复原有的交通标志。凡因施工需要而临时增加的设施均应拆除，并应经监理人检验合格。

### 103.04  临时占地

1.临时占地包括承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续。承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予经协调。

临时占地范围包括承包人骈地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、料场堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人临时占地的面积和使用期应满足工程需要。

2.临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

### 103.05  计量与支付

1.计量

(1)临时道路、、电信设施及供水与排污设施的修建、维修及拆除等临时工程，根据施工过程中已完成的经监理人现场验收合格分别以总额计量。

(2)临时占地经监理人批准，以总额计量。

(3)临时供电设施的修建及折除经监理人现场验收合格后以总额计量；临时供电设施的维修以月为单位计量。

(4)为完成上述各项设施所需的一切材料、机械设备、人员及与此有关的一切作业费用均含相关子目单价或总额价之中不另行计量。

2.支付

临时工程完工后，由监理人验收合格后分期支付，所报总额的80%，应在第1次至第4次进度付款证书中，以4次等额予以支付；所报总价中余下的20%，待交工证书颁发后支付。

3.支付子目

| 细 目 号 | 细 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 103-1 | 临地道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费) | 总额 |
| 103-2 | 临时占地 | 总额 |
| 103-3 | 临时供电设施 |  |
| -a | 设施架设、拆除 | 总额 |
| -b | 设施维修 | 月 |
| 103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 |
| 103-5 | 供水与排污设施 | 总额 |

## 第104节   承包人驻地建设

### 104.01  一般要求

1.承包人应按改善提高作业人员的工作环境与生活条件，保护生态环境，促进分全生产，文明施工的总体要求，合理规划、布置和建造驻地建设。

2.承包人应建立施工与管理所需的办公室、住房、医疗卫生、车间、工作场地、仓库与储料场及消防设施。

3.驻地由承包人自行选择地质备件好、不受自然灾害的地方，但应服从合同条款的有关规定。

4.驻地建设的总平面布置包括防护、围墙、临时便道和安全、防火安排，应经监理人事先批准。

5.驻地建设的管理与维护，应满足科学管理、文明施工的要求。工程交工之后，承包人应自费将驻地恢复原貌，并经监理人验收合格。但交工时双方另有协议者除外。

### 104.02  办公室、住房及生活区

1.承包人应按施工组织设计合理布置生产、生活设施并随时保持施工营地的整洁、卫生、有序。

2.承包人应在其中心驻地区域内，建造现场办公室、会议室和供所有人员使用的住房和生活区。驻地用房根据需要采用砖混结构或其他结构，但不得采用简易棚式结构。

3.承包人应配置与工程规模相适应的现场办公设备( 包括微机联网所需的机型及软件)、测量仪器、试验仪器设备和交通工具。

4.承包人应绿化、美化生产、生活营地。承包人应将消防、安全设施应齐全；处理好临时雨污水排放，以防止污染环境。

### 104.03  工地试验室

1.在合同实施期间，承包人应在其驻地建立工地试验室，并在大桥、隧道工地及伴和站(场)或独立工点建立工地试验室或流动试验室，负责材料检验与工程质量的控制试验。工地试验室应在取得交通运输行业主管部门核发的相应资质证书后方可启用。试验用检测设备均应经相应的计量部门或检测机构检定合格，并须在使用中定期进行校正。试验室用房和试验仪器、设备及一切供应等均由承包人负责自费提供。

2.工地试验室应能承担各项与工程质量控制有关的检测、试验，还应承担对拟采用的材料进行标准试验及混合料配合比试验等有关的试验。

3.承包人应委派具有相应资质的试验检测技术人员做试验工作，并负责设备维护、检修等工作。

4.工地试验室及流动试验室的试验结果应按有关规定及时送交监理人批准。

5.承包人应在签订合同后14d 内向监理人提交工地试验室必须配备的设备、仪器、物品清单及试验室平面布置图，报监理人审查批准。

6.工程交工后，承包人应将工地试验室与流动试验室的所有设施、设备、器材及其它物资等移走。

### 104.04  医疗卫生与消防设施

1.工地医疗

(1)工程实施期间，承包人应负责为工地人员提供必要的医疗和急救服务。在传染病易发期应配合当地防疫、卫生管理部门及医疗机构做好消毒预防、隔离感染人员、抢救和疫情防控等工作。在传染病传播期，承包人还应建立人员流动登记制度、信息报告制度，要与当地卫生防疫部门取行联系，做好各项防范措施的落实工作。

(2)承包人应为工地聘请有行医资格的、在卫生保健与急救方面具有丰富经验的医务人员。

(3)承包人配备的医疗设施(包括房间、器械、药品、急救车辆等)应取得当地医疗卫生管理部门的批准。

(4)承包人应就有关供水、环境卫生、垃圾与污水处理以及工人健康等方面的有关问题，取得并遵从有关医疗卫生防疫和管理部门的意见。

(5)承包人应对施工人员进行疾病控制等知识教育，尤其是一些传染病，如：艾滋病、非典型性肺炎(SARS)或肝炎等。

2.消防设施

(1)承包人应按当地消防管理部门的有关规定，配备消防器材和消防用水，做到布局合理，并经常检查、维护、保养，保证灭火器材灵敏有效、水源充足。施工骈地要有明显的防火宣传标志，并设专人负责对工地人员进行防火意识教育。

(2)施工骈地用电及使用的电气设备必须符合防火要求。临时用电必须安装过载保护装置，严禁超负荷使用电气设备。

(3)施工材料的存放场地和使用应符合防火要求。易燃易爆物品，必须有严格的保管制度和防火措施，专人负责，分类单独存放，还必须设置危险地点及危险物品安全警告标志牌，确保安全。

### 104.05  其他建设

1.车间与工作场地

(1)为了对本工程使用的所有施工机械进行养护、检修或改进以及工程材料(如钢筋、钢板等)的再加工，车间必须要有相适应加工设备。

(2)施工机械停放场，应保持整洁和便于工人操作，并保证出入通道畅通。

2.仓库、储料场及拌和场

(1)仓库区的规模和组成应能为储存材料、燃料、备件及其他物件提供足够的面积，所储存的材料及备件数量能保证本工程的需求。仓库、储料场及拌和场应保持整洁，地面应硬化，不同材料应设标志分别堆放，灰粉状材料应遮盖、并应防止有害物质污染和混杂于其他物质之中。

(2)预制(拌和)场占地面积应满足施工需要。

(3)桥涵梁板及其他预制构件不得零星生产，承包人应根据合同段桥涵分布及小型预制构件的工程量，建立集中预制场统一预制。

3.车间、库房等其他建设，应固定，稳定，布置合理，不得采用彩条布等易老化的材料做车间、库房的立墙，亦不得使用油毡、石棉瓦等作屋顶。

4.承包人应合理选择预制(拌和)场设置地点，并修筑隔围墙；材料堆放区、拌和区、作业区、模板、钢筋制作区应分开或隔离；场内主要作业区、堆放区及场内道路应做硬化处理。

### 104.06  承包人驻地设施的拆迁

工程交工时，承包人驻地中的一切建筑物及其固定设备和附件均属承包人财产，承包人应全部拆迁。

### 104.07  计量与支付

1.计量

驻地建设完成后，经监理人现场核实，以总额计量。

2.支付

104-1子目所报总价的90%，应在第1～3次进度付款证书中，以3次等额支付；余下的10%，应在承包人驻地建设已经移走和清除，并经监理人验收合格时予以支付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 |

# 第200章  路    基

## 第201节     通   则

### 201.01  范围

本章为路基工程，其工作内容包括路基土石方工程、排水工程及路基防护工程的施工及其有关作业。

1.路基土石方工程包括：填方路基、挖方路基和特殊路基处理及其有关的作业。

2.排水工程包括：坡面排水施工及其有关作业。

3.路基防护工程包括：石砌护坡、护面墙、挡土墙、抗滑桩、河道防护及锥坡和其他防扩工程的砌筑，以及其基础开挖与回填的施工作业。

### 201.02  材料

1.在公路路基土石方挖方中用不小于112.5KW推土机单齿松动器无法松动,须用爆破或用钢楔大锤或用气钻方法开挖的,以及体积大于或等于1m3的孤石为石方,余为土方。其土石方应以设计为依据，由监理人批准确定。

2.混凝土、水泥砂浆

混凝土、水泥砂浆应符合图纸要求和本规范第410节和第413节的规定。

3.钢筋

钢筋应符合图纸要求和本规范第403节的规定。

4.模板、支架

模板、支架应符合图纸要求和本规范第402节的规定。

5.石料

石砌体所用材料应符合图纸要求及本规范第413节的规定。

6.沥青材料

(1)沥青涂层按图纸要求由建筑石油沥青与汽油配制而成，建筑石油沥青(40号及30号)应符合《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB 50212—2002)第7.2节太本规范表201-1的规定。

建筑石油沥青主要技术指标                        表201-1

| 名称 | 规定值 |
| --- | --- |
|  | 40号 | 30号 |
| 针入度(25℃ ，100g，5s)(0.1mm) | 36～50 | 26～35 |
| 延度(25℃,5cm/min) (㎝) | ≥3.5 | ≥2.5 |
| 软化点(环球法) (℃) | ≥60 | ≥75 |

(2)沥青油毡应符合《石油沥青纸胎油毡》(GB 326—2007)的要求。

(3)沥青麻絮应符合图纸要求或经监理人批准的标准。

7.垫层材料

(1)砂：宜采用洁净的中、粗砂，含泥量不应大于5﹪，有机质含量不大于1﹪。

(2砂砾碎石垫层材料粒径不大于50mm，含泥量不超过5﹪，含砂量不超过40﹪。

(3)石灰土应符合图纸要求和本规范第205节的有关规定。

8.反滤层

(1)材料粒径应满足表201-2的规定。

(2)砾砂及粗粒反滤层的空率均得小于35﹪。

(3)用作反滤层的材料应清洗干净，不允许含有有机物或其他有害物质。粗砾和卵石应质地坚硬，耐久。

9.土工织物

用于防水土工织物应符合图纸及本规范第205节有关要求。

反滤材料粒径规定值                             表201-2

| 材料名称 | 粒径范围(mm) | 平均粒径(mm) |
| --- | --- | --- |
| 砂砾 | 0.5～5 | 2.5 |
| 粗砾 | 15～20 | 17 |
| 卵石 | 75～100 | — |
| 片石 | 150以上 | — |

### 201.03　一般要求

1.路基土石方工程一般要求

(1)施工测量

a.承包人应在开工之前进行现场恢复和固定路线。其内容包括:导线、中线的复测，水准点的复测与增设，横断面的测量与绘制等。

b.承包人应对所有的测量进行记录并整理这些资料。每段测量完成后，测量记录本及成果资料由承包人的测量员及其主管技术人员共同签字，送交监理人核查。

c.在监理人核查全部或任何一部分工程的测量成果时，承包人应无偿提供设备及辅助人员。

d.在监理人核准测量成果后，承包人应按图纸要求现场设置路基用地界桩和坡脚、路堑堑顶、截水沟、边沟、护坡道、取土坑、弃土堆等的具体位置桩，标明其轮廓，报请监理人检查批准。

e.公路路基施工开始前，应先进行控制性桩点的现场交桩，并保护好交桩成果。各级公路的平面控制测量、水准测量的等级以及施工放样，应符合《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)第3.2节相关规定。

(2)调查与试验

a.路基施工前，承包人应对施工范围内的地质、水文、障碍物、文物古迹及各种管线等情况进行详细调查。

b.承包人应对图纸所示的挖方、借土场的路堤填料取有代表性的土样,进行试验，试验方法按《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)执行。试验项目如下：

(a)液限、塑限、塑性指数、天然稠度。

(b)颗粒大小分析试验。

(c)含水量试验。

(d)密度试验。

(e)相对密度试验。

(f)土的击实试验。

(g)土的承载比试验(CBR值)。

(h)有机质含量及易溶盐含量试验。

(i)冻胀和膨账等试验。

c.承包人应将调查与试验结果以书面形式报告监理人备案。如所调查与试验的结果与图纸资料不符时，应提出解决方案报监理人审批。否则，路基不得施工。

d.路基施工前，应对路基基底土进行相关试验，每公里至少取2个占；土质变化大时，视具体情况增加取样点数。

e.使用特殊材料作为填料时，应按相关标准做相应试验，必要时还应进行环境影响评估，经批准后方可使用。

f.承包人应将调查与试验结果以书面形式报告监理人备案。如所调查与试验的结果与图纸资料不符时，应提出解决方案报监理人审批；否则，路基不得施工。

g.本规范中集料的粒径均采用ISO 565的R40/3系列中的标准筛孔(方孔筛)。

(3)施工期间防水、排水

a.在路基工程施工期间，为防止工程或附近农田、建筑物及其它设施受冲刷、淤积，应修建临时排水设施，以保持施工场地处于良好的排水状态。

b.临时排水设施应与永久性排水设施相结合。施工场地流水不得排入农田、耕地或污染自然水源，也不应引起淤积、阻塞和冲刷。

c.施工时，不论挖方或填方，均应做到各施工层表面不积水，因此，各施工层应随时保持一定的泄水横坡或纵向排水通道。挖方路基顶面或填方基底含水量过大时，承包人应采取措施降低其含水率。

d.承包人的临时排水设施及排水方案应报请监理人检查验收。任何因污染、淤积和冲刷遭受的损失，均应由承包人负担。承包人因未设有足够的排水设施，使土方工程遭受损坏时，应由承包人自费加以修复。

(4)冬季施工

在反复冻融地区，当昼夜平均气温连续10d以上在-3℃以下时，或者昼夜平均温度虽然升到-3℃以上，但冻土未完全融化时，承包人进行施工应按照《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)第6.9节有关季节性冻土地路基施工的规定执行，将计划安排的工程项目和施工方案报监理人审批。

(5)雨季施工

雨季施工前，承包人应根据现场具体情况确定可进行雨季施工地段，按照《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)第7.3节有关雨季施工的规定执行，并编制雨季施工组织计划，报监理人审批。

(6)特殊地区路基的施工

特殊地区的路基施工应根据不同的特殊土、特殊地段、季节气候等条件，按照《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)第6章的有关规定，组织安排施工，施工计划及施工方案应报监理人审批。

2.排水工程一般要求

(1)在开工之前，承包人应向监理人提供本工程的有关施工方法和施工安排的书面报告，只有在获得监理人的批准后，才能开工。

(2)承包人应按图纸确定的排水构造物的位置和高程，进行施工放样测量，并经监理人核准。

(3)排水构造物的基槽开挖和回填，应按本规范第204节的有关规定进行。

(4)排水构造物的基槽底面均应夯实到图纸规定的压实度。若基槽底面的地质状况与图纸要求不符时，承包人应根据实际情况提出处理方案和加固措施，经监理人审核批准后进行地基处理。

(5)为防止排水构造物的基底冲刷，承包人应严格按图纸要求施工。若监理人根据实际地形指示增加基底深度，承包人应按监理人的指示执行。

(6)所有砂浆砌体均应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)第13.6节的有关规定进行勾缝及养护。所有混凝土的养生和表面缺陷修整弥补，应按照本规范第410节的有关规定执行。

(7)所有地面以下的隐蔽工程，只有在经监理人检验合格之后，才能掩埋。

(8)由于承包人未执行上述有关规定而导致排水构造物的损坏和缺陷，应由承包人自费拆除重建。

(9)预制构件应符合图纸要求及本规范第410节有关规定。

3.防护工程一般要求

(1)承包人应在防护工程开工前对工程所处位置的原地面进行复测，以核实图纸上结构物尺寸、形状和基础高程是否符合实际。复测结果应作详细记录，经监理人批准后方可施工。

(2)所有防护工程及其有关作业，除应符合本规范的要求外，还应按照图纸所示和监理人的指示进行施工。

(3)有水浸或属风化岩石的边坡，应在土石方施工同时，按图纸或监理人指示，及时进行防护工程的施工。

(4)防护工程的清量场地，应符合图纸和本规范第202节的要求。

(5)防护工程的挖基和回填，应符合图纸和本规范第404节的要求。

(6)砌体的砌筑工艺，应符合图纸和本规范第413节的要求；混凝土的浇筑，应符合图纸和本规范第410节的要求。

(7)除有监理人的书面允许外，不得在昼夜平均气温低于+5℃或石料受冻的情况下进行浆砌砌体的施工。所有混凝土及石砌体应按《公路格涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)第11.8节及第13.6节有关规定进行养生。

(8)砌体应按图纸要求进行勾缝,如图纸上无规定,则采用M7.5水泥砂浆勾凹缝。砌体勾缝应嵌入砌缝内不小于20mm。

### 201.04  计量与支付

本节工作内容均不作计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关工程子目的单价或费率之中。

## 第202节  场地清理

### 202.01  范围

本节为公路用地范围及借土场范围内施工场地的清理、拆除和挖掘，以及必要的平整场地等有关作业。

### 202.02  一般要求

1.承包人应在施工前确定现场工作界线。并保护所有规定保留和临理人指定的保留的植物及构造物。

2.场地清理拆除及回填压实后，承包人应重测地面高程。并将填挖断面和土石方调配图提交监理人审核。

3.清理及拆除工作完成后，应由监理人进行现场检查验收，在验收合格后才能进行下一工序的施工。

### 202.03  施工要求

1.清理场地

(1)路基用地范围内的树木、灌木丛等均应在施工前砍伐或移植，砍伐的树木应堆放在路基用地之外，并妥善处理。

(2)路基用地范围内的垃圾、有机物残渣及取土坑原地面表层(100～300mm)腐殖土、草皮、农作物的根系和表土应予以清除，并将种植表土集中储藏在监理人指定地点以备将来做种植用土。场地清理完成后，应全面进行填前碾压，使其密实度达到规定的要求。

(3)二级及二级以上公路路堤或填方高度小于1m的公路堤，应将路基基底范围内的树根全部挖除并将坑穴填表平夯实；填方高度大于1m时的二级以下公路路堤，可保留树根，但树根不能露出地面。此外，应将路基用地范围内的坑穴填平夯实。取土坑围围内的树根应全部挖除。

(4)地基表层处理应符合下列规定

a.二级及二级以上公路路堤基底的压实度应不小于90%；三级、四级公路应不小于85%。路基填土高度小于路面和路床总厚度时，基底应按图纸要求处理。

b.原地面坑、洞、穴等，应在清除沉积物后，用合格填表料分层回填分层压实。压实度等合上述a项的规定。

c.泉眼或露头地下水，应按图纸要求，采取有效导排措施后方可填筑路堤。

d.地基为耕地、土质松散、水稻田、湖塘软土、高液限土等时，应按图纸要求进行处理；局部软弹的部分或地下较高段也应采取有效的处理措施。

2.拆除与挖掘

(1)路基用地范围内的旧桥梁、旧涵洞、旧路面和其它障碍物等应予以拆除。正在使用的旧桥梁、旧涵洞、旧路面及其它排水结构物，应在对其正常交通和排水做出妥善的安排之后，才能拆除。

(2)原有结构物的地下部分,其挖除深度和范围应符合设计图纸或监理人指示的要求。

(3)拆除原有结构物或障碍物需要进行爆破或其它作业，有可能损伤新结构物时，必须在新工程动工之前完成。

(4)所有指定为可利用的材料，都应避免不必要的损失。为了便于运输，可由承包人分段或分片，按监理人指定的地点存放；对于废弃材料，承包人应按监理人的指示自费妥善处理。

(5)承包人应将所有拆除后的坑穴回填并压实。承包人由于拆除施工造成其它建筑物、设施等的损坏时，应自费负责赔偿。

### 202.04  计量与支付

1.计量

(1)施工场地清理的计量应按监理人书面指定的范围(路基范围以外临时工程用地清场等除外)，进行验收后，现场实地测量的平面投影面积以平方米计量。现场清理包括路基范围内的所有垃圾、灌木、竹林及胸径小于100mm的树木、石头、废料、表土(腐殖土)、草皮的铲除与开挖，借土场的场地清理与拆除(包括临时工程)均应列入土方单价之内，不另行计量。

(2)砍伐树木仅计胸径(即离地面1.3m高处的直径)大于100mm的树木，以棵计量。包括砍伐后的截锯、移运(移运至监理人指定的地点)、堆放等一切有关的作业；挖除树根以棵计量，包括挖除、移运、堆放等一切有关的作业。

(3)挖除旧路面（包括路面基层）应按不同结构类型的路面分别以平方米计量；拆除原有公路结构物应分别按结构物的类型，以监理人现场指示的范围和量测方法量测，以立方米计量。

(4)所有场地清理、拆除与挖掘工作的一切挖方、回填、压实，以及适用材料的移运、堆放和废料的移运处理等作业费用均含入相关子目单价之中，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，以监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 细 目 号 | 细 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |
| -a | 清理现场 | m2 |
| -b | 砍伐树木 | 棵 |
| -c | 挖除树根 | 棵 |
| 202-2 | 挖除旧路面 | m2 |
| -a | 水泥混凝土路面 | m2 |
| -b | 沥青混凝土路面 | m2 |
| -c | 碎石路面 | m2 |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |
| -a | 钢筋混凝土结构 | m3 |
| -b | 混凝土结构 | m3 |
| -c | 砖、石及其他砌体结构 | m3 |

## 第203节   挖方路基

### 203.01  范围

本节工作内容为挖方路基施工和边沟、截水沟、排水沟以及改河、改渠、改路等开挖有关作业。

### 203.02  一般要求

1.在路基挖方开工前至少28d，承包人应将开挖工程断面图报监理人批准，否则不得开挖。

2.所有挖方作业均应符合图纸和《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)的有关规定，并应按监理人的要求施工。

3.挖方作业应保持边坡的稳定，不得对邻近的各种结构物及设施产生损坏或干忧，否则，由此而引起的责任应由承包人自负。

4.在开挖中出现石方时，承包人应测量土石分界线，经监理人鉴定认可后，分层进行开挖。如果出现零星石方，承包人应在事前量测石方数量，报经监理人批准后，方能继续施工。

5.路堑挖方材料应尽量予以利用，但不得重复计算利用材料的开挖数量。可作为路基填料的土方，应分类开挖分类使用。除图纸规定或被定为非适用材料外，不得任意废弃，并力争填、挖、借、弃合理。

6.如路床面开挖超过图纸或监理人规定要求时，承包人应自费回填并压实。

7.在整个施工期间，承包人必须始终保证路基排水畅通。如因排水不当而造成工程损坏时，承包人应立即自费对其进行修补。

8.施工前，应对图纸提供的弃土方案进行现场核对，若有疑问，应及时处理。沿线弃土堆的设置应符合图纸要求和《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)第4.3.4条的相关规定。

### 203.03  施工要求

1.土方开挖

(1)土方开挖应按图纸要求自上而下的进行，不得乱挖或超挖。无论工程量多大，土层多深，均严禁用爆破法施工或掏洞取土。

(2)开挖中如发现土层性质有变化时，应修改施工方案及挖方边坡，并及时报监理人批准。开挖过程中，应采取措施保证边坡稳定。开挖至边坡线前，应预留一定宽度。预留的宽度应保证刷坡过程中设计边坡线外的土层不受到扰动。

(3)如果在指定的弃土场不能满足弃方要求时，承包人应尽早重新选择弃土位置并相应修改施工方案报监理人批准。

(4)沿溪及沿山坡和其他按图纸规定不能横向弃置废方的开挖路段，承包人必须严格在指定的弃土场弃方。否则，承包人必须自费清除和移运到指定地点，并赔偿所造成的损失。

(5)承包人必须注意对图纸未示出的地下管道、缆线、文物古迹和其他结构物的保护。开挖中一旦发现上述结构物应立即报告监理人，且应停止作业并保护现场听候处理。

(6)居民区附近的开挖，承包人应采取有效措施，以保护居民区房屋及保证居民和施工人员的安全，并为附近居民的生活及交通提供临时便道或便桥。

(7)土方地段的路床顶面高程，应考虑因压实而产生的下沉量，其值由试验确定。路床顶面地以下0～800mm的压实度，应符合本规范表203-1的要求。承包人应按《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)重型击实法进行检验。如不符合要求，承包人应进一步压实或采取其他措施进行处理，使之达到规定的压实度。

(8)当因气候条件使挖出的材料无法按照本规范的要求用于填筑路基和压实时，承包人应停止开挖，直到气候条件转好。

(9)开挖至零填、路堑路床部分后，应尽快进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少300mm厚的保护层。

(10)挖方路基施工遇到地下水时应按下列规定处理

a.应采取排导措施，将水引入路基排水系统。不得随意堵塞泉眼。

b.路床土含土率高或为含水层时，应采取设置渗沟、换填表、改良土质、土工织物等处理措施。路床填料除应答合表204–1的规定外，还应具有良好的透水性能。

2.石方开挖

(1)石方开挖施工承包人应根据岩石的类别、风化程度、岩层产状、岩体断裂构造、施工机械配备、施工环境等情况确定开挖方案。石方开挖严禁采用峒室爆破，近边坡部分宜采用光面爆破或预裂爆破。

(2)石方爆破作业以小型及松动爆破为主，严禁过量爆破，并应在事前14d作出计划和措施报监理人批准。未经监理人批准，不得采用大爆破施工。当确需地进行大爆破施工时，承包人应严格按《爆破安全规程》(GB 6722—2003)和国家关于爆破施工相关规定编制爆破施工组织设文件，于爆破施工前28d报监理人审批。

(3)承包人应就爆破器材的存放地点、数量、警卫、收发、安全措施及必要的工艺图纸编制报告，并应在爆破器材进入工地前28d报监理人审批，同时将运入路线和时间报有关管理部门批准，并取得通行证后方可将爆破器材运入工地保管。

(4)承包人应确定爆破的危险区，并采取有效措施防止人、畜、建筑物和其它公共设施受到危害和损坏。在危险区的边界应设置明显标志，建立警戒线，显示爆破时间的警戒信号，在危险区的入口或附近道路应设置标志，并派专人看守，严禁人员在爆破时进入危险区。

(5)由于爆破引起的松动岩石，必须清除。当属于超挖工程量时则不予计量。深挖石方路基施工，应逐级开挖，逐级按图纸要求进行防护。

深挖路基施工应随时对边坡稳定性进行监测，并根据地形征设置边坡控制点。

(6)石方路堑的路床顶面高程，应符合图纸要求，高出部分应辅以人工凿平，超挖部分应按监理人批准的材料自费回填并碾压密实稳固。严禁用细粒土找平。路床顶面高程的允许偏差见表203-2。

3.非适用材料的处理

(1)当要求承包人在填方区挖除低于原地表面的非适用材料时(除本规范第202.03小节的要求外)，其挖除深度及范围应由监理人确定。在挖除前，应测量必要的断面并报监理人批准。

(2)路基挖至完工断面后，如仍留有非适用材料，应按监理人要求的宽度和深度继续挖除，并用监理人批准的材料回填和压实到图纸规定或与其毗连路段相同规定的密实度。在回填前，应测量必要的断面并报监理人批准。

(3)除非监理人另有许可，在暴露出的挖方是适用材料和非适用材料相混杂的挖方部分，应分别开挖、移运。适用材料供填方使用，且不应被非适用材料污染，已污染的材料应按弃方处理。

(4)凡经监理人批准，在路基挖方或填方区挖除的非适用材料，应按弃方要求处理。

4.弃方的处理

(1)承包人在有弃方的路段开工前至少28d，应提出开挖、调运施工方案报监理人批准。该方案包括挖方及弃方的数量、调运方案、弃方位置及其堆放形式、坡脚加固处理、排水系统的布置以及有关的计划安排等。

(2)当弃土场的位置、堆放形式或施工方案等有更改时，必须在更改前不少于14d将更改方案报监理人批准。

(3)弃土堆应堆置整齐、稳定，排水畅通，避免对土堆周围的建筑物、排水及其它任何设施产生干扰或损坏，避免对环境造成污染。否则，因此而引起的一切责任，应由承包人自费处理。

(4)沿线弃土堆设置应符合图纸要求

弃土不得占用耕地。沿河弃不得影响排洪、通航，不得加剧可岸冲刷。不得向水库、湖泊、岩溶漏斗及暗河口处弃土。禁止在贴近桥墩台、涵洞口处弃土。

(5)弃土应按图纸要求进行压实，且应按图纸要求及时完成弃土场的结构防护、排水工程。承包人还应按本规范的有关技术要求对弃土场进行绿化，以保障生态环境不受破坏。

5.边沟、截水沟和排水沟开挖

(1)边沟、截水沟和排水沟开挖的位置、断面尺寸和沟底纵坡应符合图纸或监理人的要求。当其需要铺砌时，应按图纸或监理人的指示，增加开挖深度和宽度。

(2)在有超高路段的边沟沟底纵坡，应与曲线段前后沟底相衔接，不允许曲线段内侧边沟积水或外溢。

(3)路堑与路堤连接处，边沟应缓顺引向路堤两侧的自然沟或排水沟，勿使路基附近积水，亦不得冲蚀路堤。

(4)开炸石质边沟、排水沟，应用小孔、少量炸药。超挖部分，要用小石块浆砌密实，沟底凸出部分，应予凿平。

(5)边沟与截水沟应从下游向上游开挖。截水沟通过地面坑凹处时，应将凹处填平夯实。边沟及截水沟开挖后，应及时进行防渗处理，不得渗漏、积水和冲刷边坡及路基。

6.改河、改渠、改路的开挖

按图纸所示的位置和断面尺寸进行施工。开挖出的土方除可利用的外，应按弃方妥善处理。

### 203.04  质量检验

1.基本要求

(1)路基的路床高程、宽度、线形及边坡坡度，应符合图纸要求；边沟、截水沟和排水沟沟底无阻水、积水现象，具备铺砌要求；临时排水设施与现有排水沟渠连通，挖出的废方按指定的地点整齐堆放。

(2)石方路堑的开挖宜采用光面爆破法。爆破后应及时清理险石、松石，确保边坡安全、稳定。

(3)路床欠挖部分必须凿除。超挖部分应采用无机结合料稳定碎石或级配碎石填平碾压密实，严禁用细粒土找平。

(4)石质边坡不宜超挖。

2.检查项目及标准

土方路基检查项目及检验标准见表203-1。

石方路基检查项目及检验标准见表203-2。

3.外观鉴定

a.路基表面平整，边线顺直，曲线圆滑。

b.路基边坡坡面平顺，稳定，不得亏坡，曲线圆滑。

c.取土坑、弃土堆、护坡道、碎落台的位置适当，外形整齐、美观，防止水土流失。

土方路基实测项目                     表 203-1

| 项次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高速公路、一级公路 | 其他公路 |  |
|  |  |  | 二级公路 | 三、四级公路 |  |
| 1 | 压实度(%) | 零填及路堑 上路床(m) | 0～0.3 | ≥96 | ≥95 | ≥94 | JTG F80/1—2004附录B检查密度法：每200m每压实层测4处 |
|  |  |  | 0.3～0.8 | ≥96 | ≥95 | - |  |
|  |  | 路堤(m) | 上路床 | 0～0.3 | ≥96 | ≥95 | ≥94 |  |
|  |  |  | 下路床 | 0.3～0.8 | ≥96 | ≥95 | ≥94 |  |
|  |  |  | 上路堤 | 0.8～1.5 | ≥94 | ≥94 | ≥93 |  |
|  |  |  | 下路堤 | ＞1.5 | ≥93 | ≥92 | ≥90 |  |
| 2 | 弯沉值(0.01mm) | 不大于设计计算值 | 按JTG F80/1—2004附录I检查 |
| 3 | 纵断面高程(mm) | ＋10，-15 | ＋10，-20 | 水准仪：每200m测4断面 |
| 4 | 中线偏位(mm) | 50 | 100 | 经纬仪：每200m测4点， 弯道加测HY，YH两点 |
| 5 | 宽度(mm) | 符合设计要求 | 米尺：每200m测4处 |
| 6 | 平整度(mm) | 15 | 20 | 3米直尺每200m测4处×10尺 |
| 7 | 横坡(%) | ±0.3 | ±0.5 | 水准仪每200m测4断面 |
| 8 | 边坡 | 符合设计要求 | 每200m抽查4处 |

注：①表列压实度以《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)重型击实试验法为准，评定路段内的压实度平均值下置信界限不得小于规定标准，单个测定值不得小于极值(表列规定值减5个百分点)。按不小于表列规定值2个百分点的测点数量占总检查点的百分率计算减分值。

②采用核子仪检验压实度时应进行标定试验，确认其可靠性。

③特殊干旱、特殊潮湿地区或过湿土路基，可按交通运输颁发的路基设计、施工规范所规定的压实度标准进行评定。

④三、四级公路铺筑沥青混凝土或水泥混凝土路面时，其路基压实度应采用二级公路标准。

石方路基实测项目                        表203-2

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高速公路、一级公路 | 其他公路 |  |
| 1 | 压实度 | 层厚和碾压遍数符全要求 | 查施工记录 |
| 2 | 纵断高程(mm) | +10，-20 | +10，-30 | 水准仪：每200m测4断面 |
| 3 | 中线偏位(mm) | 50 | 100 | 经纬仪：每200m测4点，弯道加测HY、YH两点 |
| 4 | 宽度(mm) | 不小于设计值 | 米尺：每200m测4处 |
| 5 | 平整度(mm) | ≤20 | ≤30 | 3m直尺：每200m测4处×10尺 |
| 6 | 横坡(%) | ±0.3 | ±0.5 | 水准仪：每200m测4断面 |
| 7 | 边坡 | 坡度 | 不陡于设计值 | 每200m抽查4处 |
|  |  | 平须度 | 符合设计 |  |

注：土石混填路基可根据实际可能进行压实度或固体积率检验。

(2)石方路基

a.上边坡不得有松石

b.路基边线直顺，曲线圆滑。

### 203.05  计量与支付

1.计量

(1)路基土石方开挖数量包括边沟、排水沟、截水沟，应以经监理人校核批准的横断面地面线和土石分界的补充测量为基础，按路线中线长度乘以经监理人核准的横断面面积进行计算，以立方米计量。

(2)挖除路基范围内非适用材料及淤泥(不包括借土场)的数量，应以承包人测量，并经监理人审核批准的断面或实际范围为依据的计算数量，以立方米计量。

(3)除非监理人另有指示，凡超过图纸或监理人规定尺寸的开挖，均不予计量。

(4)石方爆破安全措施、弃方的运输和堆放、质量检验、临时道路和临时排水等均含入相关子目单价或费率之中，不另行计量。

(5)在挖方路基的路床顶面以下，土方断面应挖松深300mm再压实；石方断面应辅以人工凿平或填平压实。作为承包人应做的附属工作，均不予计量。

改河、改渠、改路的开挖工程按合同图纸施工，计量方法可按上述(1)款进行。改路挖方线外工程的工作量计入203-2项内。

2.支付

(1)按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。

(2)土方和石方的单价费用，包括开挖、运输、堆放、分理填料、装卸、弃方和剩余材料的处理，以及其它有关的全部施工费用。

3.支付子目

| 子目号 | 细 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 203-1 | 路基挖方 |  |
| -a | 挖土方 | m3 |
| -b | 挖石方 | m3 |
| -c | 挖除非适用材料(包括淤泥) | m3 |
| 203-2 | 改河、改渠、改路挖方 |  |
| -a | 开挖土方 | m3 |
| -b | 开挖石方 | m3 |
| -c | …… |  |

## 第204节  填方路基

### 204.01  范围

本节工作内容为填筑路基和结构物处的台背回填以及改路填筑等有关的施工作业。

### 204.02  填筑材料

1.凡具有规定强度且能被压实到规定密度和能形成稳定填方的材料均为适用填料。通常情况下，下列材料为非适用材料：

(1)沼泽土、淤泥、泥炭、冻土、生活垃圾、建筑垃圾。

(2)含有树根和易腐朽物质的土。

(3)有机质含量大于5%的土。

(4)液限大于50%、塑性指数大于26的土。

2.对于盐渍土、膨胀土、冻土及含水率超过规定的土，不得直接作为路堤填料，在采取图纸要求的技术措施并经监理人批准后，方可使用。

3.利用粉煤灰等工业废渣填筑路堤，应先进行试验，并将试验报告及其施工方案报监理人批准后，方可使用。

4.对填挖交界、台背回填、上路床(0～300mm)等部位的填筑材料，应先报告监理人批准后，方可使用。粉质土不宜直接填筑于路床，不得直接填筑于浸水部分的路提及冻土地区的路床。

5.填石路堤填料中其石块最大粒径应不大于500mm，并不宜超过层厚的2/3，不均匀系数宜为15～20；路床底床面以下400mm范围内，填料粒径应小于150mm。

6.填料强度和粒径，应符合表204-1的规定。

路堤填料最小强度和最大粒径要求                     204-1

| 填料应用部位 (路面顶面以下深度,m) | 填料最小强度(CBR)(%) | 填料最大粒径(mm) |
| --- | --- | --- |
|  | 高速公路、一级公路 | 二级公路 | 三、四级公路 |  |
| 路堤 | 上路床(0～0.3) | 8 | 6 | 5 | 100 |
|  | 下路床(0.3～0.8) | 5 | 4 | 3 | 100 |
|  | 上路堤(0.8～1.5) | 4 | 3 | 3 | 150 |
|  | 下路堤(＞1.5) | 3 | 2 | 2 | 150 |
| 零填及挖方路基 | 0～0.3 | 8 | 6 | 5 | 100 |
|  | 0.3～0.8 | 5 | 4 | 3 | 100 |

注：①表列强度按《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)规定的浸水96h的CBR试验方法测定。

②三、四级公路铺筑沥青混凝土和水泥混凝土路面时，应采用二级公路的规定。

③表中上、下路堤填料最大粒径150mm的规定不适用于填石路堤和土石路堤。

### 204.03  试验

1.填方材料的试验：在路堤填筑前，填方材料应每5000m3或在土质变化时取样，按《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)规定的方法进行颗粒分析、含水量、密实度、液限、塑限、承载比(CBR)试验和击实试验，高速公路、一级公路还应做有机质含量和易溶盐含量实验。

2.填方试验路段

(1)承包人应在开工前28d，用路堤填料铺筑长度不小于100m(全幅路基)有代表性的试验路段，并将试验结果报监理人审批。

下列情况下，应进行试验路段施工：

a.二级及二级以上公路路堤。

b.填石路堤、土石路堤。

c.特殊地段路堤。

d.特殊填料路堤。

e.拟采用新技术、新工艺、新材料的路基。

(2)现场试验应进行到能有效地使该种填料达到规定的压实度为止。试验时应记录压实设备的类型、最佳组合方式；碾压遍数及碾压速度、工序；每层材料的松铺厚度、材料的含水量等。试验结果报经监理人批准后，即可作为该种填料施工控制的依据。试验结束时，试验段若达到表203-1质量检验标准，可作为路基的一部分，否则，应予挖除，重新进行试验。

(3)用于填方(包括回填)的每种类型的材料，都应进行现场压实试验。试验段所用的填料和机具应与施工所用材料和机具相同。

### 204.04  施工要求

1.一般要求

(1)填方路堤施工前，应按本规范第202节的有关规定对原地面进行清理及压实。所有填方作业均应严格按照图纸或监理人的要求施工。

(2)路堤基底应在填筑前进行压实，承包人应将压后新测绘的填方工程断面图提交监理人核准，否则不得填筑。

(3)填方作业不得对邻近的结构物和其他设施产生损坏及干扰，否则，由此而引起的后果应由承包人自负。

(4)整个施工期间，承包人必须保证排水畅通。如因排水不当而造成工程损坏，承包人应自费立即进行修补。

(5)路堤填料中石料含量等于或大于70%时，应按填石路堤施工；石料含量小于70%且大于30%时，按填土路堤施工；石料含量小于30%时，按填土路堤施工。

(6)特殊路基施工前，承包人应按图纸要求，提出处理方案报监理人批准。

(7)路堤基底及路堤每层施工完成后未经监理人检验合格，不得进行上一层的填土施工。

(8)施工机械选择，应考虑工程特点、土石种类及数量、地形、填挖高度、运距、气候条件、工期等因素，经济合理地确定。适宜各种填方路基的碾压机械可参照《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)条文说明第4.2节相关规定执行。

2.零填挖路基

(1)对于高速公路和一级公路零填及挖方路床顶面以下0～800mm范围内的压实度，不应小于96%；对于二级公路，不应小于95%；对于三级、四级公路零填挖及挖方路床顶面以下0～300mm范围内的压实度，不应小于94%，但当三级、四级公路采用沥青混凝土或水泥混凝土路面时，其路床顶面以下0～800mm范围内的压实度不应小于95%。如不符合上述要求，承包人应翻松后再压实，使压度达到规定的要求。

(2)特殊路基土层上的零填挖路床面，承包人应按图纸或监理人的要求，进行换填、改善或翻拌晾晒。换填、改善厚度应按图纸或由监理人根据现场情况确定，并分层压实。换填的填料最小强度和最大粒径应符合表204-1的要求，其压实度达到表203-1的要求。

3.填土路堤

(1)填方路基必须按路面平行线分层控制填土高程；填方作业应分层平行摊铺；保证路基压实度。每层填料铺设的宽度，每侧应超出路堤的设计宽度300mm，以保证修整路基边坡后的路堤边缘有足够的压实度。性质不同的填料，应水平分层、分段填筑，公层压层。同一水平层路基的全宽应采用同一种填料，不得混合填筑。每种填料压实后的连续厚度不宜小于500mm。填筑路床顶最后一层时，压实后的厚度应不小于100mm.

(2)路堤填土高度小于800mm(不包括路面厚度)时，对于原地表清理与挖除之后的土质基底，应将表面翻松深300mm，然后整平压实。其压实度应符合表203-1的要求。

(3)含水率适宜或冻融敏感性小的填料应填筑在路基上层，强度较小的填筑在下层。在有地下水的路段或临水路范围内，宜填筑透水性好的填料。

(4)路堤填筑从最低处分层填筑，逐层压实。地面自然横坡或纵坡陡于1：5时或纵坡陡于12%时，应将原地面挖成台阶，台阶宽度应满足摊铺和压实设备操作的需要，且不得小于2m。台阶顶一般做成向内并大于4%的内倾斜坡。砂类土上则不挖台阶，但应将原地面以下200～300mm的表土翻松。

(5)加宽旧路堤时，应沿旧路堤边坡挖成向内倾斜的台阶；所有填料宜与旧路堤相同或选用透水性较好的材料。

(6)连接结构物的路堤工程，其施工方法不应危害结构物的安全与稳定。

(7)如在路堤范围内修筑便道或引道时，该便道或引道不得做为路堤填筑的部分，应重新填筑成符合规定要求的新路堤。

(8)任何靠压实设备无法压碎的大块硬质材料，应予以清除或破碎，破碎后的硬质材料最大尺寸不超过压实层厚度的2/3，并应均匀分布，以便达到要求的压实度。

(9)填土路堤分几个作业段施工时，两个相邻段交接处不在同一时间填筑，则先填段应按1：1坡度分层留台阶；如两段同时施工，则应分层相互交叠衔接，其搭接长度不得小于2m。

(10)用透水性较小的土填筑路堤时，应控制含水率在最佳含水率±2%范围内；当填筑路堤下层时，其顶部应做成4%的双向横坡；如填筑上层时，不应覆盖在由透水性较好的土所埴筑的路堤边坡上。

(11)在土石混合填料中不得采用倾填法施工，应进行分层填筑，分层压实每层摊铺厚度应根据压实机械类型和规格确定，不宜超过400mm。

(12)用土石混合料填筑路堤压实度由现场试验确定，并报经监理人检验批准。

4.填石路堤

(1)修筑填石路堤填筑材料应符合图纸要求及本规范等204.02小节相关规定，基粒径应不大于500mm，并不宜超过层厚的2/3，不均匀系数宜为15～20；路床底面以下400mm范围内，填料粒径应小于150mm；路床填料粒径应小于100mm。

(2)基底处理除满足本规范第202.03-1(4)款的规定外，承载力应满足图纸要求；在非石岩石地基上，填筑填石路堤前，应按图纸要求设过渡层。

(3)路堤及路床施工前，承包人应先修筑试验路段，确定路堤满足表204-2中孔隙率标准的松铺厚度和路床能达到最大压实干密度的松铺厚度、压实机械型号及组合、压实速度及压实遍数、沉降差等参数。

(4)二级及二级以上公路的填石路堤应分层填筑压实。二级以下砂石路面公路在陡峻山坡地段施工特别困难时，可采用倾填的方式将石料填筑于路堤下部，但在路床底面以下不小于1m范围内仍应分屋填筑压实。

(5)岩性相差较大的填料应分层或分段填筑。严禁将软质石料与硬质石料混合使用。

(6)中硬、硬质石料填筑路堤时，应按图纸要求进行边坡码砌。码砌边坡的石料强度、尺寸及码砌厚度应符合图纸要求。边坡码砌与路基填筑宜基本同步进行。

(7)压实机械宜选用自重不小于18T的振动压路机。

(8)在填石路堤顶面与细粒土填土层之间应按图纸要求设过渡层。

5.土石路堤

(1)填料应答合图纸要求，天然土石混合填料中，中硬、硬质石料的最大粒径不得大于压实层厚的2/3；石料为强风化石料或软质石料时，其CBR值应符合表204-1的规定，石料最大粒径不得大于压实层厚。

(2)基底处理应满足第202.03-1(4)款的规定。在陡、斜坡地段，土石路堤靠山一侧应按图纸要求，做好排水和防渗处理。

(3)施工前，应根据土石混合材料的类别分别进行试验路段施工，确定能大到最大压实干密度的松铺厚度、压实机械型号及组合、压实速度及压遍数、沉降差等参数；压实机械宜选用自重不小于18t的振动压路机。

(4)土石路堤不得倾填，应分层填筑压实，碾压前应使大粒径石料均匀分散在填料中，石料间孔隙应填充小粒径石料、土和石渣。

(5)压实后透水性差异大的土石混合材料，应分层或分段填筑，不宜纵向幅填筑；如确需纵向分幅填筑，应将压实后渗水良好的土石混合材料填筑于路堤两侧。

(6)土石混合材料来自不同料场，其岩性或土石比例相差较大时，宜分层或分段填筑。

(7)填料由土石混合材料变化为其他填料时，土石混合材料最后一层的压实厚度应小于300mm，该层填料最大粒径宜小于150mm，压实后该层表面应无孔洞。

(8)中硬、硬质石料的土石路堤，应进行边坡码砌。码砌边坡的石料强度、尺寸及码砌厚度应符合图纸要求。边坡码砌与路堤填筑宜基本同步进行。软质石料土石路堤的边坡按土质路堤边坡处理。

6.高填方路堤

(1)高填方路堤填料宜优先采用强度高、水稳性好的材料，或采用轻质材料。

(2)基底承载力应满足图纸要求。特殊地段或承载力不足的地基应按图纸要求进行处理；覆盖层较浅的岩石地基，宜清除覆盖层。

(3)施工中应按图纸要求预留路堤高度与宽度，并进行动态监控。

(4)高填方路堤宜优先安排施工。

(5)高填方路堤如果材料来源不同，其性能相差较大时，应分层填筑，不应分段或纵向分幅填筑。

(6)半挖半填的一侧高填方路基为斜坡时，应按规定挖好横向台阶，并应在填方路堤完成后，对设计边坡外的松散弃土进行清理。

(7)高填方路堤必须进行沉降和位移观测，观测方法可按本规范第205节有关规定办理或经监理人批准的其他方法，观测资料应提供监理人审查，以便作出路面铺筑的有关决定。

7.半填半挖路基、路堤与路堑过渡段

(1)应从填方坡脚起向上设置向内侧倾斜的台阶，台阶宽度不小于2m，在挖方一侧，台阶应与每个行车道宽度一致、位置重合。

(2)石质山坡，应清除原地面松散成风化层，按图纸要求开凿台阶，孤石、石笋应清除。

(3)纵向填挖结合段，应按图纸要求合理设置台阶。

(4)有地下水或地面水汇流的路段，应按图纸要求采用合理措施导排水流。

(5)纵(横)向半填半挖路堤与路基，应从最低高程处的台阶开始分层填筑，分屋压实。

(6)填筑时，应严格处理横向、纵向、原地面等结合界，确保路基的整体性。

(7)高度小于800mm的路堤、零填及挖方路床的加固换填宜选用水稳性较好的材料。

(8)若纵(横)向半填半挖路基采用土工合成材料加筋时，则土工合成材料的设置部位、层数和材料规格、质量要求应符合图纸要求。

(9)纵(横)向填、挖交界处的开挖，必须待填方处原地面处理好并经监理人检验合格后，方可开挖挖方断面。对挖方中非适用材料严禁用于填筑。

8.粉煤灰路堤

(1)用于高速公路、一级公路路堤的粉煤灰，烧失量宜小于20%；烧失量超过标准的粉煤应做对比试验，分析论证后采用。

(2)粉煤灰的粒径，宜在0.001～1.18mm之间，小于0.075mm的颗粒含量宜大于45%。粉煤灰中不得含团块、腐殖质及其他杂质。

(3)用于粉煤灰路堤的包边土和顶面封层的填料，宜采用塑性指数不小于12的黏性土。隔离层和土质护坡中的盲沟所用砂料、矿渣料等，最大粒径应小于75mm，4.75mm以下细料含量小于50%，含泥量小于5%。

(4)粉煤灰运输、装卸、堆放，应采取有效措施防止扬尘、流失与污染环境；储灰场地应排水通畅，地面应硬化。大的储灰场宜设置雨水沉淀池。堆场应安装洒水设备，防止干灰飞扬。

(5)粉煤灰路堤施工应符合图纸要求及《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)第4.4节的相关规定。

(6)按图纸要求铺筑隔离层，隔离层界面路拱横坡应与路堤同坡，其厚度不宜小于300mm。

(7)粉煤灰路堤应采用水平分层填筑施工。当分成不同作业段填筑时，先填地段应分层预留台阶，每个压实层应相互重叠反搭接，搭接长度宜大于1.5m。相邻作业段接头范围内的压实度应达到规定要求。

(8)土质包边土应与粉煤灰填筑同步进行。土质护坡铺筑宽度应保证削坡后的净宽满足设计要求，同时应按设计要求，做好土质护坡的排水盲沟，底层盲沟高程应避免地表水倒灌。

(9)施工过程中，应及时洒水，防止干灰飞扬；应采取相关措施保护周围环境不受污染。

(10)粉煤灰摊铺后必须及时碾压，做到当天摊铺、当天碾压完毕；粉煤灰路堤的压实应遵循先轻后重、先低后高的原则。

(11)粉煤灰路堤应根据压实试验确定的压实机械类型和压实遍数、摊铺厚度及压实度进行施工。粉煤灰路堤压实度应符合本规范表204-3的规定。

(12)粉煤灰路堤施工应符合国家及当地环境保护部门的有关要求。

9.桥、涵及结构物的回填

(1)结构物(包括涵台背、锥坡、挡土墙墙背等)的回填是指结构物完成后，用符合要求的材料分层填筑结构物与路基之间的遗留部分。

(2)填料宜采用透水性材料、轻质材料、无机结合料等；非透水性材料不得直接用于回填。

(3)基坑回填必须在隐蔽工程验收合格后方可进行。基坑回填应分层填筑、分层压实，分层厚度宜为100～200mm。二级及二级以上公路，采用小型夯实机具时，基坑回填的分层压(夯)实厚度不宜大于150mm，并应压(夯)实到图纸要求的压实度。

(4)二级及二级以上公路应按图纸做好过渡段，过渡段路堤压实度应不小于96%，并应按图纸做好纵向和横向防排水系统；二级以下公路的路堤与回填的连接部，应按图纸要求预留台阶。

(5)结构物处的回填，应按图纸和监理人的指示进行。回填时圬工强度的具体要求及回填时间，应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)有关的规定执行。桩板式挡土墙墙身强度应达到设计强度的75%以上时，方可开始回填。如果回填滞后，必须和挖方路基或填方路基有效搭接，纵向接缝必须设置台阶。桥台路基填筑碾压顺序为自台前至台后。

(6)结构物处台背回填部部分的路床，应尽量与路堤路床填筑保持同步。

(7)锥坡填土应与桥背填土同时进行，一次填足并保证压实整修后能达到设计宽度要求。紧靠台背部分的填土应采用小型压实设备分薄层碾压。

(8)台背回填范围应符合图纸要求。图纸无规定时应按如下要求执行：台背填土顺路线方向长度，顶部为距翼墙尾端不小于台高加2m；底部距基础内缘不小于2m；拱桥台背填土长度不应小于台高的3～4倍；涵洞填土长度第侧不应小于2倍也径长度。

(9)搭板的设置应在路基填筑预压期完成并基本稳定后，经监理人批准方可进行。搭板下垫层基面应平整、密实，垫层的材料及密实度应符合图纸要求。

(10)涵洞洞身两侧，应对称分层回填压实，填料粒径宜小于150mm；两侧及顶面填土时，应采取措施防止压实过程对涵洞产生不利后果。

10.路基拓宽改建施工

(1)应按图纸要求及本规范第202节相关要求拆除老路路缘石、旧路肩、边坡防护、边沟及原有构造物的翼墙或护墙等。

(2)施工前应截断流向拓宽作业区的水源，开挖临时排水沟，保证施工期间排水通畅。

(3)拓宽部分路堤的地基处理应按图纸要求和本规范相关条款处理。

(4)老路堤与新路堤交界的坡面挖除清理的法向厚度不宜小于0.3m，然后从老路堤坡脚向上按图纸要求挖设台阶；老路堤高度小于2m时，老路堤坡面处理后，可直接填筑新路堤。严禁将边坡清挖物作为新路堤填料。

(5)拓宽部分的路堤采用非透水性填料时，应在地基表面按图纸铺设垫层。垫层材料一般为砂砾或碎石，含泥量不大5%。

(6)拓宽路堤的填料宜选用与老路堤相同的填料，或者选用水稳性较好的砂砾、碎石等填料。

(7)拓宽施工中的挖方路基按本规范第203节相关规定执行；拓宽施工中的半填半挖路基按按本规范第204.04-7条的相关规定执行。

(8)边通车边拓宽时，应有交通管制和安全防护措施。

(9)拓宽施工不得污染环境，不得破坏或污染原有水系。

### 204.05  质量检验

1.基本要求

(1)土方路基

a.在路基用地和取土坑范围内，应清除地表植被、杂物、积水、淤泥和表土，处理坑塘，并按规范和设计要求对基底进行压实。

b.路基填料应符合规范和设计的规定，经认真调查、试验后合理选用。

c.填方路基须分层填筑压实，每层表面平整，路供合适，排水良好。

d.施工临时排水系统应与设计排水系统结合，避免冲刷边坡，勿使路基附近积水。

e.在设定取土区内合理取土，不得滥开滥挖；完工后应按要求对取土坑和弃土局场进行修整，保持合理的几何外形。

(2)石方路基

a.修筑填石路堤时应进行地表清理，逐层水平填筑石块，摆方平稳，码砌边部。填筑层厚度及石坡块尺寸应符合设计和施工规范规定。填石空隙用石渣、石屑嵌压稳定。上、下路床填料和石料最大尽寸应符合规范规定。采用振动压路机分层碾压，压至填筑层顶面石块稳定，20t以上压路机振压两遍无明显高程差异。

b.填石路堤填筑至设计高程并整修完成后，其路基表面应平整、施工质量应符合表203-2的规定。

c.中硬、硬质石料土石路堤质量应符合以下规定：

(a)施工过程中的每一压实层，可用试验路段确定的工艺流程和工艺参数，控制压实过程；用试验路段确定的沉降差指标，检测压实质量。

(b)路基成型后质量应符合表203-2的规定。

d.软质石料填筑的土石路堤，应符合第204.04-5(1)款的相关规定。

2.检查项目

(1)路基检查项目同本规范第203节表203-1和表203-2。

(2)填石路堤施工上下路堤的压实质量标准，应符合表204-2的规定。

(3)软质石料填筑的土石路堤，应符合本规范表203-1的规定。

(4)粉煤灰路堤压实度，应符合表204-3的规定。

填石路堤上、下路堤压实质量标准                表204-2

| 分区 | 路床顶面以下深度(m) | 硬质石料孔隙率(%) | 中硬石料也隙率(%) | 软质石料孔隙率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上路堤 | 0.8～1.5 | ≤23 | ≤22 | ≤20 |
| 下路堤 | ＞1.5 | ≤25 | ≤24 | ≤22 |

粉煤灰路堤压实                           表204-3

| 填料应用部位 (路床顶面以下深度，m) | 压实度(%) |
| --- | --- |
|  | 二级及二级以上公路 | 基他等级公路 |
| 上路床 | 0.0～0.3 | ≥95 | ≥93 |
| 下路床 | 0.3～0.8 | ≥93 | ≥90 |
| 上路堤 | 0.8～1.5 | ≥92 | ≥87 |
| 下路堤 | ＞1.5 | ≥90 | ≥87 |

注：①表列压实度以部颁《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)重型击实试验法为准；

②特别干旱或潮湿地区的压实度标准可降低1%～2%；

③包边土和顶面封层压实度应符合表203-1的规定。

3.外观鉴定

(1)土方路基

a.路基表面平整、密实、无局部坑洼、曲线圆滑，边线顺直。

b.边坡坡面平顺稳定，不得亏坡，曲线圆滑。

c.取土坑、弃土堆、护坡道、碎落台的位置适当，外形整齐、美观，防止水土流失。

d.对取土造成的裸露面，应采取整治或防护措施。

(2)石方路基

a.上边坡不得有松石，路基边线直顺，曲线圆滑。

b.土石路堤成型后的外观质量标准为路堤表面无明显孔洞，大粒径填石不松动，铁锹挖动困难。

c.中硬、硬质石料土石路基边坡码砌紧贴、密实、无明显孔洞、松动，砌块间承接面向内倾斜，坡面平面。

### 204.06  计量与支付

1.计量

(1)填筑路堤的土石方数量，应以承包人的施工测量和补充测量经监理人校核批准的横断面地面线为基础,以监理人批准的横断面图为依据,由承包人按不同来源(包括利用土方、利用石方和借方等)分别计算，经监理人校核认可的工程数量作为计量的工程数量。

(2)零填挖路段的翻松、压实含入报价之中，不另计量。

(3)零填挖路段的换填土、按压实的体积，以立方米计量。计价中包括表面不良土的翻挖、运弃(不计运距)，换填好土的挖运、摊平、压实等一切与此有关作业的费用。

(4)利用土、石填方及土石混合填料的填方，按压实的体积，以立方米计量。计价中包括挖台阶、摊平、压实、整型等一切与有关作业的费用。利用土、石方的开挖作业在第203节路基挖方中计量。承包人不得因为土石混填的工艺、压实标准及检测方法的变化而要求增加额外的费用。

(5)借土填方，按压实的体积，以立方米计量。计价中包括借土场(取土坑)中非适用材料的挖除、弃运及借土场的资源使用费、场地清理、地貌恢复、施工便道、便桥的修建与养护、临时排水与防护等和填方材料的开挖、运输、挖台阶、摊平、压实、整型等一切与此有关作业的费用。

(6)粉煤灰路堤按压实体积，以立方米计量，计价中包括材料储运(含储灰场建设)、摊铺、晾晒、土质护坡、压实、整型以及试验路阶施工等一切与此有关的作业费用。土质包边土在本节支付子目号204-1-e中计量。

(7)结构物台背回填按压实体积，以立方米计量，计价中包括：挖运、摊平、压实、整型等一切与此有关的作业费用。

(8)锥坡及台前溜坡填土，按图纸要求施工，经监理人验收的压实体积，以立方米计量。

(9)临时排水以及超出图纸要求以外的超填，均不计量。

(10)改造其它公路的路基土方填筑的计量方法同本条(1)款。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 细 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 204-1 | 路基填筑(包括填前压实) |  |
| -a | 换填土 | m3 |
| -b | 利用土方 | m3 |
| -c | 利用石方 | m3 |
| -d | 利用土石混填 | m3 |
| -e | 借土填方 | m3 |
| -f | 粉煤灰路堤 | m3 |
| -g | 结构物台背回填 | m3 |
| 204-2 | 改路、改河、改渠填筑 |  |
| -a | 利用土方 | m3 |
| -b | 利用石方 | m3 |
| -c | 借土填筑 | m3 |

## 第205节  特殊地区路基处理

### 205.01  范围

本节工作内容包括：软土地区路基、滑坡地段路基、岩溶地区路基、膨胀土地区路基、黄土地区路基、盐渍土地区路基、风积沙及沙漠地区路基、季节性冻土地区路基和河、塘、湖、海地区路基的处理及其有关的工程作业。

### 205.02  一般要求

1.在特殊地区路基施工时，承包人应严格执行《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)的第4章和第6章的有关规定。

2.承包人应在特殊路基处理施工之前28d，按图纸或监理人要求编制施工方案报监理人审批。该方案包括一切材料的说明、样品、试验报告和机械设备情况及施工工艺、技术措施等内容。

3.不同类型的地基处理开始前应先铺筑长度不小于100m(全幅路基宽)的试验路段或进行成桩试验，试验段和成桩试验的试验结果经监理人批准，方可进行规模施工。

4.在施工过程中，如发现实际地质情况与图纸不符合而需要改变设计，应报监理人审批。

5.在施工前，承包人应将拟用的土工织物、塑料排水板及砂袋编织布样品及水泥、石灰、粉煤灰等样品附以出厂说明、取样日期、标明组号和批号，送交试验室进行试验，并将试验结果报监理人批准后方可采用。

6.采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的工艺、质量标准。

7.用湿黏土、红黏土和中、弱膨胀土作为填料直接填筑时，应符合《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)第6.1.4条的相关规定。

8.软土地区路堤施工计划中宜考滤地基固结工期。施工时不宜破坏软土地基表层硬壳层。

### 205.03  软土地基处理

1.软土地基处理包括挖除换填、抛石挤淤、设置垫层、超载预压、袋装砂井、塑料排水板、粉喷桩、碎石桩、水泥粉煤灰碎石桩(以下简称CFG桩)、砂桩、强夯、铺设土工织物等一系列施工方法，并应进行路堤沉降观测。承包人应按图纸或经监理人批准的处理方法进行施工。

2.材料

(1)砂砾料

用作垫层的砂砾料，应具有良好的透水性，不含有机质、粘土块和其它有害物质。若采用天然级配砂砂砾料，其最大粒径不得大于50mm，含泥量不得大于5%，砾石强度为洛杉叽法磨耗小于60%。

(2)砂及砂袋

袋装砂井应采用中、粗砂，中、粗砂大于0.6mm颗粒含量宜占总重的50%以上，含泥量应小于3%，渗透系数应大于5×10-2mm/s。砂袋的渗透系数应不小于砂的渗透系数。

(3)碎石

碎石由岩石或砾石轧制而成，应洁净、干燥，并具有足够的强度和耐磨耗性，其颗粒形状应具有棱角，不得掺有软质石和其它杂质，粒径宜为19～63mm，含泥量不应大于10%。

(4)土工合成材料

土工合成材料的选用应符合《公路土工合成材料应用技术规范》(JTJ/T 019-98)的规定。并应具有足够的抗拉强度，对土工织物，还应具有较高的刺破强度、顶破强度和握持强度等。土工合成材料的试验项目和方法应符合《公路工程土工合成材料试验规程》(JTG E50—2006)的规定。

(5)塑料排水板

塑料排水板是由芯体和包围芯体的合成纤维透水膜构成的复合体，应具有很好的耐腐蚀性和足够的柔性，并符合《塑料排水板施工规程》(JTJ /T 256-96)的规定和《塑料排水板质量检验标准》(JTJ/T257-96)的标准。塑料排水板的测试项目和测试方法应符合图纸要求。图纸无规定时可参照《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)条文说明表6-4规定执行。

(6)片石

抛石挤淤应采用不易风化的片石，其尺寸应小于300mm。

(7)水泥

水泥各项性能指标应符合图纸要求，严禁使用过期、受潮、结块、变质的劣质水泥。所有水泥均应经过试验并符合《通硅酸盐水泥》(GB 175—2007)要求。

(8)石灰

石灰应符合《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034—2000)表4.2.2所规定的Ⅰ级要求。按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTJ057—94)规定的试验方法进行检验。同时应符合下述规定：

生石灰粒径应小于2.36mm,无杂质，氧化镁和氧化钙总量应不小于85%，基中氧化钙含量应不小于80%。

(9)粉煤灰

a.用于高速公路、一级公路路堤的粉煤灰，烧失量宜小于20%；煤失量超过标准的粉煤类应做好比试验，分析讼证后采用。

b.粉煤灰的粒径，宜在0.001～1.18mm之间，小于0.075mm的颗粒含量宜大于45%。

c.粉煤灰中不得含团块，腐殖土及其他杂质。

(10)材料采购和保管

用于软土地基处理的塑料排水板、土工合成材料、砂袋及石灰、水泥、砂子等材料，都必须按图纸和规范要求的质量指标采购进购、堆放，严禁材料被污染或混合堆放，过期产品严禁使用。塑料排水板、土工合成材料和砂代等料应储存在不被日光直接照射和被雨水淋泡处，根据工程进度和日用量按日取用。

3.施工要求

(1)挖除换填、抛石挤淤

a.按图纸或监理人的要求，将原路基一定深度和范围内的淤泥挖除，换填符合规定要求的材料。换填时，应分层铺筑，逐层压实，使之达到规定的压实度。换填料应选用水稳性或透水性好的材料。

b.抛石挤淤应按图纸或监理人的要求进行，当软土地层平坦时，从路堤中心成等腰三角形向前抛填，渐次向两侧对称地抛填至全宽，使泥沼或软土向两侧挤出。当软土地层横坡陡于1：10时应自高侧向低侧抛投，并在低侧边部多抛填。使低侧边部约有2m的平台顶面，待片石抛出软土面或抛出水面后，应用较小石块填塞垫平，用重型压路机压实。

(2)砂垫层或砂砾垫层

a.按图纸或监理人的要求，在清理的基底上分层铺筑符合要求的砂或砂砾垫层，分层铺筑松厚不得超过200m，并逐层压实至规定的压实度，压实的方法应根据地基情况而选择振动法(平振、插振、夯实等)、水撼法、碾压法等。若采用碾压法施工时，应控制最佳含水量。砂砾垫层应宽出路基边脚0.5～1.0m，且无明显的粗细料离析现象。两侧端以片石护砌，以免砂料流失。

b.填筑砂砾垫层的基面和层面铺有土工布时，在砂砾垫层上下各厚100m层次中不得使用轧制的粒料，以免含有裂口的碎砾石损伤土工布。

c.施工中应避免砂或砂砾受到污染。如监理人认为有严重的污染，承包人应换料重填，并承担其费用。

(3)灰土垫层

当软弱土层的厚度在1～3m范围内时，也可考虑用灰土垫层来提高地基承载力，通常灰土为石灰土或二灰土(石灰粉煤灰)。

a.石灰土垫层施工前必须对下卧地基进行检验，如发现局部软弱土坑，应挖除，用素土或石灰土填平夯实。

b.施工时应将灰土拌和均匀，控制含水量，如土料水分过多或不足时应晾干或洒水润湿，以达到灰土最佳含水量。

c.分层松铺厚度按，采用的压实机具现场度验来确定，一般情况下松铺厚度应不大于300mm，分层压实厚度应有大于200mm。

d.压实后的灰土应采取排水措施，3 d内不得受水浸泡。灰土垫层铺筑完毕后，要防止日晒雨淋，应及时铺筑上层。

(4)预压和超载预压。

a.预压和超载预压的填土高度应符合图纸或监理人的要求。

b.用于预压与超载预压的土方应分层填筑并压实。

c.预压路堤顶面应设一定的横坡使排水顺畅。

d.承包人对有要求预压的路段，尢其是桥头路段和箱涵路相接路段，在施工安排上应尽可能早地堆载预压。堆载顶面要平整密实有横坡。在工期限制较严、预压时间较短时，也可采用超载预压的方未能来加快预压期的沈降量。

e.预压或超预压沉降后应及时补方，一次补方厚度不应超过一层填筑厚度，并适当压实，对地基稳定性较好的路段，亦可按预测沉降量随路堤填筑一次完成到位。对于在预压期间高程低于图纸规定预压高程以下的均需及时补填，严禁在预压期不补填，而在预压后期或在路面施工时一次补填的做法，以避免引起过大的沉降。

(5)真空预压、真空堆载联合预压

a.承包人在施工前应按图纸要求及工程水文地质情况编写真空预压或真空堆截联合预压的施工组织设计报监理人批准。

b.真空预压用材料规格、性能应符合图纸要求。

c.真空预压施工中的密封沟开挖、筑围堰和抽真空等以及真空堆载联合预压施工，应符合图纸要求及《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)第6.3.8条的相关规定。

d.施工监测

(a)预压过程中，应进行孔隙水压力、真空压力、深层沉降量及水平位移等预压参数的监测。真空压力每隔4h观测一次，表面沉降每2d测一次。

(b)当连续五昼夜实测地面沉降小于0.5mm/d、地基固强结度已达到设计要求的80%时，经验收，即可终止抽真空。

(c)停泵卸荷后24h，应测量地表回弹值。

(6)袋装砂井

a.袋装砂井的平面位置、长度、灌砂量均应如实作出施工记录，并报监理人审批，未获批准，不得进行下一道工序施工。

b.袋装砂井深度不应小于设计深度，顶部应伸入砂砾垫层至少300m，使其与砂砾垫层贯通，保证排水畅通。

c.袋装砂井套管插入地基时，应严格控制垂直度和桩位，沉入深度应能保证砂袋放至井底高程并不得使砂袋扭结、缩额、断裂、磨损。

d.拔钢套管时，要防止带出和损坏砂袋，如将砂袋带出或损坏，应在原孔位边缘重打；连续两次将砂袋带出时，应停止施工，查明原因并处理后方可施工。

e.砂袋露天堆方时，应有庶盖，不得长时间曝晒。

(7)塑料排水板

a.塑料排水板的质量，应符合图纸和本规范规定的要求，施工之前应将塑料排水板堆放在现场，并加以覆盖，以防暴露在空气中老化。施工时应严格按照图纸指出的位置、深度和间距设置。塑料排水板留出孔口长度应保证伸入砂垫层不小于500㎜，使其与砂垫层贯通；并将其保护好，以防机械、车辆进出时受损，影响排水效果。

b.塑料排水板在插入地基的过程中，应保证板不扭曲、透水膜无破损和不被污染。板的底部应有可靠的锚固措施，以免在抽出保护套管时将其带出。

c.塑料排水板插好后，应及时将露在垫层的多余部分切断，并予以保护，以防因插板的机移动、车辆的进出或下雨时受到损坏而降低排水效果。

d.塑料排水板不得搭接，

e.施工中防止泥土等杂物进入套管内，一旦发现应及时清除。

f.打设形成的孔应用砂回填，不得用土块堵塞。

g.施工质量不符合要求时，承包人应按监理人的要求采取补救措施或更换排水板，并承担其费用。

(8)加固土桩

a.加固土桩施工前必须进行成桩试验，桩数不宜少于5根，且满足以下要求：

(a)应取得满足设计喷入量的各种技术参数，如钻进速度、提升速度、搅拌速度、喷气压力、单位时间喷入量等。

(b)应确定能保证胶结较与加固软土拌和均匀性的工艺。

(c)掌握下钻和提升的阻力情况，选择合理的技术措施。

(d)根据地层、地质情况确定复喷范围。

(e)承包人应将试桩结果报告监量人批准后方能开工，并以此指导施工。

b.加固土桩施工在机具设备和材料进场的同时，应进行场地清理，使之符合施工要求，并布置粉喷桩所需材料的储存棚以及机具设备安装地点、水电供应和排水沟位置。

c.应根据固化剂喷入的形态(浆液或粉体)，采用不同的施工机械组合。其钻机技术性能和指标应满足图纸和施工要求。

d.钻机就位，应满足图纸要求，垂直度偏位不得大于1%，桩孔的位置与图纸位置偏差不得大于50mm。

e.采用浆液固化剂时，制备好的浆液不得离析，不得停置过长。超过2h的浆液应降低等级使用。浆液拌和均匀，不得有结块。供浆应连续。

f.采用粉体固化剂时，应符合以下规定

(a)严格控制喷粉高程和傍粉高程。不得中思喷粉，确保桩体长度；严格控制粉喷时间、停粉时间和喷入时。应采取措施防止桩体上下喷粉不匀、下部剂量不足、上下部强度差异大等问题，应按设计要求的深度复搅。

(b)当钻头提升到地面以下小于500mm时，送灰器停止送灰，用同剂量的混合土回填。

(c)如喷粉量不足，应整桩复打。复打的喷粉量不小于设计用量。因故喷粉中断时，必须复打，复打重叠长度应大于1m。

(d)钻头直径的磨损量不得大于10mm。

(e)施工设备必须配有自动记录的计量系统。施工中应做好施工记录。

(9)碎石桩

a.承包人应提前21 d提供计划用于工程的碎石材料样品以及施工设备、施工方法，报监理人批准。

b.承包人应于开工前在监理人批准的地点按《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)或图纸规定设置试验桩，且试验桩数不少于5根。设置试验桩时，承包人应认真仔细地记录桩的贯入时间和深度、冲水量和水压、压入的碎石量和电流的变化等，以确定桩体在密实状态下的各项指标，以此作为设置碎石桩的控制指标。

施工中应根据试桩成果，严格控制水压、电流和振冲器在固定深度位置的留振时间。

c.试验桩设置完毕后，承包人应对其中的三根试验桩进行标准贯入试验，并对其中的两根进行荷载试验，以检验施工设备和方法是否符合规范及监理人的要求。若试验桩不成功应按规定重做。试验桩全部费用由承包人负担。

d.施工时,碎石料应分批加入。每次加料量一般为1m堆高的填料。

e.承包人应填写施工记录，监理人可随时抽查并将这些记录作为最终质量检查验收的依据。

f.碎石桩设置完毕后，其顶部应按设计图马铃薯或监理人的要求铺设碎石或砂砾垫层。在整个施工过程中，应保证碎石料不被周围土体污染。

(10)CFG桩

a.材料要求

(a)集料：应根据施工方法，选择合理的集料级配和最大粒径；

(b)水泥：宜选用普通硅酸盐水泥；

(c)粉煤灰：宜选用袋装Ⅱ、Ⅲ级粉煤灰。

b.施工前应进行成桩试验，试桩数量宜为5～7根。CFG桩试桩成功，经监理人验收合格后，方可开始施工。

c.水泥粉煤灰碎石桩施工应符合以下规定

(a)桩体施工应选择合理的施工顺序，一般应隔行隔桩跳打，相邻之间施工间隔时间应大于7d，避免对已成村造成损害。

(b)成桩过程中，应对已打桩的桩顶进行位移监测。

(c)混合料应拌和均匀。在施工中，每台机械每天应做一组(3块)试快(试块为边长150mm的立方体)，经标准养生，测定基立方体搞压强度，应符合图纸规定。

(d)CFG桩沉管时间宜短，拔管速度控制在1.2～1.5m/min，不充许反插，以防止桩缩颈、断桩级桩身强度不均。

(e)桩顶设500mm保护桩长，CFG桩施工完成7d后，开挖至设计高程，截去保护桩长，CFG桩施工完成28d后，方可填筑路基。

(f)冬季施工时混合料入孔温度不得低于5℃，对桩头和桩间土应采取保温措施。

(11)砂桩

a.砂桩材料应采用答合第205.03-2(2)款规定的中、粗砂；也可使用砂砾混合料，含泥量应小于5%。

b.承包人应在施工前21 d向监理人提交建议使用的材料样本、设备以及砂桩的施工安装方法，以便获得监理人的批准。

c.获得监理人对拟采用方法初步批准后，承包人应在监理人指示的设置按《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)或图纸规定设置试验桩，试验桩数不应小于5根。

d.试验桩完成后，承包人应通过标准贯入试验证明施工方法是否满足本规范及监理人的要求。

e.如果第一次试验不能满足本规范要求，承包人应更换设备和改变施工方法，并再次进行试验，直至规定的试验桩均成功。施工方法和设备应得到监理人的批准后才能使用。工程用桩实际灌砂量未达到设计用里时，应进行处理。全部试验桩的费用和工程桩处理费用由承包人负担。

f.地面下1～2m土层应超时投砂，通过压挤提高表层砂的密实程度。

g.成村过程应连续，并应保证桩径和砂料不被周围土体污染。

h.承包人应编写施工记录，以供监理人随时抽查，这些记录亦作为最终质量验收的依据。

(12)铺设土工合成材料

a.土工合成材料的质量应符合图纸或本规范的要求。在采用土工合成材料加筋的路堤填筑正式开工前，应结合工程先修筑试验路段，以指导施工。

b.铺设土工合成材料应按图纸施工，在平整的下承层上全断面铺设。铺设时，土工织物应拉直平顺，紧贴下承层，紧贴下承层，不得扭曲、拆皱。在斜坡上摊子铺时，应保持一定松紧度。可采用插钉等措施固定土工合成材料于填土下承层表面。

c.土工合成材料在铺设时，应将强度高的方向置于垂直于路堤轴线方向。

d.应保证土工合成材料的整体性，当采用拱接法连接时，搭接长度宜为300～600mm；采用缝接法时，缝接宽度应不小于50mm；采用粘结法时，粘结宽度不应小于50mm，粘合强度应不低于土工合成材料的抗拉强度。

e.铺设土工合成材料的土层表面应平整，表面严禁有碎、块石等坚硬凸出物；在距土工合成材料层80mm以内的路堤填料，其最大粒径不得大于60mm。

f.土工合成材料摊铺以后应驻时填筑填料，以避免其受到阳光过长时间的直接暴晒。一般情况下，间隔时间不应超过48h。填料应分层摊铺、分层碾压，所选填料及其压实度应符合本规范第204节规定的要求。与土工合成材料直接接触的填料中严禁含强酸性、强碱性物质。

g.土工合成材料上的第一层填土摊铺宜采用轻型推土机或前置式装载机。一切车辆、施工机械只容许沿路堤的轴线方向行驶。

h.对于软土地基，应采用后卸式货车沿加筋材料两侧边缘倾卸填料，以形成运土的交通便道，并将土工合成材料张紧。填料不允许直接卸在土工合成材料上面，必须卸在已摊铺完毕的土面上；卸土高度以不大于1 m为宜，以免造成局部承载能力不足。卸土后就立即摊铺，以免出现局部下陷。

i.填成施工便道后，再由两侧向中心平行于路堤中线对称填筑，第一层填料宜采用推土机或其它轻型压实机具进行压实；只有当已填筑压实的垫层厚度大于600mm后，才能采用重型压实机械压实。

j.双层土工合成材料上、下层接缝应交替错开，错开长度不应小于500mm。

k.施工过程中土工织物不应出现任何损坏，以保证工程质量。否则，承包人应予更换重铺，并承担其费用。

(13)强夯和强夯置换

a.强夯

(a)强夯施工前，应选择有代表性并不小于500㎡的路段进行试夯，确定最佳夯击能、间歇时间、夯间距等参数。

(b)垫层材料应符合图纸要求，可采用透水性好的砂、砂砾、石屑、碎石土等。

(c)强夯施工中，应采取隔振、防振措施，消除强夯对邻近建筑物的有害影响。

(d)施工前应检查锤落距，确保单击能符合图纸要求。

b.强夯置换

(a)强夯置换施工前，应进行试夯，并按图纸要求对夯点进行放样。

(b)置换材料应符合图纸要求，可采用级配良好的块(片)石、碎石、矿渣等坚硬功夫的粗颗粒材料，粒径不宜大于夯锤底面直径的0.2倍，含泥量不宜大于10%，粒径大于300mm的颗粒含量不宜大于总质量的30%。

(c)垫层材料应符合图纸要求，可采用透水性好的砂、砂砾、石屑、碎石等。

(d)强夯置换施工开始前，标出第一遍夯点位置、测量地面高程和夯前锤底高程。

(e)夯击并逐击记录夯坑深度，当夯坑达到图纸要求深度或夯坑过深而发生起锤困难时，应停夯后向坑内填料直至坑顶填平，记录填料数量，如此重复直至达到规定的夯击次数及控制标准，完成一个墩体的夯击。

(f)按上术工艺由内面而外、隔行跳夯击打的原则完成全部夯点的施工。在施工过程中，夯完后检查夯坑位置，发现偏差或漏夯应及时纠正。

(g)施工中应采取隔振、防振措施消除强夯对邻近建筑物的有害影响。

(h)全部夯点施工完成后，推平地基，用低能量进行满夯，将表层松土夯实，并按图纸要求铺设垫层，分层碾压密实。

(14)路堤施工观测

a.在软土地基路堤填筑施工预压期内的观测项目、内容和频率应符合图纸要求。

b.二级及二级以上公路路堤施工中，必须进行沉降和稳定的动态观测。观测项目及观测内容以及目的见《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)表6.3.19。

c.观测仪表应在软土地基处理之后埋设，并在观测到稳定的初始值后，方可进行路堤填筑。

d.地基条件差、地形变化大、实际问题多的部位和土质调查点附近应设置测点。同一路段不同观测项目的测点宜布置在同一横断面上。

e.施工期间，应按设计要求进行沉降和稳定的跟踪观测。观测频率应与沉降、稳定的变形速率相适应，每填筑一层应观测一次；如果两个填筑间隔时间较长，每3d至少观测一次。路堤填筑完成后，堆载预压期间观测应视地基稳定情况而定，半月或每月观测一次，直至预压期结束。

f.如地基稳定出现异常，应立即停止加载并采取措施处理，待路堤恢复稳定后，方可继续填筑。

g.在超载预压路段，应进行沉降和稳定观测。在桥头纵向坡脚、填挖交界的填方端、沿河等特殊路段酌情增设观测点，地基的沉降和稳定可以通过位移边桩与沉降板测定。承包人应承担由于未按要求进行沉降监测而造成沉降期延长和任何施工延误的全部责任。

h.在预压期完成前14d，承包人应将监测原始记录、沉降记录汇总表、沉降曲线图等资料以及完成预压期的分析报告，报监理人批准。预压期可根据沉降监测结果在监理人指示下确定是否应予延长。

i.路堤沉降变形达到设计预期值后，报监理人批准，允许开始铺筑路面。有超出路床以上多余填料时，承包人应在路面即将铺筑之前，将路堤超出的多余填料卸除，并将路堤整修到路床面高程和满足压实要求。

j.承包人应在软基段堤施工前，将用于沉降监测的记录表和报表格式报监理人批准。

k.稳定性观测

(a)一般路段沿纵向每100～200mm设置观测断面，同时，一路段应不少于3个断面；桥头路段应设置2～3个观测断面；桥头纵向坡脚、填挖交界的填方端、沿河等特殊路段均应增设观测点。

(b)位移观测边桩，应根据需要埋设在路堤两测坡脚或坡脚以外3～5m处，并结合稳定分析，在预测可能的滑裂面与地面的切面位置布设测点，一般在坡脚以外1～10m范围内设置3～4个位移边桩。同一观测断面的边桩应埋在同一横轴线上。边桩应埋置稳固。

(c)校核基点四周必须采用保护措施，并定期与工作基点桩校核。

(d)地面位移观测仪器要求：测距精度±5mm，测角精度2〞。

(e)沿河、临河等凌空面大而稳定性很差的路段，必要时需进行地基土体内部水平位移的观测。

1.沉降观测

(a)在施工路段的原地面上一般埋设沉降板进行高程观测。沉降板埋置于路基中心、路屑及坡趾的基底。

(b)沉降板观测仪器要求为往返水准测量精度1mm/km。

(c)用于观测水平位移标点桩、校核基点桩亦同时用于沉降观测，埋设于坡趾及以外的标点边桩一般兼地面沉降。

(d)堆载顶压期间观测应视地基稳定情况面定，一般情况下，第一个月每3d观测1次，第二、第三个月每7d观测一次，从第四个月起每15d观测1次，直至预压期结束。

m.工作标点桩、沉降板观测标、工作基点桩、校核基点桩在观测期均必须采取有效措施加以保护，还应在标杆上有醒目的警示标志。

(15)湿黏土路基施工

a.用不符合《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)第6.1.4条规定的湿黏土填筑路基时，应进行处理；处理后应符合本规范表204-1的规定，压实质量应符合本规范表203-1的规定。

b.基底为软土时，应按图纸要求进行处治。不同类的填料，不得填筑在同一压实层上。

c.路堤填筑时，每层宜设2%～3%的横坡。当天的填土，宜当天完成压实。填筑层压实后，应采取措施防止路基工作面曝晒失水。

d.水稻田地段路基施工，不得影响农田排灌。水稻田地段路基施工施工前应采取措施排除公路用地范围内的地表水；疏干地表水确有困难时，应按图纸要求进行处治。路堑段施工应按图纸及本规范相关要求设截水沟、护墙、护坡。

e.河、塘、湖地段路堤受水浸润作用的路堤部分，宜用水稳性好、塑性指数不大于6、压缩性小、不易风化的透水性填料填筑。

f.在洪水溻设地段路堤两侧不得取土；三、四级公路，特殊情况下，可按图纸要求在下游侧距路堤安全距离外取土。防洪程应在洪水期前按图纸要求完成，施工期间应注意防洪。

### 205.04　河、塘、湖、海地区路基施工

1.承包人应事先详细查清洪水影响、路基基底、山坡地质、水文条件等情况，并按图纸要求，采取符合实际情况的有效处理方法报监理人审批。

2.在此类地区填筑高速公路和一级公路路基时，宜设置集中取土场集中取土，常水位以下路堤应选用矿渣、块石、砾石等水稳定性良好的材料填筑，其粒径不宜大于300 mm。

3.路堤跨越洪水淹没地段，其两旁不应设置取土坑。特殊情况下的三、四级公路，如需设置取土坑，应留有宽度不小于4 m的护坡道，并在路堤下游20m以外设置。

4.受水位涨落影响的部分，亦应选用水稳性好的材料，如具有天然级配的砂砾、卵石、粗(中)砂或石质坚硬不易风化的片、碎石等。

5.在施工两侧水位差较大的河滩路堤时，为防止管涌现象，应按图纸要求采取放缓路基下游一侧边坡，设滤水践和反滤层等措施。若渗流通过基底，则应在基底设隔渗墙或隔渗层。

6.承包人必须根据水流对路基破坏作用的性质、程度进行防护和加固，其防护方式及施工要求应符合图纸及本规范的有关规定。

7.山区沿河路基施工及水库路堤，海滨地区路堤施工应符合图纸要求及《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)第6.18～6.20节的有关规定。

### 205.05  滑坡地段路基处理

1.滑坡地段开工前，承包人应详细调查地形、地质和水文条件，结合图纸及监理人的要求，制订应对滑坡或边坡危害的安全预案及处理方法，报监理人审批，并在施工过程中应进行监测。

2.滑坡整治宜在旱季施工，需要在冬季施工时，应了解当地气候，水文情况，严格按照冬季施工的有关规定实施。

3.路基施工应注意对滑坡区内其他工程和设施的保护。在滑坡区内有河流时，应尽量避免因滑坡工程的施工使河流改道或压缩河道。

4.滑坡整治，应及时采取技术措施封闭滑坡体上的裂隙：在滑坡边缘一定距离外的稳定地层上，按设计要求并结合实际情况修筑一条或数条环形截水沟。截水沟应有防渗措施。

5.施工时应采取措施截断流向滑坡体的地表水，地下水及临时用水。

6.滑坡体未处理之前，严禁在滑坡体上增加荷载，严禁在滑坡前缘减载。

7.滑坡整治完成后，应及时恢复植被。

8.采用削坡减载方案整治滑坡时，减载应自下而上进行，严禁超挖或乱挖，严禁爆破减载。

9.采用加填压脚方案整治滑坡时，只能在抗滑坡段加重反压，并且做好地下排水时实施；不得因为加填压脚土而堵塞原有地下水出口。

10.抗滑支挡工程施工应符合图纸要求及《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)中第6.13节相关规定及本规范路基防护的有关要求。

11.降雨前后及降雨过程中，应加强对施工现场的检查巡视。

### 205.06  岩溶地区路基施工

1.施工前，应结合图纸详细核查岩溶分布，地形，地表水，地下水活动规律及设计处治方案的可行性和完整性，严禁随意堵塞溶洞，堵塞岩溶水的出路。

2.在路堑边坡上的干溶洞，应清除洞内沉淀物并用干砌或浆砌片石堵塞。

3.路基上方的溶泉或涌水，应按图纸先做好排水涵(管)；做好疏导，排水工作。

4.路基基底下的或挡土墙基底的干溶洞，可结合图纸要求采取以下措施：

(1)铲除溶洞石笋，整平基底，直接用沙砾石，碎石，干(浆)砌片石等回填密实。

(2)当溶洞顶板太薄或者较破碎，按图纸要求进行加固时，应严格控制加固质量，确保强度。

(3)当溶洞顶板较完整，厚度较大时，应根据图纸要求，确定处理方案。

(4)采用桥涵跨越通过时，桥涵基础必须置于有足够承载能力的稳定地基上。

5.路基基底下有溶泉或涌水，应采取排导措施保证路基不受侵害：当修建水泥混凝土，沥青路面等路面时，应按照图纸要求采取措施防止因温差作用而使水汽上升，聚集在路面基底下。

6.流水量大的暗洞及消水洞，用桥涵跨越时，应确保基础稳定。

7.无论何种方法处理岩溶洞，均应报监理人并经检查认可，否则应挖除重新处理，所需费用由承包人负担。

### 205.07  膨胀土地区路基施工

1.承包人应在膨胀土地区路基施工前，按图纸和监理人的要求，修筑规定长度，全幅路基宽度的试验段，以确定膨胀土路堤施工中的石灰掺量、松铺厚度、最佳含水率、碾压机具以及全部施工工艺，试验结果应报监理人批准。

2.膨胀土具有明显的吸水膨胀和失水收缩的高塑性能。故施工工艺必须和膨胀土的性能相吻合，并符合《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)第6.5节的规定。

3.膨胀土地区路基施工，应避开雨季作业，加强现场排水，基底和已填筑的路基不得被水浸泡。

4.膨胀土地区路基应分段施工，各道工序应紧密衔接，连接完成。路基边坡按图纸要求修整，路堤或路堑两侧边坡的防护封闭工程必须及时完成，防止雨水直接侵蚀。

5.强膨胀土不得作为路堤填料；中等膨胀土经处理后可作为填料，用于二级及二级以上公路路堤填料时，改性处理后涨缩总率应不大于0.7%。中弱膨胀土改性掺石灰的用量应经试验确定。

6.二级及二级以上公路路堤基底处理应符合以下规定：

(1)高度不足1M的路堤，应按图纸要求采取换填或改性处理等措施处治。

(2)表层为过湿土，应按图纸要求采取换填或改性处理等措施处治。

(3)填土高度小于路面和路床的总厚度，基底为膨胀土时，宜挖除地表0.30～0.60m的膨胀土，并将路床换填为非膨胀土或掺灰处理。若为强膨胀土，挖除厚度应达到大气影响深度。

7.膨胀土地区路堑施工应符合下列规定：

(1)路堑施工前，先施工截水，排水设施，将水引至路幅以外。

(2)边坡施工过程中，必要适宜采取临时防水封闭措施保持土体原状含水率。边坡不得一次挖到设计线，应预留厚度300-500mm，待路堑完成时，再分段削去边坡预留部分，并立即进行加固和封顶处理。

(3)挖方路段的路床按图纸规定进行超挖，并对开挖底面进行压实处理达到规范要求后，应立即用符合要求的材料回填(非膨胀土或改性土)并按规定压实。压实标准应符合表203-1规定。

(4)宜用支挡结构对强膨胀土边坡进行防护。支挡结构基坑应采取措施防止暴晒或浸水，基础埋深应在大气风化作用影响深度以下。

8.膨胀土路基填筑松铺厚度不得大于300mm，土块粒径应小于37.5mm。

9.填筑膨胀土路堤时，应及时对路堤边坡及顶面进行防护。

10.路基完成后，当年不能铺筑路面时，应按设计要求做封层，其厚度应不小于200mm，横坡不小于2%。

11.膨胀土路基施工中采用的中，弱膨胀土符合《公路路基施工技术规范》(JTG F10-—2006)第6.1.4条规定时，可采用第6.1.4条的压实标准。

### 205.08  黄土地区路基施工

1.黄土地区路基施工应符合图纸要求及《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)第6.6节的要求。

2.若基底为一般湿陷性黄土，应采取拦截，排除地表水措施，防止地表水下渗；地下排水构造物和地面排水沟渠必须采取防渗措施。若地表黄土具有强湿陷性或较高的压缩性，应按图纸要求进行处理。

3.若采用老黄土作为填料时，应在使用前通过试验决定措施，报监理人批准后实施。路床填料不得使用老黄土。

4.黄土路堤应分层填筑，分层压实，大于100m的土块，必须打碎，并在最佳含水量范围时碾压密实。

5.黄土路堤施工时，应按图纸做好填挖界面的处理。黄土路堤的边坡应刷顺，整平拍实，并应及时予以防护，防止路表水冲刷。

6.不应使用黄土填筑浸水路堤。

7.黄土路堑施工前，应做好路堑顶地表水系统工程。路堑施工期间，开挖作业面应保持干燥。

8.路堑路床土质应符合图纸要求，密实度不足时，应碾压至要求的压实度；路堑施工中，如边坡地质与图纸不符时，应向监理人报告修改边坡的建议，并经监理人会同原设计单位检查，批复后，方可实施。

9.黄土陷穴地区的路基施工，宜将挖方边坡坡顶以外50m范围内和路堤坡脚以外20m范围的黄土陷穴进行处理，对串珠状陷穴应彻底进行处理。

### 205.09  盐渍土地区路基

1.盐渍土路基的处理宜在干旱季节施工。施工前应对该地区地表土层1m内的土质进行含盐性质及含盐量进行控制检测，将检测结果报监理人审查。

2.盐渍土地区路堤填料应符合图纸要求及《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)表6.7.1的规定；如不符合规定或路堤高度小于《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)中表6.7.2的规定时，应将基底土挖除，并且按图纸要求换填透水性较好的土。

3.地表为过盐渍土的细颗粒，有盐结皮和松散土层时，应将其铲除，铲除的深度通过试验确定，地表过盐渍土层过厚时，如仅铲除一部分，则应设置封闭隔断层，隔断层宜设置在路床顶以下800mm；若存在盐胀现象，隔断层应设在产生盐胀的深度以下。

4.盐渍土路堤应分层填筑，分层压实，每层松铺厚度不宜大于200mm，砂类土松铺厚度不宜大于300mm。碾压时应严格控制含水率，碾压含水率不宜大于最佳含水率1个百分点。压实度应符合表203-1规定。雨天不得施工。

5.盐渍土路堤的施工，应从基底处理开始，连续施工。在设置隔断层的地段，宜一次做到隔断层的顶部

6.施工中应首先合理设置排水设施，路基及其附近不得积水。

盐渍土地区的地下排水管与地面排水沟渠，必须采取防渗措施。盐渍土地区不宜采用渗沟。

### 205.10  风积沙及沙漠地区路基施工

1.风积沙及沙漠地区路基施工应按图纸要求及《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)第6.8节相关规定执行，地表清理时，不得随意破坏路线两侧植被和地表硬壳，注意保护沙漠环境。

2.路基施工应遵循边防护的原则，土方施工，防护工程，防沙工程应配套完成。

3.流动性沙漠地区，应采用高效并且具有一定防风沙性能的施工机械。路基的填，挖应完成一段，防护一段，确保路基的强度和稳定。

4.取土坑应按图纸要求布设合理，减少对植被和原地貌的大面积破坏；取料结束后应整平，恢复原有植被。弃土应根据地形情况，弃于背风侧低洼处，并大致整平。

5.填筑路堤的风积沙填料应不含有机质，黏土快，杂草和其他有害物质。路堤填筑宜采用水平分层填筑方式，按照横断面全宽推筑。

6.挖方深度大于2m的路基两侧及半填半挖路段两侧路基宜加宽1-2m。流动沙漠路基边坡按图纸要求整平坡度，并进行固沙处理。

7.沙漠路基宜采用震动压实机机械进行碾压。沙漠路基压实度应符合图纸要求及《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)表6.8.9的相关规定。

8.防沙工程应按图纸要求及《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)表6.8.8条的相关规定实施。

### 205.11  季节性冻土地区路基施工

1.冻胀路基施工，应根据图纸要求和现场调查，核对情况，合理选择施工方法，采取合理有效的抗冻措施。承包人的施工方法及抗冻土措施应报监理人审批。

2.路床填料宜优先选择矿渣，炉渣，粉煤灰，砂，砂砾石及碎石等抗冻稳定性较好的材料。若路床或上路堤采用粉土，黏土填筑时，应按图纸要求对填料进行稳定处理。填料的改善或处理应根据路基抗冻胀性能要求，结合填料性质经试验确定。试验资料应报监理人审批。

3.挖方段路基应分层开挖，一般宜从外侧向内侧挖掘，最后一层应从内向外挖掘。

4.路床地基土的挖除和换填深度及换填材料应符合图纸要求。换填材料应分层填筑，压实度达到图纸要求。

5.施工前应按图纸要求完成截水沟，填筑拦水埂，填平坡顶的冲沟，水坑；施工中，应采取措施阻止边界外的水流入路基中；应保持排水沟通畅，将水迅速排出路基之外。

6.石质挖方，零填路段不宜超挖。超挖或清除软层后的凸凹面，严禁用挖方料和未经稳定处理的混合料回填；岩面凸出部分应凿除，超挖的坑槽及岩石凹面可用贫水泥混泥土浇筑，混泥土最小厚度应大于80mm。

7.全冻路堤及非全冻路堤在冻深范围内的填筑施工应符合图纸要求及《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)第6.9.7条及第6.9.8条的规定。

### 205.12  质量检验

1.基本要求

(1)挖除换填、抛石挤淤、砂垫层、砂砾垫层、真空预压、真空堆载联合预压、塑料排水板、袋装砂井、加固土桩、碎石桩、砂桩、CFG桩、铺设土工织物及岩溶地区和膨胀土地区地基处理所用各种特殊路基处理所用各种材料的质量、规格均应符合图纸和本规范要求。

(2)换填路基的填筑压实，应符合土方路基施工的规定。

(3)垫层的压实度、厚度均应符合图纸要求。

(4)砂垫层：砂的规格和质量必须符合设计要求和规范规定；适当洒水，分层压实；砂垫层宽度应宽出路基边脚0.5～1.0m，两侧端以片石护砌；砂垫层厚度及其上铺设的反滤层应符合设计要求。

(5)反压护道：填筑材料，护道高度，宽度应符合设计要求，压实度不低于90%。

(6)软土地基上的路堤，应在施工过程中进行沉降观测和稳定性观测，并根据观测结果对路堤填筑速率和预压期等做出必要调整。

(7)袋装砂井，塑料排水板下沉时，不得出现扭结，断裂等现象；砂井底部及板底高程必须符合图纸要求，其顶端必须按规定伸出碎石或沙砾垫层。

(8)土工合成材料

a.土工合成材料质量应符合设计要求，无老化，外观无破损，无污染。

b.土工合成材料应紧贴下承层，按设计和施工要求铺设，张拉，固定。

c.土工合成材料的接缝搭接，粘结强度和长度应符合设计要求，上，下层土工合成材料搭接缝应交替错开。

(9)加固土桩，碎石桩，砂桩，CFG桩的材料，工艺，设置应符合图纸和监理人的要求。

(10)滑坡处理符合图纸或监理人要求。

(11)堵塞岩溶洞要求密实。

(12)膨胀土路基处理符合要求图纸和监理人的要求；石灰用量准确，拌和均匀，碾压达到规定的压实度。

(13)黄土陷穴封堵密实

(14)湿黏土路基施工应按图纸和本规范相关要求进行施工，不同施工环境其填料选择，基底处治，地表水处治，取土坑设置位置，填筑工艺要求及路堤成型质量要求均应符合相关要求

(15)盐渍土路堤施工顺序和质量应符合图纸和本规范要求。

(16)风积沙路基施工应符合图纸和本规范要求。

(17)强夯和强夯置换

a.强夯施工应通过标准贯人，静力触探等原位测试，测量地基在强夯完成后(固结压密)的夯后承载能力是否达到设计要求。

b.强夯置换

动力触探试验检查换夯墩着底情况及墩间土形成复合地基的承载力。检验数量不小于夯墩点数1%，且不少于3点；置换夯墩直径与深度应符合图纸要求。

(18)季节性冻土地区路堤填筑所采用填料，挖方路基施工的地基土换填和挖掘顺序，换填土改性处理以及施工现场排水系统等均应符合图纸要求，其成型后的路床的压实度和外形应符合表203-1，表203-2要求

2.检查项目

(1)砂垫层、袋装砂井、塑料排水板、土工合成材料铺设、加固土桩、碎石桩、砂桩、水泥粉煤灰碎石桩的检查项目分别见表205-1～表205-8。

(2)挖除换填、抛石挤淤的检查，按图纸要求及本规范有关章节规定的有关检查项目进行。

3.岩溶地区路基、黄土地区路基、盐渍土地区路基的检查项目见本规范第200章表203-1。

砂垫层检查项目                          表205-1

| 项 次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检 查 方 法 和 频 率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂垫层厚度 | 不小于设计值 | 每200m检查4处 |
| 2 | 砂垫层宽度 | 不小于设计值 | 每200m检查4处 |
| 3 | 反滤层设置 | 符合设计要求 | 每200m检查4处 |
| 4 | 压实度(%) | 90 | 每200m检查4处 |

袋装砂井施工检查项目                      表205-2

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 | 检 查 方 法 和 频 率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井距(mm) | ±150 | 抽查3% |
| 2 | 井长 | 不小于设计值 | 查施工记录 |
| 3 | 井径(mm) | +10，0 | 挖验3% |
| 4 | 竖直度(%) | 1.5 | 查施工记录 |
| 5 | 灌砂率(%) | -5 | 查施工记录 |

塑料排水板施工检查项目                       表205-3

| 序号 | 检 查 项 目 | 允许偏差 | 检 查 方 法 和 频 率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板距(mm) | ±150 | 抽查3% |
| 2 | 板长 | 不小于设计值 | 抽查3% |
| 3 | 竖直度(%) | 1.5 | 查施工记录 |

加固土桩施工检查项目                             表205-4

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 | 检 查 方 法 和 频 率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩距(mm) | ±100 | 抽查桩数3% |
| 2 | 桩径 | 不小于设计值 | 抽查桩数3% |
| 3 | 桩长 | 不小于设计值 | 喷粉(浆)前检查钻杆长度，成桩28d后钻孔取芯3% |
| 4 | 竖直度(%) | 不大于1.5 | 抽查桩数3% |
| 5 | 单桩每延米喷粉(浆)量(%) | 不小于设计值 | 查施工记录 |
| 6 | 桩体无侧限抗压强度 | 不小于设计值 | 成桩28d后钻孔取芯，桩体三等分段各取芯样一个，成桩数3% |
| 7 | 单桩或复合地基承载力 | 不小于设计值 | 成桩数的0.2%，并不少于3根 |

碎石桩检查项目                               表205-5

| 项 次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩距(mm) | ±150 | 抽查3% |
| 2 | 桩径(mm) | 不小于设计 | 抽查3% |
| 3 | 桩长(m) | 不小于设计 | 查施工记录 |
| 4 | 坚直度(%) | 1.5 | 查施工记录 |
| 5 | 灌碎石量(m3) | 不小于设计 | 查施工记录 |
| 6 | 碎石桩密实度 |  | 抽查2% |

砂桩检查项目                         表205-6

| 项 次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩距(mm) | ±150 | 抽查3% |
| 2 | 桩径(mm) | 不小于设计值 | 抽查3% |
| 3 | 桩长(m) | 不小于设计值 | 查施工记录 |
| 4 | 坚直度(%) | 1.5 | 查施工记录 |
| 5 | 灌砂量(m3) | 不小于设计值 | 查施工记录 |

CFG桩施工检查项目                       表205-7

| 序号 | 检 查 项 目 | 允许偏差 | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩距(mm) | ±100 | 抽查桩数3% |
| 2 | 桩径 | 不小于设计值 | 抽查桩数3% |
| 3 | 桩长 | 不小于设计值 | 施工记录 |
| 4 | 坚直度(%) | 1 | 抽查桩数3% |
| 5 | 桩体强度 | 不小于设计值 | 取芯法，总桩数的5% |
| 6 | 单桩和复合地基承载力 | 不小于设计值 | 成桩数的0.2%，并不少于3根 |

土工合成材料检查项目                       表205-8

| 项 次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法(每幅车道) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下承层平整度、拱度 | 符合设计，施工要求 | 每200m抽查4处 |
| 2 | 搭接宽度(mm) | +50，-0 | 抽查2% |
| 3 | 搭接缝错开距离(mm) | 符合设计要求，施工要求 | 抽查2% |
| 4 | 锚固长度(mm)(加筋工程) | 符合设计要求，施工要求 | 抽查2% |
| 5 | 搭接处透水点(隔离工程) | 不多于1个 | 每缝 |
| 6 | 粘结力(N)(防裂工程) | ≥20 | 抽查2% |
| 7 | 搭接宽度(mm)(防裂工程) | ≥50(横向)，≥150(纵向) | 抽查2% |

### 205.13  计量与支付

1.计量

本节所完成的工程，经验收后，由承包人计算经监理人校核的数量作为计量的工程数量。

(1)挖除换填

挖除原路基一定深度及范围内淤泥以立方米计量，列入本规范第203节相应的支付子目中。

换填的填方，包括由于施工过程中地面下沉而增加的填方量以立方米计量;列入本规范第204节相应的支付子目中。

(2)抛石挤淤

按图纸或验收的尺寸计算抛石体积的片石数量，以立方米计量，包括有关的一切作业。

(3)砂垫层、砂砾垫层及灰土垫层

按垫层类型分别以立方米计量，包括材料、机械及有关的一切作业。

(4)预压和超载预压

按图纸或监理人要求的预压宽度和高度以立方米计量，包括材料、机械及有关的一切作业。

(5)真空预压，真空堆载联合预压

应宜图纸或监理人所要求预压范围(宽度，高度，长度)经监理人验收合格，预压后体积以立方米为单位计量；计量中包括预压所用垫层材料，密封膜，滤管及密封沟与围堰等一切相关的材料，机械，人工费用。

(6)袋装砂井

按不同直径及深(长)度分别以米计量。砂及砂袋不单独计量。

(7)塑料排水板

按规格及深(长)度分别以米计量，不计伸入垫层内长度，包括材料、机械及有关的一切作业。

(8)砂桩、碎石桩、加固土桩、CFG桩

按不同桩径及桩深(长)度以图纸为依据经验验收合格按米为单位计量，包括材料、机械及有关的一切作业。

(9)土工织物

铺设土工织物以图纸为依据，经监理人验收合格宜设计图为依据计算单层净面积数量(不计搭接及反包边增加量)，包括材料、机械及与此有关的一切作业。

(10)滑坡处理

按实际发生的挖除及回填体积，经监理人验收合格以后以立方米计量。计价中包括施工中所采取的安全保护措施，采取措施截断流向滑坡的地表水，地下水及临时用水，以及采取措施封闭滑体上的裂隙等全部作业。

滑坡处理采用抗滑支挡工程施工时所发生工程量按不同工程项目，分别在相关支付子目下计量。

(11)岩溶洞按实际填筑体积，经监理人验收合格后以立方米计量。经批准采取其他处理措施时，经验收合格后，参照类似项目的规定进行计量。

(12)膨胀土路基按图纸及监理人指示进行铺筑，经监理人验收合格，按不同厚度以平方米计量。其内容仅指石灰土改良费用，包括石灰的购置，运输，消解，拌和及有关辅助作业等一切有关费用；土方的挖运，填筑及压实等作业含入第203节，第204节相关子目之中。

(13)黄土陷穴按实际开挖和回填体积，经监理人验收合格后以立方米计量。

(14)采用强夯处理，以图纸为依据经监理人验收合格后以平方米为单位计量，包括施工前的地表处理，拦截地表和地表水，强夯及强夯后的标准贯入，静力触探测试等相关作业。

(15)盐渍土路基处理换填，经监理人验收合格后按不同厚度以平方米计量。其内容包括铲除过盐渍土，材料运输，分层填筑，分层压实等相关作业。

(16)风积沙填筑路基以图纸为依据，经验收合格以立方米为单位计量，包括材料，运输，摊平，碾压等相关作业。

(17)季节性冻土地区路基施工以图纸为依据，经验收合格按不同填料规格，以立方米计量，其内容包括清除软层，材料运输，分层填筑，分层压实等相关作业。

(18)工地沉降观测作为承包人应做的工作，不予计量与支付。

(19)临时排水与防护设施认为已包括在相关工程中。不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收，第一次支付按完成工程数量的85%支付，其余部分经监理人核准承包人递交的沉降监测报告后再支付15%。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成安装工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 205-1 | 软土地基处理 |  |
| -a | 抛石挤淤 | m3 |
| -b | 砂垫层、砂砾垫层 | m3 |
| -c | 灰土垫层 | m3 |
| -d | 预压与超载预压 | m3 |
| -e | 真空预压与真空堆载预压 | m3 |
| -f | 袋装砂井 | m |
| -g | 塑料排水板 | m |
| -h | 加固土桩 | m |
| -I | 碎石桩 | m |
| -j | 砂桩 | m |
| -1 | 土工织物 | m 2 |
| -m | 强夯 | m 2 |
| -n | 强夯置换 | m3 |
| 205-2 | 滑坡处理 | m3 |
| 205-3 | 岩溶洞回填 | m3 |
| 205-4 | 膨胀土处理 |  |
| -a | 厚…mm石灰土改良 | m 2 |
| 205-5 | 黄土处理 |  |
| -a | 陷穴 | m3 |
| 205-6 | 盐渍土处理 |  |
| -a | 厚…mm | m 2 |
| 205-7 | 风积沙填筑 | m3 |
| 205-8 | 季节性冻土改性处理 | m3 |

## 第206节  路　基　整　修

### 206.01  范围

本节包括按规范规定进行的路堤整修和路堑边坡的修整，达到符合图纸所示线形、纵坡、过坡、边沟和路基断面的有关作业。

### 206.02  一般要求

路基整修应在路基工程陆续完毕，所有排水构造物已经完成并在回填之后进行。

### 206.03  施工要求

1.承包人应恢复各项标桩，按设计图纸要求检查路基的中线位置、宽度、纵坡、横坡、边坡及相应的高程等。根据检查结果，编制出整修计划。整修工作应在检查结果及整修计划经监理人核查与批准后方能动工。

2.土质路基应用人工或机械刮土或补土的方法整修成型。深路堑边坡整修应按设计要求的坡度，自上而下进行刷坡，不得在边坡上以土贴补。

3.在整修需加固的坡面时，应预留加固位置。当填土不足或边坡受雨水冲刷形成小冲沟时，应将原边坡挖成台阶，分层填补，仔细夯实。如填补的厚度很小(100～200mm)，而又是非边坡加固地段时，可用种草整修的方法以种植土来填补。

4.路基顶面表层的整修，应根据质量缺陷的具体情况采用合理的施工方案，工艺进行。补填的土层压实厚度应不小于100mm，压实后表面应平整，不得松散，起皮。石质路基表面应用石屑嵌缝紧密、平整、不得有坑槽和松石。

5.修整的路基表层厚150mm以内，松散的或半埋的尺寸大于100mm的石块，应从路基表面层移走，并按规定填平压实。

6.边沟的整修应挂线进行。对各种水沟的纵坡(包括取土坑纵坡)应用仪器检测，修整到符合图纸及规范要求。各种水沟的纵坡，应按图纸及规范要求办理，不得随意用土填补。

7.填土路基两侧超填的宽度按图纸要求和监理人的指示进行切除，如遇边坡缺土时，必须挖成台阶，分层填补夯实。

8.在路面铺筑完成后或铺筑时，应立即填筑土路肩，同时按设计要求进行加固。

9.路基整修完毕后，堆于路基范围内的废弃土料应按图纸要求或监理人的指示予以清除。

10.路基工程完工后路面未施工前及公路工程初验后至终验前，路基如有损毁，承包人应负责维修，并保证路基排水设施完好，及时清除排水设施中淤积物、杂草等。

11.对中途停工较长时间和暂时不做路面的路基，亦应做好排水设施，复工前应对路基各分项工程予以修整。

12.路基工程完成后，每当大雨、连日暴雨或积雪融化后，应控制施工机械车辆在土质路基上通行。若不可避免时，应将碾压的坑槽中的积水及时排干，整平坑槽，对修复部分重新压实。

### 206.04  质量标准

1.修整后的路基应符合本规范第203节表203-1和表203-2的要求。

2.挖方边坡应从开挖面往下分段整修，每下挖2～3m，宜对芯开挖边坡刷破，同时清除危石及松动石块。

3.石质路床底面有地下水时，应设置有渗沟进行排导。渗沟应用坚硬碎石回填。

### 206.05  计量与支付

本节工作内容均不作计量与支付，其所涉及的费用应包括在其相关的工程子目的单价或费率之中。

## 第207节      坡　面　排　水

### 207.01　范围

本节工作为坡面排水和路界内地表水排除，包括边沟、排水沟、跌不与急流槽、盲沟和截水沟等结构物的施工及有关的作业。

### 207.02　材料

所需材料均须符合图纸要求和本规范第201.02小节的规定。

### 207.03　一般要求

1.坡面排水施工应遵守图纸要求和本规范第201.03-2条的规定。

2.各种形式的边沟、排水沟、截水沟的开挖，已列入本规范第203节进行施工和计量与支付。为铺砌需要而进行的开挖部分应包含在铺砌工程内容之中。

3.各种水沟边坡必须平整、稳定，严禁贴坡。纵坡应按图纸施工，沟底平整，排水畅通，无阻水现象，并应按图纸所示将水引入排水系统。

4.各种水沟浆砌片石工程应咬扣紧密，嵌缝饱满、密实，勾缝平顺无脱落，缝宽大体一致。

5.各种水沟的位置、断面、尺寸、坡度、高程均应符合图纸要求并经监理人验收合格。

6.若路基范围内采用各种地下排水沟、渗沟来排除地下水，其施工方法应严格按《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)第5.3条要求执行。

7.承包人应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)的要求加强水泥混泥土，水泥砂浆的养生管理。

### 207.04　施工要求

1.边沟施工要求

(1)挖方地段和填方地段应按图纸规定设置边沟。路堤靠山一侧应设置不渗水的边沟。

(2)边沟应按图纸规定施工，边沟和涵洞接合处应与涵洞洞口建筑配合，以便水流通畅进入涵洞。

(3)平曲线处边沟施工时，沟底纵坡应与曲线前后沟底纵坡平顺衔接，不允许曲线内侧有积水或外溢现象发生。曲线外侧边沟应适当加深，其增加值等于超高值。但曲线在坡顶时可不加深边沟。

(4)边沟的加固：土质地段当沟底纵坡大于3%时应采取加固措施；采用干砌片石对边沟进行铺砌时，应选用有平整面的片石，各砌缝要用小石子嵌紧；采用浆砌片石铺砌时，砌缝砂浆应饱满，沟身不漏水；若沟底采用抹面时，抹面应平整压光。

(5)石质路床的边沟应与路床同步进行。

2.截水沟施工要求

(1)截水沟的位置：在无弃土的情况下，截水沟的边缘离开挖方路基坡顶的距离视土质而定，以不影晌边坡稳定为原则。如系一般土质至少应离开5m，对黄土地区不应小于10m并应进行防渗加固。截水沟挖出的土，可在路堑与截水沟之间修成土台并进行夯实，台顶应筑成2%倾向截水沟的横坡。

路基上方有弃土堆时，截水沟应离开弃土堆坡脚1～5m，弃土堆坡脚离开路基挖方坡顶不应小于10m，弃土堆顶部应设2%倾向截水沟的横坡。

(2)山坡上路堤的截水沟离开路堤坡脚至少2m，并用挖截水沟的土填在路堤与截水沟之间，修筑向沟倾斜坡度为2%的护坡道或土台，使路堤内侧地面水流入截水沟排出。

(3)截水沟应先施工并与其他排水实施平顺衔接。截水沟应按图纸要求设置出水口，必须时须设置排水沟、跌水或急流槽。

(4)为防止水流下渗和冲刷，截水沟应进行严密的防渗和加固。地质不良地段和土质松软、透水性较大或裂隙较多的岩石路段，对沟底纵坡较大的土质沟及截水沟的出水口，均应采用加固措施防止渗漏和冲刷沟底及沟壁。

3.排水沟施工要求

(1)排水沟的线形要求平顺，尽可能采用直线形，转弯处宜做成弧形，其半径应符合图纸要求。

(2)排水沟的出水口，应按图纸地求设置跌水和急流槽将水流引出路基或引入排水系统。

(3)排水沟沿路线布设时，应离路基尽可能远一些，距路基坡脚不宜小于3～4m。

(4)当排水沟、截水沟、边沟因纵坡过大产生水流速度大于沟底、沟壁土的容许冲刷流速时，应采用边沟表面加固

4.跌水与急流槽施工要求

(1)跌水与急流槽必须采用将砌圬工结构，跌水的台阶高度可根据地形、地质等条件决定。片石砌缝应不大于40mm，砂浆饱满，槽底表面粗糙。

(2)急流槽的纵坡应按图纸所示进行施工，一般不宜超过1:1.5，同时应与天然地面坡度相配合。

(3)当急流槽较长时，应分段砌筑，每段宜超为5～10m，接头用防水材料填塞，密实无空隙。混凝土预制块急流槽，分节长度宜为2.5～5.0m,接头采用榫接。

(4)急流槽基础应嵌入地面以下，其底部应按图纸要求砌筑抗滑平台并应设置端护墙。

路堤边坡急流槽的修筑，应能为水流入排水沟提供一个顺畅通道。路缘石开口及流水进入路堤边坡急流槽的过渡段应接接圆顺。

(5)无消力池的跌水，其台阶高度应小于600mm，每阶高度与长度之比与原地面坡度相协调。

5.蒸发池

(1)蒸发池与路基之间的距离应符合图纸对路基稳定的要求。湿陷性黄土地区，蒸发池与路基排水沟外缘的距离应大于湿陷半径。

(2)不得因设置蒸发池而使附近地基泥沼化或对周围生态环境产生不利影响。

(3)蒸发池池底宜设0.5％的横坡，人口处应与排水沟平顺连接。

(4)蒸发池四周应进行围护。

6.油水分离池

(1)污水进入油水分离池前应先通过格栅和沉砂池处理。

(2)不得由于设置油水分离池而污染当地生态环境。

(3)池底、池壁和隔板应采用砌浆片石或现浇混凝土进行加固。

7.地下排水

暗沟、渗沟、渗井及仰斜式排水孔、排水隔离层以及承压水的排除等的施工应符合图纸要求及《公路路基施工技术规范》(JTG FlO一2006)第5.3节的相关规定。

8.拦水缘石施工要求

(1)为避免高路堤边坡被路面水冲毁可在路肩上设拦水缘石，将水流拦截至挖方边沟或在适当地点设急流槽引离路基。与高路堤急流槽连接处应设喇叭口。

(2)拦水缘石必须按设计安置就位。

(3)设拦水缘石路段的路肩宜适当加固。

9.路基盲沟

(1)盲沟通常为矩形或梯形，在盲沟的底部和中部用较大碎石或卵石(粒径30～50mm)填筑，在碎石或卵石的两侧和上部，按一定比例分层(层厚约150mm)，填较细颗粒的粒料(中砂、粗砂、砾石)，做成反滤层，逐层的粒径比例，大致按4：l递减。砂石料颗粒小于0.15mm的含量不应大于5％。或用土工合成材料包裹有孔的硬塑管，管四周填以大于硬塑管孔径的等粒径碎、砾石，组成盲沟。在盲沟顶部做封闭层，用双层反铺草皮或其他材料(如土工合成的防渗材料)铺成，并在其上夯填厚度不小于0.5m的黏土防水层。

(2)盲沟的埋置深度，应满足渗水材料的顶部(封闭层以下)不得低于原有地下水位的要求。当排除层间水时，盲沟底部应埋于最下面的不透水层上。在冰冻地区，盲沟埋深不得小于当地最小冻结深度。

(3)当采用土工织物做反滤层时，应先在底部及两侧沟壁铺好就位，并预留顶部覆盖所需的土工织物，并拉直平顺紧贴下垫层。所有纵向或横向的搭接缝应交替错开，搭接长度均不得小于300mm。

(4)盲沟只宜用于渗流不长的地段，且纵坡不应小于l％。出水口底面高程，应高出沟外最高水位0.2m。

(5)除盲沟之外，其他形式的渗沟施工方法应严格按《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)第5.3节的有关规定执行。

### 207.05  质量检验

1.各种排水沟

(1)基本要求

a.各种排水沟砌体的砂浆和构件混凝土配合比准确，砌缝砂浆均匀饱满，勾缝密实，抹面平整、压光、顺直。

b.基础设有缩缝时应与墙身缩缝对齐，填缝材料饱满。

c.纵坡顺直，曲线线形圆滑。

d.沟壁平整、稳定，无贴坡。沟底平整，排水畅通，无冲刷和阻水现象。

e.干砌片石工程，砌筑咬合紧密，无叠砌、贴砌和浮塞。

f.水泥混凝土砌块的强度符合设计要求，砌体平整，勾缝整齐牢固。

g.排水管质量检查参照第314节规定执行。

(2)检查项目

土质边沟、截水沟、排水沟施工质量应符合表207-l的规定。

浆砌排水沟、截水沟、边沟施工质量应符合表207-2的规定。

混凝土排水管施工质量应符合表207-3的规定。

土质边沟、截水沟、排水沟施工检查项目          表207-1

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沟底纵坡 | 符合设计要求 | 水准仪:200m测8点 |
| 2 | 沟底高程(mm) | +0，－30 | 水准仪:每200m测8处 |
| 3 | 断面尺寸 | 不小于设计要求 | 尺量: 每200m测8处 |
| 4 | 边坡坡度 | 不陡与设坟要求 | 每50m测2处 |
| 5 | 边棱顺直度(mm) | 50 | 尺量:20m拉线，每200m测4处 |

浆砌水沟施工检验项目                    表207-2

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆强度(MPa) | 符合设计要求 | 按JTG F80/-2004附录F检查，每台班2组 |
| 2 | 轴线偏位(mm) | 50 | 经纬仪:每200m8次 |
| 3 | 墙面直顺度(mm)或坡度 | 30或符合设计要求 | 20m拉线、坡度尺:每200m4次 |
| 4 | 断面尺寸(mm) | ±30 | 尺量:每200m4处 |
| 5 | 铺砌厚度(mm) | 不小于设计值 | 尺量:每200m4处 |
| 6 | 基础垫层、厚度(mm) | 不小于设计值 | 尺量:每200m4处 |
| 7 | 沟底高程(mm) | ±15 | 水准仪:每200m8处 |

混凝土排水管施工检查项目表                       表207-3

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度或砂浆强度(MPa) | 符合设计要求 | 按JTG F80/-2004附录D或F检查，每台班2组 |
| 2 | 管轴线偏位(mm) | 15 | 经纬仪或拉线:每两井间测5处 |
| 3 | 管内底高程(mm) | ±10 | 水准仪:每两间井间测4处 |
| 4 | 基础厚度(mm) | 不小于设计值 | 尺量:每两井间测5处 |
| 5 | 管座 | 肩宽(mm) | ＋10，－5 | 尺量、挂边线:第两井间测4处 |
|  |  | 肩高(mm) | ±10 |  |
| 6 | 抹带 | 宽度(mm) | 不小于设计值 | 尺量:接20%抽查 |
|  |  | 厚度(mm) | 不小于设计值 |  |
| 7 | 进出口、管节接缝处理 | 符合设计要求 | 每处检查 |

(3)外观鉴定

砌体内侧及沟底应平顺、整齐、无裂缝、空鼓现象。

2.跌水与急流槽

(1)基本要求

a.急流槽所用的混凝土及砌筑砂浆强度应满足图纸要求，配合比准确，砌缝砂浆饱满，槽内抹面平整、直顺。

b.进口汇集水流设施、出口设置消力槛等应砌筑牢固，不得有裂缝、空鼓现象。

c.浆砌片石工程，嵌缝均匀、饱满、密实，勾缝平顺无脱落、密实、美观，缝宽均衡协调，砌体咬扣紧密。

(2)检查项目

急流槽施工质量应符合表207-4。

急流槽检查项目                          表207-4

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土及砂浆强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/-2004附录D或F检查 |
| 2 | 管轴线偏位(mm) | 浆砌片石 | 50 | 经纬仪：每200m测5处 |
|  |  | 混凝土 | 20 |  |
| 3 | 槽底高程(mm) | 浆砌片石 | ±50 | 水准仪:每200m测5处 |
|  |  | 混凝土 | ±15 |  |
| 4 | 断面尺寸(mm) | 浆砌片石 | ±30 | 尺量: 每200m查2处 |
|  |  | 混凝土 | ±10 |  |
| 5 | 直顺度或坡度 | 浆砌片石 | ±30 | 或符合设计要求 | 20m拉线、坡度尺:每200m查2处 |
|  |  | 混凝土 | ±10 |  |  |

续上表

| 6 | 浇(砌)筑厚度(mm) | 不小于设计值 | 尺量: 每200m查2处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 基础垫层宽、厚(mm) | 不小于设计值 | 尺量: 每200m查2处 |

注：跌水施工质量检查可参照本表执行。

(3)外观鉴定

a.槽内抹面平顺无裂纹。

b.设置坡度顺直，无折坡现象。

3.渗沟(盲沟)

(1)基本要求

a.盲沟采用的材料规格、质量应符合图纸要求和施工规范规定。

b.土工布的铺设应拉直平顺，接缝搭接要求符合图纸及规范要求。

c.设置反滤层应用筛选过的中砂、粗砂、砾石等渗水性材料，按图分层填筑。

d.排水层应采用石质坚硬的较大粒料填筑，以保证排水孔隙度。

e.各类防渗、加固设施坚实稳固。

f.属于路面结构层部分渗沟尚应满足第314节相关规定。

(2)检查项目

排水渗沟施工质量应符合表207-5的规定。

渗沟(肓沟)检查项目                    表207-5

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沟底高程(mm) | ±15 | 经纬仪：每20m测4处 |
| 2 | 断面尺寸(mm) | 不小于设计 | 尺量：每20m测2处 |

(3)外观鉴定

a.反滤层应层次分明。

b.进出口应排水通畅。

4.地下排水

(1)基本要求

a.隔离工程、过滤排水工程等土工合成材料应符合图纸和本规范第205节相关规定。

b.检查井、雨水井基混凝土强度达到5MPa后方可砌筑井体。井壁砂浆饱满，抹面密实光洁，蹬步梯安装牢固。井框、井盖平稳。进口周围无积水。

c.排水泵站平面位置、地基承载力应符合设计要求。井壁混凝土应密实，沉井下沉位置准确，井底不漏水。水泵及管件安装牢固，位置准确。

(2)检查项目

a.土工合成材料检查项目按第205节表205-8规定执行。

b.检查井、雨水井施工质量应符合表207-6的规定。

c.排水泵站施工质量应符合表207-7的规定。

检查井、雨水井砌筑检查项目                 表207-6

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆强度(MPa) | 符合设计要求 | 按JTG F80/-2004附录F检查，每台班2组 |
| 2 | 轴线偏位(mm) | 50 | 经纬仪：每个检查井检查 |
| 3 | 圆井直径或方井长、宽(mm) | ±20 | 尺量：每个检查井检查 |
| 4 | 井底高程(mm) | ±15 | 水准仪：每个检查井检查 |

续上表

| 5 | 井盖与相邻路面高差(mm) | 检查井 | +4,-0 | 水准仪、水平尺：每个检查井检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 雨水井 | +0,-4 |  |

排水泵站检查项目                      表207-7

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆强度(MPa) | 符合设计要求 | 按JTG F80/-2004附录D检查，每工作台班2组 |
| 2 | 轴线平面偏位(mm) | 1%井深 | 经纬仪：纵、横向各3处 |
| 3 | 垂直度(mm) | 1%井深 | 用垂直：纵、横向各2处 |
| 4 | 底板高程(mm) | ±50 | 水准仪：检查6处 |

(3)外观鉴定

a.泵站轮廓线条清晰，表面平整。

b.检查井内砂浆抹面无裂缝，井内平整圆滑。

c.土工合成材料应铺设平顺，固定牢固。

### 207.06  计量与支付

1.计量

(1)边沟、排水沟、截水沟的加固铺砌，按图纸施工经监理人验收合格的实际长度，分不同结构类型以米计量。由于边沟、排水沟、截水沟加固铺砌而需扩挖部分的开挖，均作为承包人应做的附属工作，不另计量与支付。

(2)改沟、改渠护坡铺砌按图纸施工，经监理人验收合格的不同圬工体积，以立方米计量。

(3)急流槽按图纸施工，经验收合格的断面尺寸计算体积(包括消力池、消力槛、抗滑台等附属设施)，以立方米计量。

(4)路基盲沟按图纸施工，经验收合格的断面尺寸及所用材料，按长度以米计量。

(5)所用砂砾垫层或基础材料、填缝材料、钢筋以及地基平整夯实及回填等土方工程均含人相关子目单价之中，不另行计量与支付。

(6)土工合成材料的计量、支付按第205节规定执行。

(7)渗井、检查井、雨水井的计量、支付按第314节规定执行。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入工程量清单的以下工程子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成地面排水工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 207-1 | M…浆砌片石边沟 | m |
| 207-2 | M…浆砌片石排水沟 | m |
| 207-3 | M…浆砌片石截水沟 | m |
| 207-4 | M…浆砌片石急流槽 | m3 |
| 207-5 | …mm×…mm路基肓沟 | m |

续上表

| 207-6 | 涵洞上下游改沟、改渠铺砌 | m3 |
| --- | --- | --- |
| 207-7 | 现浇混凝土坡面排水结构物 | m3 |
| 207-8 | 预制混凝土坡面排水结构物 | m3 |

注：尺寸类别较多时，可自行按顺序增加

## 第208节  护坡、护面墙

### 208.01  范围

本节工作内容包括：植物护坡、浆砌片(块)石或预制混凝土块护坡、护面墙、封面等有关的施工作业。

### 208.02  材料

1.石砌体所用材料应符合图纸和本规范第201.02小节的规定。

2.水泥、集料、钢筋应符合图纸和本规范第410节和403节的规定。

3.客土须颗粒均匀，土壤团粒结构好，呈粉细壤土状，无石块和其他杂物存在；客土必须具有足够的肥力，有利于草籽生长；客土的各项指标应符合图纸规定。

4.草籽配方应符合图纸要求。应选择适合于当地自然条件易于生长的草种，或经监理人同意或指示的其他混合草种。混合草种应试验其萌芽情况，其纯度和萌芽率均应达到95％以上。

5.肥料应优先使用经过沤制的农家肥。如使用化肥时，应为标准农用化肥并按袋装提供。

6.土工合成材料的选用应符合《公路土工合成材料应用技术规范》(JTJ／T 019—98)和《公路工程土工合成材料等九项》(JT／T 513～521—2004)的规定。土工合成材料的试验项目和方法应符合《公路土工合成材料试验规程》(JTG E50—2006)的规定。

7.锚杆、网、绿化基材等应符合图纸要求。

### 208.03  施工要求

1.一般要求

(1)遵守本规范第201.03-3条的规定。

(2)在需要施工的区域内，应按图纸所示整修成坡度整齐的新鲜坡面，坡面不应有树桩、有机质或废物。坡面修整后应立即进行护坡铺砌。开挖一级防护一级，并及时进行养护。

(3)砌筑之前必须将基面或坡面夯实平整后，方可砌筑。各类防护和加固工程应置于稳定的基础或坡体上。

(4)砌体外露面的坡顶、边口应选用较平整的石块并加以修整。

(5)护坡及锥坡坡脚应挖槽，使基础嵌入槽内。基础埋置深度应按图纸规定或监理人指示进行。

(6)当挖方边坡有渗水之处的护面墙，应适当增加泄水孔。应采取有效措施截排地表水和导排地下水。

(7)设置砂砾垫层，应符合图纸要求。铺设砂砾垫层前，应将地表面拍打平整密实，厚度均匀，密实度应符合图纸规定，并不低于90％。

(8)砌体的沉降缝、伸缩缝、泄水孔的设置应符合图纸要求。

(9)承包人应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)的要求加强水泥混凝土、水泥砂浆的养生管理。

2.植物护坡

(1)植被防护

a.植被防护应按照图纸要求铺设表土，铺设厚度不应少于图纸规定。当表土过分潮湿或不利于铺设时，不应进行铺设。

b.植被护坡表土铺设的线形、坡度、边坡等应符合图纸要求。

c.草种喷播方法和用量及植草皮的施工要求应符合图纸要求及本规范第703节的相关规定。

d.铺、种植被后，应适时进行洒水、施肥等养护管理，直到植被成活。

e.灌木(树木)应在适宜季节栽植。

f.养护用水应采用不含油、酸、碱、盐等有碍草木生长的成分。

(2)三维植被网防护

a.三维植被网中的回填土应符合图纸要求及本规范第208.02小节的相关规定，宜采用客土，或土、肥料及腐殖土的混合物。

b.三维植被网应符合图纸要求及本规范第208.02-6条的规定。

c.三维植被网的搭接宽度，应符合图纸要求，一般不宜小于100mm。三维植被网用U形钢钉固定，固定间距和U形钢钉材质及尺寸等应符合图纸要求。

d.三维土工网铺设完毕后，以上述的肥沃种植土覆盖土工网且不外露，然后按图纸要求喷播或撒播草籽。

e.铺设土工网时应力求平整，不能褶皱。

f.三维植被网施工后，要进行后期养护直至草籽成活达到坡面防护绿化的要求。

(3)客土喷播施工

a.喷播植草混合料的配合比，应符合图纸要求或由承包人根据边坡坡度、地坡、地质情况和当地气候条件拟定，并经监理人批准的配合比实施。

b.植草混合料由植生土、土壤稳定剂、保水剂、肥料、混合草籽、水等组成。

c.气温低于12℃不宜喷播草籽作业。

3.石砌体的工艺要求

(1)基础砌筑应选用较大石块，如基础与排水沟相连，其基础应设在沟底以下，并按设计要求砌筑浆砌片石。砌筑应彼此镶紧，接缝要错开，缝隙间用小石块填满塞紧。

(2)铺砌层的砂砾垫层材料应符合图纸要求。垫层应与铺砌层配合铺砌，随铺随砌，厚度不宜小于lOOmm。

(3)软土地基的砌体工程应在预压沉降期后才可开始砌筑。

4.预制空心砖网格护坡及各式砌体护坡

(1)各式骨架植草护坡的施工，应先清理施工场地，修整边坡使砌筑地带的高程和边坡坡度与图纸要求相一致。浅挖砌筑空心砖网格的基坑，并进行人工夯实。垫层厚度不宜小于100mTn。

(2)路堤边坡预制块铺置宜在路堤沉降稳定后施工。埋置预制混凝土空心砖，要求整齐、顺直、无凹凸不平现象。

(3)经必要的养生后，将砌筑材料的残留物清除干净，同时不得损坏已成的网格，如有松动或脱落之处必须及时修整。

(4)水泥混凝土预制板护坡砌筑时应错缝安装，板缝用砂浆填实并勾凸缝。现浇混凝土基础的施工应符合本规范第410节有关规定。

(5)预制块应与坡面紧贴，不得有空隙，并与相邻坡面平顺。

(6)骨架形成后，应及时按图纸要求进行铺草皮或播种草种。

5.浆砌片(块)石护面墙的修筑

(1)砌体砌筑前应测量放样，要经常复核验证，以保持线形顺适，砌体平整。

(2)护面墙修筑前应先清除边坡松动岩石，清出新鲜面，边坡上的凹陷部分挖成台阶后，应以墙体相同的圬工砌补，不可回填土石或干砌片石。

(3)墙背与坡面应密贴结合，砌体咬口紧密，错缝，砂浆饱满，不得有通缝、叠砌、贴砌和浮塞。砌体勾缝应牢固和美观。

(4)护面墙基础应设在可靠的地基上，埋置深度应在当地冰冻线以下0.25m，承载力不宜小于300kPa。在冻胀变化较大的土质边坡上，护坡底面应铺设100～150mm厚的碎石或砂砾垫层。

(5)坡顶护面墙与坡面之间应按图纸要求做好防渗处理。

(6)护面墙砌体应自下而上逐层砌筑，直至墙顶。当为多级墙时，上墙边坡清刷完后，可先砌上墙，有利于施工的安全和进度。

6.窗孔式护面墙防护

(1)窗孔式护面墙防护一般用于挖方边坡坡面防护。

(2)如施工条件允许，窗式护面墙拱肋部分应采用隐形加固方式砌筑，即坡面开挖沟槽片(块)石嵌入护坡岩内；其他要求同护面墙。

(3)窗孔式护面墙顶面应按图纸要求设置护坡，或设置三维网，做到上下级窗孔式护面墙连接紧密。

(4)窗孔式护面墙中泄水孔设置，短锚杆、U形固定钉施工，以及营养土、土工格室、三维网、喷播植草等施工均须符合图纸要求。

(5)采用浆砌块(片)石衬砌拱实施路基边坡防护时，尚应符合如下要求：

a.窗孔式护面墙衬砌拱护坡应按图纸规定间隔、沿路线方向设置伸缩缝；缝内按规定填塞。

b.衬砌拱拱圈内采用液压喷播植草防护或植草皮。

7.封面、捶面防护

(1)封面防护

a.封面防护施工不宜在严寒冬季和雨天进行。

b.封面前岩体表面要冲洗干净，土体表面要平整、密实、湿润。

c.封面厚度应符合图纸要求，封面应分两层进行施工，底层为全厚的2／3，面层为全厚的1／3。封面厚度要均匀，表面光滑，封面与坡面应密贴稳固。

d.大面积封面按图纸要求设伸缩缝。

e.封面初凝后应立即进行养生。

f.封面、捶面防护必须按图纸规定做好边坡封顶和排水设施。

g.封面、捶面防护的坡面不能承受土压力，要求边坡必须平整、干燥、稳定，坡面不平整的岩石边坡，宜采用喷浆防护。

(2)捶面护坡

a.嵌补填平边坡坑凹、裂缝。

b.厚度要均匀，表面光滑，捶面与坡面应密贴稳固。

c.伸缩缝设置、边坡封顶、排水、养生方法、气候要求与封面防护施工要求相同。

### 208.04  质量检验

1.浆砌片石护坡、护面墙

(1)基本要求

a.石料应选用未风化的硬质石料，砌筑应紧密、错缝，严禁通缝、叠砌、贴砌和浮塞。勾缝应均匀饱满、美观，坡面应平顺。

b.基础埋置深度及地基应符合图纸要求。

c.砂浆或混凝土的配合比应符合本规范第410节及图纸有关规定。

d.墙背填料符合图纸要求。

e.沉降缝、泄水孔的位置和数量应符合图纸要求。

(2)检查项目

干砌片石施工质量应符合表208-1的规定。

浆砌砌体施工质量应符合表208-2的规定。

土砌片石施工检查项目                         表208-1

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法与频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度(mm) | ±50 | 每抽20m检查3处 |
| 2 | 顶面高程(mm) | ±30 | 水准仪：每20m测3点 |
| 3 | 外形尺寸(mm) | ±100 | 每20m或自然段,长宽各测3点 |
| 4 | 表面平整度(mm) | 50 | 2m直尺：每20m测5处×3尺 |

浆砌砌体施工检查项目                       表208-2

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法与频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆强度(MPa) | 不小于设计强度 | 按JTG F80/1—2004附录F检查 |
| 2 | 顶面高程(mm) | 料、块石 | ±15 | 水准仪：每20m检查3点 |
|  |  | 片石 | ±20 |  |
| 3 | 底面高程(mm) | -20 |  |
| 4 | 坡度或垂直度(%) | 料、块石 | 0.3 | 吊垂线：每20m检查3点 |
|  |  | 片石 | 0.5 |  |
| 5 | 断面尺寸 | 料石、混凝土块 | ±20 | 尺量：每20m检查2处 |
|  |  | 块石、混凝土块 | ±30 |  |
|  |  | 片石、混凝土块 | ±50 |  |
| 6 | 墙面距路基中线(mm) | ±50 | 尺量：每20m检查2处 |
| 7 | 表面平整度(mm) | 料石、混凝土块 | 10 | 2m直尺：每20m检查5处×3尺 |
|  |  | 块石、混凝土块 | 20 |  |
|  |  | 片石、混凝土块 | 30 |  |

(3)外观鉴定

a.表面平整，无垂直通缝。

b.勾缝平顺，无脱落现象。

c.泄水孔坡度向外，无堵塞现象。

d.沉降缝整齐垂直，上下贯通。

2.预制空心砖网格护坡及各式砌体护坡

(1)基本要求

a.各式骨架植草护坡的混凝土空心砖及地表要求符合图纸规定。

b.混凝土空心砖及砌体材料质量规格应符合规定，埋置符合图纸要求。

(2)检查项目

检查项目表见208-3

预制空心砖网格护坡检查项目              表208-3

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆强度(MPa) | 不小于设计强度 | 按JTG F80/1—2004附录F检查 |
| 2 | 网眼尺寸(mm) | ±100 | 用尺量每50m量3点,不足50m至少3点 |
| 3 | 坡度 | 不陡于图纸规定 | 每50m用坡度尺抽量3处 |
| 4 | 边棱直顺度(mm) | ±50 | 用网眼边长直尺检查，每50m抽量3处 |
| 5 | 表面平整度(mm) | ±30 | 用20m直尺检查，每50m量3处 |
| 6 | 嵌入度(mm) | ±50 | 用尺量外露部分,每50m量3处 |

(3)外见鉴定

砌体表面平顺，线条清晰

3.封面、捶面施工质量应符合图纸和本规范相关要求，检查项目按表208-4规定执行。

封面、捶面防护施工检查项目                   表208-4

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差 | 检查方法与频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | +20%、-10% | 每10m检查1个断面，每3m检查2个点 |

### 208.05计量与支付

1.计量

(1)干砌片石、浆砌片石护坡、护面墙等工程的计量，应以图纸所示和监理人的指示为依据，按实际完成并经验收的数量按不同的工程子目的不同的砂浆砌体分别以立方米计量。

(2)预制空心砖和拱形及方格骨架护坡，按其铺筑的实际体积以立方米计量。所有垫层、嵌缝材料、砂浆色缝、泄水孔、滤水层、回填种植土以及基础的开挖和回填等有关作业，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

(3)种草、铺草皮、三维植被网、客土喷播等应以图纸要求和所示面积为依据实施，经监理人验收的实际面积以平方米计量。整修坡面、铺设表土、三维土工网、锚钉、客土、草种(灌木籽)、草皮、苗木、混合料、水、肥料、土壤稳定剂等(含运输)及具作业均作为承包人应做的附属工作，不另行计量。

(4)封面、捶面施工以图纸为依据，经监理人验收合格，以平方米为单位计量，该项支付包括了上述工作相关的工料机全部费用。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成防护工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 208-1 | 植物护坡 |  |
| -a | 种草 | m2 |
| -b | 三维植物被网护坡 | m2 |
| -c | 客土喷播护坡 | m2 |
| 208-2 | 干砌片石 | m3 |
| 208-3 | M…浆砌片石护坡 |  |
| -a | 拱形护坡 | m3 |
| -b | 方格护坡 | m3 |
| 208-4 | 预制混凝土块护坡 |  |
| -a | 预制空心砖护坡 | m3 |
| -b | 拱形骨架护坡 | m3 |
| -c | 方格护坡 | m3 |
| -d | 预制六棱砖护坡 | m3 |
| 208-5 | 护面墙 |  |
| -a | M…浆砌片(块)石 | m3 |
| -b | C…混凝土 | m3 |
| 208-6 | 封面 | m2 |
| 208-7 | 捶面 | m2 |

## 第209节  挡土墙

### 209.01  范围

本节工作内容包括砌体挡土墙、干砌挡土墙及混凝土挡土墙的施工及其相关作业。

### 209.02  材料

所有材料应符合图纸和本规范第201.02小节及410节和403节有关规定的要求。

### 209.03  一般要求

1.挡土墙施工前，应做好截水、排水及防渗设施。

2.在岩体破碎、土质松软或地下水丰富地段修建挡土墙，宜避开雨季施工。

3.施工过程中应对地质情况进行核对，与图纸不符时，应及时处理。

4.基坑内积水应随时排干，基坑开挖宜分段跳槽进行；采用倾斜基底时，基底高程应按图纸控制，不得超挖填补。

5.基底检验合格后，应及时按图纸和本规范相关要求进行下道工序施工。

6.挡土墙端部伸人路堤或嵌入地层部分应与墙体同时砌筑。挡土墙顶应找平抹面或匀缝，其与边坡间的空隙应用黏土或其他材料夯填封闭。

7.挡土墙与桥台、隧道洞门连接应协调施工，必要时应加临时支撑，确保与墙相接的凄方或山体的稳定。

8.承包人应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)的要求加强水泥混凝土、水泥砂浆的养生管理。

### 209.04  施工要求

1.重力式挡土墙

(1)承包人应熟悉图纸，根据工地特点、工期要求及施工条件，结合自己的设备能力，豉出施工组织设计，在开始砌筑前28d报监理人，经监理人批准后，方可开始砌筑。

(2)砌筑时必须两面立杆挂线或样板挂线，外面线应顺直整齐，逐层收坡，内面线可大至适顺。在砌筑过程中应经常校正线杆，以保证砌体各部尺寸符合图纸要求。

(3)墙基础直接置于天然地基上时，应经监理人检验同意后，方可开始砌筑。当有渗透水时，应及时排除，以免基础在砂浆初凝前遭水侵害。

(4)雨季在土质或易风化软质岩石基坑中砌筑基础时，应在基坑挖好后及时封闭坑底。当基底设有向内倾斜的稳定横坡时，应采取临时排水措施，辅以必要坐浆后安砌喜础。

(5)墙基础为软弱土层，不能保证图纸要求的强度时，应经监理人批准，采用加宽基础或其他措施。浸水或近河路基的挡土墙基础的设置深度，应符合图纸规定，且不小于冲刷轰以下0.5m。硬质岩石基坑中的基础，宜满坑砌筑。

(6)当墙基础设置在岩石的横坡上时，应清除表面风化层，并做成台阶形。台阶的高宽比不得大于2：1，台阶宽度不应小于0.5m。

(7)沿墙长度方向地面有纵坡时，应沿纵向按图纸要求做成台阶。台阶与墙体应连在一趁同时砌筑，基底及墙趾台阶转折处不得砌成垂直通缝。砌体与台阶壁间的缝隙砂浆应泡满。

(8)砌筑基础的第一层时，如基底为基岩或混凝土基础，应先将其表面加以清洗、湿润，坐浆砌筑。砌筑工作中断后再进行砌筑时，应将砌层表面加以清扫和湿润。

(9)基坑应随砌筑分层回填夯实，并在表面留3％的向外斜坡。

(10)砌体应分层坐浆砌筑，砌筑上层时，不应振动下层。砌体砌筑完成后，应进行勾缝。

(11)墙身要分层错缝砌筑，砌出地面后基坑应及时回填夯实，并完成其顶面排水、防渗设施。

(12)伸缩缝与沉降缝内两侧壁应竖直、平齐，无搭叠；缝中防水材料应按图纸要求施工。

(13)工作段的分段位置宜在伸缩缝和沉降缝之处，各段水平缝应一致。防水层、泄水孔应按图纸要求设置。

(14)当墙身的强度达到设计强度的75％时，方可进行回填等工作。在距墙背0.5～1.Om以内，不宜用重型振动压路机碾压。

2.混凝土悬臂式和扶壁式挡土墙

(1)凸榫必须按照图纸尺寸开挖，并与墙底板一同灌注混凝土。

(2)现场整体浇筑时，每段墙的底板、面板和肋的钢筋应一次绑扎，宜一次完成混凝土灌注。当采用现场分段浇筑时，应按图纸要求进行施工，并预埋好连接钢筋。连接处混凝土面应严格凿毛，并清洗干净。

(3)灌注混凝土后，应按有关规定进行养护。墙体达到图纸强度的75％以后方可进行墙背填土，并应按设计要求的填料和密实度分层填筑、压实；墙背排水设施应随填土及时施工。

(4)装配法施工时，预制墙板的预制、安装质量应符合图纸和本规范第400章和第210节相关的规定；基础混凝土强度达到设计强度的75％后，方可安装；预制墙板与基础必须按图纸要求连接牢固。

### 209.05  质量检验

1.砌体挡土墙及干砌挡土墙

(1)基本要求

a.石料规格和质量应符合有关规定。

b.地基与基础必须满足图纸要求。

c.砂浆或混凝土的配合比应符合试验规定。

d.砌石分层错缝，浆砌时坐浆挤紧，嵌填饱满密实，不得有空洞。

e.混凝土表面应平整、密实、施工缝整齐，无蜂窝麻面现象。

f.墙背填料符合图纸要求。

g.沉降缝、泄水孔的位置和数量应符合图纸要求。

(2)检查项目

a.砌体挡土墙的检查项目见表209-l。

b.干砌挡土墙的检查项目见表209-2。

砌体挡土墙检查项目                      表209-l

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆强度(Mpa) | 不小于设计强度 | 按JTG F80/1—2004附录F检查，每一工作台班2组试件 |
| 2 | 平面位置(mm) | 50 | 经纬仪:每20m检查墙壁顶外边线5点 |
| 3 | 顶面高程(mm) | ±20 | 水准仪:每20m检查2点 |
| 4 | 垂直度或坡度(%) | 0.5 | 吊垂线:每20m检查4点 |
| 5 | 断面尺寸(mm) | 不小于设计 | 尺量:每20m量4个断面 |
| 6 | 底面高程(mm) | ±50 | 水准仪:每20m检查2点 |
| 7 | 表面平整度(mm) | 块石 | 20 | 2m直尺:每20m检查5处，每处检查竖直和墙长丙个方向 |
|  |  | 片石 | 30 |  |
|  |  | 混凝土块、料石 | 10 |  |

干砌挡土墙检查项目                       表209-2

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面位置(mm) | 50 | 经纬仪:每20m检查5点 |
| 2 | 顶面高程(mm) | ±30 | 水准仪:每20m检查5点 |
| 3 | 垂直度或坡度(%) | 0.5 | 吊垂线:每20m检查4点 |
| 4 | 断面尺寸(mm) | 不小于设计 | 尺量:每20m量4个断面 |
| 5 | 底面高程(mm) | ±50 | 水准仪每20m检查2点 |
| 6 | 表面平整度(mm) | 50 | 2m直尺:每20m检查5处，每处检查竖直和墙长两个方向 |

(3)外观鉴定

a.砌体坚实牢固，勾缝平顺，无脱落现象。

b.泄水孔坡度向外，无堵塞现象。

c.沉降缝整齐垂直，上下贯通。

d.位于弯道处的挡土墙要平顺、圆滑、美观。

2.混凝土挡土墙质量检验

(1)基本要求

a.混凝土所用的水泥、石、砂、水和外掺剂的规格和质量应符合有关规范的要求，按规定的配合比施工。

b.地基强度必须满足设计要求。

c.不得有露筋和空洞现象。

d.沉降缝、泄水孔的设置位置、质量和数量应符合设计要求。

(2)检查项目

现浇悬臂式和扶壁式挡土墙施工质量应符合表209-3的规定。

现浇悬臂式和扶壁式挡土墙检查项目              表209-3

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D，每1工作台班2组试件 |
| 2 | 平面位置(mm) | 30 | 经纬仪：每20m检查5点 |
| 3 | 顶面高程(mm) | ±20 | 水准仪：每20m检查2点 |
| 4 | 垂直度或坡度(%) | 0.3 | 吊垂线：每20m检查4点 |
| 5 | 断面尺寸(mm) | 不小于设计 | 尺量：每20m量4个断面，抽查扶臂4个 |
| 6 | 底面高程(mm) | ±30 | 水准仪：每20m检查2点 |
| 7 | 表面平整度(mm) | 5 | 2m直尺:每20m检查3处,每处检查竖直和墙长两个方向 |

(3)外观鉴定

a.混凝土施工缝平顺。

b.蜂窝、麻面面积不得超过该面面积的0.5％，深度超过10mm的必须处理。

c.混凝土表面出现非受力裂缝。裂缝宽度超过设计规定或设计未规定时超过0.15mm必须处理。

d.泄水孔坡度向外，无堵塞现象。不符合要求时必须进行处理。

e.沉降缝整齐垂直，上下贯通。不符合要求时应进行处理。

### 209.06  计量与支付

1.计量

(1)砌体挡土墙、干砌挡土墙和混凝土挡土墙工程应以图纸所示或监理人的指示为依据，按实际完成并经验收的数量，按砂浆强度等级及混凝土强度等级分别以立方米计量。砂砾或碎石垫层按完成数量以立方米计量。

(2)混凝土挡土墙的钢筋，按图纸所示经监理人验收后，以千克(kg)计量。

(3)嵌缝材料、砂浆勾缝、泄水孔及其滤水层，混凝土工程的脚手架、模板、浇筑和养生、表面修整，基础开挖、运输与回填等有关作业，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列人了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成防护工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 209-1 | 砌体挡土墙 |  |
| -a | M…浆砌片(块)石 | m3 |
| -b | M…浆砌混凝土块 | m3 |

续上表

| -c | M…浆砌料石 | m3 |
| --- | --- | --- |
| -d | 砂砾垫层 | m3 |
| 209-2 | 干砌挡土墙 |  |
| -a | 片(块)石 | m3 |
| -b | 砂砾垫层 | m3 |
| 209-3 | 混凝土挡土墙 |  |
| -a | C…混凝土 | m3 |
| -b | 钢筋 | kg |
| -c | 砂砾垫层 | m3 |

## 第210节  锚杆、锚定板挡土墙

### 210.01  范围

本节工作内容为锚杆挡土墙的施工及有关的工程作业。

### 210.02  材料

1.混凝土、水泥砂浆所用材料应符合本规范第400章的有关规定。

2.锚杆采用的钢筋，应符合图纸要求，其性能应符合第403节的规定。

### 210.03  施工要求

1.锚杆挡土墙

(1)锚杆挡土墙的施工除按图纸要求和本规范第410节有关规定进行挡土板、立柱的预制浇筑外，还应符合下列各条款的要求。

(2)应做好施工场地清理，平整夯实；场内注意排水畅通；锚孔孔位正确，并经监理人检验认可，方能进行下一工序。

(3)施工前，承包人应将锚杆挡土墙的施工方法的全部细节报请监理人批准后方可进行施工。

(4)锚杆挡土墙的施工，应由有经验的施工人员主持，掌握锚孔处地层地质和水文情况。钻孔设备完好，施工时做好记录。

(5)锚孔轴线应准确，锚孔位置、直径及锚孔深应不小于图纸规定。孔轴应保持直线，孔位允许偏差为±50mm，深度允许偏差为-10～+50mm。

(6)施工前，应清除岩面松动石块，整平墙背坡面。根据设计孔径及岩土性质合理选择钻孔机具。

(7)锚孔钻孔时，不应损伤岩体结构，以避免岩层裂隙扩大，造成坍孔和灌浆困难。

(8)锚孔成后，应将孔内岩粉碎屑等杂物排除干净，保持孔内干燥及孔壁干净粗糙。

(9)为增加锚杆的抗拔能力，在钻孔过程，可将锚固部分或锚孔底部用小药量爆破成葫芦状。有水地段安装锚杆，应将孔内的水排出或采用早强速凝药包式锚杆。

(10)锚杆挡土墙不宜在雨天施工。锚孔钻孔、放置锚杆、锚孔灌浆各工序应连续完或，以一根桩、一个孔为工作单元。锚杆放入锚孔后，应检查灌浆孔及排气孔是否畅通、完好。锚杆未插人岩层部分，必须按图纸要求做防锈处理。

(11)宜先插入锚杆然后灌浆，灌浆应采用孔底注浆法，灌浆管应插至距孔底50～100mm，并随水泥砂浆的注人逐渐拔出，灌浆压强宜不小于0.2MPa。

(12)砂浆锚杆安装后，不得敲击、摇动。普通砂浆锚杆在3d内，早强砂浆锚杆在12h内，不得在杆体上悬挂重物。必须待砂浆达到设计强度的75％后方可安装肋柱、墙板。

(13)锚孔灌浆应符合图纸要求。水泥砂浆配合比应按图纸规定经试验确定，细集料粒径不宜大于2mm。为加快进度提高砂浆强度，可适当掺加外加剂，掺加品种和数量经试验确定。砂浆应随拌随用。

(14)为判定锚杆能否满足图纸要求，应进行锚杆抗拔力验证试验。锚杆极限抗拔力试验数量不少于锚杆总数量的l％，且不得少于3根，应在灌浆后水泥砂浆强度达到设计强度后进行。试验可使用YC—60型穿心千斤顶或其他相适应的设备。

(15)立柱、挡土板及锚杆按图纸要求安置完毕，墙背应即进行回填。填料宜选择砂类土、碎砾石土，严禁使用腐殖土和树皮、草根等杂物，并按图纸要求的压实度进行碾压和夯实。墙背回填时，应特别注意不得将锚杆钢筋压弯造成立柱、挡土板的损坏。

(16)安装墙板时，应边安装墙板边进行墙背回填及墙背防、排水系统施工。

2.锚定板挡土墙

(1)锚定板挡土墙施工应按图纸要求，并参照第210.03-1条相关规定执行。

(2)拉杆使用前应按规定取样试验。拉杆埋于土中部分，必须进行防锈处理。

(3)吊装时应保证肋柱不前倾。

(4)拉杆及锚定板埋设，应先填土后挖槽就位；挖槽时，锚定板比图纸位置宜高30～50mm。.锚定板前方超挖部分宜用ClO水泥混凝土或灰土回填夯实。严禁直接碾压拉杆和锚定板。

(5)肋柱、锚定板上的锚头及螺丝杆应做防锈处理和防水封闭。

(6)分级平台应按设计要求进行封闭，并设2％的外倾排水坡。

3.承包人应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)的要求加强水泥混凝土、水泥砂浆的养生管理。

### 210.04  质量检验

1.基本要求

(1)混凝土所用的水泥、砂、石、水和外掺剂的规格和质量必须符合有关规范的要求，按规定的配合比施工。

(2)地基强度应符合设计要求。

(3)锚杆、拉杆或筋带的强度、质量和规格，必须满足设计和有关规范的要求，根数不得少于设计数量。

(4)混凝土不得出现露筋和空洞现象。

2.检查项目

锚杆挡土墙、锚定板挡土墙施工检查项目应符合表210-1、表210-2、表210-3的规定。

锚杆、拉杆施工检查项目                         表210-1

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锚杆、拉杆长度 | 符合设计要求 | 尺量：每20m检查5根 |
| 2 | 锚杆、拉杆间距(mm) | ±20 | 尺量：每20m检查5根 |
| 3 | 锚杆、拉杆与面板连接 | 符合设计要求 | 目测：每20m检查5根 |
| 4 | 锚杆、拉杆与面板连接 | 符合设计要求 | 目测：每20m检查10根 |
| 5 | 锚杆抗拔力 | 抗拔力平均值≥设计值，最少抗拔力≥0.9设计值 | 抗拔力试难：锚杆数量的1%，并不少于3根 |

面板预制、安装施工检查项目                          表210-2

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(Mpa) | 不小于设计强度 | 按JTG F80/1—2004附录D检查，每台班2组试件 |
| 2 | 边长(mm) | ±或0.5%边长 | 尺量：长宽各量1次，每批抽查20% |
| 3 | 两对角线差(mm) | 10或0.7%最大对角线长 | 尺量：每批抽查20% |
| 4 | 厚度(mm) | +5，-3 | 尺量：检查1处，每批抽查20% |
| 5 | 表面平整度(mm) | 4或0.3%边长 | 2m直尺：长、宽方向各测1次，每批抽查20% |
| 6 | 预埋件位置(mm) | 5 | 尺量：检查每件，每批批抽查20% |
| 7 | 每层面板顶高程(mm) | ±10 | 水准仪：每20m抽查5组板 |
| 8 | 轴线偏位(mm) | 10 | 挂线、尺量：每20m量5处 |
| 9 | 面板竖直底或坡度 | +0，-0.5% | 吊垂线或坡度板：每20m量5处 |
| 10 | 相邻面板错台(mm) | 5 | 尺量：每20m面板交界处检查5处 |

注：面板安装以同层相邻两板为一组

锚杆、锚定板、加筋土挡土墙总体施工检查项目                 表210-3

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙顶和肋柱平面位置(mm) | 路堤式 | +50，-100 | 经纬仪：每20m检查5处 |
|  |  | 路肩式 | ±50 |  |
| 2 | 墙顶和柱顶高程(mm) | 路堤式 | ±50 | 水准仪：每20m检查5点 |
|  |  | 路肩式 | ±30 |  |
| 3 | 肋柱间距(mm) | ±15 | 尺量：每柱间 |
| 4 | 墙面倾斜度(mm) | +0.5%H且不大于+50，-1%H且不小于-100，见注 | 吊垂线或坡度板：每20m测4处 |
| 5 | 面板缝宽(mm) | 10 | 尺量：每20m至少检查5条 |
| 6 | 墙面平整度(mm) | 15 | 2m直尺：每20m测5处，每处检查竖直和墙长两个方向 |
| 7 | 墙背填土：距面板1m范围内的压实度(%) | 90 | 每100m每压实层测2处，并不得少于2处 |

注：平面位置和倾斜度“+”指向外，“-”指向内，H为墙高

3.外观鉴定

(1)预制面板表面平整光洁，线条顺直美观，不得有破损翘曲、掉角、啃边等现象。

(2)蜂窝、麻面面积不得超过该面面积的0.5％，深度超过10mm的必须处理。

(3)混凝土表面出现裂缝宽度超过设计规定或设计未规定时超过0.15mm必须进行处理。

(4)墙面直顺，线形顺适，板缝均匀，伸缩缝贯通垂直。

(5)露在面板外的锚头应封闭密实、牢固，整齐美观。

### 210.05  计量与支付

1.计量

(1)锚杆挡土墙、锚定板挡土墙工程计量应以图纸所示和监理人的指示为依据，按实际完成并经验收的数量，混凝土挡板和立柱以立方米为单位计量，钢筋及锚杆以千克(kg)为单位计量。

(2)锚孔的钻孔、锚杆的制作和安装、锚孔灌浆、钢筋混凝土立柱和挡土板的制作安装、墙背回填、防排水设置及锚杆的抗拔力试验等，以及一切未提及的相关工作均为完成锚杆挡土墙及锚定板挡土墙所必须的工作，均含人相关支付子目单价之中，不单独计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列人工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输、试验等及其他为完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 210-1 | 锚杆挡土墙 |  |
| -a | 混凝土立村 | m3 |
| -b | 混凝土挡板 | m3 |
| -c | 锚杆 | kg |
| -d | 钢筋 | kg |
| 210-2 | 锚杆挡土墙 |  |
| -a | 混凝土锚定板 | m3 |
| -b | 钢筋混凝土肋柱 | m3 |
| -c | 混凝土挡板 | m3 |
| -d | 拉杆 | m3 |
| -e | 钢筋 | kg |

## 第211节  加筋土挡土墙

### 211.01  范围

本节工作内容包括在公路填方路段修建加筋土挡土墙及其有关的全部作业。

### 211.02  材料

1.钢筋及水泥混凝土

所有钢筋及水泥混凝土应符合本规范第400章的要求。混凝土28d的抗压强度要满足图纸的要求。

2.片石

(1)单个石料的厚度应不小于150mm。镶面石料应选择尺寸稍大并具有较平整表面，且应稍加粗凿。

(2)除非图上另有注明，护坡、斜坡水渠及排水沟的石料的特征强度应符合图纸要求，且不小于20MPa。

(3)在角隅处应使用较大的石料，大致粗凿方正。

3.填料

填料应符合图纸的要求。用以填筑的砂砾料不得含有锋利破碎刃角的碎砾石，以免伤害土工带。

4.筋带

采用聚丙烯土工带，应符合图纸要求的塑料标准和规格，表面花纹清晰，色泽均匀，无开裂、损伤、穿孔等缺陷，断面一致；在25℃时断裂拉应力不小于220MPa，断裂伸长率不宜大于10％。注意产品时间，不应暴晒及露天存放，应存放在通风的室内。

采用钢筋混凝土带，应符合图纸要求的标准和规格及本规范第410节规定和要求。

外露钢材(包括墙面板的拉环)均须防锈处理；拉环与土工带不得直接接触，应用拉环上的涂塑等防锈层或橡胶等衬垫物予以隔离。所有防锈及隔离的处理方法及要求，应按图纸的规定进行。

5.沥青木板、沥青毡

作嵌缝料用沥青木板，以锯成的木板满涂热沥青；沥青毡应符合《石油沥青纸胎油毡》(GB 326—2007)的要求。

### 211.03  施工要求

1.一般规定

(1)承包人应将根据调查资料、图纸和工期要求，编制施工组织设计，在开工前28d提交给监理人批准。

(2)按《公路路基施工技术规范》(JTG F10一2006)的有关规定及图纸要求进行施工测量，并按本规范第202节有关规定对施工场地进行清理、整平压实。

(3)加筋土工程施工，除按路基施工配备压实机械外，还应选备振动板、蛙式夯、手扶式振动压路机等小型压实机具，以在面板内侧1.Om范围内压实填料。

(4)除护轮带(帽石)现浇外，所有墙面板、钢筋混凝土带等，应严格地按照图纸要求及尺寸，用混凝土或钢筋混凝土预制，注意加强养生工作。

(5)要求预制的墙面板，混凝土表面应平整无缺角、啃边现象，无蜂窝麻面。

(6)当墙面板质量检验不符合上述要求时，承包人应自行逐一检查，消除不合格的面板.报请监理人二次检验；当仍发现不合格时，对这批面板不能采用，并全部清除出场，一切责任由承包人自负。

(7)聚丙烯土工带，应由专人下料，各部尺寸应准确，平整不变形。

(8)墙面板和筋带的堆放及运输，应按《公路路基施工技术规范》(JTG 40—2006)的相关规定办理。

(9)承包人应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)的要求加强水泥混凝土、水泥砂浆的养生管理。

2.基础施工

(1)开挖基坑应严格按图纸和监理人的指示分段进行，控制好基础位置和垫层基底设计高程，对基底按分段长度整平压实，检测地基承载力，满足设计要求，并经监理人检验同意后，方可进入下一道工序。

(2)垫层材料应分层填筑，分层夯实。垫层厚度及压实要求应符合图纸和监理人的指示。

(3)砌筑浆砌片石基础或浇筑混凝土基础时，必须分段进行。对浇筑混凝土和浆砌片石的施工工艺，应符合本规范第400章的要求；浆砌片石顶面用水泥砂浆予以整平，符合施工高程，基础施工时，应按图纸要求设置沉降缝，用沥青木板填塞，深度不宜小于80mm。

3.安装墙面板

(1)当基础施工后强度、高程、尺寸符合图纸要求，经监理人检验合格；预制的墙面板质量符合图纸规定时，便可进行安装工作。

(2)在清洁的条形基础顶面上，准确画出面板外缘线，曲线部位应加密控制点。

(3)按图纸要求的垂度、坡度挂线安装，安装缝宜小于10mm。

(4)安装直立式墙面板应按不同填料和拉筋预设仰斜坡，仰斜坡一般为1：0.02～1：0.05，墙面不得前倾。

(5)安装时用低强度砂浆砌筑调平，同层相邻面板水平误差不大于10mm；轴线偏差每20延米不大于lOmm。

(6)面板安装可用人工或机械吊装就位。安装时单块面板倾斜度，一般可内倾l／100～1／200，作为填料压实时面板外倾的预留度。

(7)当填料为黏性土时，宜在面板后不小于0.5m范围内回填砂砾材料，但在筋带近旁的填料最大粒径不宜大于50mm，不得含有锋利的碎砾石。

(8)墙面板的安装方法、措施、要求等按图纸和本规范的相关规定进行。

4.铺设筋带

(1)铺设筋带应与墙面板成垂直，上下层筋带位置应错开，按图纸所示或监理人的指示进行。

(2)铺设筋带的层面应平整，并在一个水平高程上，不得出现打折、扭曲等现象，不得与硬质、棱角填料直接接触。

(3)聚丙烯土工带与墙面板的拉环连接，不得直接接触，应有间隔处理；连接后用拉具拉直拉紧。

(4)钢筋混凝土带与面板拉环的连接，以及每节钢筋混凝土带之间的钢筋连接，可采用焊接、扣环或螺栓连接，平铺及拉直在填筑的平面上；其焊接方式和焊缝长度应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)第10章的有关规定执行。

(5)拉筋应有粗糙面，并按设计布置呈水平铺设，当局部与填土不密贴时应铺砂垫平。连续敷设的拉筋接头应置于其尾部；拉筋尾端宜用拉紧器拉紧，各拉筋的拉力应大体均匀，但应避免拉动墙面板。

(6)钢拉筋与外露钢筋的防锈处理及土工带与拉环的间隔处理应符合本节第211.02-4条的规定。

(7)严禁车辆或行人扰动筋带。

5.填筑与碾压

(1)墙背拉筋锚固段填料宜采用粗粒土或改性土等填料。墙背填土必须满足设计压实度要求。

(2)填料摊铺、碾压应从拉筋中部开始平行于墙面碾压，先向拉筋尾部逐步进行，然后再向墙面方向进行，严禁平行于拉筋方向碾压。填料内不得含有机料及冻块，含水率应在最佳含水率2％范围以内。压实度按路基高度而定。

(3)卸料时机具与面板距离不应小于1.5m，机具不得在未覆盖填料的筋带上行驶，并不得扰动下层筋带。

(4)可采用人工摊铺或机械摊铺，摊铺厚度应均匀一致，表面平整，并设不小于3％横坡。

(5)填土分层厚度及碾压遍数，应根据拉筋间距、碾压机具和密实度要求，通过试验确定，严禁使用羊足碾碾压。靠近墙面板1m范围内，应使用小型机具夯实或人工夯实，不得使用重型压实机械压实。

(6)加筋土工程的填料应严格分层碾压，碾压时一般应先轻后重。压路机不得在未经压实的填料上急剧改变运行方向和紧急制动。

(7)压实作业应先从筋带中部开始，逐步碾压至筋带尾部再碾压靠近面板部位。

(8)施工过程中随时观测加筋土挡土墙异常变化。

6.墙面封顶

(1)顶层墙面板安装后，所形成纵向高低不平，用砂浆找平，严格注意控制设计高程及位置偏差。

(2)找平砂浆经养生达到一定强度后，即可现浇帽石，并将预制的栏杆固定在正确的位置上，浇筑在帽石中，另按设计每隔5m设一泄水管。

### 211.04  质量检验

1.基本要求

(1)地基与基础应符合图纸要求。

(2)预制构件的强度和质量，经检验合格后方可安装。

(3)筋带的强度和质量规格，应符合规范及图纸的要求。

(4)筋带的长度、根数不得小于图纸要求。筋带需理顺，放平拉直。筋带与面板、筋带与筋带应连接牢固。

(5)填料的规格和压实度，必须严格按照规范及图纸要求进行。

2.检查项目

筋带施工质量检查按表211-l规定进行；加筋土挡土墙施工的面板预制和安装可参照第210节表2lO-2规定进行；加筋土挡土墙总体施工质量检查按第210节表210-3规定进行。

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筋带长度 | 不小于设计 | 尺量：每20m检查5根(束) |
| 2 | 筋带与面板连接 | 符合设计要求 | 目测：每20m检查5处 |
| 3 | 筋带与筋带连接 | 符合设计要求 | 目测：每20m检查5处 |
| 4 | 筋带铺设 | 符合设计要求 | 目测：每20m检查5处 |

3.外观鉴定

(1)预制面板表面平整光洁，线条顺直美观，不得有破损翘取、掉角、啃边等现象。

(2)蜂窝、麻面面积不得超过该面面积的0.5％，深度超过10mm的必须处理；裂缝超过图纸允许宽度或超过0.15mm时必须处理。

(3)墙面直顺，线形顺直，板缝均匀，伸缩缝贯通垂直。

### 211.05  计量与支付

1.计量

(1)加筋土挡墙的墙面板、钢筋混凝土带、混凝土基础以及混凝土帽石，经监理人验收合格，以立方米计量。浆砌片石基础以立方米计量。

(2)铺设聚丙烯土工带，按图纸及验收数量以千克(kg)计量。

(3)基坑开挖与回填、墙顶抹平层、沉降缝的填塞、泄水管的设置及钢筋混凝土带的钢筋等，均作为承包人的附属工作，不另计量。

(4)加筋土挡墙的路堤填料按图纸的规定和要求，在本规范第204节计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成加筋挡土墙工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 211-1 | 加筋土挡墙 |  |
| -a | M…砂浆砌片石基础 | m3 |
| -b | C…混凝土基础 | m3 |
| -c | C…混凝土帽石 | m3 |
| -d | C…混凝土墙面板 | m3 |
| -e | C…钢筋混凝土带 | m3 |
| -f | 聚丙烯土工带 | kg |

## 第212节  喷射混凝土和喷浆边坡防护

### 212.01  范围

本节工作内容包括在挖方边坡上进行喷射素混凝土、喷浆防护、锚杆挂网喷射混凝土和喷浆防护以及土钉支护等有关的施工作业。

### 212.02  材料

1.水泥：应符合本规范第410.04小节的规定，其强度等级不得低于32.5级，且应优先选用普通硅酸盐水泥。

2.集材：应符合本规范第410.02小节的规定。细集料应采用中砂或粗砂、细度模数宜大于2.5；含水率宜控制在5％～7％；粗集料应采用砾石或碎石，粒径不大于15mm。

3.钢筋：钢筋网及网框用钢筋应符合本规范第403节的规定。

4.锚杆：锚杆用钢筋宜采用HRB335牌号钢筋。

5.铁丝网：铁丝网用铁丝应符合《一般用途低碳钢丝》(YB／T 5294一2006)的规定。

6.土工格栅：坡面防护的土工格栅应符合图纸要求及《公路土工合成材料应用技术规范》(JTJ／T 019-98)及《交通工程土工合成材料土工格栅》(JT／T 480一2002)的规定。

7.土钉支护所涉及材料：砂、石、水泥、钢筋、外加剂等均应符合图纸和本规范相关规定，进场材料应做相关检测，合格后才允许使用。

### 212.03  施工要求

1.一般要求

(1)在边坡进行喷射混凝土前，应按图纸或监理人指示做好各项准备工作：

a.破碎且不平整的边坡，必须将松散的浮石和岩渣清除，用浆砌片石填补空洞，对坡面缝隙进行封闭处理。边坡修整后应平整、密实，无溜滑体、蠕变体和松动岩体。

b.用高压水冲洗坡面，并使岩面保持一定湿度。

(2)在岩面上确定锚杆孔位，进行钻孔，孔深及孔径应符合图纸要求。钻孔完毕，应将孔内岩粉吹干净。

(3)安装锚杆，同时在钻孔内灌注水泥砂浆或其他图纸规定并经监理人批准的材料。

(4)埋设控制喷射混凝土厚度的标志，铺设钢筋网和铁丝网或土工格栅。网眼的大小应符合图纸规定。钢筋网和土工格栅应与锚杆连接牢固，其与岩面的间隙宜为30mm或按图纸规定。

(5)修整边坡的弃渣应按有关规定堆放，不得污染环境。

(6)钢筋制作与安装应符合《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 04l一2000)的规定。

(7)浇筑混凝土时，模板应加支撑固定。

(8)承包人应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)的要求加强水泥混凝土、水泥砂浆的养生管理。

2.喷射水泥砂浆

(1)边坡喷浆防护，水泥砂浆的配合比应按照图纸规定。如图纸未作规定，砂浆强度应不低于M10。

(2)喷浆前应先试喷，以确定合适的配比及施工方法。试喷效果经监理人认可后方可大面积施工。

(3)大面积喷浆，应沿路线方向每隔20～25m设置一道伸缩缝，缝宽20mm。

(4)喷射水泥砂浆的施工工艺，可参照喷射混凝土的工艺要求。

3.喷射混凝土

(1)施工前应先确定喷射混凝土的施工工艺(干式、湿式)及混凝土的配合比、选择使用的喷射机具，报监理人批准。喷射混凝土前应先进行试喷、调整回弹量、确定混凝土的配合比及施工操作程序，经监理人认可后方可大面积施工。

(2)喷射混凝土的混合料配合比应符合下列规定：

a.水泥与集料的重量比宜为1：4～1：4.5；

b.砂率宜为45％～55％；

c.水灰比宜为0.40～O.45；

d.速凝剂掺量应通过试验后确定。

(3)喷射混凝土的配合设计参照本规范第410.06小节有关规定。

(4)混合料宜随拌随用。不掺速凝剂时，存放时间不应超过2h；掺速凝剂时，存放时间不应超过20min。混合料的拌和时间参照本规范第410.08小节规定。

(5)混合料在运输、存放过程中，应严防雨淋、滴水及大块石等杂物混入，在装入喷射机前应过筛。

(6)喷射混凝土应分段、分片由下而上进行。作业开始时，应先送风，后开机，再给料；结束时，应待料喷完后，再关机。向喷射机供料时应连续均匀，机器正常运转时，料斗内应保持足够的存料。喷层厚度应均匀，符合图纸要求的厚度。

(7)喷射开始时，应减小喷头至受喷坡面的距离，并调节喷射角度，以保证铁丝网与岩面间混凝土的密实性。

(8)喷射时，应保持混凝土表面平整，呈湿润光泽，无干斑或滑移流淌现象。

(9)喷射后，当采用普通硅酸盐水泥时，养护应不少于10d；当采用矿渣硅酸盐水泥或火山灰硅酸盐水泥时，养护不得少于14d。喷层周边与未防护坡面的衔接处应做好封闭处理。

(10)喷射混凝土应符合图纸规定的厚度，并按图纸规定或监理人指示设置伸缩缝及泄水孔。

(11)喷射混凝土的回弹物，不能收集起来放入下批配料中，以免影响喷射混凝土质量。

(12)下列情况应暂停喷射施工：

a.雨天冲刷新喷面上的水泥，造成混凝土脱落。

b.气温低于+5℃。

c.大风妨碍喷射手进行工作。

4.锚杆

(1)施工中严格按照如下顺序进行：清理边坡、设置锚杆孔、清孔、注浆、放人锚杆、安装端头垫板、进行其他坡面施工。

(2)锚杆孔成孔及清孔应视不同地质条件选取合适的方法，报监理人批准后实施。

(3)锚杆杆体使用前应平直、除锈、除油。

(4)注浆用砂浆配合比：水泥：砂宜为1：1～1：2，水灰比宜为O.38～0.45。

(5)砂浆应拌和均匀，随拌随用，一次拌和的砂浆应在初凝前用完，并严防石块、杂物混人。

(6)注浆开始或中途停止超过30min时，应用水或稀水泥浆润滑注浆罐及其管路。

(7)孔深小于3m时，宜采用先注浆后插锚杆的施工工艺。注浆时，浆体除孔口200～300mm外，应均匀充满全孔。锚杆插入后应居中固定。杆体外露部分应避免敲击、碰撞，3d内不得悬吊重物，3d后才可安装垫板。

(8)当孔深大于3m时应按本规范第210.03小节的相关要求施工。

(9)每段工程应取代表性段落对锚杆进行抗拔试验，要求锚杆抗拔力大于图纸规定，通过试验修正施工参数，指导大面积施工。

(10)挂网应符合图纸规定，并经监理人同意。可用直径2mm普通镀锌铁丝制成，也可用高强度聚合物土工格栅或钢筋网。

5.土钉支护

(1)土钉支护施工，应按施工组织设计制订的方案和工序进行，仔细安排土方开挖、支护和设置排水系统等工序并使之密切配合，连续快速施工。

(2)开挖、成孔等过程中，应随时观察地质、位移的变化，发现异常应及时采取措施。大型土钉支护工程应进行施工监控。

(3)施工中应采取有效措施加强安全防护，严禁大爆破、大开挖。

(4)施工时应综合考虑排水系统，做好排水设施，疏导地表径流和地下水。

(5)坡面开挖应根据图纸和实际地质情况确定分层深度及工作顺序。在完成上层作业面的土钉与喷射混凝土以前，严禁进行下一层深度的开挖。

进行土方开挖作业时，应保证边坡平整并符合图纸坡率，严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动。

(6)土钉施工和喷射混凝土面层以及地梁、网格梁施工等应符合图纸要求及《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006)第8.6节相关规定。

### 212.04  质量检验

1.基本要求

锚杆喷射混凝土和喷射砂浆边坡护坡及土钉支护检查项目应符合表212-1、表212-2的规定。

锚杆喷射混凝土和喷射砂浆边坡防护检查项目            表212-1

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土或砂浆强度(Mpa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录E或F检查，每台班2组试件 |
| 2 | 钻孔位置(mm) | 10 | 钢尺：逐孔检查 |
| 3 | 钻孔倾角、水平方向角 | 与设计锚固轴线倾角、水平方向角偏差±1° | 地质罗盘仪：逐孔检查 |
| 4 | 锚孔深度(mm) | 不小于设计 | 尺量：抽查20% |
| 5 | 锚杆间距(mm) | ±100 | 尺量：抽查20% |
| 6 | 锚杆拔力(kN) | 拔力平均值≥设计什，最小拔力≥0.9设计值 | 拔力试验：按锚杆数1%，且不小于3根 |
| 7 | 喷层厚度(mm) | 平均厚≥设计厚；60%检查点的厚度≥设计厚；最小厚度≥0.5设计厚，且不小于设计规定 | 尺量(凿孔)或雷达端面仪：每10m检查2个断面，每3m检查2点 |
| 8 | 网眼尺寸(mm) | ±20 | 用尺量，每10m抽查5个网眼 |
| 9 | 坡面平整度(mm) | 30 | 2m直尺，每20m检查3处 |

土钉支护检查项目                        表212-2

| 序号 | 检测项目 | 质量标准 | 检测频率和检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥(砂)浆强度 | 满足设计要求 | 按JTG F80/1—2004附录F检查，每工作班1组试件 |
| 2 | 喷射混凝土强度 | 满足设计要求 | 按JTG F80/1—2004附录E检查，每100m3取1组抗压试件，不足100m3留1组抗压试件 |
| 3 | 水泥混凝土强度 | 满足设计要求 | 按JTG F80/1—2004附录D检查，每工作台班2组试件 |
| 4 | 钢筋网网格 | ±10mm | 抽检 |
| 5 | 钢筋网连接 | 绑接长度应不小于一个网格间距或200mm,搭焊焊缝长不小于网筋直径的10倍 | 抽检 |
| 6 | 土钉抗拔力 | 平均什不小于设计值，低于设计值的土钉数＜20%，最低抗拔田径不小于设计值的90% | 见表注 |
| 7 | 土钉间距、倾角、孔深 | 孔位不大于150mm，钻孔倾角不大于2°，孔径：+20、-5mm,孔深：+200、50mm | 工作土钉的3%，钢尺、测钎和地质罗盘仪最测 |
| 8 | 喷射混凝土面层厚度 | 允许偏差-10mm | 每10m长检查一个断面，每3m长检查一个点。钻孔取芯或激光断面仪测量 |
| 9 | 网格梁、地梁、边梁 | 外观平整，无蜂窝麻面，尺寸允许偏差+10mm；-5mm | 每100m2检查一个点，钢尺量测 |

注：土钉抗拔力检测按工作土钉总数量的1%进行抽检，且不得少于3根；抽检不合格的土钉数量超过检测数量的20%时，将抽检的土钉数增大到3%；如仍有20%以上的土钉不合格，则该土钉支护工作为不合格工程，应采取外理措施。

2.外观鉴定

(1)表面平整，无钢筋、铁丝外露现象。

(2)使用喷锚支护时锚杆杆体露出岩面的长度不应大于喷射混凝土的厚度。

(3)防护的表面平顺、密实、无脱落现象。

(4)设置的伸缩缝整齐垂直，上下贯通。

(5)泄水孔坡度向外，无堵塞现象。

### 212.05  计量与支付

1.计量

(1)锚杆按图纸或监理人指示为依据，经验收合格的实际数量，以米为单位计量。

(2)喷射混凝土和喷射水泥砂浆边坡防护的计量，应以图纸所示和监理人的指示为依据，按实际完成并经验收的数量，以平方米计量；钢筋网、铁丝网以千克(kg)计量；土工格栅以平方米计量。

(3)喷射前的岩面清理，锚孔钻孔，锚杆制作以及钢筋网和铁丝网编织及挂网土工格栅的安装铺设等工作，均为承包人为完成锚杆喷射混凝土和喷射砂浆边坡防护工程应做的附属工作，不另行计量与支付。

(4)土钉支护施工以图纸为依据，经监理人验收合格，分不同类型组合的工程项目按下列内容分别计量：

a.土钉钻孔桩、击入桩分别按米为单位计量；

b.含钢筋网或土工格栅网的喷射混凝土面层区分不同厚度按平方米为单位计量；

e.钢筋、钢筋网以千克(kg)为单位计量；

d.土工格栅以净面积为单位计量；

e.网格梁、立柱、挡土板以立方米(m3)为单位计量。

f.永久排水系统依结构形式参照第207节规定计量。

g.土钉支护施工中的土方工程、临时排水工程以及未提及的其他工程均作为土钉支付施工的附属工作，不予单独计量，其费用含人相关工程子目单价之中。

2.支付

同本规范第208.05-2条。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 212-1 | 挂网土工格棚喷浆防护边坡 |  |
| -a | 厚…mm喷浆防护边坡 | ㎡ |
| -b | 铁丝网 | kg |
| -c | 土工格棚 | ㎡ |
| -d | 锚杆 | m |
| 212-2 | 挂网锚喷混凝土防护边坡(全坡面) |  |
| -a | 厚…mm喷混凝土防护边坡 | ㎡ |
| -b | 钢筋网 | kg |
| -c | 铁丝网 | kg |

续上表

| -d | 土工格棚 | ㎡ |
| --- | --- | --- |
| -e | 锚杆 | m |
| 212-3 | 坡面防护 |  |
| -a | 厚…mm喷射混凝土 | ㎡ |
| -b | 厚…mm喷射水泥砂浆 | ㎡ |
| 212-4 | 土钉支护 |  |
| -a | 土钉钻孔桩 | m |
| -b | 土钉预制击入桩 | m |
| -c | 厚…mm喷射混凝土 | ㎡ |
| -d | 钢筋 | kg |
| -e | 钢筋网 | kg |
| -f | 网格梁、立柱、挡土板 | m3 |
| -g | 土工格棚 | ㎡ |

## 第213节  预应力锚索边坡加固

### 213.01  范围

本节工作为开挖边坡的加固，其内容包括钻孔、锚索制作、锚索安装、注浆、张拉、锚固及检验等有关施工作业。

1.锚索采用高强度、低松弛钢绞线，其性能应符合图纸要求及本规范第41l节的有关规定。

2.混凝土及水泥浆或水泥砂浆的材料应符合图纸要求及本规范第400章的有关规定。

### 213.02  材料

1.锚索采用高强度、低松弛钢绞线，其性能应符合图纸要求及本规范第411节的有关规定。

2.混凝土及水泥浆或水泥砂浆的材料应符合图纸要求及本规范第400章的有关规定。

### 213.03  施工要求

1.施工准备

(1)在锚索施工前，承包人应会同监理人及设计人员对锚索施工范围地段进行视察，根据地质条件和图纸要求布设孔位和定向。

(2)清理孔位附近松动的石块危石，平整施工场地，为钻机的安设稳妥和操作提供方便条件。

2.钻孔

(1)根据图纸布设的孔位进行钻孔，钻孔时必须保持下倾角的稳定，并随时加以检测，发现钻进下倾角有偏差应及时纠正。

(2)在孔口应安装吸尘装置，避免钻进过程尘土飞扬。

(3)钻孔倾斜度允许偏差为3％，孔口位置允许偏差为±50mm，孔深允许偏差为+200mm。

3.清孔

(1)锚索钻孔完成后，应将孔内岩屑和岩粉等杂物清除干净，并保持孔内干燥。

(2)清孔可用清水在钻孔内充分冲洗，然后用高压空气将孔内积水吹干，孔底不得保留有积水。

4.编制锚索

(1)严禁使用有机械损伤、电弧烧伤和严重锈蚀的钢绞线。严禁将钢绞线及锚索直接堆放在地面或露天储存，避免受潮、受腐蚀。

(2)编制锚索前，应将钢绞线表面的浮锈刷除，在锚索自由段涂上防锈剂。钢绞线不得有缠绞及扭麻花现象。

(3)在锚索自由段套装护套，护套不得有破损，避免锚索自由段发生锚索与漏人灰浆粘结现象，自由段锚索应能自由伸缩。

5.锚索安装与注浆

(1)锚索束制作宜在现场厂棚内进行。

(2)锚索安装前应检查钻孔情况，保证孔深与锚索长度一致，且保证锚索编号与孔号一致，并做好标记。同时检查附件及排气管是否完好，否则应予更换。

(3)锚索可用人工方法推进，使锚索在钻孔顺直送到孔底，保证锚索束顺直地安放在钻孔中心，避免锚索体扭曲。

(4)锚索安装完毕，应进行锚固段注浆。注浆通过注浆管泵送灌注。灌注时，注意锚索束及锚固段的实际长度应符合图纸要求。

(5)注浆时，注浆管应随浆液的注入而徐徐上拔，保证锚索锚固段的砂浆饱满。

(6)注浆用水泥，其强度等级应为32.5级或42.5级，砂的粒径应小于或等于2mm，水灰比应符合图纸要求，浆体强度应符合图纸规定，并不低于30MPa。

(7)锚固端灌浆应符合下列规定：

a.放入锚索束后应及时灌浆。

b.无粘结锚索孔灌浆宜一次注满锚固段和自由段。

c.灌浆应饱满、密实。

6.浇筑锚固板

(1)锚固板可采取现浇或预制混凝土，除按本规范第410节有关规定施工外，并应符合图纸的要求。

(2)现浇混凝土锚固板经养生其强度达到设计强度70％后，方可进行锚索张拉。

7.张拉与二次注浆

(1)锚索张拉应按设计要求进行，并应符合下列规定：

a.张拉设备必须按规定配套标定，标定间隔期不宜超过6个月。拆卸检修的张拉设备或压力表经受强烈撞击后，都必须重新标定。

b.孔内砂浆的强度未达到设计强度的75％以上时，不得进行张拉。

c.锚索张拉采用张拉力和伸长值进行控制，用伸长值校核应力，当实际伸长值大于计算伸长值的10％或小于5％时，应暂停张拉，查明原因并处理后，可继续张拉。

d.锚索锁定后，在48h内若发现有明显的预应力松弛时，应进行补偿张拉。

(2)张拉完成后，即进行第二次注浆，注浆压力宜0.5～1.OMPa，待出浆浓度与进浆浓度一致时停止注浆。最后用混凝土封闭锚头。

(3)注浆结束后的次日，应逐孔检查各锚索孔注浆是否灌满，如有未灌满的，要进行复濯，确保每个锚索孔灌浆饱满密实。

8.封孔应符合下列规定

(1)封孔灌浆应在锚索张拉、检测合格、锁定后进行。

(2)封孔灌浆时，进浆管必须插到底，灌浆必须饱满。

(3)封孔灌浆后，锚头部分应涂防腐剂，并按设计要求及时进行封闭。

9.抗拔力试验

在锚索正式施工之前，应做锚索抗拔力试验，通过试验结果，检验锚索锚固段的锚固效果是否满足图纸要求，确定工工艺；如否，应报请监理人及设计单位，修改锚固段设计。

### 213.04  质量检验

1.混凝土、水泥砂浆质量检验，每一工作班应制取不少于2组试件，由监理人现场抽检，其强度评定应按《公路工程质量检验评定标准  第一册  土建工程》(JTG F80／1—2004)附录D、F办理。

2.检查项目

预应力锚索的检查项目见表213-1。

3.外观鉴定

(1)锚固板表面平整光滑、无蜂窝麻面。

(2)封头混凝土牢固，锚头不外露。

预应力锚索的检查项目                        表213-1

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土、砂浆强度(Mpa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D、F检查 |
| 2 | 锚索间距(mm) | ±100 | 尺量：抽查20% |
| 3 | 锚孔深度(mm) | 不小于设计 | 尺量：抽查20% |
| 4 | 锚索张拉应力(MPa) | 符合设计要求 | 油压表：每索由读数反算 |
| 5 | 张拉伸长率(%) | 符合设计规定；设计未规定时采用±6 | 尺量：每索 |
| 6 | 断丝、滑丝数 | 每束1根，且每断面不超过钢丝总数的1% | 目测：逐根(束)检查 |

### 213.05  计量与支付

1.计量

(1)预应力锚索长度按图纸要求，经监理人验收合格以米为单位计量。

(2)混凝土锚固板按图纸要求，经监理人验收合格以立方米为单位计量。

(3)钻孔、清孔、锚索安装、注浆、张拉、锚头、锚索护套、场地清理以及抗拔力试验等均为锚索的附属工作，不另行计量。

(4)混凝土的立模、浇筑、养生等为锚固板的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列人工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输、试验等及其他为完成锚索工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 213-1 | 预应力锚索(钢绞线规格) | m |
| 213-2 | 混凝土锚固板(C…) | m3 |

## 第214节  抗 滑 桩

### 214.01  范围

本节工作内容包括设置抗滑桩及其有关的施工作业。

### 214.02  材料

1.水泥

水泥应符合本规范第410节的有关规定，为了以防滑坡有滑动迹象出现，需加速施工，采用速凝、早强混凝土，应准备一定的混凝土速凝剂和早强剂。

2.钢筋应符合本规范第403节的有关规定。

### 214.03  施工要求

1.桩基开挖过程中，应随时核对滑动面情况，及时进行岩性资料编录，当其实际情况与图纸不符时，应报监理人进行处理。

2.抗滑桩开挖前准备工作

(1)抗滑桩平面位置应按图纸放样，开挖中应核对滑面情况，如其实际位置与图纸出入较大时，应通过变更设计处理。实际桩底高程应报监理人会同设计单位现场检查确定。

(2)整平孔口地面。做好桩区地表截水、排水及防渗工作。施工宜在旱季进行。在雨季施工时，孔口应搭雨棚。孔口地面下0.5m内应先做好加强衬砌。孔口地面上加筑适当高度的围埂。

(3)备好各项工序的机具器材和桩孔内排水、通风、照明设备，落实人员配备、施工组织计划。

(4)设置好对滑坡变形、移动的观测设施。

(5)做好作业人员的安全防护技术措施。

3.开挖

(1)应分节开挖，每节高度宜为0.6～2.Om，挖一节应立即支护一节。围岩较松软、破碎或有水时，分节应较短。分节不应在土石层变化和滑床面处。

(2)孔下工作人员不宜超过2人，必须戴安全帽。随时测量孔下空气污染物浓度，如超过本规范第407节规定的各项污染物的浓度限值三级标准时，应增设通风设施。

(3)孔下照明必须采用安全电压。

(4)孔内爆破应采用松动爆破，不得放大炮。

4.支护

(1)护壁支护，宜用就地灌注混凝土。灌注前应清除岩壁上的松动石块、浮土。

(2)护壁厚度应符合图纸规定，护壁混凝土应紧贴围岩灌注。灌注前应清除孔壁上的松动石块、浮土。围岩较松软、破碎、有水时，护壁宜设泄水孔。

(3)开挖应在上一节护壁混凝土终凝后进行，护壁混凝土模板的支撑应在混凝土强度达到能保持护壁结构不变形后方可拆除。

(4)在围岩松软、破碎和有滑动面的节段，应在护壁内顺滑动方向用临时横撑加强支护，并经常观察其受力情况，及时进行加固。当发现横撑受力变形、破损而失效时，孔下施工人员必须立即撤离。

(5)开挖桩群应从两端沿滑坡主轴间隔开挖，桩身强度不低于75％时可开挖邻桩。

(6)弃渣严禁堆放在滑坡范围内。

5.灌注桩身混凝土

(1)灌注前，应检查桩孔断面尺寸、凿毛护壁，清洗混凝土护壁，做好安置钢筋的放样。

(2)钢筋宜预制成笼，可在桩孔内搭接，搭接不得设在土石分界和滑动面处。钢筋笼制作、搭接要求按本规范第403节的有关规定办理。

(3)灌注混凝土必须连续作业，应符合本规范第407节有关规定。如因故中断灌注其接缝面，应做特殊处理。严禁施工缝处在滑动面上。

(4)在施工中有滑动迹象时，应加速施工进度，可采用速凝和早强混凝土。

6.桩组上或桩间支挡结构以及与桩相邻的挡土、排水、防渗等设施，均应与抗滑桩正确连接，配套完成。

7.桩板式抗滑挡墙

(1)桩身混凝土应达到设计强度后方可安装挡土板。安装挡土板时，应边安装边回填，并做好施工板后排水设施。

(2)当桩间为土钉墙或喷锚支护时，桩间土体应分层开挖、分层加固；当锚固桩上部设有多排锚索(杆)时，应待上一排锚索(杆)施工完成后，才可开挖下一层的桩前土体。

(3)锚索(杆)桩板式路堤挡土墙，应严格控制墙背填土的压实度，压实时不得直接碾压锚索(杆)。

8.承包人应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)的要求加强水泥混凝土、水泥砂浆的养生管理。

### 214.04  质量检验

1.基本要求

(1)混凝土所用的水泥、砂、石、水和外掺剂的质量和规格必须符合设计和有关规范的要求，按规定的配合比施工。

(2)开挖断面尺寸不得小于护壁厚度加桩身断面尺寸(长、宽或直径)。

(3)开挖深应达到图纸要求，结合滑动面实际情况确定高程。

(4)做好桩区地面截、排水及防渗，孔口地面上应加筑适当高度的围埂。

2.抗滑桩检测项目见表214-1。

抗滑桩检测项目                          表214-1

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(Mpa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查，每工作台班2组试件 |
| 2 | 桩长(m) | 不小于设计 | 测绳量：每桩测量 |
| 3 | 孔径或断面尺寸(mm) | 不小于设计 | 探孔器：每桩测量 |
| 4 | 桩位(mm) | 100 | 经纬仪：每桩测量 |
| 5 | 竖直度(mm) | 钻孔桩 | 1%桩长，且不大于500 | 测壁仪或吊垂线：每桩测量 |
|  |  | 窟孔桩 | 0.5%村长，且不大于200 | 吊垂线：每桩测量 |
| 6 | 钢筋骨架底面高程(mm) | ±50 | 水准仪：测量每桩骨架顶面高程后反算 |

3.外观鉴定

无破损检测桩应为没有质量缺陷的桩。

### 214.05  计量与支付

1.计量

(1)抗滑桩按图纸规定尺寸及深度为依据，现场实际完成并验收合格的实际桩长以米计量，设置支撑和护壁、挖孔、清孔、通风、钎探、排水及浇筑混凝土以及无破损检验，均作为抗滑桩的附属工程，不另行计量。

(2)抗滑桩用钢筋按图纸规定及经监理人验收的实际数量，以kg计量。

(3)桩板式抗滑挡墙应按图纸要求进行施工，经监理人验收合格，挡土板以立方米为单位计量。桩板式抗滑挡墙施工中的挖孔桩按第214.05-l(1)款规定计量。钻孔灌注桩、锚杆、锚索等项工作按实际发生参照第405节、第212节、第213节相关规定进行计量。

(4)土方工程、临时排水等相关工作均作为辅助工作不予计量，费用含人相关工程报价中。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列人了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成抗滑桩工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 214-1 | 混凝土抗滑桩 |  |
| -a | …mx…m,C…混凝土滑桩 | m |
| -b | …mx…m,C…混凝土滑桩 | M |
| -c | 钢筋(带肋钢筋) | kg |
| 214-2 | 桩板式抗滑挡墙 |  |
| -a | 挡土板 | m3 |
| -b | …… |  |

## 第215节  河 道 防 护

### 215.01  范围

本节工作内容包括河床加固铺砌及顺坝、丁坝、调水坝及锥坡等砌筑工程及其有关的施工作业。

### 215.02  材料

材料应符合本规范第201.02小节规定的要求。

### 215.03  施工要求

1.顺坝、丁坝及河岸防护的布设位置，应严格按图纸规定进行放样，并将其与河道、水流的相对平面位置报监理人审批，以保证能正确发挥作用。

2.所有石砌工程，必须在基面或坡面夯实平整后，方可砌筑。

3.石砌工程，应符合本规范第201.03-3条的要求。

4.石砌工程的基础，应按图纸要求或监理人指示的深度嵌入基槽。凡坡脚与混凝土或砌石基础相接时，应将相接的基面打毛并坐以砂浆。

5.在土基上浆砌片石时，第一层可不坐浆，选用较大石块，砌于下层。自第二层起，必须坐浆，且砌缝互相咬接，砂浆饱满。

6.砌体外露面和坡顶、边缘及边角，应选用较大的平整石块并略加修整，互相咬接。砌筑完成后，应进行勾缝。

7.干砌片石时，应使坐于下一层上的每一石块至少有三个分开的坚实支承点，但不得用小石块支垫和找平。

8.为使沿石块的全长有坚实的支承，干砌片石的石块下面的明缝均应用小石料填塞。

9.干砌片石表面砌缝的宽度不应超过25mm。

10.干砌片石坡面上的砌筑，应在夯实的砂砾石垫层上，以一层锁结一层的接缝方式铺砌。

11.铺砌边缘应顺直、整齐、牢固。

### 215.04  质量检验

1.河床铺砌及顺坝、丁坝

(1)基本要求

a.河床铺砌埋置深度及顺坝、丁坝、调水坝及锥坡的砌筑应符合图纸要求。

b.材料规格和质量符合图纸及本规范第201.02小节的规定。

(2)检查项目

见表215-1。

河床铺砌、顺坝、丁坝、调水坝及锥坡砌筑检查项目         表215-1

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录F检查 |
| 2 | 平面位置(mm) | 30 | 按图纸控制坐标检查 |
| 3 | 长度(mm) | -100 | 用尺量：每个检查 |
| 4 | 断面尺寸(mm) | ±50 | 用尺量5处 |
| 5 | 高程(mm) | 基底 | 不大于设计 | 用水准仪检查5点 |
|  |  | 顶面 | ±30 |  |

2_外观鉴定

(1)表面整齐、线条顺直、曲线圆顺。

(2)石块嵌挤紧密，无松动现象。

### 215.05  计量与支付

1.计量

(1)河床铺砌、顺坝、丁坝、调水坝及锥坡砌筑等工程及抛石防护，应分别按图纸尺寸和监理人的指示，按实际完成并经验收的数量，以立方米计量。砂砾(碎石)垫层以立方米计量。

(2)砌体的基础开挖、回填、夯实、砌体勾缝等工作，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列人了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成防护工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 215-1 | 浆砌片石英钟河床铺砌(M…) | m3 |
| 215-2 | 浆砌片石顺坝(M…) | m3 |
| 215-3 | 浆砌片石丁坝(M…) | m3 |
| 215-4 | 浆砌片石调水坝(M…) | m3 |
| 215-5 | 浆砌片石锥坡(M…) | m3 |

# 第300章 路  面

## 第301节  通    则

### 301.01  范围

本章工作内容包括在已完成并经监理人验收合格的路基上铺筑各种垫层、底基层、基层和面层；路面及中央分隔带排水施工；培土路肩、中央分隔带回填及路缘石设置，以及修筑路面附属设施等有关的作业。

### 301.02  材料

1.土

按土中单个颗粒的粒径大小和组成，将土分为下列三种：

细粒土：颗粒的最大粒径小于9.5mm，且其中小于2.36mm的颗粒含量不少于90％：

中粒土：颗粒的最大粒径小于26.5mm，且其中小于19mm的颗粒含量不少于90％；

粗粒土：颗粒的最大粒径小于37.5mm，且其中小于31.5 mm的颗粒含量不少于90％。

(1)碎石

碎石由岩石或砾石轧制而成，应洁净、干燥，并具有足够的强度和耐磨耗性。其颗粒形状应具有棱角，接近立方体，不得含有软质和其他杂质。

(2)砾石

砾石应坚硬、耐久；有机质、黏土块和其他有害物质的含量应符合有关规范的规定。

(3)砂

砂应洁净、坚硬、干燥、无风化、无杂质，符合规定级配，其泥土杂物含量应小于3％。

(4)石屑

石屑系机械轧制而成。石屑应坚硬、清洁、干燥、无风化、无杂质，并具有适当的级配。

2.水

水应洁净，不含有害物质。来自可疑水源的水应按照《公路工程水质分析操作规程》

(JTJ 056—84)要求进行试验，未经监理人批准的水源不得使用。

3.水泥

水泥根据路用要求可采用普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥和道路硅酸盐水泥等。采用其他种类水泥应报监理人批准。

4.石灰

(1)石灰应符合表301-l的要求，对于高速公路和一级公路，宜采用磨细生石灰粉。

(2)石灰应在用于工程之前7d，充分消解成能通过10mm筛孔的粉状，并尽快使用。

(3)石灰应设棚存放，并能防风避雨，在用于工程之前按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTJ 057—94)进行试验，不符合上述要求时，监理人有权拒绝使用，所发生的费用，由承包人自负。

5.沥青

沥表材料应为道路石英钟油沥青、乳化沥青、液体石英钟油沥青、煤沥青、改性沥青和改性乳化沥青等，沥青质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)的要求。每一批沥青材料都应有厂家的技术标准、试验分析证明书，并提交给监理人审核。

石灰的技术指标(JTJ034—2000)                   表301-1

| 类别 指标 项目 | 钙质生石灰 | 镁质生石灰 | 钙质消石灰 | 镁质消石灰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 等 级 |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 有效钙加氧化镁含量(%) | ≥85 | ≥80 | ≥70 | ≥80 | ≥75 | ≥65 | ≥65 | ≥60 | ≥55 | ≥60 | ≥55 | ≥50 |
| 未消化残渣含量5mm圆孔筛的筛余(%) | ≤7 | ≤11 | ≤17 | ≤10 | ≤14 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 含水率(%) |  |  |  |  |  |  | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
| 细 度 | 0.71m方孔筛余(%) |  |  |  |  |  |  | 0 | ≤1 | ≤1 | 0 | ≤1 | ≤1 |
|  | 0.125mm方孔筛的累计筛余(%) |  |  |  |  |  |  | ≤13 | ≤20 | — | ≤13 | ≤20 | — |
| 钙镁石灰的分类界限，氧化镁含量(%) | ≤5 | ＞5 | ≤4 | ＜4 |

注：硅、铝、镁氧化物含量之和大于5%的生石灰，有效钙加氧化镁含量指标：Ⅰ等≥75%，Ⅱ等≥70%，Ⅲ等≥60%；未有化残渣含量指标与镁质生石灰指标相同。

### 301.03  一般要求

1.路面施工应符合《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034-2000)、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)和《水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)及《水泥混凝土路面滑模施工规范》(JTJ／T 037.1-2000)的要求。

2.承包人不得随意改变材料的来源，未经批准的材料不得用于工程。由于材料不合格造成工程损失应由承包人承担一切费用。

3.路面材料存放场地应硬化处理，材料应物理分离堆放，并搭设防雨棚。

4.承包人应根据工程的结构特点，按图纸要求及相关规范的规定，以及设备情况编制路面工程各结构层的施工组织设计，在各结构层开工前28d报请监理人审查批准，否则不得开工。

5.在隧道内摊铺沥青混凝土路面时，承包人应加强安全环保措施，合理组织施工，制订切实可行的消防疏散预案。在施工中必须采用机械通风排烟，使洞内空气中的有毒气体和可燃气体的浓度不得超出相关规定。洞内施工人员必须佩戴经批准的防毒面罩，确保人身安全。

### 301.04  材料的取样和试验

各种材料必须在使用前56d选定。承包人应将具有代表性的样品，委托中心试验室或监理人确认的试验室，按规定进行材料的标准试验或混合料配合比设计。试验结果提交监理人审批，未经批准的材料不得使用，未经批准的混合料配合比设计不能用于施工。试验所需费用由承包人负担。监理人未批准的混合料，应由承包人在规定的时间清除出现场，并用符合要求的材料替换，所需费用承包人自负。

### 301.05  试验路段

1.承包人在各结构层施工前均应铺筑长度为100～200m试验路段；用滑模摊铺水泥混凝土路面的试验路段长度应不小于200m。

2.在试验路段开始至少14d之前，承包人应提出铺筑试验路段的施工方案报送监理人审批。施工方案内容包括：试验人员、机械设备、施工工序和施工工艺等详细说明。

3.试验路段的目的是为了验证混合料的质量和稳定性，检验承包人采用的机械能否满足备料、运输、摊铺、拌和和压实的要求和工作效率，以及施工组织和施工工艺的合理性和适应性。

4.试验路段确认的压实方法、压实机械类型、工序、压实系数、碾压遍数和压实厚度、最佳含水率等均作为今后施工现场控制的依据。

5.此项试验应在监理人监督下进行，如果试验路段经监理人批准验收，可作为永久工程的一部分，按合同规定的项目计量支付。否则，应移出重做试验，费用由承包人自负。

### 301.06  料场作业

1.料场应按图纸所示或由承包人自己选择并经监理人批准。料场应依照试验室提供的集料组成设计指定的各种集料规格进行开采作业。承包人应经常检验材质的变化情况，随时向监理人报告。若由于材质变化，不合要求的集料不得使用；否则所发生的费用，由承包人承担。

2.料场在开采之前应办好所有相关的用地手续及生产许可证。料场爆破作业应取得当地公安机关的批准，特殊工种人员应持证上岗。炸药库的位置与设计、炸药运输方法、炸药的管理使用以及防止事故所采取的预防措施等，都应符合国家的法定规章。

3.料场应剥去覆盖层，清除杂草和其他杂质后始得开采。弃土应在指定的地点处理。

4.合格的集料应分等级、规格堆放在硬化、无污染场地上。

5.材料开采完毕后，应进行清理，防止水土流失，并符合环境保护部门的有关要求。

6.料场的清理、剥离覆盖层、运输道路的修建、养护和防冲刷等费用，均包括在工程量清单中路面工程有关项目的投标价格内，不单独计量与支付。

### 301.07  拌和场场地硬化及遮雨棚

承包人应按合同规定及监理人要求，对基层拌和场和沥青拌和站场地进行硬化处理夏搭设遮雨棚：

1.基层拌和场面积应满足施工需要，场地硬化宜采用水泥稳定土，下承层应做适当处理和补强，并设置纵横向排水沟和盲沟，以利场区排水。

2.沥青拌和站场地应进行硬化，硬化面积应满足施工需要。场地硬化宜采用水泥稳定土等强度大于3MPa的结构，进出场道路宜采用水泥混凝土路面(厚150mm)，下承层应做处理和补强，并设置纵横向排水沟和盲沟，以利场区排水。

3.承包人应在路面集料堆放地，为路面细集料设置遮雨棚，遮雨棚宜采用钢结构，净高不宜低于6m。棚顶应具有防风、防雨、防老化功能。遮雨棚面积应满足工程需要。

### 301.08  雨季施工

1.集中力量，分段铺筑，在雨前做到碾压坚实，并采取覆盖措施，以防雨水冲刷。

2.施工时应随时疏通边沟，保证排水良好。

3.在垫层或基层施工之前，完工的路基顶面或垫层，应根据监理人的指示始终保持合格的状态。在雨季期间，路基或垫层不允许车辆通行。

### 301.09  计量与支付

本节工作内容均不作计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关工程支付子目的单价或费率之中。

## 第302节   垫    层

### 302.01  范围

本节工作内容是在完成和验收合格，经监理人批准的路基上铺筑碎石、砂砾、煤渣、矿渣和水泥稳定土、石灰稳定土垫层。它包括所需的设备、劳力和材料，以及施工、试验等全部作业。

### 302.02  材料

1.碎石

应符合本规范第301.02.1条的要求，高速公路及一级公路垫层用碎石的最大粒径不应超过37.5mm；其他公路垫层用碎石的最大粒径不应超过53mm。按《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005)标准方法进行试验时，压碎值对高速公路和一级公路不大于30％，其他公路不大于35％。碎石中不应有黏土块、植物等有害物质，针片状颗粒重量不应超过20％。

2.砂砾

可采用天然砂砾或级配砂砾，应符合表302-1的要求。砂砾的压碎值，对高速公路和一级公路，不大于30％；对其他公路，不大于35％。

3.煤渣和矿渣

煤渣和矿渣应坚硬、无杂质，宜具有适当的级配，且小于2.36mm的颗粒含量不宜大于20％。

天然砂砾垫层颗粒组成范围                        表302-1

| 通过下列筛孔(mm)的质量百分率(%) | 液限(%) | 塑性指数 |
| --- | --- | --- |
| 53 | 37.5 | 9.5 | 4.75 | 0.6 | 0.075 |  |  |
| 100 | 80～100 | 40～100 | 25～85 | 8～45 | 0～15 | ＜28 | ＜9 |

4.水泥

应符合本规范第301.02-3条的要求。

5.石灰

应符合本规范第301.02-4条的要求。

### 302.03  施工要求

1.承包人应在监理人验收合格的路基上铺筑垫层材料，未经监理人批准而在其上摊铺的材料，应由承包人自费清除。

2.在铺筑垫层前，应将路基面上的浮土、杂物全部清除，并洒水湿润。

3.承包人应采用经监理人批准的机械进行垫层材料的摊铺。

4.摊铺后的碎石、砂砾应无明显离析现象，或采用细集料做嵌缝处理。

5.经过整平和整型，承包人应按试验路段所确认的压实工艺，在全宽范围内均匀地压实至重型击实最大密度的96％以上。

6.一个路段碾压完成以后，应按批准的方法做密实度试验。若被检验的材料没有达到所需的密实度、稳定性，则承包人应重新碾压、整型及整修，所需费用由承包人自理。

7.凡压路机不能作业的地方，应采用机夯进行压实，直到获得规定的压实度为止。

8.严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上掉头和紧急制动。

9.两段作业衔接处，第一段留下5～8m不进行碾压，第二段施工时，将前段留下未压部分与第二段一起碾压。

10.在已完成的垫层上每一作业段或不大于2000m2。随机取样6次，按《公路路基路面现场测试规程》(JTG E60—2008)规定进行压实度试验，并按规定检验其他项目。所有试验结果，均报监理人审批；所发生的一切费用，由承包人自理。

11.除上述要求外，若图纸要求采用结合料稳定垫层时，可按本规范相关章节同类材料的底基层施工要求进行施工。

### 302.04  质量检验

参见本规范相关章节同类材料底基层的质量检验。

### 302.05  计量与支付

1.计量

(1)碎石、砂砾垫层应按图纸和监理人指示铺筑、经监理人验收合格的面积，按不同厚度以平方米计量。

(2)水泥稳定土、石灰稳定土垫层应按图纸和监理人指示铺筑、经监理人验收合格的面积，按不同厚度以平方米计量。

(3)对个别特殊形状的面积，应采用适当计算方法计量，并经监理人批准以平方米计量。除监理人另有指示外，超过图纸所规定的面积，均不予计量。

2.支付

(1)费用的支付，主要包括：

a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等；

b.原材料的检验、级配颗粒组成与塑性指数的试验或混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业；

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、材料的运输、拌和、摊铺、整型、压实、养护等；

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

(2)按上述规定计量，经监理人验收并列人工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 302-1 | 碎石垫层 |  |
| -a | 厚…mm | m2 |
| 302-2 | 砂砾垫层 |  |
| -a | 厚…mm | m2 |
| 302-3 | 水泥稳定土垫层 |  |
| -a | 厚…mm | m2 |
| 302-4 | 石灰稳定土垫层 |  |
| -a | 厚…mm | m2 |

## 第303节  石灰稳定土底基层

### 303.01  范围

本节工作内容是在已完成并经监理人验收合格的路基或垫层上，铺筑石灰稳定土底基层。它包括所需的设备、劳力和材料，以及施工、试验等全部作业。

### 303.02  材料

1.石灰

石灰应符合本规范第301.02-4条的要求，且宜采用磨细生石灰粉。

2.稳定土

(1)适宜石灰稳定的土可以为细粒土、中粒土和粗粒土。级配碎石、未筛分碎石、砂砾、碎石土、砂砾土、煤矸石和各种粒状矿渣等集料，均适宜用做石灰稳定。石灰稳定土中上述粒状材料含量应在80％以上，并应具有良好的级配。石灰稳定土用做高速公路和一级公路的底基层或其他公路基层时，颗粒的最大粒径不大于37.5mm；用做其他公路底基层时，颗粒的最大粒径不大于53mm。

(2)塑性指数15～20的黏性土以及含有一定数量黏性土的中粒土和粗粒土。不含黏性土或无塑性指数的级配砂砾、级配碎石和未筛分碎石，应掺加15％左右黏性土，土粒的最大尺寸应不大于15mm。

(3)石灰稳定土中碎石或砾石的压碎值对高速公路和一级公路底基层应不大于35％，对其他公路底基层不大于40％；石灰稳定土做二级公路基层时，压碎值应不大于30％，做二级以下公路基层时应不大于35％。

(4)硫酸盐含量超过O.8％的土和有机质含量超过10％的土，不宜用石灰稳定土。

3.水

应符合本规范第301.02-2条的要求。

### 303.03  混合料组成设计

1.混合料的组成设计应符合《公路路面基层施工技术规范》(JTT 034—2000)第4章有关规定。

2.混合料的原材料应按表303-1的要求进行试验，混合料按设计掺配后，应进行重型击实试验。

石灰稳定土底基层原材料的试验项目                  表303-1

| 试验项目 | 材料名称 | 频度 |
| --- | --- | --- |
| 含水率 | 土、砂砾、碎石等集材 | 每天使用前测2个样品 |
| 颗粒分析 | 砂砾、碎石等集料 | 每种土使用前测2个样品，使用过程中每2000m3测2个样品 |
| 液限、塑限 | 土、级配砾石或级配碎石中0.5mm以下的细土 | 每种土使用前测2个样品，使用过程中每2000m3测2个样品 |
| 相对密度、吸水率 | 砂砾、碎石等 | 每种土使用前测2个样品，使用过程中每2000m3测2个样品，碎石种类变化重做2个样品 |
| 压碎值 | 砂砾、碎石等 | 同上 |
| 有机质和硫酸盐含量 | 土 | 对土有怀凝时做此试验 |
| 试验项目 | 材料名称 | 频度 |
| 有效钙、氧化镁 | 石灰 | 做材料组成设计和生产使用时分别测2个样品，以后每月测2个样品 |
| 重型击实 | 土 | 每种土使用前进行 |

3.石灰稳定土混合料的组成设计包括：用于底基层7d浸水抗压强度标准应符合图纸要求，并考虑气候、水文条件等因素，通过试验选取最适宜于稳定的土，确定必需的或最佳的石灰剂量和混合料的最佳含水率。在需要改善混合料的物理力学性质时，还应包括确定掺加料的比例。

4.采用石灰和水泥综合稳定土时，如水泥用量占结合料总重的30％以下，则按本节的的技术要求进行组成设计。

### 303.04  施工要求

1.一般要求

(1)石灰稳定土应符合《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034—2000)第4章有关规定。

(2)石灰稳定土的施工气温应不低于5℃，并在第一次重冰冻到来之前一个月完成。降雨时不应进行石灰稳定土施工，一般情况下，使用这种材料的工程不宜安排在雨季施工。

(3)石灰稳定土施工的压实厚度，每层不小于lOOmm，也不超过200mm，并应先轻型后重型压路机碾压。

(4)石灰稳定土施工时，应采用集中厂拌法拌制混合料，采用摊铺机进行摊铺，或采用专用的稳定土拌和机进行路拌法施工。采用其他拌和方法应取得监理人的批准。

(5)在铺筑上层前应将下层的表面拉毛，并洒水湿润。

2.现场拌和(路拌)

(1)承包人可选择能满足就地拌和的施工设备，并始终处于良好的工作状态，经监理人同意，方可采用现场拌和法施工。

(2)现场拌和前应将下层表面杂物清除干净，所备土应将超尺寸颗粒筛除，经摊铺、洒水闷料后整平，用6～8t两轮压路机碾压1～2遍，使其表面平整。此后将石灰均匀地摊铺在整平的表面上，即可采用稳定土拌和机拌和。拌和过程中应及时检查含水率，使其等于或略大于最佳值，同时使土和石灰充分拌和均匀，不得留有“素土”夹层。

3.集中拌和(厂拌)

(1)采用厂拌可减少石灰的损失和对环境的污染，并能保证拌和质量。厂拌的设备及布置位置应在拌和以前提交监理人并取得批准。

(2)当进行拌和操作时，稳定料应充分拌和均匀，拌和设备应为抽取试样提供方便。拌和时应根据原材料和混合料的含水率，及时调整加水量。拌和好的混合料要尽快摊铺。

(3)运输混合料的车辆应装载均匀，在已完成的铺筑层整个表面上通过时，速度宜缓，以减少不均匀碾压或车辙。当厂拌离摊铺现场距离较远时，混合料在运输中应加覆盖以防水分蒸发。

(4)摊铺时必须采用监理人批准的机械进行，使混合料按要求的松铺厚度，均匀地摊铺在要求的宽度上。摊铺时混合料的含水率宜高于最佳含水率1％～2％，以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失。

(5)石灰稳定土的施工应尽可能避免纵向接缝，如必须分两幅施工时，宜采用两台摊铺机前后相隔8～lOm同步向前摊铺，一起进行碾压。纵缝必须平行于中线。

4.压实

(1)路拌整型合格后或摊铺机摊铺的混合料，应立即按试验路段的施工工艺、压实速度和遍数进行压实，连续碾压达到规定的压实度。

(2)一个路段完成之后应按规定做密实度检查，如果未达到规定的要求，承包人应重新进行碾压至合格为止。

(3)两工作段的衔接处应搭接拌和，前一段拌和后，留5～8m不进行碾压，后一段施工时，将前一段未压部分一起再进行拌和，并与后一段一起碾压。

(4)厂拌法的工作接缝，应在碾压段末端压成斜坡，接缝时将此工作缝切成垂直于路面及路中心线的横向断面，再进行下一施工段的摊铺及碾压。

(5)施工机械不宜在已压成的底基层上掉头，如必须在其上进行，应采取保护措施。

5.养生

(1)石灰稳定土层碾压完成后，必须保湿养生，不使稳定土层表面干燥，也不应过分潮湿或时干时湿。

(2)石灰稳定土养生期应不少于7d。养生方法可采用洒水、覆盖砂或低黏性土，或采用不透水薄膜和沥青膜等。

(3)养生期内除洒水车外，不得通行车辆，采用覆盖措施的石灰稳定土层上，经监理人批准通行的车辆，应限制车速不得超过30km／h。

6.取样和试验

石灰稳定土应在施工现场每天进行一次或每2 000m2。取样一次，并按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTJ 057—94)标准方法进行混合料的含水率、石灰含量和无侧限抗压强度试验；在已完成的下承层上按《公路路基路面现场测试规程》(JTG E60—2008)规定进行压实度试验，每一作业段或不超过2 000m2。检查6次以上。所有试验结果，均报监理人审批，所发生的一切费用，由承包人自负。

### 303.05  质量检验

1.基本要求

(1)集料符合图纸和本规范要求。

(2)石灰用量控制准确。

(3)混合料拌和均匀，无粗细颗粒离析现象。

(4)碾压达到要求的压实度。

(5)养生符合本规范要求。

2.检查项目

石灰土及石灰稳定粒料底基层检查项目及检验标准见表303-2和表303-3。

3.外观鉴定

(1)表面平整密实、无坑洼。

(2)施工接茬平整、稳定。

石灰稳定土底基层检查项目               表303-2

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高速、一级公路 | 其他公路 |  |
| 1 | 压实度(代表值)(%) | 95 | 93 | 按JTG F80/1—2004附录B检查,每200m每车道2处 |
| 2 | 平整度(mm) | 12 | 15 | 3m直尺：每200m2处×10尺 |
| 3 | 纵断高程(mm) | +15，-15 | +5，-20 | 水准仪：每200m测4断面 |
| 4 | 宽度(mm) | 符合设计要求 | 尺量：每200m测4处 |
| 5 | 宽度(代表值)(mm) | -10 | -12 | 按JTG F80/1—2004附录H检查,每200m每车道1点 |
| 6 | 横坡(%) | ±0.3 | ±0.5 | 水准仪：每200m测4断面 |
| 7 | 强度(Mpa) | 符合设计要求 | 按JTG F80/1—2004附录G检查 |

石灰稳定粒料底基层检查项目                  表303-3

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高速、一级公路 | 其他公路 |  |
| 1 | 压实度(代表值)(%) | 96 | 95 | 按JTG F80/1—2004附录B检查,每200m每车道2处 |
| 2 | 平整度(mm) | 12 | 15 | 3m直尺：每200m2处×10尺 |
| 3 | 纵断高程(mm) | +15，-15 | +5，-20 | 水准仪：每200m测4断面 |
| 4 | 宽度(mm) | 符合设计要求 | 尺量：每200m测4处 |
| 5 | 宽度(代表值)(mm) | -10 | -12 | 按JTG F80/1—2004附录H检查,每200m每车道1点 |
| 6 | 横坡(%) | ±0.3 | ±0.5 | 水准仪：每200m测4断面 |
| 7 | 强度(Mpa) | 符合设计要求 | 按JTG F80/1—2004附录G检查 |

注：当石灰稳定粒料做二级和二级以下公路的基层时，其压实度应达到97％。

### 303.06  计量与支付

1.计量

(1)石灰稳定土底基层应按图纸所示和监理人指示铺筑的平均面积，经监理人验收合格，按不同厚度以平方米计量。

(2)对个别特殊形状的面积，应采用监理人认可的计算方法计算。除监理人另有指示外，超过图纸所规定的计算面积或体积均不予计量。

(3)桥梁和明涵处的搭板、埋板下变截面石灰稳定土底基层按图纸所示和监理人的指示铺筑，经监理人验收合格后，以立方米计量。

2.支付

(1)费用的支付，主要包括以下内容：

a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

b.原材料的检验、混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、材料的拌和、运输、摊铺、压实、整型、养护等。

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

(2)按上述规定计量，经监理人验收，并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 302-1 | 石灰稳定土底基层 |  |
| -a | 厚…mm | m2 |
| 303-2 | 搭板、埋板下石灰稳定土底基层 | m3 |

## 第304节  水泥稳定土底基层、基层

### 304.01  范围

本节工作内容是在完成并经监理人验收合格的路基或垫层上，铺筑水泥稳定土底基层或在底基层上铺筑水泥稳定土基层，包括所需的设备、劳力和材料，以及施工、试验等全部作业。

### 304.02  材料

1.水泥

普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥均适用于稳定土，但不得使用快硬水泥、早强水泥以及已受潮变质的水泥。

2.稳定土

(1)适宜水泥稳定的土包括级配碎石、未筛分碎石、砂砾、碎石土、砂砾土等。其中水泥稳定土用做底基层时，其最大粒径，对高速公路和一级公路不超过37.5mm，对其他公路不超过53mm；用做基层时最大粒径，对高速公路和一级公路不超过31.5mm，对其他公路不超过37.5mm。颗粒组成见表304-l。

适宜用水泥稳定的集料的颗粒组成范围                表304—1

| 结构层 | 通过下列方筛孔(mm)的质量百分率(%) | 液限(%) | 塑性指数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |  |  |
| 底基层 | 100 | 90～100 | － | 67～90 | 45～68 | 29～50 | 18～38 | 8～22 | 0～7 | ＜28 | ＜9 |
| 基层 |  | 100 | 90～100 | 72～89 | 47～67 | 29～49 | 17～35 | 8～22 | 0～7 | ＜28 | ＜9 |

注：集料中0.6mn，以下细土有塑性指数时，小于0.075ram的颗粒含量不应超过5％；细土无塑性指数时，小于 0.075mmt～颗粒含量不应超过7％。

(2)用于高速公路和一级公路基层的碎石(砾石)，应预先筛分成3～4个不同粒径组备料，然后配合成，使颗粒组成符合表304-1所列级配范围。

(3)水泥稳定土中碎石或砾石的压碎值，对高速公路和一级公路的基层不大于30％，其他公路不大于35％；对底基层，高速公路和一级公路不应大于30％，其他公路不大于40％。

(4)有机质含量超过2％的土，不适宜做水泥稳定土。

(5)硫酸盐含量超过0.25％的土，不适宜做水泥稳定土。

3.水

应符合本规范第301.02-2条的要求。

4.石灰

应符合本规范第301.02-4条的要求。

### 304.03  混合料组成设计

1.混合料的组成设计应符合《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034—2000)的有关规定。

2.试验

(1)用于基层、底基层的原材料应进行标准试验，试验项目见表304-2。

(2)混合料按设计掺配后，应进行重型击实试验、承载比试验及抗压强度试验。

水泥稳定土底基层和基层原材料的试验项目            表304-2

| 试验项目 | 材料名称 | 频度 |
| --- | --- | --- |
| 含水量 | 土、砂砾、碎石等集料 | 每天使用前测2个样品 |
| 颗粒分析 | 砂砾、碎石等集料 | 每种土使用前测2个样品，使用过程中每2000m3测2个样品 |
| 液限、塑限 | 土、级配砾石或级配碎石中 | 每种土使用前测2个样品，使用过程中每2000m3测2个样品 |
| 相对密度、吸水率 | 砂砾、碎石等 | 使用前测2个样品，砂砾使用过程中每2000m测2个样品,碎石种类变化重做2个样品 |
| 压碎值 | 砂砾、碎石等 | 同上 |
| 有机质和硫酸盐含量 | 土 | 对土有怀疑时做此试验 |
| 水泥强度等级和终凝时间 | 水泥 | 做材料组成设计时测一个样品，料源或强度等级变化时重测 |
| 重型击实 | 土 | 每种土使用前进行 |

3.水泥稳定混合料的设计应考虑气候、水文条件等因素，按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTJ 057—94)规定进行试验，通过试验选取最适宜于稳定的材料，确定最佳的水泥剂量和最佳含水率。在需要改善土的颗粒组成时，还应包括掺加料的比例。工地实际采用的水泥剂量可比室内试验确定的剂量适当增加，采用集中厂拌法时，最多不超过0.5％，并应取得监理人的批准。

4.采用水泥和石灰综合稳定时，如水泥用量占结合料总量的30％以上，则按本节要求进行组成设计，并且还需确定石灰剂量。

5.水泥稳定土的7d浸水抗压强度应符合图纸要求。

6.水泥的最小剂量应符合表304-3的规定。

水泥最小剂量                           表304-3

| 拌和方法 土类 | 集中拌和法 |
| --- | --- |
| 中粒土和粗粒土 | 3% |
| 细粒土 | 4% |

### 304.04  施工要求

1.拌和与运输

(1)水泥稳定混合料的拌和应采用厂拌法。

(2)厂拌的设备及布置位置应在拌和以前提交监理人并取得批准，方可进行设备安装、检修与调试，使拌和的混合料颗粒组成和含水率达到规定要求。

(3)运输混合料的车辆应根据需要配置并装载均匀，及时将混合料运至现场。

(4)当摊铺现场距拌和厂较远时，混合料在运输中应加覆盖以防水分蒸发。

2.摊铺和整型

(1)混合料的摊铺应采用监理人批准的机械进行，并使混合料按规定的松铺厚度，均匀地摊铺在要求的宽度上。

(2)摊铺时混合料的含水率宜高于最佳含水率0.5％～1.O%，以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失。

(3)混合料压实用12～15t压路机碾压时，每层的压实厚度不应超过150mm；用18～20t压路机碾压时，每层的压实厚度不应超过200mm；每层最小压实厚度为100mm。当压实厚度超过上述规定时，应分层摊铺，底基层分层施工时，下层水泥稳定土碾压完后，在采用重型振动压路机碾压时，宜养生7d后铺筑上层水泥稳定土。在铺筑上层稳定土之前，应始终保持下层表面湿润。在铺筑上层稳定土时，宜在下层表面撒少量水泥或水泥浆。底基层养生7d后，方可铺筑基层。先摊铺的一层应经过整型和压实，在监理人验收合格后，将先摊铺的一层表面拉毛后再继续摊铺上层。

3.碾压

(1)混合料的碾压程序应按试验路段确认的方法施工。

(2)碾压过程中，水泥稳定土的表面应始终保持潮湿。如表面水蒸发得快，应及时补洒少量的水。

(3)严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上掉头和紧急制动，以保证水泥稳定土层表面不受破坏。

(4)施工中，从加水拌和到碾压终了的延迟时间不得超过水泥初凝时间，按试验路段确定的合适的延迟时间严格施工。

4.接缝和掉头的处理

施工接缝和压路机掉头，应按《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034一2000)的规定处理。

5.养生

碾压完成后应立即进行养生。养生时间不应少于7d。养生方法可视具体情况采用洒水，覆土工布、草袋、砂后洒水或洒透层油或封层等。养生期间除洒水车外应封闭交通；不能封闭时，须经监理人批准，并将车速限制在30km／h以下，禁止重型车辆通行。

6.气候条件

工地气温低于5℃时，不应进行施工，并应在重冰冻之前一个月结束。雨季施工，应特别注意天气变化，勿使水泥和混合料受雨淋。降雨时应停止施工，但已摊铺的混合料应尽快碾压密实。

7.取样和试验

水泥稳定土应在施工现场每天进行一次或每2 000m2。取样一次，检查混合料的级配是否在规定的范围内；并按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JWJ  57一4)标准方法进行混合料的含水率、水泥含量和无侧限抗压强度试验；在已完成的铺筑层上按《公路路基路面现场测试规程》(JTG E60—2008)进行压实度试验。基层应取钻件(路面芯样)检验其整体性。水泥稳定基层的龄期7～10d时，应能取出完整的钻件。对于所有试验结果，均应报监理人审批，所发生的一切费用，由承包人自负。

### 304.05  质量检验

1.基本要求

(1)集料符合图纸和本规范要求。

(2)水泥用量按图纸要求控制准确。

(3)混合料拌和均匀，无粗细颗粒离析现象。

(4)碾压达到要求的压实度。

(5)养生符合本规范要求。

2.检查项目

水泥稳定粒料基层和底基层的检查项目及检验标准见表304-4，水泥土基层和底基层的检查项目及检验标准见表304-5。

水泥稳定粒料基层、底基层实测项目                表304-4

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基层 | 底基层 |  |
|  |  | 高速、一级公路 | 其他公路 | 高速、一级公路 | 其他公路 |  |
| 1 | 压实度(代表值)(%) | 98 | 97 | 96 | 95 | 按JTG F80/1—2004附录B检查,每200m每车道2处 |
| 2 | 平整度(mm) | 8 | 12 | 12 | 15 | 3m直尺：每200m2处×10尺 |
| 3 | 纵断高程(mm) | +5，-10 | +5，-15 | +5,-15 | +5,-20 | 水准仪：每200m测4断面 |
| 4 | 宽度(mm) | 符合设计要求 | 尺量：每200m测4处 |
| 5 | 宽度(代表值)(mm) | -8 | -10 | -10 | -12 | 按JTG F80/1—2004附录H检查,每200m每车道1点 |
| 6 | 横坡(%) | ±0.3 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.5 | 水准仪：每200m测4断面 |
| 7 | 强度(Mpa) | 符合设计要求 | 按JTG F80/1—2004附录G检查 |
| 8 | 整体性(基础检查) | 龄期7～10d时应能取出完整的钻件 |  | 龄期7～10d时应能取出完整的钻件 |  | 每车道500m或每一作业段取样1次 |

水泥土基层、底基层实测项目                     表304-5

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基层 | 底基层 |  |
|  |  | 高速、一级公路 | 其他公路 | 高速、一级公路 | 其他公路 |  |
| 1 | 压实度(代表值)(%) | — | 95 | 95 | 95 | 按JTG F80/1—2004附录B检查,每200m每车道2处 |
| 2 | 平整度(mm) | — | 12 | 12 | 15 | 3m直尺：每200m2处×10尺 |
| 3 | 纵断高程(mm) | — | +5，-15 | +5，-15 | +5，-20 | 水准仪：每200m测4断面 |
| 4 | 宽度(mm) | 符合设计要求 | 尺量：每200m测4处 |
| 5 | 宽度(代表值)(mm) | — | -10 | -10 | -12 | 按JTG F80/1—2004附录H检查,每200m每车道1点 |
| 6 | 横坡(%) | — | ±0.5 | ±0.3 | ±0.5 | 水准仪：每200m测4断面 |
| 7 | 强度(Mpa) | 符合设计要求 | 按JTG F80/1—2004附录G检查 |

3.外观鉴定

(1)表面平整密实、无坑洼，稳定粒料还应无明显离析。

(2)施工接茬平顺、稳定。

### 304.06  计量与支付

1.计量

(1)水泥稳定土底基层、基层按图纸所示和监理人指示铺筑，经监理人验收合格的平均面积，按不同厚度以平方米计量。

(2)对个别特殊形状的面积，应采用监理人认可的计算方法计量。除监理人另有指示外，超过图纸所规定的计算面积或体积均不予计量。

(3)桥梁及明涵的搭板、埋板下变截面水泥稳定土底基层按图纸所示和监理人指示铺筑，经监理人验收合格后，以立方米计量。

2.支付

(1)费用的支付，主要包括以下内容：

a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

b.原材料的检验、混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、混合料的拌和、运输、摊铺、压实、整型、养护等。

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

(2)按上述规定计量，经监理人验收，并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 304-1 | 水泥稳定土底基层 |  |
| -a | 厚…mm | ㎡ |
| 304-2 | 搭板、埋板下水泥稳定土基层 | ㎡ |
| 304-3 | 水泥稳定土基层 |  |
| -a | 厚…mm | ㎡ |

## 第305节  石灰粉煤灰稳定土底基层、基层

### 305.01  范围

本节工作内容是在已完成并经监理人验收合格的路基或垫层上，铺筑石灰粉煤灰稳定土底基层，或在底基层上铺筑石灰粉煤灰稳定土基层。它包括所需的设备、劳力和材料，以及施工、试验等全部作业。

### 305.02  材料

1.石灰

应符合本规范第301.02-4条的要求。

2.粉煤灰

粉煤灰中SiO2、Al203和Fe2O3的总含量应大于70％，粉煤灰的烧失量不应超过20％，粉煤灰比面积宜大于2 500cm2／g(或90％通过0.3mm筛孔，70％通过0.075mm筛孔)。

干粉煤灰和湿粉煤灰都可以使用。干粉煤灰如堆在空地上，应加水，防止飞扬造成污染。湿粉煤灰的含水量不宜超过35％。

使用时，应将凝固的粉煤灰块打碎或过筛，同时清除有害杂质。

3.稳定土

(1)宜采用塑性指数12～20的黏性土(亚黏土)，土中土块的最大尺寸不应大于15mm。

(2)有机质含量超过10％的土不宜选用。

(3)用于高速公路和一级公路的二灰稳定土应符合下列要求：

二灰稳定土用做底基层时，土中碎石、砾石颗粒的最大粒径不应超过37.5mm。各种细粒土、中粒土和粗粒土都可用二灰稳定后用做底基层。

二灰稳定土用做基层时，二灰的质量应占15％，最多不超过20％，石料颗粒的最大粒径不应超过31.5mm，其颗粒组成宜符合《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034—2000)第5章的要求，粒径小于0.075mm的颗粒含量宜接近O。

用于其他公路的二灰稳定土应符合下列要求：

二灰稳定土用做底基层时，石料颗粒的最大粒径不应超过53mm。

二灰稳定土用做基层时，石料颗粒的最大粒径不应超过37.5mm；并符合《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034—2000)第5章的要求。

(4)基层碎石或砾石的压碎值，对高速公路和一级公路不大于30％，其他公路不大于35％；底基层碎石或砾石的压碎值，对高速公路和一级公路不大于35％，其他公路不大于40％。

(5)对所用的砾石或碎石，应预先筛分成3～4个不同粒径组备料，然后再配合成使颗粒组成符合表305-1或表305-2所列级配范围的混合料。

4.水

应符合本规范第301.02-2条的要求。

石灰粉煤灰稳定砂砾混合料中集料的颗粒组成范围               表305-l

| 结构层 | 通过下列方筛孔(mm)的质量百分率(%) |
| --- | --- |
|  | 37.5 | 31.5 | 19.0 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.075 |
| 底基层 | 100 | 85～100 | 72～90 | 48～68 | 30～50 | 18～38 | 10～27 | 6～20 | 0～7 |
| 基层 |  | 100 | 81～98 | 52～70 | 30～50 | 18～38 | 10～27 | 6～20 | 0～7 |

石灰、粉煤灰稳定碎石混合料中集料的颗粒组成范围             表305-2

| 结构层 | 通过下列方筛孔(mm)的质量百分率(%) |
| --- | --- |
|  | 37.5 | 31.5 | 19.0 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.075 |
| 底基层 | 100 | 85～100 | 72～90 | 48～68 | 30～50 | 18～38 | 10～27 | 6～20 | 0～7 |
| 基层 |  | 100 | 81～98 | 52～70 | 30～50 | 18～38 | 10～27 | 6～20 | 0～7 |

### 305.03  混合料组成设计

1.混合料的组成设计应按照《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034—2000)第5章的有关规定办理。

2.石灰粉煤灰稳定土混合料的设计应考虑气候、水文条件等因素，通过试验选取最适宜于稳定的土，确定必需的或最佳的石灰粉煤灰剂量和混合料的最佳含水率。

3.施工前，应取有代表性的样品按表305—3要求对原材料进行试验。

底基层和基层原材料的试验项目                   表305-3

| 试验项目 | 材料名称 | 频度 |
| --- | --- | --- |
| 含水量 | 土、砂砾、碎石等集料 | 每天使用前测2个样品 |
| 颗粒分析 | 砂砾、碎石等集料 | 每种土使用前测2个样品，使用过程中每2000m3测2个样品 |
| 液限、塑限 | 土、级配砾石或级配碎石中0.5mm以下的细土 | 每种土使用前测2个样品，使用过程中每2000m3测2个样品 |
| 相对密度、吸水率 | 砂砾、碎石等 | 使用前测2个样品，砂砾使用过程中每2000m测2个样品,碎石种类变化重做2个样品 |

续上表

| 压碎值 | 砂砾、碎石等 | 同上 |
| --- | --- | --- |
| 有机质和硫酸盐含量 | 土 | 对土有怀疑时做此试验 |
| 有效钙、氧化镁 | 石灰 | 做材料组成设计和生产使用时分别测2个样品，以后每月测2个样品 |
| 烧失量 | 粉煤灰 | 做材料组成设计前测2个样品 |

### 305.04  施工要求

1.一般要求

(1)石灰粉煤灰稳定土底基层或基层的最低施工温度应在5℃以上，并在第一次重冰冻(一3～一5℃)到来之前一个月完成。雨季施工应采取措施，避免石灰、粉煤灰和细粒土遭受雨淋。

(2)承包人应为现场操作人员提供防护用品。

(3)混合料压实，用12～15t三轮压路机碾压时，每层的压实厚度不应超过150mm；用18～20t三轮压路机碾压时，每层的压实厚度不应超过200mm；采用能量大的振动压路机碾压时，每层的压实厚度可以根据试验适当增加。压实厚度超过上述规定时，应分层铺筑，每层的最小压实厚度为100mm，下层宜稍厚。对于石灰土工业废渣稳定土，应采用先轻型、后重型压路机碾压。

(4)除底基层的下层可以采用路拌法施工外，其他的各个稳定土层必须用集中厂拌法拌制混合料，并应用摊铺机摊铺混合料。

(5)必须保湿养生，不使石灰粉煤灰层表面干燥。

2.集中拌和(厂拌)混合料及摊铺

(1)厂拌的设备及布置位置应在拌和以前提交监理人并取得批准后，方可进行设备的安装、检修、调试，使混合料的颗粒组成、含水率达到规定的要求。

(2)运输混合料的运输设备，应根据需要配置，在已完成的铺筑层上通过时，速度宜缓，以减少不均匀碾压或车辙。

(3)摊铺时混合料的含水率应略大于最佳含水率，以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失。

(4)拌和场离摊铺地点较远时，混合料在运输时应覆盖，以防水分蒸发；卸料时应注意卸料速度，防止离析；运到现场的混合料应及时摊铺，现场存放时间不得超过24h。

(5)路床表面摊铺前应洒水湿润，在未经监理人批准的路床上摊铺混合料，应由承包人自费清除。

3.现场拌和(路拌)混合料及摊铺

(1)承包人可选择能满足就地拌和的施工设备，并始终处于良好的工作状态，经监理人同意，底基层下层可采用现场拌和法。

(2)现场拌和前应将下层表面杂物清除干净。所备土应将超尺寸颗粒筛除，经摊铺、洒水闷料后整平，并用6～8t两轮压路机碾压1～2遍，使其表面平整。此后将石灰、粉煤灰分别按规定的用量均匀地摊铺在整平的表面上，即可进行拌和。拌和过程中应及时检查含水率，使其等于或略大于最佳含水率，同时应使土和石灰、粉煤灰充分拌和均匀。

4.压实

(1)经摊铺及整型的混合料应立即在全宽范围压实，并在当日完成碾压，监理人另有指示时除外。必要时混合料需晾晒或补加水，使之达到最佳含水率，再进行压实。

(2)一个路段完成之后，应按批准的方法做压实度试验，如果未达到所需的压实度要求，则承包人应自费重新碾压，直至达到压实度合格标准。

(3)两工作段的衔接处应搭接拌和，前一段拌和后，留5～8m不进行碾压，后一段施工时，将前一段未压部分一起再进行拌和，并与后一段一起碾压。

(4)未经压实的混合料被雨淋后，均应清除并更换。

(5)严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上掉头和紧急制动。如必须在其上掉头，应采取措施，以保护稳定土层表面不受破坏。

5.养生

石灰、粉煤灰稳定土层碾压完成后应及时养生，养生期不少于7d，应始终保持表面潮湿；对于二灰稳定粗、中粒土的基层，也可用沥青乳液和沥青下封层进行养生，养生期一般为7d；底基层分层施工时，下层施工完成后，可根据图纸和监理人要求决定是否需要养生，再铺筑上层。养生期间应封闭交通，除洒水车外禁止车辆通行。

### 305.05  质量检验

1.基本要求

(1)稳定土应符合图纸和本规范的要求。土块要打碎。

(2)石灰、粉煤灰质量应符合图纸和本规范的要求，块灰须经充分消解才能使用。

(3)各项材料用量按图纸要求控制准确，未消解生石灰块应剔除。

(4)混合料拌和均匀。

(5)碾压达到要求的压实度，养生期符合本规范要求。

2.检查项目

石灰粉煤灰稳定粒料基层和底基层检查项目及检验标准见表305-4、石灰粉煤灰土基层和底基层检查项目及检验标准见表305-5。

石灰、粉煤灰稳定粒料底基层、基层检查项目             表305-4

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基层 | 底基层 |  |
|  |  | 高速、一级公路 | 其他公路 | 高速、一级公路 | 其他公路 |  |
| 1 | 压实度(代表值)(%) | 98 | 97 | 96 | 95 | 按JTG F80/1—2004附录B检查,每200m每车道2处 |
| 2 | 平整度(mm) | 8 | 12 | 12 | 15 | 3m直尺：每200m2处×10尺 |
| 3 | 纵断高程(mm) | +5，-10 | +5，-15 | +5，-15 | +5，-20 | 水准仪：每200m测4断面 |
| 4 | 宽度(mm) | 符合设计要求 | 符合设计要求 | 尺量：每200m测4处 |
| 5 | 宽度(代表值)(mm) | -8 | -10 | -10 | -12 | 按JTG F80/1—2004附录H检查,每200m每车道1点 |
| 6 | 横坡(%) | ±0.3 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.5 | 水准仪：每200m测4断面 |
| 7 | 强度(Mpa) | 符合设计要求 | 符合设计要求 | 按JTG F80/1—2004附录G检查 |
| 8 | 整体性 | 龄期20～28d时应能取出完整的钻件 |  |  |  | 每车道500m或每一作业段取样1次 |

石灰、粉煤灰土底基层、基层检查项目                表305-5

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基层 | 底基层 |  |
|  |  | 高速、一级公路 | 其他公路 | 高速、一级公路 | 其他公路 |  |
| 1 | 压实度(代表值)(%) | — | 95 | 95 | 93 | 按JTG F80/1—2004附录B检查,每200m每车道2处 |
| 2 | 平整度(mm) | — | 12 | 12 | 15 | 3m直尺：每200m2处×10尺 |
| 3 | 纵断高程(mm) | — | +5，-15 | +5，-15 | +5，-20 | 水准仪：每200m测4断面 |
| 4 | 宽度(mm) | 符合设计要求 | 符合设计要求 | 尺量：每200m测4处 |
| 5 | 厚度(代表值)(mm) | — | -10 | -10 | -12 | 按JTG F80/1—2004附录H检查,每200m每车道1点 |
| 6 | 横坡(%) | — | ±0.5 | ±0.3 | ±0.5 | 水准仪：每200m测4断面 |
| 7 | 强度(Mpa) | 符合设计要求 | 符合设计要求 | 按JTG F80/1—2004附录G检查 |

3.外观鉴定

(1)表面平整密实、无坑洼，稳定粒料无明显离析。

(2)施工接茬平整、稳定。

### 305.06  计量及支付

1.计量

(1)石灰粉煤灰稳定土基层和底基层按图纸或监理人指示铺筑，并经验收的平均面积按不同厚度以平方米计量。任何地段的长度应沿路幅中线水平量测。对个别不规则形状，应采用经监理人批准的计算方法计量。

(2)桥梁及明涵的搭板、埋板下变截面石灰粉煤灰稳定土底基层按图纸所示和监理人指示铺筑，经监理人验收合格后，以立方米计量。

2.支付

(1)费用的支付，主要包括以下内容：

a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

b.原材料的检验、混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、混合料的拌和、运输、摊铺、压实、整型、养护等。

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

(2)按上述规定计量，经监理人验收并列人工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 305-1 | 石灰粉煤灰稳定土底基层 |  |
| -a | 厚…mm | ㎡ |
| 305-2 | 搭板、埋板下石灰粉煤灰稳定土底基层 | m3 |
| 305-3 | 石灰工业废渣稳定土基层 |  |
| -a | 厚…mm | ㎡ |

## 第306节  级配碎(砾)石底基层、基层

### 306.01  范围

本节工作内容是在已完成并经监理人验收合格的路基或垫层上铺筑级配碎(砾)石底基层或在底基层上铺筑级配碎石基层。它包括所需的设备、劳力和材料，以及施工、试验等全部作业。

### 306.02  材料

1.级配碎石

(1)用于底基层的碎石最大粒径，对于高速公路和一级公路不应超过37.5mm(方孔筛)，其他公路不应超过53mm。压碎值对高速公路和一级公路不应大于30％，二级公路不大于35％，二级以下公路不大于40％；用于基层的碎石最大粒径，对于高速公路和一级公路不应大于31.5mm，其他公路不应超过37.5mm。压碎值对高速公路和一级公路不应大于26％，二级公路不应超过30％，二级以下公路不大于35％。

(2)碎石中不应有黏土块、植物等有害物质，针片状颗粒总含量不应超过20％。

(3)用于二级及其以上公路基层和底基层的级配碎石，应用预先筛分成37.5(或31.5mm)～19.mm、19～9.5mm、9.5～4.75mm碎石及4.75mm以下石屑组配而成；其他公路上的级配碎石，可用未筛分碎石和石屑组配而成。

(4)级配碎石基层和未筛分碎石底基层的颗粒组成和塑性指数应分别符合表306-l和表306-2的规定。

级配碎石基层的颗粒组成范围    表306-1

| 结构层 | 通过下列方筛孔(mm)的质量百分率(%) | 液限(%) | 塑性指数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 37.5 | 31.5 | 19.0 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.60 | 0.075 |  |  |
| 高速公路、一级公路 |  | 100 | 85～100 | 52～74 | 29～54 | 17～37 | 8～20 | 0～7 | ＜28 | ＜6或9 |
| 其他公路 | 100 | 90～100 | 73～88 | 46～69 | 29～54 | 17～37 | 8～20 | 0～7 | ＜28 | ＜6或9 |

注：1.潮湿多雨地区塑性指数宜小于6，其他地区塑性指数宜小于9。

2.对于无塑性的混合料，小于O.075ram-的颗粒含量应接近高限。

未筛分碎石底基层的颗粒组成范围    表306-2

| 结构层 | 通过下列方筛孔(mm)的质量百分率(%) | 液限(%) | 塑性指数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 53 |  |  | 19.0 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.60 | 0.075 |  |  |
| 高速公路、一级公路 |  | 100 | 83～100 | 54～84 | 29～59 | 17～45 | 11～35 | 6～21 | 0～10 | ＜28 | ＜6或9 |
| 其他公路 | 100 | 85～100 | 69～88 | 40～65 | 19～43 | 10～30 | 8～25 | 6～18 | 0～10 | ＜28 | ＜6或9 |

注：在潮湿多雨地区，塑性指数宜小于6，其他地区塑性指数宜小于9。

2.级配砾石

(1)级配砾石的最大粒径，用于基层时不应超过37.5mm，用于底基层时不应超过53mm。

(2)砾石颗粒中针片状颗粒含量不应超过20％。

(3)级配砾石基层(非高速公路和非一级公路)的颗粒组成和塑性指数应符合表306-3的规定。

级配砾石基层的颗粒组成范围    表306-3

| 通过下列方筛孔(mm)的质量百分率(%) | 液限(%) | 塑性 指数 |
| --- | --- | --- |
| 53 | 37.5 | 31.5 | 19.0 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |  |  |
| 100 | 90～100 | 81～94 | 63～81 | 45～66 | 27～51 | 16～35 | 8～20 | 0～7 | ＜28 | ＜6或9 |
|  | 100 | 90～100 | 73～88 | 49～69 | 29～54 | 17～37 | 8～20 | 0～7 | ＜28 | ＜6或9 |
|  |  | 100 | 85～100 | 52～74 | 29～54 | 17～37 | 8～20 | 0～7 | ＜28 | ＜6或9 |

注：1.潮湿多雨地区塑性指数宜小于6，其他地区塑性指数宜小于9。

2.对于无塑性的混合料，小于0.O’75mm的颗粒含量应接近高限。

(4)用于底基层时，集料的压碎值对高速公路和一级公路不应大于30％，二级公路不应大于35％，二级以下公路不大于40％；用作二级公路的基层时，压碎值不应大于30％，二级以下公路不大于35％。

(5)砾石应在最佳含水率时进行碾压，按重型击实试验法确定的压实度，底基层达到96％，基层达到98％以上。

(6)砂砾底基层的砂砾级配范围应符合表306-4的要求。

砂砾底基层的集料级配范围                  表306-4

| 通过下列方筛孔(mm)的质量百分率(%) | 液限(%) | 塑性指数 |
| --- | --- | --- |
| 53 | 37.5 | 9.5 | 4.75 | 0.6 | 0.075 |  |  |
| 100 | 80～100 | 40～100 | 25～85 | 8～45 | 0～5 | ＜28 | ＜9 |

### 306.03  施工要求

1.级配碎(砾)石混合料应在料场集中拌和。

2.承包人应在监理人批准的路基上摊铺级配碎(砾)石混合料。未经监理人批准而在其上摊铺的材料，应由承包人自费清除。

3.承包人应根据监理人批准的试验路段的施工工艺、施工机械进行混合料的施工。

4.在任何情况下，拌和的混合料都应均匀，含水率适当，无粗细颗粒离析现象。

5.级配碎(砾)石应在最佳含水率时遵循先轻后重的原则进行碾压，并碾压至要求的压实度。

6.严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上掉头或紧急制动。

7.在已完成的底基层、基层上按表306-5要求进行取样试验，所有试验结果均应报监理人审批，所发生的一切费用由承包人自理。

8.碎石层在最佳含水率时进行碾压，按重型击实试验法确定的压实度，底基层达到96％以上，基层达到98％以上。

级配碎(砾)石试验项目与频度                表306-5

| 项目 | 频度 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 级配 | 每2000㎡1次 | 在规定范围内 |
| 均匀性 | 随时观察 | 无粗细集料离析现象 |
| 压实度 | 每一作业段或不超过2000㎡检查6次以上 | 级配集料基层和中间层98%，填隙碎石因体体积率85% |
| 塑性指数 | 每1000㎡1次，异常时随时试验 | 小于规定值 |
| 集料压碎值 | 据观察，异常时随时试验 | 不超过规定值 |
| 承载比 | 每3000㎡1次,据观察，异常时随时增加试验 | 不小于规定值 |

续上表

| 湾沉值检验 | 每一评定段(不超过1km)第一线车道40～50个测点 | 95%或97.7%概率的上波动界限不大于计算的容许值 |
| --- | --- | --- |
| 含水量 | 据观察，异常时随时试验 | 最佳含水率-1%～+2% |

### 306.04  质量检验

1.基本要求

(1)石料质地坚韧、无杂质，颗粒级配符合要求。

(2)配料必须准确，塑性指数应符合规定。

(3)混合料拌和均匀，无粗细颗粒离析现象。

(4)碾压达到要求的密实度。

2.检查项目

级配碎(砾)石底基层和基层检查项目及检验标准见表306-6。

3.外观鉴定

表面平整密实，边线整齐，无松散现象。

级配碎(砾)石底基层、基层检查项目               表306-6

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基层 | 底基层 |  |
|  |  | 高速、一级公路 | 其他公路 | 高速、一级公路 | 其他公路 |  |
| 1 | 压实度(代表值)(%) | 98 | 98 | 96 | 96 | 按JTG F80/1—2004附录B检查,每200m每车道2处 |
| 2 | 湾沉值(0.01mm) | 符合设计要求 | 符合设计要求 | 按JTG F80/1—2004附录I检查 |
| 3 | 平整度(mm) | 8 | 12 | 12 | 15 | 3m直尺：每200m2处×10尺 |
| 4 | 纵断高程(mm) | +5，-10 | +5，-15 | +5，-15 | +5，20 | 水准仪：每200m测4断面 |
| 5 | 宽度(mm) | 符合设计要求 | 尺量：每200m测4处 |
| 6 | 厚度(代表值)(mm) | -8 | -10 | -10 | -12 | 按JTG F80/1—2004附录H检查,每200m每车道1点 |
| 7 | 横坡(%) | ±0.3 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.5 | 水准仪：每200m测4断面 |

### 306.05  计量与支付

1.计量

(1)级配碎(砾)石底基层和基层应按图纸和监理人指示铺筑的平均面积、经监理人验收合格后，按不同厚度以平方米计量。除监理人另有指示外，超过图纸所规定的面积，均不予计量。

(2)桥梁及明涵的搭板、埋板下变截面级配碎(砾)石底基层按图纸所示和监理人指示铺筑，经监理人验收合格后，以立方米计量。

2.支付

(1)费用的支付，主要包括：

a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

b.原材料的检验、级配颗粒组成与塑性指数的试验等。

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、材料的运输、拌和、摊铺、整型、压实等。

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

(2)按上述规定计量，经监理人验收并列人工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 306-1 | 级配碎石底基层 |  |
| -a | 厚…mm | ㎡ |
| 306-2 | 搭板、埋板下级配碎石底基层 | m3 |
| 306-3 | 级配碎石基层 |  |
| -a | 厚…mm | ㎡ |
| 306-4 | 级配砾石底基层 |  |
| -a | 厚…mm | ㎡ |
| 306-5 | 搭板、埋板下级配砾石底基层 | m3 |
| 306-6 | 级配砾石基层 |  |
| -a | 厚…mm | ㎡ |

## 第307节  沥青稳定碎石基层(ATB)

### 307.01  范围

本节工作内容为在完成的路面底基层上铺筑沥青碎石基层，包括所需的设备、劳力和材料，以及施工、试验等全部作业。

### 307.02  材料

1.矿料

(1)柔性基层采用粗粒式密级配沥青稳定碎石ATB-25，其矿料级配范围应符合图纸要求及表307-l的规定。

粗粒式密级配沥青碎石ATB-25级配范围                 表307-1

| 筛孔尺寸(mm) | 31.5 | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过各筛的百分率(%) | 100 | 90～100 | 60～80 | 48～68 | 42～62 | 32～52 | 20～40 | 15～32 | 10～25 | 8～18 | 5～14 | 3～10 | 2～6 |

(2)ATB-25级配用碎石的质量技术要求应符合图纸规定，且石料压碎值不大于28％，洛杉矶磨耗损失不大于30%。

(3)ATB-25混合料马歇尔试验配合比设计技术标准应满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTG.F40—2004.)表5.3.3_2的要求。

2.沥青

密级配沥青碎石用沥青材料应符合图纸要求及本规范第309节相关技术要求。

### 307.03  沥青稳定碎石ATB-25混合料组成设计

1.承包人应按图纸要求及《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)第5.3.3条及附录B相关规定进行沥青稳定碎石混合料配合比设计，沥青混合料配合比采用马歇尔试验配合比设计方法。

2.沥青稳定碎石混合料技术要求应符合表307-2的要求。

3.承包人应在配合比试验前28d向监理人提交拟用的沥青稳定碎石混合料级配的稳定度、流值、空隙率、饱和度等各项技术指标作出书面详细说明。在承包人提交的目标配合比未经监理人批准前，不得进入生产配合比设计。

4.在沥青稳定碎石混合料设计未被批准之前，不得进行下一步工序。经监理人批准的沥青稳定碎石混合料配合比和原材料品种，未经监理人批准不得更改。

沥青稳定碎石(ATB)混合料马歇尔试验配合比设计技术标准         表307-2

| 试验指标 | 单位 | 密级配基层(ATB) |
| --- | --- | --- |
| 公称最大粒径 | mm | 26.5 |
| 马歇尔试验尺寸 | mm | ф101.6×63.5 |
| 击实次数(双面) | 次 | 75 |
| 空隙率VV | % | 3～6 |
| 稳定度 | kN | ≥7.5 |
| 流值 | mm | 1.5～4 |
| 沥青饱和度VFA | % | 55～70 |
| 密级配基层ATB-25的碎料间隙率VMA | % | 设计空隙率(%) |
|  |  | ≥4 | ≥5 | ≥6 |
|  |  | ≥12 | ≥13 | ≥14 |

### 307.04  施工要求

1.在沥青稳定碎石基层施工前，承包人应做200m的试验路段，并做好各项原始数据的记录、整理验证施工方案。试验路段及资料应经监理人验收合格后方可开始施工。试验段应分为试拌和试铺两个阶段，通过试验应决定如下内容：

(1)通过试验确定适宜的施工机械，决定机械数量及组合方式。

(2)通过试拌决定拌和机的操作方式，验证沥青混合料的配合比设计和技术性质，决定正式生产用的矿料配合比和油石比。

(3)通过试铺决定摊铺机的操作方式，压路机的选择、组合，以及压实温度、顺序、速度、遍数等。

(4)通过试铺决定混合料的松铺系数及施工缝的处理方法。

(5)通过试铺全面检查材料及施工质量是否符合要求。

2.承包人应根据本工程的具体情况及试验路段资料编写沥青稳定碎石(ATB一25)基层施工组织设计，报请监理人批准。

3.承包人应按经批准的施工组织设计及本规范第309节相关要求进行沥青稳定碎石基层的施工。

### 307.05  质量检验

1.基本要求

(1)沥青稳定碎石混合料的矿料质量及矿料级配应符合设计要求和施工规范的规定。

(2)沥青材料及混合料的各项指标应符合图纸和施工规范要求。

(3)严格控制各种矿料和沥青用量及各种材料和沥青混合料的加热温度。

(4)拌和后的沥青混合料应均匀一致，无花白，无粗细料分离和结团成块现象。

(5)摊铺时应严格掌握厚度和平整度，细致找平，要注意控制摊铺和碾压温度，碾压至要求的密实度。

2.检查项目

沥青稳定碎石基层检查项目及检验标准见表307-3。

3.外观鉴定

(1)表面平整密实，无泛油、松散、裂缝、粗细料集中等现象。

(2)表面无明显碾压轮迹。

(3)接缝紧密、平顺，烫缝不应枯焦。

沥青稳定碎石ATB基层检查项目                  表307-3

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法(每幅车道) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实度(%) | 不小于设计要求 | 按JTG F80/1—2004附录B检查,每200m每车道1处 |
| 2 | 平整度 | ó(mm) | 2.4 | 平整度仪:全线每车道连续按每100m计算ō |
| 3 | 弯沉值(0.01mm) | 符合设计对交工验收的要求 | 按JTG F80/1—2004附录I检查 |
| 4 | 渗水系数 | 沥青混凝土路面300ml/min | 渗水试验仪:每200m测1处 |
| 5 | 厚度(mm) | 代表值 | 总厚度：设计值的-5% | 按JTG F80/1—2004附录H，双车道每200m测1处 |
|  |  | 合格值 | 总厚度：设计值的-10% |  |
| 6 | 中线平面偏位(mm) | 20 | 经纬仪:每200m测4点 |
| 7 | 纵断面高程(mm) | ±15 | 水准仪:每200m测4断面 |
| 8 | 宽度(mm) | 无侧石 | 不小于设计 | 尺量：每200m测4断面 |
| 9 | 横坡(%) | ±0.3 | 水准仪:每200m测4断面 |

### 307.06  计量及支付

1.计量

沥青稳定碎石混合料，按图纸所示或监理人指示的平均铺筑面积，经监理人验收合格，按不同厚度分别以平方米计量。除监理人另有指示外，超过图纸所规定的面积均不予计量。

2.支付

(1)费用的支付，主要包括以下内容：

a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

b.原材料的检验、混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、混合料的拌和、运输、摊铺、压实、整型、养护等。

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

(2)按上述规定计量，经监理人验收并列人工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 307-1 | 沥青稳定碎石基层(ATB-25) |  |
| -a | 厚…mm | ㎡ |
| -b | 厚…mm | ㎡ |

## 第308节  透层和黏层

### 308.01  范围

本节工作内容为在已建成并经监理人验收合格的基层上洒布透层沥青；在沥青面层、水泥混凝土路面或桥面上洒布黏层沥青。它包括所需的设备、劳力和材料，以及施工、试验等全部作业。

### 308.02  材料

1.透层

应根据基层类型选择渗透性好的液体沥青、乳化沥青、煤沥青作透层油，喷洒后通过钻孔或挖掘确认透层油渗透入基层的深度宜不小于5mm(无机结合料稳定集料基层)～10mm(无结合料基层)，并能与基层联结成为一体。透层油使用之前应按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ 052—2000)的方法进行试验，且满足规范的要求。透层材料的规格和用量，应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)表9.1.4的要求。

透层油的质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)第四章的要求。沥青标号应根据基层的种类、当地气候等条件确定。

2．黏层

黏层的沥青宜采用快裂或中裂浮化沥青、改性乳化沥青，也可采用快、中凝液体石油沥青黏层沥青材料使用之前应按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ 052—2000)规定的方法进行试验，且满足规范的要求。黏层材料的规格和用量，应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)表9.2.3的要求，所使用的基层基质沥青标号宜与主层沥青混合料相同。

### 308.03  施工要求

1.准备工作

准备浇沥青的工作面，应整洁而无尘。监理人应对已准备好的工作面进行检查，在未批准前不得喷洒沥青材料。

2.气候条件

洒布沥青材料时的气温不应低于10℃，风速适度；浓雾或下雨时不应施工。

3.喷洒温度

液体石油沥青和乳化沥青在正常温度下洒布，如气温较低，稠度较大的沥青材料可适当加热。

4.沥青用量

承包人应按监理人的指示，根据基层的种类通过试洒确定透层、黏层所用的沥青品种和用量，并符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40一2004)表9.1.4和表9.2.3的要求。

5.喷洒

(1)承包人应在喷洒工作开始前3d报经监理人批准。

(2)透层及黏层沥青应采用沥青洒布车均匀洒布，并按《公路路基路面现场测试规程》(JTG E60一2008)中有关要求和方法检测洒布用量，每次检测不少于3处。透层及黏层油的洒布方法、洒布要求及质量控制应按图纸要求及《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)第9章的相关要求执行。

(3)沥青洒布设备应配备有适用于不同稠度沥青喷洒用的喷嘴，在沥青洒布机喷不到的地方可采用手工洒布机。喷洒超量或漏洒或少洒的地方应予纠正。

(4)喷洒区附近的结构物和树木表面应加以保护，以免溅上沥青受到污染。当其受到污染时，承包人应自费清除。

(5)黏层沥青应在铺筑覆盖层之前24h内洒布或涂刷。

6.养护

(1)承包人应使洒好透层、黏层沥青的基层和面层保持良好状态。当出现泛油或监理人有指示时，应按指定用量补撒吸附沥青材料。

(2)如果透层沥青被尘土或泥土完全吸收，以致使覆盖的面层无法与透层粘结，监理人可要求在摊铺沥青路面之前在透层上补洒一次黏层沥青。

(3)养生期间，一般不应在已洒好透层沥青的路面上开放交通。如果在沥青材料充分渗入之前需要开放交通，为了防止车轮粘沥青，应按监理人的指示撒铺吸附材料，以覆盖尚未完全吸收的沥青。吸附材料应洁净无石粉。

(4)除运送沥青外，任何车辆均不得在完成的黏层上通行。

### 308.04  计量与支付

1.计量

(1)透层和黏层按图纸规定的或监理人指示的喷洒面积，经监理人验收合格，以平方米计量。

(2)对个别特殊形状的面积，应采用适当的计算方法计量。除监理人另有指示外，超过图纸规定的计算面积均不予计量。

2.支付

(1)支付费用主要包括下列内容：

a.承包人提供工程所需的材料，使用的工具、设备和劳力等。

b.材料的检验、试验，以及按规范规定的全部作业。

c.喷洒前对层面的检查和清扫，材料的加热、运输、喷洒、养护等工作。

(2)按上述规定计量，经监理人验收并列人工程量清单的以下支付子目的工程量，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 308-1 | 透层 | ㎡ |
| 308-2 | 黏层 | ㎡ |

## 第309节  热拌沥青混合料面层

### 309.01  范围

本节工作内容为在经监理人验收合格的基层上，按照图纸和监理人指示铺筑一层或多层的热拌沥青混合料面层。它包括提供全部设备、劳力和材料，以及施工、养护、试验等全部作业。

### 309.02  材料

1.粗集料

(1)粗集料包括碎石、破碎砾石、筛选砾石、钢渣、矿渣等，但高速公路和一级公路不得使用筛选砾石和矿渣。它应洁净、干燥、表面粗糙。

(2)粗集料的质量应符合表309-1的要求。

(3)粗集料的粒径规格应符合图纸要求，并按表309-2的要求选用。

(4)当按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ 052—2000)规定的方法试验时，沥青与集料的黏附性不低于4级，否则，应掺加外掺剂。外掺剂的精确比例由试验室确定。

沥青面层用粗集料质量技术要求                  表309-l

| 指标 | 单位 | 高速公路、一级公路 | 其他公路 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表面层 | 其他层次 |  |
| 石料压碎值，不大于 | % | 26 | 28 | 30 |
| 洛杉机磨耗损失，不大于 | % | 28 | 30 | 35 |
| 表观相对密度，不大于 | — | 2.60 | 2.5 | 2.45 |
| 吸水率，不大于 | % | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 坚固性，不大于 | % | 12 | 12 | — |
| 针片状颗粒含量(混合料)，不大于 | % | 15 | 18 | 20 |
| 其中粒径大于9.5mm, 不大于 | % | 12 | 15 | — |
| 其中粒径小于9.5mm, 不大于 | % | 18 | 20 | — |
| 水洗法＜0.075mm颗粒含量，不大于 | % | 1 | 1 | 1 |
| 软石含量，不大于 | % | 3 | 5 | 5 |

沥青面层用粗集料规格                     表309-2

| 规格 | 公称粒径 | 通过下列筛孔(mm)的质量面分率(%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 106 | 75 | 63 | 53 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 |
| S1 | 40～75 | 100 | 90～100 | — | — | 0～15 | — | 0～5 |  |  |  |  |  |  |
| S2 | 40～60 |  | 100 | 90～100 | — | 0～15 | — | 0～5 |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 30～60 |  | 100 | 90～100 | — | — | 0—15 | — | 0～5 |  |  |  |  |  |
| S4 | 25～50 |  |  | 100 | 90～100 | — | — | 0—15 | — | 0～5 |  |  |  |  |
| S5 | 20～40 |  |  |  | 100 | 90～100 | — | — | 0～15 | — | 0～5 |  |  |  |
| S6 | 15～30 |  |  |  |  | 100 | 90～100 | — | — | 0～15 | — | 0～5 |  |  |
| S7 | 10～30 |  |  |  |  | 100 | 90～100 | — | — | — | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S8 | 15～25 |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | — | 0～15 | — | 0～5 |  |  |

达            续上表

| S9 | 10～20 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | — | 0～15 | 0～5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S10 | 10～15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S11 | 5～15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 40～70 | 0～15 | 0～5 |  |
| S12 | 5～10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |  |
| S13 | 3～10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 40～70 | 0～20 | 0～5 |
| S14 | 3～5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～3 |

2.细集料

(1)细集料可采用天然砂、机制砂、石屑。

(2)细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质或其他有害物质，并有适当的颗粒级配。

(3)天然砂、机制砂、石屑的规格和细集料的质量技术要求，应符合表309-3～309-5的要求规定。

沥青面层用天然砂规格                   表309-3

| 方孔筛(mm) | 通过各筛孔的质量百分率(%) |
| --- | --- |
|  | 粗砂 | 中砂 | 细砂 |
| 9.5 | 100 | 100 | 100 |
| 4.75 | 90～100 | 90～100 | 90～100 |
| 2.36 | 65～95 | 75～90 | 85～100 |
| 1.18 | 35～65 | 50～90 | 75～100 |
| 0.6 | 15～30 | 30～60 | 60～84 |
| 0.3 | 5～20 | 8～30 | 15～45 |
| 0.15 | 0～10 | 0～10 | 0～10 |
| 0.075 | 0～5 | 0～5 | 0～5 |

沥青面层用机制砂或石屑规格                 表309-4

| 规格 | 公称粒径 | 水洗法通过各筛孔(mm)的质量面分率(%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| S15 | 0～5 | 100 | 90～100 | 60～90 | 40～75 | 20～55 | 7～40 | 2～20 | 0～10 |
| S16 | 0～3 | — | 100 | 80～100 | 50～80 | 25～60 | 8～45 | 0～25 | 0～15 |

沥青面层用细集料质量技术要求                表309.5

| 项目 | 单位 | 高速公路 | 其他公路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度，不小于 | — | 2.50 | 2.45 |
| 坚固性(＞0.3mm部分)，不大于 | % | 12 | — |
| 含泥量(小于0.075mm的含量)，不大于 | % | 3 | 5 |
| 砂当量，不小于 | % | 60 | 50 |
| 亚甲蓝值，不小于 | g/kg | 25 | — |
| 棱角性(流动时间)不小于 | s | 30 | — |

3.填料

填料必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出，其质量应符合表309-6的技术要求。

沥青面层用矿粉质量技术要求               表309-6

| 项目 | 单位 | 高速公路、一级公路 | 其他公路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度，不小于 | √m3 | 2.50 | 2.45 |
| 含水量，不大于 | % | 1 | 1 |
| 粒度范围＜0.6mm ＜0.15mm ＜0.075mm | % % % | 100 90～100 75～100 | 100 90～100 70～100 |
| 外观 | — | 无团粒结块 |
| 亲水系数 | — | ＜1 |
| 塑性指数 | — | ＜4 |
| 加热安定性 | — | 实测记录 |

4.沥青

(1)使用的沥青材料应为道路石油沥青。

(2)运到现场的每批沥青都应附有制造厂的证明和出厂试验报告，并说明装运数量、装运日期、订货数量等。

(3)沥青材料的技术要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)表4.2.1_2的规定。沥青标号应按照公路等级、当地的气候条件、交通条件、路面类型及在结构层中的层位及受力特点、施工方法等，结合当地的使用经验情况和图纸要求确定，并取得监理人的批准。

(4)承包人应于施工开始前28d将拟用的沥青样品和上述证明及试验报告提交监理人检验、批准。除监理人另有指示外，承包人不得在施工中以其他沥青替代。

(5)进场沥青每批都应重新进行取样和试验。取样和试验应符合《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ 052-2000)的规定。

(6)不同生产厂家、不同标号的沥青必须分开存放，不得混杂，并应有防水措施。

### 309.03  沥青混合料组成设计

1.沥青混合料各层应满足所在层位的功能性要求，便于施工，不容易离析。

2.各层沥青混合料的技术标准，应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)表5.3.3-1～表5.3.3-4的规定，沥青混合料的各种使用性能检验应符合第5.3.4条的规定。

3.承包人应按目标配合比设计、生产配合比设计和生产配合比验证三阶段进行沥青混合料的配合比设计。沥青混合料配合比的设计与检验应按《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40一2004)附录B、c或D规定的方法进行。

4.承包人应在28d前向监理人提交拟用的沥青混合料级配、沥青结合料用量及沥青混合料稳定度、流值、空隙率、动稳定度、残留稳定度等各项技术指标作出书面详细说明。在承包人提交的目标配合比未经监理人批准前，不得进入生产配合比设计。

5.如果承包人建议改变料源时，应在材料生产之前，把新的目标配合比设计报告监理人审批。审批新的工地拌和料级配时应做试验。由于这些变化而产生的所有费用都应由承包人支付。

6.在沥青混合料未被批准之前，不得进行下一步工序。未经监理人认可，批准的沥青混合料配合比和原材料品种不得更改。

### 309.04  施工要求

1.施工设备

(1)沥青拌和厂

a.拌和厂应在其设计、协调配合和操作方面，都能使生产的沥青混合料符合工地配合比设计要求。拌和厂必须配备足够试验设备的试验室，能及时提供试验资料，并应将试验人员的资质及试验设备报请监理人批准。

b.拌和设备应是能按用量(以质量计)分批配料的间歇式拌和机，其产量应不小于120t／h，并装有温度检测系统及保温的成品储料仓和二级除尘设施。拌和设备的产量应和生产进度相匹配，在安装完成后应进行标定，并按批准的配合比进行试拌调试，直到符合要求。其偏差值应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40一2004)表l 1.4.4的规定。

c.拌和场地布置，应保证热料运送距离合理，进出方便，电、水供应好，且远离居民区，并应符合《公路环境保护设计规范》(JGT 006-98)的有关要求。

(2)运料设备应采用干净有金属底板的自卸槽斗车辆运送混合料，车槽内不得沾有杂物。运输车辆应备有覆盖设备，车槽四角应密封坚固。

(3)摊铺机械

a.沥青混合料摊铺设备，应是自动找平式的，安装有可调的熨平板或整平组件。熨平板在需要时可以加热，能按照规定的典型横断面和图纸所示的厚度在车道宽度内摊铺，摊铺机应有振动夯锤或可调整振幅的振动熨平板的组合装置，夯锤与振动熨平板的频率和振幅，应能各自单独的调整。

b.摊铺沥青混合料时，摊铺机的摊铺速度应根据拌和机产量、施工机械配套情况及摊铺层厚度、宽度确定。

c.摊铺机应配备熨平板自控装置，传感器可通过基准线自动发出信号来操纵熨平板，使摊铺机能铺筑出理想的纵横坡度和平整度。

(4)压实机械

压实设备应配有钢筒式压路机、轮胎式及振动压路机，能按合理的压实工艺进行组合压实。还应备有监理人认可的小型振动压路机具，以用于压路机不便压实的地方。

2.沥青混合料的拌和

(1)粗、细集料应分类堆放和供料，取自不同料源的集料应分开堆放。每个料源的材料应进行抽样试验，并经监理人批准。

(2)拌和时，每种规格的集料、矿粉和沥青都必须按批准的生产配合比准确计量，其计量误差应控制在规定的范围内。

(3)沥青的加热温度、矿料加热温度、沥青混合料的出厂温度，保证运到施工现场的温度均应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)表5.6.6的要求。

(4)所有过度加热即沥青混合料出厂温度超过正常温度高限的30℃时，混合料应予废弃。拌和后的混合料必须均匀一致，无花白、无粗细料离析和结团现象。

(5)材料的规格或配合比发生改变时，都应根据室内试验资料进行试拌。试拌时必须抽样检查混合料的沥青含量、级配组成和有关指标，并报请监理人批准。

3.沥青混合料的运送

(1)已经离析或结成团块或在运料车辆卸料时滞留于车上的混合料，以及低于规定铺筑温度或被雨水淋湿的混合料都应废弃。

(2)运至铺筑现场的混合料，应在当天或当班完成压实。

4.沥青混合料的摊铺

(1)半刚性基层沥青路面的基层与沥青层宜在同一年内施工，以减少路面开裂。在清扫干净的基层上，也可先做下封层，以防止基层干缩开裂，同时保护基层免遭施工车辆破坏，宜在铺设下封层后的10～30d内开始铺筑沥青面层的底面层。在经监理人验收合格的基层上，方可铺筑沥青混合料。摊铺必须均匀、缓慢、连续不断地进行。并在摊铺面层时必须采取措施防止层面之问被污染。

(2)通常应采用两台或两台以上摊铺机组成梯队联合摊铺，两台摊铺机前后的距离，一般为10～20m。前后两台摊铺机轨道重叠30～60mm。

(3)沥青混合料的摊铺温度应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)表5.6.6的要求，并应随沥青的标号及气温的不同通过试验确定。

(4)摊铺机应以均匀的速度行驶，其摊铺速度根据拌和能力、摊铺厚度、宽度及连续摊铺的长度而定。

(5)要注意摊铺机接料斗的操作程序，以减少粗细料的离析，并避免运料车卸料时撞击摊铺机。

(6)摊铺时应调整好摊铺机熨平板的激振强度，使各块熨平板激振力相一致。以避免激振强度强弱不均使铺层粗、细料在表面和铺层下部分布不均，摊铺的初压实度≥85％。

(7)对于铺面上所出现洞眼，应在碾压前用人工及时填入适量热沥青混合料，以达到平整。

(8)沥青混合料摊铺过程中随时检查其宽度、厚度、平整度、路拱及温度，对不合格之处应及时进行调整。

(9)对外形不规则、路面厚度不同、空间受到限制以及人工构造物接头等摊铺机无法工作的地方，经监理人批准可以采用人工铺筑混合料。

5.沥青混合料的压实

(1)混合料摊铺后应立即进行压实作业。压实分初压、复压和终压(包括成型)三个阶段，每阶段的碾压速度应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)表5.7.4的要求。

(2)压路机不得在未碾压成型或未冷却的路段上转向、制动或停留。同时，应采取有效措施，防止油料、润滑脂、汽油或其他杂质在压路机操作或停放期间落在路面上。

(3)压路机的碾压温度，应按试验路确定的碾压温度进行碾压，并应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG  F40—2004)表5.2.2的要求，并根据混合料种类、压路机、气温、层厚等情况经试压确定。在不产生严重推移和裂缝的前提下，初压、复压、终压都应在尽可能高的温度下进行。同时不得在低温状况下作反复碾压，以防石料棱角磨损、压碎、破坏集料嵌挤。

(4)碾压中应注意压路机的粘轮现象，对于钢轮压路机和轮胎压路机应分别采用各自相适应措施进行处理。

(5)沥青混合料施工应按试验室标准密度和最大理论密度双控指标进行控制，即压实度应大于试验室标准密度的97％，并大于最大理论密度的93％(空隙率4％～7％)。

(6)在沿着缘石或压路机压不到的其他地方，应采用小型振动压路机或振动夯板把混合料充分压实。已经完成碾压的路面，不得修补表皮。

(7)桥面铺装不得采用振动碾压，应使用振荡式压路机。

6.气候条件

(1)沥青混合料的摊铺应避免在雨天进行。当路面滞水或潮湿时，应暂停施工。

(2)高速公路和一级公路当施工气温低于10℃时、其他等级公路施工气温低于5℃时，不得进行沥青面层施工。

(3)未经压实即遭雨淋的沥青混合料应全部清除，更换新料。所发生的一切费用由承包人负担。

7.路面平整度的控制

(1)各面层平整度的质量缺陷应及时得到弥补，否则将会影响上一级面层的平整度。应特别注意清除表面污染，保证表面清洁；应按规定做好桥头搭板前后、面层施工接缝和桥梁接缝等位置衔接。

(2)必须严格控制面层集料最大粒径的含量和级配的准确性，以减少压实系数的波动，从而保证路面平整度。

(3)注意机械设备的调试和日常检修，应采用具有自动调整摊铺厚度装置(接触式或非接触式平衡梁)的摊铺机进行沥青面层施工；应注意减少压路机初压产生的推挤现象，保证平整度。

(4)合理确定拌和、运输的生产能力和摊铺能力相匹配，以保证均匀、连续不断地摊铺。

8.取样和试验

(1)沥青混合料应按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ 052—2000)规定的方法取样，以测定矿料级配、沥青含量。混合料的试样，每台拌和机应在每天进行l～2次取样，并按《公路沥青路面施工技术规程》(JTG F40一2004)中表11.4.4的规定进行检验。

(2)压实的沥青路面应按《公路路基路面现场测试规程》(JTG E60—2008)要求的方法钻孔取样，或用核子密度仪测定其压实度。

(3)所有试验结果均应报监理人审批。所发生的一切费用由承包人自理。

### 309.05  质量检验

1.基本要求

(1)沥青混合料的矿料质量及矿料级配应符合设计要求和施工规范的规定。

(2)严格控制各种矿料和沥青用量及各种材料和沥青混合料的加热温度。

(3)拌和后的沥青混合料应均匀一致，无花白，无粗细料分离和结团成块现象。

(4)摊铺时应严格掌握厚度和平整度，细致找平，要注意控制摊铺和碾压温度，碾压至要求的密实度。

2.检查项目

沥青混凝土面层检查项目及检验标准见表309-7。

3.外观鉴定

(1)表面平整密实，无泛油、松散、裂缝和明显离析等现象。

(2)表面无明显碾压轮迹。

(3)接缝紧密、平顺，烫缝不应枯焦。

(4)面层与路缘石及其他构筑物衔接平顺，无积水现象。

(5)沥青面层内部及表面的水要排除到路面范围之外，路面无积水。

沥青混凝土面层实测项目                 表309-7

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法(每幅车道) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高速公路、一级公路 | 其他公路 |  |
| 1 | 压实度(%) | 试验室标准密度的96%(98%) 最大理论密度的92%(94%) 试验段密度的98%(99%) | 按JTG F80/1—2004附录B检查,每200m每车道1处 |
| 2 | 平整度 | ó(mm) | 1.2 | 2.5 | 平整度仪:全线每车道连续按每100m计算IRI或à |
|  |  | IRI(m/km) | 2.0 | 4.2 |  |
|  |  | 最大间隙h(mm) | — | 5 | 3m直尺：每200m测2处×10尺 |
| 3 | 弯沉值(0.01mm) | 符合设计要求 | 按JTG F80/1—2004附录I检查 |
| 4 | 渗水系数 | SMA路面200ml/min;其他沥青混凝土路面300ml/min | — | 渗水试验仪:每200m测1处 |

续上表

| 5 | 搞滑 | 摩擦系数 | 符合设计 | — | 摆式仪:每200m测1处 横向力系数测定车:全线结续，按JTG F80/1—2004附录K评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 构造深度 |  |  | 砂铺法:每200m测1处 |
| 6 | 厚度(mm) | 代表值 | 总厚度:设计值的-5% 上面层:设计值的-10% | -8%H | 按JTG F80/1—2004附录H检查;双车道每200m测1处 |
|  |  | 合格值 | 总厚度:设计值的-10% 上面层:设计值的-20% | -15%H |  |
| 7 | 中线平面偏位(mm) | 20 | 30 | 经纬仪:每200m测4点 |
| 8 | 纵断面高程(mm) | ±15 | ±20 | 水准仪: 每200m测4断面 |
| 9 | 宽度(mm) | 人侧石 | ±20 | ±30 | 尺量: 每200m测4断面 |
|  |  | 无侧石 | 不小于设计 |  |
| 10 | 横坡(%) | ±0.3 | ±0.5 | 水准仪: 每200m测4断面 |

注：1.表内压实度可选用其中的1个或2个标准评定，选用两个标准时，以合格率低的作为评定结果。带*号者是指SMA路面，其他为普通混凝土路面。

2.表列厚度仅规定负允许偏差。其他公路的厚度代表值和合格值允许偏差按总厚度计，当总厚度≤60nn时，允许偏差分别为-5mm和-10mm;总厚度>60mm时，允许偏差分别为-8％和-15％的总厚度，H为总厚度(mm)。

### 309.06  计量与支付

1.计量

热铺沥青混凝土，应按图纸所示或监理人指示的平均铺筑面积，经监理人验收合格，按粗、中、细粒式沥青混凝土和不同厚度分别以平方米计量。除监理人另有指示外，超过图纸所规定的面积均不予计量。

2.支付

(1)费用的支付，主要包括以下内容：

a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

b.原材料的检验、混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、材料的拌和、运输、摊铺、压实、整型、养护等。

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

(2)按上述规定计量，经监理人验收并列人工程量清单的以下支付子目的工程量，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 309-1 | 细粒式沥青混凝土 |  |
| -a | 厚…mm | ㎡ |
| -b | 厚…mm | ㎡ |
| 309-2 | 中粒式沥青混凝土 |  |
| -a | 厚…mm | ㎡ |
| -b | 厚…mm | ㎡ |
| 309-3 | 粗粒式沥青混凝土 |  |
| -a | 厚…mm | ㎡ |
| -b | 厚…mm | ㎡ |

## 第310节  沥青表面处治与封层

### 310.01  范围

本节内容为在按图纸所示施工，并经监理人验收合格的基层上铺筑单层或多层沥青表面处治面层；在沥青面层或沥青面层延迟期较长的基层上铺筑封层。它包括所需的设备、劳力和材料，以及施工、试验等全部作业。

### 310.02  材料

1.沥青表面处治材料

(1)集料

表面处治所用集料必须清洁、干燥、无风化、无杂质，具有足够的强度和耐磨耗性，采用集料的最大粒径应与处治层厚度相等。除非监理人特别批准，在一个段落表面处治工程中应采用一种集料。集料的规格和用量应按《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)表6.2.1选用。

(2)沥青

沥青可采用道路石油沥青、乳化沥青、煤沥青铺筑，沥青的标号和品种应根据图纸要求或按《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)中相关规定选用。

2.封层材料

(1)上封层应根据情况可选乳化沥青稀浆封层、微表处、改性沥青集料封层、薄层磨耗层或其他适宜的材料。上封层的类型应根据使用目的、路面的破损程度选取。下封层宜采用层铺法表面处治或稀浆封层法施工。稀浆封层可采用乳化沥青或改性乳化沥青作结合料。下封层的厚度不宜小于6mm，且做到完全密水。封层沥青材料使用之前应按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ 052—2000)的方法进行试验，且满足规范的要求。

(2)封层集料及吸附沥青集料

封层及吸附沥青所用的石屑或粗砂的质量应符合本规范第309.02—2条的规定。

### 310.03  施工要求

1.一般规定

(1)沥青表面处治与封层宜选择在干燥和较热的季节施工，并应在雨季到来之前及日最高气温低于15℃到来以前半个月结束，使表面处治层通过开放交通压实，成型稳定。

(2)沥青表面处治可采用拌和法或层铺法施工，厚度不宜大于30mm。

(3)施工工序应紧密衔接，每个作业段长度应根据压路机数量、沥青、洒布设备及集料撒布机能力等确定，当天施工的路段必须在当天完成。

(4)在新建或旧路的表层进行表面处治时，应将表面的泥沙及一切杂物必须清除干净，底层必须坚实、稳定、平整、保持干燥后才可施工。

2.施工设备

沥青表面处治施工应采用沥青洒布车喷洒沥青，洒布时应保持稳定的速度和喷洒量。沥青洒布车在整个洒布宽度内必须喷洒均匀。

沥青表面处治宜采用轮胎或光面钢筒压路机，压路机的吨位以能使集料嵌挤紧密又不致使石料有较多的压碎为度，通常采用6～8t及8～10t压路机进行碾压。乳化沥青表面处治宜采用较轻的压路机进行碾压。

3.表面准备

(1)沥青表面处治层的表面应平整、清洁、无松散处，并应符合图纸所示或监理人确定的典型断面。

(2)洒布沥青之前，应用机动路帚或高压风动机械，并辅以人工扫净表面，清除有害物质。

4.洒布

(1)沥青表面处治施工应采用沥青洒布车喷洒沥青，撒布机撒布集料。按图纸所示或监理人指定的层数施工。

(2)沥青的浇洒温度应根据施工气温及沥青标号选择，且应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)中第6章的有关要求。

(3)沥青的浇洒长度应该与集料布料机能力相适应，前后车的接茬搭接良好，分数幅浇洒时，纵向搭缝宽度宜为100～150mm，浇洒第二、三层沥青的搭接缝应错开。

(4)沥青的用量应按《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004-)中表6.2.1选用；但各层用量应根据施工气温、沥青标号、基层等情况，在规定的范围内选用。在寒冷地区施工气温较低，沥青针人度较小，基层空隙较大时，沥青用量宜采用高限，反之采用低限。

(5)分数幅浇洒时，纵向搭缝宽度宜为100～150mm，浇洒第二、三层沥青的搭接缝应错开。

(6)对道路人工构造物及各种管井盖座、侧平石、路缘石等外露部分以及人行道面等，洒油时应加遮盖、防止污染。

(7)封层应按《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)第6章要求的方法铺筑。层铺法的用量应符合表6.2.1的要求。铺筑下封层前，基层表面应经监理人验收合格后进行。

(8)拌和法按本规范第309节的有关要求施工。

5.碾压

(1)碾压应在集料撒布后立即进行，并在当日完成。

(2)撒布一段集料后即用6～8t钢筒双轮压路机碾压，每层集料应按撒布的全宽初压一遍，并应按需要进行补充碾压。碾压时每次轮迹重叠约300mm，从路边逐渐移向路中心，然后再从另一边开始移向路中心；以此作为一遍，一般全宽的碾压宜不少于3～4遍，碾压速度初始时以不大于2km／h为宜，以后可适当增大速度。

6.交通管理

除乳化沥青表面处治应待破乳后水分蒸发并基本成型后方可开放交通外，其他沥青表面处治碾压结束后即可开放交通。通车初期应设专人指挥交通，控制行车，使路面全宽度均匀压实。在路面完全成型前应限制行车速度不超过20km／h，严禁畜力车及铁轮车行驶。

7.养护

沥青表面处治应进行初期养护。当发现有泛油时，应在泛油处补撒与最后一层石料规格相同的嵌缝料并扫匀，过多的浮动集料应扫出路面外，并不得搓动已经黏着在位的集料，如有其他破坏现象应及时进行补修。

### 310.04  质量检验

1.基本要求

(1)沥青材料的各项指标和石料的质量、规格、用量应符合设计要求和施工规范的规定。

(2)沥青浇洒应均匀，无露白，不得污染其他建筑物。

(3)嵌缝料必须趁热撒铺，扫布均匀，不应有重叠现象，压实平整。

2.检查项目

参见表310-l。

3.外观鉴定

(1)表面应平整密实，不应有松散、油包、油丁、波浪、泛油、封面料明显散失等现象，有上述缺陷的面积之和不超过受检面积的0.2％。

(2)无明显碾压轮迹。

(3)面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺，不得有积水现象。

沥青表面处治面层检查项目                       表310-1

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法(每幅车道) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平整度(mm) | 标准偏差ō(mm) | 4.5 | 平整度仪:全线每车道连续按每100m计算ō或IRI |
|  |  | IRI(m/km) | 7.5 |  |
|  |  | 最大间隙h | 10.0 | 3m直尺:每200m测2处×10尺 |
| 2 | 弯沉值(0.01mm) | 符合设计要求 | 按JTG F80/1—2004附录I检查 |
| 3 | 厚度(mm) | 代表值 | -5 | 按JTG F80/1—2004附录H检查,每200m每车道1点 |
|  |  | 合格值 | -10 |  |
| 4 | 沥青总用量(kg/m3) | ±5% | 每工作日每层洒布查1次 |
| 5 | 中线平面偏差(mm) | 30 | 经纬仪:每200m测4点 |
| 6 | 纵断高程(mm) | ±20 | 水准仪: 每200m测4断面 |
| 7 | 宽度(mm) | 有侧石 | ±30 | 尺量: 每200m测4断面 |
|  |  | 无侧石 | 不小于设计值 |  |
| 8 | 横坡(%) | ±0.5 | 水准仪: 每200m测4断面 |

### 310.05  计量与支付

1.计量

(1)沥青表面处治按图纸所示或监理人指示铺筑，经监理人验收合格，按不同厚度分别以平方米计量。

(2)封层按图纸规定的或监理人指示的喷洒面积，经监理人验收合格，以平方米计量。

(3)表面处治除监理人另有指示外，超过图纸规定的面积不予计量。

2.支付

(1)支付费用主要包括下列内容：

a.承包人提供工程所需的材料，使用的工具、设备和劳力等。

b.材料的检验、试验，以及按规范规定的全部作业。

c.喷洒前对层面的检查和清扫，材料的加热、运输、喷洒、养护等工作。

(2)按上述规定计量，经监理人验收并列人工程量清单的以下支付子目的工程量，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 310-1 | 沥青表面处治 |  |
| -a | 厚…mm | ㎡ |
| -b | 厚…mm | ㎡ |
| 310-2 | 封层 | ㎡ |

## 第311节  改性沥青及改性沥青混合料

### 311.01  范围

本节工作内容是在完成并经监理人验收合格的基层或其他沥青面层上，铺筑改性沥青混合料面层。它包括提供所需的设备、劳力和材料，以及施工、养护、试验等全部作业。

### 311.02  材料

1.基质沥青

制造改性沥青的基质沥青应与改性剂有良好的配伍性，其质量宜符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)表4.2.1-2中A级或B级道路石油沥青的技术要求。

2.改性剂

(1)改性剂应符合图纸及《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)第4.6节的相关要求。

(2)根据改善路面性能的特殊要求，宜选择使用热塑性橡胶类、橡胶类或热塑性树脂类改性剂及辅助外掺剂。

(3)在沥青混合料中掺加的纤维稳定剂宜选用木质素纤维、矿物纤维等。木质素纤维的质量应符合表311-1的要求。

木质素纤维质量技术要求                       表301-1

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 纤维长度，不大于 | Mm | 6 |
| 灰分含量 | % | 18±5 |
| pH值 | — | 7.5±1.0 |
| 吸油率，不小于 | — | 纤维质量的5倍 |
| 含水率(以质量计)，不大于 | % | 5 |

(4)矿物纤维宜采用玄武岩等矿石制造，但使用纤维必须符合环保要求，确保人体健康。

(5)通常情况下用于SMA路面的木质素纤维不宜低于沥青混合料总量的O.3％(矿物纤维不宜低于0.4％)，必要时可适当增加纤维用量。

3.集料与填料

(1)粗集料

a.用于改性沥青混合料面层的集料宜采用碎石或破碎砾石，其粒径和质量要求均应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)第4.8节有关规定。

b.粗集料应洁净、干燥、无风化、无有害杂质，且具有一定硬度和强度，及良好的颗粒形状。

c.当采用酸性石料时，必须采用抗剥落剂，以保证沥青与石料的黏附性，并经监理人批准。

(2)细集料

a.可采用天然砂、机制砂及石屑。其规格和质量要求，均应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)第4.9节的有关规定。

b.细集料应洁净、坚硬、干燥、无风化、无杂质或其他有害物质，并有适当级配，并与改性沥青有良好的黏附性。

(3)填料

a.必须采用石灰岩或者岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。

b.矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出，其质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)表4.10.1的要求。

### 311.03  改性沥青试验及储存

1.改性沥青的试验

(1)承包人应在生产前14d，将现场制备改性沥青所需的材料、设备、加工工艺的试验报告报请监理人审批。

(2)聚合物改性沥青的技术要求应根据工程所在地的气候、交通及特殊使用要求选定，并符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)表4.6.2的规定，按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ 052一2000)规定的方法进行试验，确定改性沥青的相应等级，选取最适宜的基质沥青、改性剂的剂量和加工温度及加工工艺。承包人应将试验结果报监理人审批。

(3)成品改性沥青应附有产品的说明书，并注明产品名称、代号、标号、运输、储放条件、使用方法、生产工艺、安全须知等。承包人使用前应取样进行检验。确认无明显分离、凝聚现象，且各项性能指标均符合上述要求，报监理人批准方可使用。

2.改性沥青的储存

成品改性沥青的储存应符合规定的要求，储存时间不得超过保质期。经检验确认已经发生离析的改性沥青不得使用。

### 311.04  改性沥青混合料配合比设计

1.改性沥青混合料应按本规范第309.03小节的要求进行混合料组成设计。确定的目标配合比、生产配合比设计均应报监理人批准。

2.以提高高温抗车辙能力为主要目的的新拌改性沥青混合料，按“沥青混合料车辙试验”方法测定的动稳定度应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)表5.3.4-1的要求。同时，经改性的沥青混合料的低温性能不得低于未改性的基质沥青混合料的指标。

3.以提高低温抗裂性能为主要目的的改性沥青混合料，按“沥青混合料弯曲试验”方法测定的低温弯曲试验的破坏应变应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)表5.3.4-3的要求。同时，经改性的沥青混合料的高温性能不得低于未改性沥青混合料的指标。

4.必须在规定的试验条件下进行浸水马歇尔试验和冻融劈裂试验，检验改性沥青混合料的水稳定性。试验结果应符合《公路沥青路面施工技术规范》(ITG F40—2004)表5.3.4-2规定的浸水马歇尔试验残留稳定度和冻融劈裂试验的残留强度比的要求。达不到要求时应采取抗剥落措施。

5.沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA)使用的粗集料应采用破碎石料，细集料宜采用破碎人工砂，稳定剂可采用木质素纤维、矿物纤维或聚合物纤维，马歇尔试验配合比设计及使用性能检验的技术要求应符合图纸要求及上述相关规定。

### 311.05  改性沥青混合料路面施工设备

1.承包人应配置满足工程施工需要的、功能先进的、工作状态良好的机械设备。在施工过程中，如果监理人认为不能满足工程需要，或不能保证工程质量的机械设备，承包人应将其更换。

2.沥青拌和场、运料设备、摊铺设备、压实机械等施工设备可参照本规范第309.04-1条相关要求。

### 311.06  改性沥青混合料路面施工

1.面层施工应遵守下列规定

(1)应具有下承层的“中间交工证书”。

(2)应具有经监理人批准的该层沥青混合料配合比设计资料和“开工报告”。

(3)对下承层应彻底清扫(冲洗)干净，并均匀洒布黏层沥青。

(4)严格控制摊铺层的设计高程、厚度、平整度、横坡度和压实度。

(5)根据气温情况严格控制混合料的施工温度。

(6)严格控制各道工序的质量，上道工序的质量未经检验合格并签认，不得进行下道工序的施工。

(7)气温10℃以下或雨天不得进行改性沥青混合料路面施工。未压实而被雨淋的沥青混合料应铲除废弃，不得回收利用。

(8)集料应有篷盖，防止被水淋湿。

(9)注意机械设备检修调试，保证其正常运转。储备够使用半月以上的经检验合格的各种材料。

(10)改性沥青混合料路面施工应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)第5章的相关规定。

2.施工温度

(1)改陛沥青混合料的施工温度，应根据所用改性沥青的黏度与温度关系曲线确定，并参照《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F4O一2004)的表5.2.2-3的规定。改性沥青混合料的最低摊铺温度应不低于《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40一2004)的表5.6.6的规定。

(2)SMA混合料的施工温度视纤维品种和数量、矿料用量的不同，在改性沥青混合料的基础上通过试验适当提高。

3.改性沥青混合料的拌和

(1)粗、细集料应严格分类堆放和供料。不同料源即使粒径相同的集料也应分开放，且不能混合使用。每个料源的材料应进行抽样试验，并经监理人批准。

(2)必须严格按批准的配合比进行配料，并应将集料充分烘干。

(3)回收的粉尘不得利用，应全部废弃在指定地点进行处理防止污染环境。

(4)应严格控制拌和温度，不得超过195℃；超过时必须废弃。

(5)沥青料拌和时间根据具体情况经试拌确定，以沥青均匀裹覆集料为度。SMA混合料的拌和时间应适当延长。

(6)改性沥青混合料储存时间不应超过24h。

(7)出厂的沥青混合料应逐车用经过标定的地磅称重，同时测量其温度，签发运料单，归档备查。

(8)如发现其配合比偏差过大或性能指标不合格时应立即通知停机，查明原因，予以调整。

(9)拌和场应逐盘打印各种材料用量及预热温度、拌和温度与时间、沥青混合料重量与出厂时间等数据资料，并及时报告监理人。

4.沥青混合料的运输

(1)热拌沥青混合料宜采用较大吨位的运料车运输，但不得超载运输，或紧急制动、急转弯掉头，使透层、封层造成损伤。

(2)运料车每次使用前后必须清扫干净，在车厢板上涂一薄层防止沥青粘结的隔离剂或防粘剂，但不得有余液积聚在车厢底部。

(3)运料车进入摊铺现场时，轮胎上不得粘有泥土等可能污染路面的脏物。

(4)运料车每次卸料必须倒净，尤其是对改性沥青或SMA混合料，如有剩余，应及时清除，防止硬结。

(5)SMA混合料在运输、等候过程中，如发现有沥青结合料沿车厢滴漏时，应采取措施予以避免。

5.改性沥青混合料的摊铺

(1)摊铺沥青面层时必须按图纸规定的平面、高度数据设控制导线或导梁，确保铺筑层的高度、横坡度和宽度符合设计要求。铺筑改性沥青及SMA路面时宜采用非接触式平衡梁。

(2)应做到匀速、连续(不停地)摊铺。摊铺速度应根据拌和机产量、运力配置情况、摊铺宽度和厚度等条件，通过试验段确定。一般为2～4m／min，SMA及改性沥青混合料宜放慢至1～3m／min。不得随意变换速度或中途停顿，以提高平整度，减少混合料的离析。

(3)在摊铺过程中应随时观察摊铺机的工作状态和摊铺层的外观质量，出现异常且调节无效时，应立即停机查明原因，进行调整。对不合格的摊铺层经过整修仍不达标时，应铲除重铺。

(4)在摊铺过程中应跟踪检测质量，发现缺陷应“趁热”修补；修补不好的应刨除重铺。

(5)在没有其他负面影响的前提下，应将熨平板的振频振幅调整到摊铺层的压实度达85％，且以高频低幅为宜。

(6)沥青路面上面层应全幅摊铺，摊铺时应采用沥青混合料转运车。

6.混合料的压实

(1)混合料摊铺后无明显质量缺陷时，应随即用通过试验段确定的压实设备和工艺进行碾压，防止因降温而影响压实密度。改性沥青混合料一般应在温度降至120℃前结束碾压作业。

(2)在初压和复压过程中，宜采用同型号压路机并列呈梯队碾压，不宜采用首尾相接的纵列方式。

(3)采用振动压路机碾压改性沥青混合料路面时，压路机的轮迹重叠宽度不应超过200mm；但用于静载钢轮压路机碾压时，压路机轮迹重叠宽度不应少于200mm。

(4)碾压速度可参照《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)表5.7.4的规定。

(5)改性沥青混合料碾压较困难，需要更多的压实功，应尽可能提高碾压温度和振动频率，在其不稳定温度区以上获得足够的密度。如果在指定温度内还未压实，则应改用轮胎压路机碾压，不能用钢轮碾，更不能起振，防止推移破坏。

(6)改性沥青混合料碾压过程中，应密切注意压实度的变化情况，既要达到压实标准，又要防止过度碾压而破坏集料的棱角嵌挤，或出现弹簧现象。

(7)碾压时，压路机不得中途停留、转向或紧急制动。当压路机来回交替碾压时，前后两次停留地点应相距10m以上，并应驶出压实起始线3m以外。

(8)压路机不得停留在温度高于60℃的已经压过的混合料上。同时，应采取有效措施，防止油料、润滑脂、汽油或其他杂质在压路机操作或停放期间落在路面上。

(9)SMA路面除试验证明采用轮胎压路机碾压有良好效果外，不宜采用轮胎压路机碾压，以防止将沥青结合料搓揉挤压上浮。

(10)SMA路面宜采用振动压路机或钢筒式压路机碾压，振动压路机的碾压应遵循：“高温、紧跟、均速、慢压、高频、低幅、先边、后中”的原则。

### 311.07  质量检验

1.基本要求

(1)基质沥青及改性剂和各种集料均应符合图纸及规范要求。

(2)改性沥青混合料级配及各项技术指标达到规范要求。

(3)拌和后的混合料均匀一致，无花白、无离析和结团现象。

(4)改性沥青混合料碾压后达到规定的压实度要求。

2.检查项目

改性沥青混合料路面检查项目及检验标准同本规范表309-7。

### 311.08  计量与支付

1.计量

改性沥青混合料按图纸要求及监理人的指示按不同厚度及实际摊铺的面积以平方米计量。

2.支付

(1)费用的支付，主要包括以下内容：

a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

b.原材料的检验、混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、材料的拌和、运输、摊铺、压实、整型、养护等。

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

(2)按上述规定计量，经监理人验收，并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 311-1 | 细粒式改性沥青混合料路面 |  |
| -a | 厚…mm | ㎡ |
| -b | 厚…mm | ㎡ |
| 311-2 | 中粒式改性沥青混合料路面 |  |
| -a | 厚…mm | ㎡ |
| -b | 厚…mm | ㎡ |
| 311-3 | SMA路面 |  |
| -a | 厚…mm | ㎡ |
| -b | 厚…mm | ㎡ |

## 第312节  水泥混凝土面板

### 312.01  范围

本节内容为在完成并经监理人验收合格的基层上，铺筑水泥混凝土面板的工作。它包括提供所需的设备、人工和材料，以及施工、养护、试验、检测等全部作业。

### 312.02  材料

1.水泥

(1)各级路面用水泥的物理性能和化学成分应符合图纸要求和《通用硅酸盐水泥》(GB 175—2007)和《道路硅酸盐水泥》(GB 13693—2005)的规定，并应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)中表3.1.2的规定。

(2)特重、重交通混凝土路面宜采用旋窑道路硅酸盐水泥，也可采用旋窑硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥；中、轻交通的路面可采用矿渣硅酸盐水泥；低温天气施工、有快通要求的路段可采用R型水泥，此外宜采用普通型水泥。

(3)采用机械化铺筑时，宜选用散装水泥，散装水泥的夏季出厂温度应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)第3.1.4小节的规定。

(4)当贫混凝土和碾压混凝土用作基层时，可使用各种硅酸盐类水泥。不掺用粉煤灰时，宜使用强度等级32.5级以下的水泥。掺用粉煤灰时，只能使用道路水泥、硅酸盐水泥、普通水泥。

(5)水泥进场时，应附有产品合格证及化验单。承包人应对品种、强度等级、包装、数量、出厂日期等进行检查验收，并报监理人审批。

2.粗集料

(1)粗集料应使用碎石、破碎卵石和卵石。粗集料应质地坚硬、耐久、洁净。粗集料技术指标应符合图纸要求及表312-1的规定。粗集料按技术要求分为I、II、Ⅲ级。高速公路、一级公路、二级公路及有抗(盐)冻要求的三、四级公路混凝土路面使用的粗集料级别应不低于II级，无抗(盐)冻要求的三、四级公路混凝土路面、碾压混凝土及贫混凝土基层可使用III级粗集料。有抗(盐)冻要求时，I级集料吸水率不应大于1.0％；II级集料吸水率不应大于2.0％。

(2)粗集料的级配范围应符合表312-2的要求。

碎石、碎卵石和卵石技术指标                  表312-1

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 碎石压碎指标(%) 卵石压碎排标(%) 坚固性(按质量损失计%) 针片状颗粒含量(%) 含泥量(%) 泥块含量(%) 有机物含量(比色法) 硫化物及硫酸盐(按S03质量计%) | ＜10 ＜12 ＜5 ＜5 ＜0.5 ＜0 合格 ＜0.5 | ＜15 ＜14 ＜8 ＜15 ＜1.0 ＜0.2 合格 ＜1.0 | ＜20 ＜16 ＜12 ＜20 ＜1.5 ＜0.5 合格 ＜1.0 |
| 岩石抗压强度 | 火成岩不应小于100Mpa;变质岩小应小于80Mpa;水成岩不应小于60Mpa |
| 表观密度 | ＞2500kg/m3 |
| 松散堆积密度 | ＞1350kg/m3 |
| 空隙率 | ＜47% |
| 碱集料反应 | 经碱集料反应试验后试件无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规定试验龄期的膨胀率应小于0.10% |

注：①III级碎石的压碎指标，用作路面时，应<20％；用作下面层或基层时，可<25％。

②III级粗集料的针片状颗粒含量，用作路面时，应<20％；用作下面层或基层时，可<25％。

粗集料级配范围                    表312-2

| 粒径 级配 类型 | 方筛孔尺寸(mm) |
| --- | --- |
|  | 2.36 | 4.75 | 9.50 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
|  | 累计筛余(以质量计)(%) |
| 合成级配 | 4.75～16 | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～10 |  |  |  |  |
|  | 4.75～19 | 95～100 | 85～95 | 60～75 | 30～45 | 0～5 | 00 |  |  |
|  | 4.75～26.5 | 95～100 | 90～100 | 70～90 | 50～70 | 25～40 | 0～5 | 0 |  |
|  | 4.75～31.5 | 95～100 | 90～100 | 75～90 | 60～75 | 40～60 | 20～35 | 0～5 | 0 |
| 粒级 | 4.75～9.5 | 95～100 | 80～100 | 0～15 | 0 |  |  |  |  |
|  | 9.5～16 |  | 95～100 | 80～100 | 0～15 | 0 |  |  |  |
|  | 9.5～19 |  | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～15 | 0 |  |  |
|  | 16～26.5 |  |  | 95～100 | 55～70 | 25～40 | 0～10 | 0 |  |
|  | 16～31.5 |  |  | 95～100 | 85～100 | 55～70 | 25～40 | 0～10 | 0 |

(3)路面和桥面混凝土粗集料不得使用不分级的统料，应按公称最大粒径的不同采用2～4粒级集料进行掺配，并应符合图纸要求及表312-2合成级配的要求。卵石最大公称粒径不宜大于19.Omm；碎卵石最大公称粒径不宜大于26.5mm；碎石最大公称粒径不应大于31.5mm。贫混凝土基层粗集料最大公称粒径不应大于31.5mm；钢纤维混凝土与碾压混凝土粗集料最大公称粒径不宜大于19.0mm。碎卵石或碎石中粒径小于75斗m的石粉含量不宜大于1％。

(4)当怀疑有碱活性集料或夹杂有碱活性集料时，应进行碱集料反应检验，确认无碱集料反应后，方可使用。

(5)当粗集料中含有活性二氧化硅或其他活性成分时，水泥中碱的含量不得大于0.6％，并应按照《公路工程集料试验规程》(JTG E42一2005)的规定进行试验，确认对混凝土质量无有害影响后方可施工。

(6)在含碱环境中(如盐碱地、含碱工业废水侵蚀)的混凝土，不得使用含有活性成分的集料。

3.细集料

(1)细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂或混合砂，细集料的技术指标应符合图纸要求及表312-3的规定。细集料按技术要求分为I级、II级、III级。高速公路、一级公路、二级公路及有抗(盐)冻要求的三、四级公路混凝土路面使用的砂类别应不低于II级，无抗(盐)冻要求的三、四级公路混凝土路面、碾压混凝土及贫混凝土基层可使用III级砂。特重、重交通混凝土路面宜使用河砂，砂的硅质含量不应低于25％。

(2)细集料级配要求应符合图纸要求及表312-4的规定。砂按细度模数分为粗砂、中砂、细砂。路面和桥面用天然砂宜为中砂，可使用细度模数应在2.O～3.5之间的砂。同一配合比用砂的细度模数变化范围不应超过0.3，否则，应分别堆放，并调整配合比中的砂率后使用。

(3)路面和桥面混凝土所使用的机制砂除应符合表312-3和表312-4规定外，还应检验砂浆磨光值，且其值宜大于35，不宜使用抗磨性较差的泥岩、页岩、板岩等水成岩类母岩品种生产机制砂。配制机制砂混凝土应同时掺引气高效减水剂。

(4)在河砂资源紧缺的沿海地区，二级及二级以下公路混凝土路面和基层可使用淡化海砂，但设有缩缝传力杆混凝土路面和钢筋混凝土、钢纤维混凝土路面及桥面不得使用淡化海砂。淡化海砂的技术要求除应符合表312-3和表312-4要求外，尚应符合下述规定：

a.淡化海砂带人混凝土中的含盐量不应大于1.0kg/m3；

b.淡化海砂中碎贝壳等甲壳类动物残留物含量不应大于1.0％；

c.与河砂对比试验，淡化海砂应对砂浆磨光值、混凝土凝结时间、耐磨性、弯拉强度无不利影响。

(5)当怀疑有碱活性集料或夹杂有碱活性集料时，应进行碱集料反应检验，确认无碱集料反应后，方可使用。

细集料技术指标                        表312-3

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 机制砂单粒级最大压碎指标(％) 氯化物(氯离子质量计％) 坚固性(按质量损失计％) 云母(按质量计％) 天然砂、机制砂含泥量(按质量计％) 天然砂、机制砂泥块含量(按质量计％) 机制砂MB值<1.4或合格石粉含量①(按质量计％) 机制砂MB值≥1.4或不合格石粉含量(按质量计％) 有机物含量(比色法) 硫化物及硫酸盐(按s0，质量计％) 轻物质(按质量计％) | ＜20 ＜0.01 ＜6 ＜1.0 ＜1.0 0 ＜3.0 ＜1.0 合格 ＜0.5 ＜1.0 | ＜25 ＜0.02 ＜8 ＜2.0 ＜2.0 ＜1.0 ＜5.0 ＜3.0 合格 ＜0.5 ＜1.0 | ＜30 ＜0.06 ＜10 ＜2.0 ＜3.0 ＜2.0 ＜7.0 ＜5.0 合格 ＜0.5 ＜1.0 |

续上表

| 岩石抗压强度 | 火成岩不应小于100Mpa;变质岩小应小于80Mpa;水成岩不应小于60Mpa |
| --- | --- |
| 表观密度 | ＞2500kg/m3 |
| 松散堆积密度 | ＞1350kg/m3 |
| 空隙率 | ＜47% |
| 碱集料反应 | 经碱集料反应试验后试件无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规定试验龄期的膨胀率应小于0.10% |

注：①亚甲蓝试验MB试验方法见《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30一2003)附录B。

②天然III级砂用作路面时，含泥量应<3％；用作贫}昆凝土基层时，可<5％。

细集料级配范围                       表312-4

| 砂分级 | 方筛孔尺寸(mm) |
| --- | --- |
|  | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.18 | 2.36 | 4.75 |
|  | 累计筛余(以质量计)(%) |
| 粗砂 | 90～100 | 80～95 | 71～85 | 35～65 | 5～35 | 0～10 |
| 中砂 | 90～100 | 70～92 | 41～70 | 10～50 | 0～25 | 0～10 |
| 细砂 | 90～100 | 55～85 | 16～40 | 0～25 | 0～15 | 0～10 |

4.掺和料

(1)混凝土路面可掺用质量指标符合表图纸要求及表312-5规定电收尘的I、II级干排或磨细粉煤灰，不得使用III级粉煤灰。贫混凝土、碾压混凝土基层或复合式路面下面层应掺用符合表312-5规定的III级及III级以上的粉煤灰，不得使用等外粉煤灰。

粉煤灰分级和质量指标                  表312-5

| 粉煤灰等级 | 细度(45um气流流筛余量)(%) | 烧失量(%) | 需水量比 (%) | 含水率(%) | CIˉ (%) | SO3 (%) | 混合砂浆活性指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 7d | 28d |
| Ⅰ Ⅱ Ⅲ | ≤12 ≤20 ≤45 | ≤5 ≤8 ≤15 | ≤95 ≤105 ≤115 | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.5 | ＜0.02 ＜0.02 — | ≤3 ≤3 ≤3 | ≥75 ≥70— | ≥85(75)≥80(62) — |

注：①45üm气流筛的筛余量换算为80gm水泥筛的筛余量换算系数约2.4。

②混合砂浆的活性指数为掺粉煤灰的砂浆与水泥砂浆的抗压强度比的百分数，适用于所配制}昆凝土强度等级≥c40的混凝土；当配制的混凝土强度等级<c40，混合砂浆的活性指数要求应满足28d括号中的数值。

(2)路面和桥面混凝土中可使用硅灰或磨细矿渣等掺和料，但使用前必须经过试配对弯拉强度、工作性、抗磨性、抗冻性等技术指标进行检验，并报请监理人批准后方可使用，以确保路面和桥面混凝土的质量。

(3)粉煤灰宜采用散装粉煤灰，进货应有等级检验报告。应确切了解所用水泥中已经加入的掺和料种类和数量。

5.外加剂

外加剂的产品质量及掺量应符合图纸要求及《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003)表3.6.1的规定。供应商应提供有相应资质外加剂检测机构认定的品质检测报告，检验报告应说明外加剂的主要化学成分，对钢筋无锈蚀、对混凝土无腐蚀和对人员无毒副作用。承包人在施工中应进行配合比试验确定其品种质量和剂量。所有外加剂的使用均应得到监理人批准。

6.水

混凝土搅拌和养护用水应清洁，宜采用饮用水。对水质有疑问或使用非饮用水，应进行检验，并符合下列规定：

(1)硫酸盐含量(按S24-计)小于2 700mg／L。

(2)含盐量不得超过5 000mg／L。

(3)pH值不得小于4。

(4)不得含有油污、泥和其他有害杂质。

(5)海水不得作为混凝土拌和用水。

7.钢筋

(1)钢筋应符合图纸及《钢筋混凝土用钢  第2部分：热轧带肋钢筋》(GB 1499.2—2007)和《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》(GB 1499.1-2008)的要求。

(2)钢筋应顺直，不得有裂缝、断伤、刻痕，表面油污和颗粒状或片状锈蚀应清除。

8.接缝材料

(1)胀缝板宜选用杉木版、纤维板、沥青纤维板、泡沫橡胶板或泡沫树脂板等材料。其技术要求应符合图纸及《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)中表3.9.1的要求。

(2)填缝料可选用沥青橡胶类、聚氯乙烯胶泥类、沥青玛蹄脂类等加热施工式填缝料和聚氨酯焦油类、氯丁橡胶类、乳化沥青橡胶类等常温施工式填缝料及预制橡胶嵌缝条。其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)中表3.9.2-1及表3.9.2-2的规定。

9.其他材料

用于混凝土路面养护的养生剂、用于防裂缝修补材料和传力杆套(管)帽、沥青及塑料薄膜等材料的技术性能及物理力学性能应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)第3.10节的规定。

### 312.03  配合比设计

1.普通混凝土配合比设计适用于滑模摊铺机、轨道摊铺机、三辊轴机组和小型机具四种施工方式。

2.普通混凝土路面的配合比设计在兼顾经济性的同时应满足弯拉强度、工作性、耐久性等三项技术要求。三项技术要求应符合图纸要求及《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)中第4.1节的有关规定。

3.路面混凝土满足耐久}生要求的最大水灰比和最小水泥用量应符合表312-6的规定。

4.外加剂的掺量应由混凝土试配试验确定。在夏季高温下施工时，混凝土拌和物的初凝时间不得小于3h，小于3h时应采取缓凝或保塑措施；低温和负温施工时的终凝后时间不得大于10h，大于10h时，应采取必要的促凝或早强措旅。

5.水泥混凝土路面普通混凝土配合比参数的计算和配合比计算及配合比调整等均按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F3O一2003)中第4.1节及第4.5节的有关规定进行。

混凝土满足耐久性要求的最大水灰(胶)比和最小单位水泥用量    表312-6

| 公路等级 | 高速公路、一级公路 | 二级公路 | 三、四级公路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大水灰(胶)比 | 0.44 | 0.46 | 0.48 |
| 抗冰冻要求最大水灰(胶)比 | 0.42 | 0.44 | 0.46 |
| 抗盐冻要求最大水灰(胶)比 | 0.40 | 0.42 | 0.44 |
| 最小单位水泥用量(kg/m3) | 42.5级 | 300 | 300 | 290 |
|  | 32.5级 | 310 | 310 | 305 |
| 抗冰(盐)冻时最小单位水泥用量(kg/m3) | 42.5级 | 320 | 320 | 315 |
|  | 32.5级 | 330 | 330 | 325 |
| 掺粉煤灰时最小单位水泥用量(kg/m3) | 42.5级 | 260 | 260 | 255 |
|  | 32.5级 | 280 | 270 | 265 |
| 抗冰(盐)冻掺粉煤灰最小单位水泥用量(42.5级水泥)(kg/m3) | 280 | 270 | 265 |

注：1.掺粉煤灰，并有抗冰(盐)冻性要求时，不得使用32.5级水泥。

2.水灰(胶)比计算以砂石料的自然风干状态计(砂含水率≤1.O％；石子含水率≤O.5％)。

3.处在除冰盐、海风、酸雨或硫酸盐等腐蚀性环境中或在大纵坡等加减速车道上的混凝土，最大水灰(胶)比可比表中数值降低O.01～O.02。

6.承包人应将计划用于铺筑水泥混凝土面层的各层材料，至少在用于工程之前28d，通过试验进行混合料组成配合比设计，这些设计应包括材料标准试验、混凝土弯拉强度、集料级配、水灰比、坍落度、水泥用量、质量控制等，承包人应及时提供所有设计、试验报告单和详细说明，报监理人批准。混凝土的试配强度按设计强度提高10％～15％。

7.承包人应按上述混合料的设计通过混凝土的试拌，检验混凝土混合料的配合比，报监理人审批。

8.在整个施工过程中，混凝土的质量和混合料配合比，承包人应按照质量管理要求进行自检。

9.已批准了的混凝土混合料的生产方法和材料，未经监理人的同意不得改变。如需改变时，承包人应重新作试拌试验报批。

### 312.04  混合料拌和、运输

1.承包人应根据图纸、机械设备、施工条件及摊铺方式拟定混凝土路面施工方案及施工工艺流程，编制详细的施工组织设计，在开工前28d报请监理人批准。

2.水泥混凝土路面拌和、运输，应按照《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)的第5章及第6章的有关规定办理。

3.在浇筑水泥混凝土面层前，应将监理人检查认可的基层表面上的浮土及杂物予以清除干净，并进行必要的修整。

4.水泥混凝土路面施工开始前应对进场的材料进行检验，其检验项目及检验频率应按表312-7的规定进行。

5.施工前必须对机械设备、测量仪器、基准线或模板、机具工具及各种试验仪器等进行全面地检查、调试、校核、标定、维修和保养。对主要施工机械的易损零部件应有适量储备。

6.不同摊铺方式所要求的搅拌楼最小生产容量应满足《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)中表6.1.1的规定。一般可配备2～3台搅拌楼，最多不宜超过4台。搅拌楼的规格和品牌尽可能统一。

7.搅拌楼的配备应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)中表5.1.1的规定。应优先选配间歇式搅拌楼，也可使用连续式搅拌楼。连续式搅拌楼应配备两个或一个长度足够的搅拌锅，并应在搅拌锅上配备电视监控设备。

8.每台搅拌楼在投入生产前，必须进行标定，并试拌正常。在标定有效期满或搅拌楼搬迁安装后，均应重新标定。施工中应每15d校验一次搅拌楼计量精确度。

9.搅拌过程中，拌和物质量检验与控制应符合表312-8的规定。低温或高温天气时施工，拌和物出料温度宜控制在10～35qC。并应测定原材料温度、拌和物的温度、坍落度损失率和凝结时间等。

10.应根据施工进度、运量、运距及路况，选配车型和车辆总数。总运力应比总拌和能力略有富余。确保新拌混凝土在规定时间内运到摊铺现场。

11.运输到现场的拌和物必须具有适宜摊铺的工作性。不同摊铺工艺的混凝土拌和物从搅拌机出料到运输、铺筑完毕的允许最长时间应符合表312-9的规定。不满足时应通过试验、加大缓凝剂或保塑剂的剂量。

混凝土原材料的检测项目和频率                     表312-7

| 材料 | 检查项目 | 检查频度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 高速公路、一级公路 | 其他公路 |
| 水泥 | 抗折强度、抗压强度、安定性 | 高速公路 | 机铺1500t,不型机具500t一批 |
|  | 凝结时间、标稠需水量、细度 | 机铺1500t一批 | 机铺3000t,不型机具500t一批 |
|  | f-CaO、MgO、SO3含量、铝酸三钙、铁铝酸四钙、干缩率、耐磨性、碱度、混合材料种类及数量 | 机铺2000t一批 | 每标段不少于3次，进场前必测 |
|  | 温度、水化热 | 每标段不少于3次，进场前必测 | 冬、夏季施工 随时检测 |
| 粉煤灰 | 活性指数、细度、烧失量 | 机铺1500t一批 | 机铺1500t,不型机具500t一批 |
|  | 需水量比、SO3含量 | 每标段不少于3次，进场前必测 | 每标段不少于3次，进场前必测 |
| 粗集料 | 针片状、超径颗粒含量、级配、表观密度、堆积密度、空隙率 | 机铺2500m3一批 | 机铺5000m3，小弄机具1500m3一批 |
|  | 含泥量、泥块含量 | 机铺1000t一批 | 机铺2000m3，小弄机具1000m3一批 |
|  | 坚固性、岩石抗压强度、压碎指标 | 每种粗集料每标段不少于2次 | 每种粗集料每标段不小于2次 |
|  | 碱集料反应 | 怀疑有碱活性集料进场前测 | 怀疑有碱活性集料进场前测 |
|  | 含水率 | 降雨或有碱活性集料进场前测 | 降雨或有碱活性集料进场前测 |
| 砂 | 细度模数、表观密度、堆积密度、空隙率、级配 | 机铺2000m3一批 | 机铺4000m3，小型机具1500m.3一批 |
|  | 含泥量、泥块石粉含量 | 机铺1000m3一批 | 机铺2000t,不型机具500t一批 |
|  | 坚固性 | 每种砂每标段不少于3次 | 每种砂每标段不少于3次 |
|  | 云母含量、轻物质与有机物含量 | 目测有云母或杂质时测 | 目测有云母或杂质时测 |
|  | 含盐量(硫酸盐，氯盐) | 必要时测，淡化海砂每标段3次 | 必要时测，淡化海砂每标段2次 |
|  | 含水率 | 降雨或湿度弯化随时测 | 降雨或湿度弯化随时测 |
| 外加剂 | 减水剂减水率、液体外加剂含固量和相对密度粉状外加剂的不溶物含量 | 机铺5t一批 | 机铺5t，小型机具3t一批 |
|  | 引气剂引气量、气泡细密程度和稳定性 | 机铺2t一批 | 机铺3t，小型机具1t一批 |
| 钢纤维 | 抗拉强度、弯折性能、长长、长径比、形状 | 开工前或有变化时，每标段3次 | 开工前或有弯化时，每际段3次 |
|  | 杂质、质理及其偏差 | 机铺50t一批 | 机铺50t,小型机具30t一批 |
| 养生剂 | 有效保水率、搞压强度比、耐磨性耐热性、膜水溶性 | 开工前或有变化时，每标段3次 | 开工前或有变化时，每标段3次 |
|  | 含固量、成膜时间 | 试验路段测，施工每5t测1次 | 试验路段测，施工每5t测1次 |
| 水 | pH值、含盐量、硫酸根及杂质含量 | 开工前和水源有变化时 | 开工前和水源有变化时 |

注：1.开工前，所有原材料项目均应检验；当原材料规格、品种、生产厂、来源变化时，必检。

2.机铺指滑模、轨道、三辊轴机组和碾压混凝土摊铺，数量不足一批时，按一批检验。

混凝土拌和物的质量检验项目和频率             表312—8

| 检查项目 | 检查频度 |
| --- | --- |
|  | 高速公路、一级公路 | 其他公路 |
| 水灰比及稳定性 | 每500m3抽检1次，有弯化随时测 | 每5000m3抽检1次，有变化随时测 |
| 坍落度及其均匀性 | 每工班测3次，有变化随时测 | 每工班测3次，有变化随时测 |
| 坍落度损失率 | 开工、气温较高和有变化随时测 | 开工、气温较高和变化随时测 |
| 振动黏度系数 | 试拌、原材料和配合比有变化时测 | 试拌、原材料和配合比变化随时测 |
| 钢纤维体积率 | 每工班测2次，有变化随时测 | 每工班测1次，有变化随时测 |
| 含气量 | 每工班测2次，有抗冻要求不少于3次 | 每工班测1次，有抗冻要求不少于3次 |
| 泌水率 | 必要时测 | 必要时测 |
| 视密度 | 每工班测1次 | 每工班测1次 |

续上表

| 温度、凝结时间长化发热量 | 冬、夏季施工，气温最高最低时，每工班至少测1～2次 | 冬、夏季施工，气温最高最低时，每工班至少测1次 |
| --- | --- | --- |
| 离析 | 随时观察 | 随时观察 |
| VC值及稳定性、压实度、松铺系数 | 碾压混凝土作复合式路面底层时，检查频率与其他公路相同 | 每工班测3～5次，有变化随时测 |

注：1.混凝土拌和物振动黏度系数试验方法见《公路水泥混凝土路面滑模施工技术规程》(JTJ 037.1-2000)附录A。

2.钢纤维混凝土拌和物钢纤维体积率试验方法见《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)附录d.2。

混凝土拌和物运输、铺筑完毕允许最长时间              表312-9

| 施工气温°(℃) | 运输允许最长时间(h) | 铺筑完毕允许最长时间(h) |
| --- | --- | --- |
|  | 滑模、轨道 | 三轴、小机具 | 滑模、轨道 | 三轴、小机具 |
| 5～9 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 |
| 10～19 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 20～29 | 1.0 | 0.75 | 1.5 | 1.25 |
| 30～35 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 1.0 |

注：*指施工时间的日问平均气温，使用缓凝剂延长凝结时间后，本表数值可增加0.25～0.5h。

### 312.05  滑模机械铺筑

1.滑模摊铺的机械配备

(1)高速公路、一级公路施工，宜选配能一次摊铺2～3个车道宽度(7.5～12.5m)的滑模摊铺机；二级及二级以下公路路面的最小摊铺宽度不得小于单车道设计宽度。硬路肩的摊铺宜选配中、小型多功能滑模摊铺机，并宜连体一次摊铺路缘石。可按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)表7.1.1-1的基本技术参数选择滑模摊铺机。

(2)滑模摊铺路面时，承包人应根据路面结构、工期要求、公路等级及监理要求配齐摊铺机、搅拌机、搅拌站、运输车辆、布料设备、抗滑构造施工设备、切缝设备等。机械配套可参照《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)  7.1.1-2的要求进行。

(3)滑模摊铺混凝土路面的施工应设置基准线。基准线形式、基准线器具、基准线设置及基准线的施工要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)第7.1.2条有关规定。

2.滑模摊铺准备

(1)滑模摊铺混凝土路面开始前，承包人的所有施工设备和机具应全部就位，且处于良好状态。基层、封层表面及履带行走部位应清扫干净。摊铺面板位置应洒水湿润，但不得积水。

(2)横向连接摊铺时，前次摊铺路面纵缝的溜肩胀宽部位应切割顺直。侧边拉杆应校正扳直，缺少的拉杆应钻孔锚固植入。纵向施工缝的上半部缝壁应满涂沥青。

3.混凝土布料

(1)滑模摊铺机前的正常料位高度应在螺旋布料器叶片最高点以下，亦不得缺料。卸料、布料应与摊铺速度相协调。

(2)当坍落度在10～50mm时，布料松铺系数宜控制在1.08～1.15之间。布料机与滑模摊铺机之间施工距离宜控制在5～10m。

(3)摊铺钢筋混凝土路面、桥面或搭板时，严禁任何机械开上钢筋网。

4.滑模摊铺机的施工参数设定、校准和摊铺操作技术要领及摊铺中问题的处置等参照《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)中第7.1.5条、7.1.6条及7.1.7条的规定执行。

5.滑模摊铺过程中应采用自动抹平板装置进行抹面。对少量局部麻面和明显缺料部位，应在挤压板后或搓平梁前补充适量拌和物，由搓平梁或抹平板机械修整。滑模摊铺的混凝土面板在下列情况下，可用人工进行局部修整：

(1)用人工操作抹面抄平器，精整摊铺后表面的小缺陷，但不得在整个表面加薄层修补路面高程。

(2)对纵缝边缘出现的倒边、塌边、溜肩现象，应顶侧模或在上部支方铝管进行边缘补料修整。

(3)对起步和纵向施工接头处，应采用水准仪抄平并采用大于3m的靠尺边测边修整。

6.滑模摊铺结束后，必须及时做下述工作：

(1)清洗滑模摊铺机，并进行当日保养，加油加水，打润滑油等。

(2)宜在第二天硬切横向施工缝，也可当天软作施工横缝。应丢弃端部的混凝土和摊铺机振动仓内遗留下的纯砂浆，两侧模板应向内各收进20～40mm，收口长度宜比滑模摊铺机侧模板略长。施工缝部位应设置传力杆，并应满足图纸规定的路面平整度、高程、横坡和板长要求。

### 312.06  模板及其架设与拆除

1.模板技术要求

(1)公路混凝土路面板、桥面板和加铺层的施工模板应采用刚度足够的槽钢、轨模或钢制边侧模板，不应使用木模板、塑料模板等其他易变形的模板。模板的精确度及尺寸要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)第7.2.1条的规定。

(2)横向施工缝端模板应按图纸规定的传力杆直径和间距设置传力杆插入孔和定位套管。

(3)模板或轨模数量应根据施工进度和施工气温确定，并应满足拆模周期内周转需要。

2.模板架设和安装及拆除的技术要求及允许偏差应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)第7.2节的规定。

### 312.07  三辊轴机组铺筑

1.三辊轴机组的设备应符合下列规定：

(1)三辊轴整平机的主要技术参数应满足施工需要。当板厚200mm以上时宜采用直径为168mm的辊轴；桥面铺装或厚度较小的路面可采用直径为219mm的辊轴。轴长宜比路面宽度长出600～1 200mm。

(2)三辊轴机组铺筑混凝土面板时，必须同时配备一台安装插入式振捣棒组的排式振捣机。当铺装桥面厚度小于150mm时，可采用振捣梁。当面板厚度较大或坍落度较低时，宜使用100Hz以上的高频振捣棒。

(3)当一次摊铺双车道路面时应配备纵缝拉杆插入机，并配有插入深度控制和拉杆间距调整装置。

(4)其他施工辅助配套设备承包人可根据施工需要选配。

2.三辊轴机组铺筑

(1)三辊轴机组铺筑面层工艺流程宜按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30一2003)第7.3.2条规定顺序施工。

(2)应有专人指挥车辆均匀卸料。布料应与摊铺速度相适应，不适应时应配备适当的布料机械。坍落度为10～40mm的拌和物，松铺系数为1.12～1.25。

(3)混凝土拌和物布料长度大于10m时，可开始振捣作业。密排振捣棒组间歇插入振实时，每次移动距离不宜超过振捣棒有效作用半径的1.5倍，并不得大于500mm，振捣时问宜为15～30s。排式振捣机连续拖行振实时，作业速度宜控制在4rn／min以内。

(4)面板振实后，应随即安装纵缝拉杆。单车道摊铺的混凝土路面，在侧模预留孔中应按设计要求插入拉杆；一次摊铺双车道路面时，除应在侧模孔中插入拉杆外，还应在中间纵缝部位，使用拉杆插入机在1／2板厚处插入拉杆，插人机每次移动的距离应与拉杆间距相同。

(5)三辊轴整平机作业

a.三辊轴整平机按作业单元分段整平，作业单元长度宜为20～30m，振捣机振实与三辊轴整平两道工序之间的时间间隔不宜超过15min。

b.三辊轴滚压振实料位高差宜高于模板顶面5～20mm，过高时应铲除，过低应及时补料。

c.三辊轴整平机在一个作业单元长度内，应采用前进振动、后退静滚方式作业，宜分别滚压2～3遍。最佳滚压遍数应经过试铺确定。

d.在三辊轴整平机作业时，应有专人处理轴前料位的高低情况，过高时，应辅以人工铲除，轴下有间隙时，应使用混凝土找补。

e.滚压完成后，将振动辊轴抬离模板，用整平轴前后静滚整平，直到平整度符合要求，表面砂浆厚度均匀为止。

f.表面砂浆厚度宜控制在(4±1)mm，三辊轴整平机前方表面过厚、过稀的砂浆必须刮除丢弃。

(6)应采用3～5m刮尺，在纵、横两个方向进行精平饰面，每个方向不少于两遍。也可采用旋转抹面机密实精平饰面两遍。刮尺、刮板、抹面机、抹刀饰面的最迟时间不得迟于在表312-9规定的铺筑完毕允许最长时间。

### 312.08  轨道摊铺机铺筑

1.轨道摊铺设备

(1)轨道摊铺机的选型应根据路面车道数和设计宽度按轨道摊铺机的技术参数选择。最小摊铺宽度不得小于单车道3.75m。

(2)其他设备根据施工需要配套采用。

2.轨道摊铺机铺筑、振实及整平

(1)使用轨道摊铺机前部配备的螺旋布料器或可上下左右移动的刮板布料，这两种布料方式均要求料堆不得过高过大，亦不得缺料，可使用挖掘机、装载机或人工辅助布料。螺旋布料器前应保持面板以上100mm左右的拌和物，布料器后宜配备松铺高度控制刮板。

(2)轨道摊铺时的适宜坍落度按振捣密实情况宜控制在20～40mm之问。不同坍落度时的松铺系数K可参考《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)表7.4.2确定，并按此计算出松铺高度。

(3)当施工钢筋混凝土路面时，宜选用(两台)箱型轨道摊铺机分两层两次布料，可在第一层布料完成后，将钢筋网片安装好，再进行表面第二层布料，然后一次振实；也可两次布料两次振实，中问安装钢筋网。

(4)轨道摊铺机应配备振捣棒组，振捣方式及混凝土表面振捣和修整等应按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30一2003)第7.4.2条有关规定执行。

(5)面板整平及饰面应符合下列要求：

a.往复式整平滚筒前的混凝土堆积物应涌向横坡高的一侧，保证路面横坡高端有足够的料找平。

b.及时清理因整平推挤到路面边缘的余料，以保证整平精度和整平机械在轨道上的作业行驶。

c.轨道摊铺机上宜配备纵向或斜向抹平板。纵向抹平板随轨道摊铺机作业行进可左右贴表面滑动并完成表面修整；斜向修整抹平板作业时，抹平板沿斜向左右滑动，同时随机身行进，完成表面修整。

(6)整平饰面操作要求与本规范第312.07—2(6)款的要求相同。

### 312.09  小型机具铺筑

1.承包人的小型机具性能应稳定可靠，操作简易，维修方便，机具配套应与工程规模、施工进度相适应。选配的成套机械、机具应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30一2003)表7.5.1的要求。

2.摊铺、振实与整平

(1)摊铺

a.承包人在混凝土拌和物摊铺前，应对模板的位置和支撑稳固情况及传力杆、拉杆的安设等进行全面检查。修复破损基层，并洒水润湿。用厚度标尺板全面检测板厚，与设计值相符，方可开始摊铺。

b.专人指挥自卸车尽量准确卸料。人工布料应用铁锹反扣，严禁抛掷和耧耙。人工摊铺混凝土拌和物的坍落度应控制在5～20mm之间，拌和物松铺系数宜控制在K=1.10～1.25之间，料偏于，取较高值；反之，取较低值。

c.因故造成1h以上停工或达到2／3初凝时间，致使拌和物无法振实时，应在已铺筑好的面板端头设置施工缝，废弃不能被振实的拌和物。

(2)插入式振捣棒振实

a.在待振横断面上，每车道路面应使用2根振捣棒，组成横向振捣棒组，沿横断面连续振捣密实，并应注意路面板底、内部和边角处不得欠振和漏振。

b.振捣棒的振捣方法及注意事项应按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTGF30—2003)中第7.5.2-2款的有关规定执行。

(3)振动板振实

a.在振捣棒已完成振实的部位，可开始振动板纵横交错两遍全面提浆振实，每车道路面应配备1块振动板。

b.振动板移位时，应重叠100～200mn，移位控制以振动板底部和边缘泛浆厚度3±1.mm为限。

c.缺料的部位，应辅以人工补料找平。

(4)振动梁振实

a.每车道路面宜使用1根振动梁。振动梁应具有足够刚度和质量，底部应焊接或安装深度4mm左右的粗集料压实齿，保证(4±1)mm的表面砂浆厚度。

b.振动梁应垂直路面中线沿纵向拖行，往返2～3遍，使表面泛浆均匀平整。在振动梁拖振整平过程中，缺料处应使用混凝土拌和物填补，不得用纯砂浆填补；料多的部位应铲除。

(5)整平饰面

a.每车道路面应配备l根滚杠(双车道两根)。振动梁振实后，应拖动滚杠往返2～3遍提浆整平。多余水泥浆应铲除。

b.拖滚后的表面宜采用3m刮尺，纵横各1遍整平饰面，或采用叶片式或圆盘式抹面机往返2～3遍压实整平饰面。抹面机配备每车道路面不宜少于1台。

c.在抹面机完成作业后，应进行清边整缝，清除粘浆，修补缺边、掉角。应使用抹刀将抹面机留下的痕迹抹平，当烈日暴晒或风大时，应加快表面的修整速度，或在防雨篷遮阴下进行。精平饰面后的面板表面应无抹面印痕，致密均匀，无露骨，平整度应达到规定要求。

3.小型机具施工三、四级公路混凝土路面，应优先采用在拌和物中掺外加剂，无条件时，应使用真空脱水工艺，该工艺适用于面板厚度不大于240mm混凝土面板施工。采用真空脱水工艺的机具及施工工艺要求应按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTGF30一5003)第7.5.3条的有关规定执行。

### 312.10  接缝施工

1.纵缝施工

(1)当一次铺筑宽度小于路面和硬路肩总宽度时，应设纵向施工缝，位置应避开轮迹，并重合或靠近车道线，构造可采用平缝加拉杆型。

(2)当所摊铺的面板厚度≥260mm时，也可采用插拉杆的企口形纵向施工缝。采用滑模施工时，纵向施工缝的拉杆可采用摊铺机的侧向拉杆装置插入。采用固定模板施工方式时，应在振实过程中，从侧模预留孔中手工插入拉杆。

(3)当一次铺筑宽度大于4.5m时，应采用假缝拉杆型纵缝，即锯切纵向缩缝，纵缝位置应按车道宽度设置，并在摊铺过程中用专用的拉杆插入装置插入拉杆。

(4)桥面与搭板纵缝拉杆可由横向钢筋延伸穿过接缝代替。

(5)插入或置入的侧向拉杆应牢固，不得松动、碰撞或拔出。若发现拉杆松脱、拔出或未插入，应在横向相邻路面摊铺前，钻孔重新置人拉杆。当发现拉杆可能被拔出时，宜进行拉杆拔出力(握裹力)检验，混凝土与拉杆握裹力试验方法可参照《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)附录C。

2.每天摊铺结束或摊铺中断时间超过30min时，应设置横向施工缝。其位置宜与胀缝或缩缝重合，确有困难不能重合时，施工缝应采用设螺纹传力杆的企口缝形式。横向施工缝应与路中心线垂直。横向施工缝在缩缝处采用平缝加传力杆型。

3.横向缩缝施工

(1)普通混凝土路面横向缩缝宜等问距布置。不宜采用斜缩缝和不等间距缩缝。不得不调整板长时，最大板长宜不大于6.0m；最小板长不宜小于板宽。

(2)在中、轻交通的公路混凝土路面上，横向缩缝可采用不设传力杆假缝型。

(3)在特重和重交通公路、收费广场、邻近胀缝或路面自由端的3条缩缝应采用假缝加传力杆型。钢筋支架应具有足够的刚度，传力杆应准确定位，摊铺之前应在基层表面放样，并用钢钎锚固，宜使用手持振捣棒振实传力杆高度以下的混凝土，然后机械摊铺。

4.胀缝设置与施工

(1)普通混凝土路面的胀缝应按图纸要求和《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)第9.1.4条的规定设置。

5.拉杆、胀缝板、传力杆及其套帽、滑移端设置精确度应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)表9.1.5的要求。

6.贫混凝土基层、各种混凝土面层、加铺层、桥面和搭板的纵、横向缩缝均应采用切缝法施工。切缝作业应按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30一2003)第9.1.6条规定执行。

7.填缝

(1)混凝土面板所有接缝凹槽都应按图纸规定，用填缝料填缝。填缝材料和填缝方法应经监理人批准。

(2)缝槽应在混凝土养生期满后及时填缝，填缝前必须保持缝内干燥清洁，防止砂石等杂物掉人缝内。填缝前应经监理人检查。

(3)填缝料应与混凝土缝壁黏附紧密，其灌注深度宜为缝宽的2倍，当深度大于30～40mm时，可填人多孔柔性衬底材料。在夏季应使填缝料灌至与板面齐平；在冬季则应稍低于板面。

(4)在开放交通前，填缝料应有充分的时间硬结。

### 312.11  混凝土路面养生

1.混凝土路面铺筑完成或软作抗滑构造完毕后应立即开始养生。机械摊铺的各种混凝土路面、桥面及搭板宜采用喷洒养生剂同时保湿覆盖的方式养生。在雨天或养生用水充足的情况下，也可采用覆盖保湿膜、土工毡、土工布、麻袋、草袋、草帘等洒水湿养生方式。不宜使用围水养生方式。

2.混凝土路面采用喷洒养生剂养生和覆盖物保湿养生时应按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)第9.3节有关规定执行。

### 312.12  特殊气候条件下的施工

1.一般规定

(1)承包人应根据图纸提供的当地气象资料及承包人收集的月、旬、日天气预报资料，遇有影响混凝土路面施工质量的天气时，应暂停施工或采取必要的防范措施，制订特殊气候的施工方案。

(2)混凝土路面施工如遇下述条件之一者，必须停工。

a.现场降雨；

b.风力大于6级，风速在10.8m／s以上的强风天气；

c.现场气温高于40℃或拌和物摊铺温度高于35℃；

d.摊铺现场连续5昼夜平均气温低于5℃，夜间最低气温低于-3℃。

2.雨天施工：当降雨影响路表面质量时应停止施工。雨季施工时应准备足够的防雨篷或塑料薄膜，对被暴雨冲刷后，路面平整度严重劣化的部位，应尽早铲除重铺。

3.刮风天施工：在日照较强，空气干燥的多风季节或经常刮风的地区，为防止路面发生塑性收缩而产生开裂。应采取《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(G F30—2003)中表10.3.1的相应措施。

4.高温季节施工：当现场气温高于30℃时，应避开中午高温时段施工，若不能避开应采取相应的降温技术措施。无论在什么情况和条件下，混凝土拌和物的出料温度不宜超过35℃。夏季高温气候施工时，应随时加测气温和水泥、拌和水、拌和物及路面温度。必要时加测混凝土水化热。

5.低温季节施工：冬季负温施工，当最低温度为-3℃以下，应采用路面保温覆盖措施施工。最低气温-10℃以下，应同时采用保温覆盖和加防冻剂的冬季负温施工方法。搅拌机出料温度不得低于10℃，摊铺混凝土温度不得低于5℃。否则应采用热水拌和混凝土。冬季负温施工覆盖保温养生的最少天数不得少于21 d。养生方式为先洒养生剂，加塑料薄膜保湿，再盖保温材料保温。

### 312.13  混凝土面板的移除及更换

1.凡不符合规定要求的混凝土面板应根据监理人指示予以凿除并重新摊铺，其费用由承包人负担。

2.凿缝范围应是横向接缝问的全部混凝土，并将基底清理干净，经监理人验收合格后，再进行混凝土摊铺。

### 312.14  取样和试验

1.施工单位应随时对施工质量进行自检。自检项目和频率：原材料应按表312-7规定进行；拌和物应按表312-8规定进行；混凝土路面应按本规范表312-10规定进行。当施工、监理、监督人员发现异常情况，应加大检测频率，找出原因，及时处理。高速公路、一级公路应利用计算机实行动态质量管理。其方法见《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)附录A.2的规定。

2.浇筑完成的混凝土板，应检查实际强度，可现场钻取圆柱试件，进行圆柱劈裂强度的试验，以圆柱劈裂强度推算小梁弯拉强度。

3.如果试件表明混凝土的28d强度不能达到规定的强度，则承包人可以从相应龄期地点的混凝土构件中切取样品，对照其强度。切取样品的尺寸和切取试件部位均由监理人决定，取件后由承包人负责修复孔穴，其费用由承包人承担。

混凝土路面的检验项目、方法和频率              表312-10

| 项次 | 检查项目 | 检验方法和频率 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 高速公路、一级公路 | 其他公路 |
| 1 | 弯拉强度 | 每班留2～4组试件，日进度＜500m取2组;≥500m取3组;≥1000m取4组,测fcs,fmin,Cv | 每班留1～3组试件,日进度＜500m取1组;≥500m取2组;≥1000m取3组,测fcs,fmin,Cv |
|  | 钻芯劈裂强度 | 每车道每3km钻取1个芯样，硬路肩为1个车道，测平均fcs,fmin,Cv,板厚h | 每车道每3km钻取1个芯样，硬路肩为1个车道，测平均fcs,fmin,Cv,板厚h |
| 2 | 板厚度 | 路面摊铺宽度内每100m左右各2处，连接摊铺每100单边1处，参考芯样 | 路面摊铺宽度内每100m左右各1处，连接摊铺每100单边1处，参考芯样 |
| 3 | 3m直尺平整度 | 每半幅车道100m2处10尺 | 每半幅车道100m2处10尺 |
|  | 动态平整度 | 所有车道连续检测 | 所有车道连续检测 |
| 4 | 抗滑构造深度 | 铺砂法:每幅200m2处 | 铺砂法，每幅200m1处 |
| 5 | 相邻板高差 | 尺测:每200m纵横缝2条，每条3处 | 尺测:每200m纵横缝2条，每条2处 |
| 6 | 连接摊铺纵缝高差 | 尺测:每200m纵横缝2条，每条3处 | 尺测:每200m纵向工作缝，每条2处，每处间隔2m3尺，共6尺 |
| 7 | 接缝顺直度 | 尺测：每200m纵向工作缝，每条3处，每处间隔2m3尺，共9尺 | 20拉线测:每200m4条 |
| 8 | 中线平面偏位 | 20m拉线测:每200m6条 | 经纬仪；每200m4点 |
| 9 | 路面宽度 | 经纬仪:每200m6处 | 尺测: 每200m4处 |
| 10 | 纵断高程 | 水准仪:每200 m6处 | 水准仪: 每200m4点 |
| 11 | 横坡度 | 水准仪:每200 m6个断面 | 水准仪:每200m4个断面 |
| 12 | 断板率 | 数断板面板块占总块数比例 | 数断板面板块占总块数比例 |
| 13 | 脱皮脱裂纹露石缺边掉角 | 量实际面积,并计算与总面积比 | 量实际面积,并计算与总面积比 |
| 14 | 路缘石顺直度和高度 | 20m拉线测:每200m4处 | 20m拉线测:每200m2处 |

续上表

| 15 | 灌缝饱满度 | 尺测:每200n接缝测6处 | 尺测:每200m接缝测4处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 切缝深度 | 尺测:每200m6处 | 尺测:每200m4处 |
| 17 | 胀缝表面缺陷 | 每条观察填缝及啃边断角 | 每条观察填缝及啃边断角 |
| 18 | 胀缝板连浆 | 每条胀缝板安准时测量 | 每条胀缝板安准时测量 |
|  | 胀缝板倾斜 | 尺测:每块胀缝板每条两 | 尺测:每块胀缝板每条两 |
|  | 胀缝板弯曲和位移 | 尺测:每块胀缝板每条3处 | 尺测:每块胀缝板每条3处 |
| 19 | 传达杆偏斜 | 钢筋保护层仪:每车道4根 | 钢筋保护层仪:每车道3根 |

注：路面钻芯劈裂强度应换算为实际面板弯拉强度进行质量评定。

### 312.15  质量检验

1.基本要求

(1)混凝土的摊铺、捣实、整平与混凝土面板养护符合规范要求。

(2)接缝的位置、规格、尺寸和传力杆、拉力杆的设置以及面板补强钢筋的布设等符合图纸和规范要求。

(3)路面的平整度和构造深度符合规范要求。

(4)路线符合图纸要求。

2.检查项目

检查项目分别见表312-11。

各级公路混凝土面铺筑质量要求

| 序号 | 检查项目 | 允许值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 高速公路、一级公路 | 其他公路 |
| 1 | 弯拉强度(Mpa) | 100%符合JTG F30F-2003附录A.1的规定 |
| 2 | 板厚度(mm) | 代表值≥-5；极值≥-10,C，值符合设计要求 |
| 3 | 平整度 | ó(mm) | 1.2 | 2.0 |
|  |  | IRI(m/km) | 2.0 | 3.2 |
|  |  | 3m直尺最大间隙△h(mm) | 3(合格率应≥90%) | 5(合格率应≥90%) |
| 4 | 抗滑构造深度(mm) | 0.70～1.10 | 0.50～1.0 |
| 5 | 相邻板高差(mm) | 2 | 3 |
| 6 | 连接摊铺纵缝高差(mm) | 平均值≤3;极值≤5 | 平均值≤3;极值≤7 |
| 7 | 连接顺直度(mm) | 10 |
| 8 | 中线平面偏位(mm) | 20 |
| 9 | 路面宽度(mm) | ±20 |

续上表

| 10 | 纵断高程(mm) | ±10 | ±15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 横坡度(%) | ±0.15 | ±0.25 |
| 12 | 断板率(%) | ≤2 | ≤4 |
| 13 | 脱皮印痕裂露石缺边掉角(%) | ≤2 | ≤3 |
| 14 | 路缘石顺直度和高度(mm) | ≤20 | ≤20 |
| 15 | 灌缝饱满度(mm) | ≤2 | ≤3 |
| 16 | 切缝深度(mm) | ≥50 | ≥50 |
| 17 | 胀缝表面缺陷(mm) | 不应有 | 不应有 |
| 18 | 胀缝板连浆(mm) 胀缝板倾斜(mm) 胀缝板弯曲和位移(mm) | ≤20 ≤20 ≤10 | ≤30 ≤25 ≤15 |
| 19 | 传达室力杆偏斜(mm) | ≤10 | ≤13 |

注:①路面钻芯劈裂强度应换算为实际面板弯如强度进行质量评定。

②质量检查方法见表311-10的规定。

3.外观鉴定

(1)混凝土板表面脱皮、印痕、裂纹、露石、蜂窝、麻面、缺边、掉角等有缺陷的面积不得超过受检面积的2‰(高速公路和一级公路)和3%(其他公路)。

(2)混凝土的断裂块数不得超过评定路段混凝土板总块数的2‰(高速公路和一级公路)和4%。(其他公路)。

(3)路面边线直顺、曲线圆滑。

(4)接缝填缝料饱满密实、粘结牢固、缝缘清结整齐。

### 312.16  计量与支付

1.计量

(1)水泥混凝土面板按图纸和监理人指示铺筑的面积、经监理人验收合格后，按不同厚度以平方米计量。除监理人另有指示外，任何超过图纸所规定的尺寸的计算面积,均不予计量。

(2)水泥混凝土路面的补强钢筋及拉杆、传力杆等钢筋按图纸要求设置，经监理人现场验收后以千克计量。因搭接而增加的钢筋不予计入。

(3)接缝材料等未列入支付子目中的其他材料均含入水混混凝土路面单价之中，不独计量与支付。

2.支付

(1)费用的支付，主要包括以下内容：

a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

b.原材料的检验，混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑混凝土面板前对基层的检查和清扫、混凝土混合料的拌和、运输、摊铺、终饰、接缝、养护等。

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等。

(2)按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 细 目 号 | 细 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 310-1 | 水泥混凝土面板 |  |
| -a | 厚…mm(混凝土抗折强度…MPa) | m2 |
| -b | 厚…mm(混凝土抗折强度…MPa) | m2 |
| 310-2 | 钢筋 |  |
| -a | HPB235 | kg |
| -b | HPB335 | kg |

## 第313节 培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

### 313.01  范围

本节工作内容包括路肩培土和中央分隔带的回填土以及土路肩加固等施工作业。

### 313.02  材料

1.路肩培土及中央分隔带回填土所用材料应符合图纸及本规范204.02的要求。

2.水泥混凝土应符合图纸和本规范第410节的要求。

3.水泥砂浆应符合图纸和本规范第413节的要求。

### 313.03  施工要求

1.当路面用料与稳定层用料不同时，应采取培肩措施，先将两侧路肩培好。路肩料层的压实厚度应与稳定层的压实厚度相同。在路肩上，每隔5～10m应交错开挖临时泄水沟。路面铺筑完成后，可进行路肩培土及中央分隔带回填土的施工作业，并应符合图纸和监理人指示。

2.路肩培土和中央分隔带回填土的施工工艺及要求参照本规范204.04节的有关规定，同时符合图纸要求。

3.中央分隔带内根据图纸或监理人指示，表层应回填种植土。

4.土路肩加固前准备

(1)施工前应按图纸逐桩测量其施工高程及应有宽度，当不符合图纸规定时，应时行修整；土路肩的压实度，需满足重型击实标准的95％以上，二级以下公路的压实度应不小于94%，同时路基变坡整修应符合图纸要求。

(2)经监理人检查同意后，方可分段进行预制块的铺砌或现浇水泥混凝土加固作业。

5.混凝土预制块加固土路肩

(1)混凝土预制块按图纸要求的尺寸应在预制场集中预制，并经检验合格后方可使用，预制块在运输时应轻拿轻放，不得野蛮装卸，避免损坏。

(2)铺砌预制块时，首先应按图纸要求设置垫层或整平，然后将块件接缝处用水湿润，并在侧面涂抹水泥砂浆。砌块落座时位置正确、灰缝挤紧，但不得碰撞相邻砌块。灰缝宽度不大于10㎜。

(3)铺砌段完成后，即进行养生，在砂浆强度达到图纸规定要求前，禁止在其上行走或碰撞。

6.现浇混凝土加固土路肩

(1)模板应采用钢板材料制成，所有模板均不应翘曲，并应有足够强度来承受混凝土压力，而不发生变形。所有模板应处理干净，并涂上经批准的脱模剂，并按图纸尺寸对换混凝土全深立模，然后浇注混凝土。

(2)混凝土应按试验确定的配合比进行拌和及浇筑。按图纸要求的厚度，浇筑在模块内的混凝土宜用捣动器振捣或监理人认可的其他方法捣固。模板应留待混凝土固结后才可拆除，拆模时应保证棱角不受损坏，混凝土应按规定刮平成形，然后用木抹子将其抹饰平整。经监理人允许可采用其他抹面方法，但不允许粉饰。

(3)抹饰平整后即进入养生。养生方法及细节参照本规范410.06小节的有关规定。

7.路缘石(混凝土预制)

(1)混凝土应按试验确定的配合比进行拌制及预制，路缘石的质量符合图纸规定要求。

(2)路缘石埋设的槽底基础和后背填料应夯击密实，压实度符合图纸要求。

(3)安砌缘石时应钉桩拉线，务必使顶面平整，线条直顺，曲线圆滑美观，埋砌稳固。

### 313.04  质量检验

1.基本要求

(1)培土路肩及中央分隔带回填土，分层填筑压实符合要求，层面平整。

(2)培土路肩横坡符合图纸规定，肩线直顺，曲线圆滑。

(3)土路肩加固的混凝土配合比符合本规范的要求。

(4)现浇混凝土块加固土路肩，混凝土表面平整、线条直顺、曲线圆滑。

(5)预制混凝土块加固土路肩，铺砌稳固、平整、缝宽均匀，勾缝密实。

(6)预制混凝土块路缘石安砌稳固，线条直顺，曲线圆滑，顶面平整。

2.检查项目

(1)培土路肩及土路肩加固检查项目见表313-1。

(2)路缘石铺设检查项目见表313-2。

3.外观鉴定

土路肩加固线条直顺，曲线圆滑，整洁美观。

路缘石勾缝密实均匀，无杂物污染。路缘石高程一致，线形顺畅。

路肩检查项目                                 表312-1

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实度(%) | 不小于设计值 | 按JTG F80/1—2004附录B检查，每200m测2处 |
| 2 | 平整度(mm) | 土路肩 | 20 | 3m直尺：每200m测2处×4尺 |
|  |  | 硬路肩 | 10 |  |
| 3 | 横坡(%) | ±1.0 | 水准仪：每200m测2处 |
| 4 | 宽度(mm) | 符合设计要求 | 尺量：每200m测2处 |

路缘石铺设检查项目                             表311-2

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直顺度(㎜) | 10 | 20m拉线：每200m测4处 |
| 2 | 预制铺设 | 相邻两块高差(㎜) | 3 | 水平尺量：每200m测4处 |
|  |  | 相邻两块缝宽(㎜) | ±3 | 尺量：每200m测4处 |
|  | 现浇 | 宽度(㎜) | ±5 | 尺量：每200m测4处 |
| 3 | 顶面高程(㎜) | ±10 | 水准仪：每200m测4处 |

### 313.05  计量与支付

1.计量

(1)培土路肩及中央分隔带回填土按压实后并经验收的工程数量分别以立方米为单位计量。现浇混凝土加固路肩、混凝土预制块加固土路肩经验收的工程数量分别以延米为单位计量。

(2)水泥混凝土加固土路肩经验收合格后，沿路肩表面量测其长度以延米为单位计量，加固土路肩的混凝土立模、摊铺、振捣、养生、拆模、预制块预制铺砌、接缝材料等及其他有关加固土路肩的杂项工作均属承包人的附属工作，均不另行计量。

(3)路缘石按图纸所示的长度进行现场量测，经验收合格以延米为单位计量。埋设缘石的基槽开挖与回填、夯实以及混凝土垫层或水泥砂浆垫层等有关杂项工作均属承包人的附属工作，均不另行计量。

2.支付

(1)按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成工程所必须的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 313-1 | 培土路肩 | m3 |
| 313-2 | 中央分隔带回填土 | m3 |

续上表

| 313-3 | 现浇混凝土加固土路肩(厚…㎜) | m |
| --- | --- | --- |
| 313-4 | 混凝土预制块加固土路肩(厚…㎜) | m |
| 313-5 | 混凝土预制块路缘石 | m |

## 第314节     路面及中央分隔带排水

### 314.01  范围

本节工作为路面和中央分隔带排水工程，包括纵、横、竖向排水管，渗沟，缝隙式圆形集水管，集水井，路肩排水沟和拉水带等结构物的施工及有关的作业。

### 314.02  材料

1.混凝土应符合图纸及本规范第410节的要求。

2.石料及水泥砂浆符合图纸及本规范第413节的要求。

3.沥青材料应符合图纸及本规范第201.02-6条的规定。

4.排水管要求如下。

(1)PVC-U管的质量应符合图纸要求及《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》(GB/T 16800—2008)的规定。

(2)铸铁管应符合图纸要求及现行国家相关标准的规定。

(3)混凝土排水管的质量应符合图纸及本规范第419节有关规定。

### 314.03  施工要求

1.排水管

(1)PVC-U排水管

a.纵向PVC-U透水管的打孔冲击试验及孔径、孔距等应符合图纸规定，纵向PVC-U透水管的铺设纵坡不应小于0.3%。

b.中央分隔带开口部的纵向PVC-U管不打孔,其接头均应做防渗漏处理。

c.位于涵洞、通道处的中央分隔带排水系统，应按图纸及工程师的要求在涵洞、通道顶钻孔，设竖向PVC-U排水管，将水排入涵洞内或通道内的排水沟。

d.纵向排水管与横向排水管及竖向排水管接头部位均应按图纸规定设胶泥隔水层。

e.中央分隔事带横向排水管应按图纸规定设砂砾垫层及出水口混凝土预制块。

f.超高路段横向排水管进水口应埋设于集水井，并用水泥砂浆灌注接缝。横向排水管应设置于图纸规定的基础上，管节间应严格按图纸或工程师的指标做好防水措施。

(2)铸铁排水管

a.铸铁管及管件的外观质量应符合图纸及下列要求：

(a)管及管件表面不得有裂纹，不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷；

(b)采用橡胶圈柔性接口的铸铁管，承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰，不得不影响接口密封性的缺陷。

(c)铸铁管及管件的尺寸公差应符合图纸及现行国家产品标准的规定。

b.管及管件下沟前，应清除承口内部的油污、飞刺、铸砂及凹凸不平的铸瘤；有裂纹和管及管件不得使用。

c.铸铁排水管沿直线安装时，宜选用管径公差组合最小的管节组对连接，接口的环向间隙应均匀，承插口间的纵向间隙不应小于3㎜。

d.铸铁排水管刚性接口或柔性接口的材料及施工安装要求应符合图纸及《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008)的有关规定。

(3)混凝土排水管

a.混凝土排水管的质量、尺寸应符合本规范第419节的规定。

b.混凝土排水管的安装应符合图纸及本规范处419.03小节的规定。

2.渗沟

(1)中央分隔带内填土前，应按图纸及监理人的要求在其路基、路面及路缘带内侧表面做好沥青油毡防水层。

(2)中央分隔带内应按图纸规定设置向内倾的横向坡度使表面水流向分隔带中央低 处的渗沟。

(3)渗沟沟底纵坡应符合图纸规定或监理人的指示。

(4)渗沟施工应符合图纸规定及本规范第207.04-6条的要求。

3.纵向雨水沟(管)

(1)在超高路段中央分隔带上侧边缘设置的纵向雨水沟，其起迄桩号及高程、尺寸均应符合图纸规定或工程师的指示。

(2)纵向雨水沟沟底纵坡除图纸另有规定外应与路线纵坡相同，但应不小于0.3%,否则应调整纵坡。

(3)纵向雨水沟除端部预制件集中预制外，其余段均在现场就地浇筑。纵向雨水沟预制块应在基础混凝土未凝结前放置于基础上。

(4)纵向雨水沟顶面高程不得高出相邻路面高程。

(5)纵向雨水沟的栅形盖板材料、尺寸应符合图纸要求。

4.集水井

(1)中央分隔带超高路段应按图纸规定位置准确定位后，在开挖路槽的同时，开挖集水井及横向排水管基坑。

(2)位于涵洞、通道处的小型集水井按图纸规定尺寸、配筋集中预制，并按图纸所示安装。

(3)衔接于横向排水管的集水井按图纸规定高程、尺寸立模现浇，横向排水管管节嵌入集水井壁内，并严格按图纸或入监理人批准的方法做好防水处理。

(4)集水井铸铁梳形盖板尺寸、规格应按图纸规定加工，并按图纸所示安装。

5.路肩排水沟

(1)在经监理人验收合格的路肩基础上按图纸铺设天然砂砾层，并用小型压实机具予以压实，基密实度应符合图纸规定。

(2)若铺设土工布，按图纸规定或入监理人的指示，在压实平整的砂砾层上全断面铺设土工布，土工布应拉直平顺，紧贴砂砾层上。施工中土工布不应出现作何损坏，否则，承包人应予更换重铺，并承担其费用。

(3)混凝土路肩排水沟块件按图纸规定尺寸、材料及本规范第410节有关施工要求，在工厂集中预制。

(4)按图纸规定安装排水预制块，对接砌缝及与边坡急流槽衔接处，应用水泥砂浆灌注，防止漏水。急流槽施工应符合本规范第207.04-4条的有关要求。

6.沥青混凝土和水泥混凝土拦水带

(1)在经监理人验收合格的路肩上，紧靠硬路肩边缘，按图纸规定和监理人指示，铺设沥青混凝土拦水带。沥青混凝土材料应符合本规范第309节要求。现场浇筑沥青混凝土拦水带应使用专用机具。

(2)水泥混凝土预制块拦水带设置应符合图纸和监理工师要求。预制块质量应符合图纸及本规范第410节的要求。现场砌筑预制块应平顺，块与块的缝隙应封严。拦水带与硬路肩边缘无缝隙，不漏水。

(3)施工中注意拉水带不得占用硬路肩的有效宽度。

(4)拦水带的泄水口一般为喇叭口式(纵坡路段宜做成不对称的喇叭口式)，圆滑地与边坡急流槽相接。

### 314.04  质量检验

1.各种排水管及排水沟

(1)基本要求

a.排水管必须逐节检查，不合格的不得使用。

b.排水管基础应符合图纸规定。

c.混凝土排水沟接缝砂浆均匀饱满，勾缝密实。

(2)检查项目

见表314-1

排水管及排水沟检查项目                       表314-1

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土及砂浆强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTJ 071—98附录D、F检查 |
| 2 | 轴线偏位(㎜) | 排水管 | 15 | 经纬仪或拉线：每两井间测3处 |
|  |  | 排水沟 | 50 |  |
| 3 | 沟、管内底高程(㎜) | ±15 | 尺量：每两井间测3处 |
| 4 | 基础宽、厚度(㎜) | 不小于图纸规定 | 尺量：每两井间测3处 |

(3)外观鉴定

a.排水沟顶面不高出相邻路面。

b.排水沟顺直、无折坡现象。

2.集水井

(1)基本要求

a.混凝土配合比准确、表面光实。

b.井框、井盖安装平稳，井口周围无积水。

(2)检查项目

见表314-2。

(3)外观鉴定

a.井内壁无裂缝。

b.井盖低于相邻路面。

集水井的检查项目                             表314-2

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土及砂浆强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTJ071—98附录D、F检查 |
| 2 | 轴线偏位(㎜) | 50 | 经纬仪：每个检查 |
| 3 | 圆井直径或方井长、宽(㎜) | ±20 | 尺量：每个检查 |
| 4 | 井底高程 | ±15 | 水准仪：每个检查井检查 |
| 5 | 井盖与相邻路面高差(㎜) | 雨水井 | ±0，-4 | 水准仪，水平尺：每个检查井检查 |

### 314.05  计量与支付

1.计量

(1)中央分隔带处设置的排水设施，按图纸施工，经监理人验收合格的实际工程数量分别按下列项目计量：

a.排水管按不同材料、不同直径分别以米计量。

b.纵向雨水沟(管)按长度以米计量。

c.集水井按不同尺寸以座计量。

d.渗沟按不截面尺寸以延长米计量。

e.防水沥青油毡以平方米计量。

(2)路肩排水沟，经监理人验收合格的实际工程数量，分别按下列项目计量：

a.混凝土路肩排水沟按长度以米计量。

b.路肩排水沟砂砾垫层(路基填筑中已计量者除外)按立方米计量。

c.土工布以平方米计量。

(3)排水管基础开挖和基础浇筑、胶泥隔水层及出水口预制混凝土垫块及混凝土包封等不另计量，包含在排水管单价中。

(4)渗沟上的土工布不另计量，包含在渗沟单价中。

(5)拦水带按长度以米计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收列入工程量清单的以下工程子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 细 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 314-1 | 排水管 |  |
| -a | PVC-U管(φ…㎜) | m |
| -b | 铸铁管(φ…㎜) | m |

续上表

| -c | 混凝土管(φ…㎜) | m |
| --- | --- | --- |
| 314-2 | 纵向雨水沟(管) | m |
| 314-3 | C…级混凝土集水井 | 座 |
| 314-4 | 中央分隔带渗沟(…㎜×…㎜×…㎜) | m |
| 314-5 | 沥青油毡防水层 | m2 |
| 314-6 | 路肩排水沟 |  |
| -a | 混凝土路肩排水沟 | m |
| -b | 砂砾垫层 | m3 |
| -c | 土工布 | m2 |
| 313-7 | 拦水带 |  |
| -a | 沥青混凝土拦水带 | m |
| -b | 水泥混凝土拦水带 | m |

# 第400  桥梁、涵洞

## 第401节通则

### 401.01  范围

1.本章工程包括桥梁、涵洞及其附属结构物的施工。通道、排水、防护及隧道工程，亦可参照本章有关内容施工。

2.特殊结构物的施工，必须同时按相应的有关规范及图纸要求编写项目专用本。

### 401.02  一般要求

1.核对图纸和补充调查

承包人在施工开始前应对设计文件、图纸、资料进行现场核对，必要时应进行补充调查，并将调查结果提交监理人批准。

2.平整场地

承包人应按照第202节要求，平整施工场地，做到使监理人认可。

3.复测

承包人应在开工前对桥梁中心位置桩、三角网基点桩、水准基点桩及其他测量资料进行核对、复测。若桩志不足或不符合要求时,应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)第3章“施工准备和施工测量”有关要求重新补测，并将复测或补测结果报监理人认可。

承包人应对桥梁中心桩、水准基点桩等控制标志加以妥善保护，直至工程竣工验收。

4.编制施工方案

承包人在开工前，应根据图纸资料和有关合同条款，编制实施性的施工进度计划和施工方案说明(包括施工安全和环保方案)，提交监理人审批。

5.预制场地

预制场地由承包人自行选择。承包人应向监理人报送一份预制场地的平面位置布置图、预制场地的平整计划以及对环境保护采用的措施等。工程完成后，应将场地上的设备和废弃物清除干净，并恢复原状，使监理人认可。预制场地按本规范第103.04小节规定报批并计量。

6.图纸

(1)承包人开工前应仔细阅读图纸，发现疑问应及时向监理人提出。

(2)承包人必须按照图纸及其有关说明施工。结构物的外形、尺寸、线条应符合图纸规定，其施工偏差应在本规范规定的允许值范围内。

(3)当图纸内有关施工说明与本规范规定有矛盾时，应以图纸为准。图纸及本规范均缺少有关的要求和规定时，由监理人参考国内外已建同类工程及相应的规定并结合实际情况确定或规定，同时报发包人同意后实施。

7.承包人必须按照国家有关的基本建设程序进行施工，并建立完善的质量保证体系，在施工过程中对工程进行自检，在工程完成后按合同条款第18条的相关规定，配合监理人及发包人进行检查验收工作。

8.安全技术措施

(1)桥梁施工前，应对施工现场、机具设备及安全防护设施等进行全面检查，并经有关部门检查认证，确认符合安全检查要求后方可施工。

(2)手持式电动工具应按《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》(GB 3787—2006)的规定，根据手持式电动工具的类别和作业场所的安全要求，加设漏电保护器。

(3)桥梁施工，采用多层、高空作业式桥下通车、行人等立体施工时，应布设安全网。

(4)对于通航江河上的桥梁工程，施工前应与当地港航监督部门联系，制定有关通航、作业安全事宜。

(5)高处露天作业、缆索吊装及大型构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小、对作业的影响程度，制定适于施工的风力标准。遇有六级(含六级)以上大风时，上述施工应停止作业。

(6)深水大跨及桥梁高度较大的特大型桥或结构复杂的大型桥梁施工，应对施工安全做专项调查研究，并制定相应的安全技术措施。

(7)单项工程开工前，应根据《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076—95)及工程实际情况制定安全操作细则，并向施工人员进行安全技术交底。

### 401.03  质量检验

1.线形

竣工后的桥梁应线形平顺，外形美观，弯度、坡度、超高、加宽要做到流畅顺适。桥面、缘石、栏杆、护栏等的高程要符合图纸要求。

2.外观要求

(1)同一或相邻结构物表面、纹理和颜色应均匀一致。除非监理人另有书面批准，承包人应采用同一类型的模板、修饰方法、脱模剂等。结构物所用的水泥及外加剂宜采用同一厂家产品。

(2)一种结构形式与另一种结构形式连接处的过渡段坡度、半圆型接头等应匀顺，以使结构物具有美感。

(3)混凝土结构物外露的表面应平整，无蜂窝、麻面、露筋、空洞及缺边掉角。分段浇筑时，段与段之间不得有错台。

(4)桥面铺装防水混凝土表面不得有麻面、蜂窝和裂纹，施工缝处不得有裂缝。

(5)伸缩装置伸缩性通应有效，无阻塞、渗漏、松脱和开裂现象。

(6)伸缩装置应保持顺直、平整，车辆通过时无颠簸现象。

(7)泄水管周围不允许漏水，进水口应略低于桥面面层。

(8)预制构件尺寸准确，拼装时接头平顺。

(9)为了获得满意的外观质量，监理人认为有必要进行修整时，承包人应按监理人的要求进行修整，其费用由承包人负责。

3.桥梁总体质量

桥梁总体质量应符合表401-1的要求。

桥梁总体质量要求                               表401-1

| 项次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥面中心线偏位(mm) | 20 | 全站仪或经纬仪：检查3～8处 |
| 2 | 桥宽(mm) | 车行道 | ±10 | 尺量，每孔3～5处 |
|  |  | 人行道 | ±10 |  |
| 3 | 桥长(mm) | ±300，-100 | 全站仪或经纬仪、钢尺检查 |
| 4 | 引道中心线与桥梁中心线的衔接(mm) | 20 | 尺量:分别将引道中心线和桥梁中心线延长至两岸桥长端部，比较其平面位置 |
| 5 | 桥头高程衔接(mm) | +3 | 水准仪:在桥头反搭板范围内顺延桥面纵坡，每米1点测量高程 |

### 401.04  桥梁荷载试验

1.特大桥、结构复杂的大桥完工以后，承包人应协助和配合发包人，对桥梁或桥梁的某一部分进行荷载试验，以验证结构物具有足够承受设计荷载的能力。

2.荷载试验由业主委托有资格的科研或设计单位承担。

3.桥梁荷载测试项目按图纸规定，一般动载试验包括冲击、自振频率、动挠度、脉动、动应变试验；静载试验包括静挠度及静应变试验。上述项目业主将根据具体情况，选择部分或全部进行试验，必要时可增加其他项目进行试验。

4.根据试验结果，结构物或结构物的任一部分，如由于施工原因不能满足图纸要求，承包人应进行重建或补强，重建或补强结构物的费用由承包人负责。

### 401.05  地质情况变化时的处理

桥梁基础在施工过程中，若地质情况有变化，承包人应及时报告监理人并提出处理意见，经监理人批准后实施。需要进行补充钻探，以查明桥梁基础的地质情况时，报请监理人审查批准后，承包人可进行补充地质钻探并取样做必要的试验，据以继续进行基础施工或改变基础设计。改变基础设计时，需经监理人审查批准。

### 401.06  开放交通

开放交通应满足以下基本条件并经监理人批准。

1.水泥混凝土桥面铺装在浇筑混凝土的强度达到设计等级后，才可开放交通，其车辆荷载不得大于设计荷载。如果经监理人同意采用快硬水泥混凝土铺装，开放交通的时间需根据试验确定。因不遵守上述规定开放交通行驶车辆而造成的不良后果，由承包人负责。

2.沥青混凝土桥面铺装应待摊铺的混合料完全自然冷却，其表面温度低于50℃后，方可开放交通。需要提早开放交通时，可洒水冷却降温。

3.伸缩装置安装完毕，预留槽浇筑的混凝土强度达到设计强度后，方可开放交通；必须开放交通时，可采用搭桥等措施通过，搭桥可采用无变形钢材制成，搭桥不能与预留槽混凝土接触。

### 401.07  计量与支付

1.计量

(1)荷载试验费用由业主估定，以暂定工程量的形式按总额计入工程总价内。

(2)地质钻探及取样试验按实际完成并经监理人验收后，分不同钻径以米计量。

(3)本节的其它工程内容，均不计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收列入了工程量清单的地质钻探及取样试验支付子目，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括为完成钻探取样所需的全部材料、劳力、设备、试验及成果分析的全部费用，是对完成钻探及取样试验的全部偿付。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 401-1 | 桥梁荷载试验(暂估价) | 总额 |
| 401-2 | 地质钻探及取样试验(暂定工程量) |  |
| -a | ф70mm | m |
| -b | ф110mm | m |

## 第402节  模板、拱架和支架

### 402.01  范围

本节工程包括就地浇筑和预制混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土，石料用混凝土预制块砌体所用模板、拱架和支架的设计、制作、安装、拆卸施工等有关作业。

### 402.02  材料

1.木材

木材应符合《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ 025—86)中的承重结构选材标准，其树种可按本地区实际情况采用，材质不宜低于Ⅲ等材。

2.钢材

一般可采用符合《碳素结构钢》(GB/T 700—2006)中的牌号Q235钢标准的钢材。

3.内拉杆或隔块

模板中使用钢制内拉杆、钢制或塑料隔块应经监理人批准。金属拉杆所有配件的设计应保证在其拆除时留下的孔穴尺寸最小，并符合强度和美观的要求。

### 402.03   模板、拱架和支架的设计

1.承包人应在制作模板、拱架和支架前14d，向监理人提交模板、拱架和支架的施工工艺图，应力、稳定及预计挠度计算书，经监理人批准后才能制作和架设。监理人的批准及制作、架设过程中的检查，并不免除承包人对此应负的责任。

2.模板、拱架和支架的设计荷载及其组合，按照表402-1的规定执行；计算模块、支架和拱架的强度和稳定性时，应考虑作用在其上的风力；设于水中的支架，尚应考虑水流压力、流冰压力和船只漂流物等冲击力荷载。

模块、支架和拱架设计计算的荷载组合                 表402-1

| 模板结构名称 | 荷 载 组 合 |
| --- | --- |
|  | 计算强度用 | 验算刚度用 |
| 梁、板和拱和底模板以及支承板、支架及拱等 | (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(7) | (1)＋(2＋(7) |
| 缘石、人行道、栏杆、柱、梁、板、拱等的侧模板 | (4)＋(5) | (5) |
| 基础、墩台等厚大建筑物的侧模板 | (5)＋(6) | (5) |

注：1.表格荷载编号代表:

(1)模板、支架和拱架自重；

(2)新浇筑混凝土、钢筋混凝土或其他圬工结构物的重力；

(3)施工人员和施工材料、机具等行走运输或堆放的荷载；

(4)振捣混凝土时产生的荷载；

(5)新少筑混凝土对侧面模板的压力；

(6)倾倒混凝土产生的水平荷载；

(7)其他可能产生的荷载，如雪荷载、冬季保温设施荷载等。

2.模板、支架和拱架的设计，可按《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ 025—86)的有关规定执行，普通模板荷载计算按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)附录D进行。

3.验算模板、支架及拱架的刚度时，其变形应符合下列规定值：

(1)模板

a.结构表面外露的模板，其挠度不应超过模板构件跨度的1/400；结构表面隐蔽的模板，其挠度不应大于模板构件跨度的1/250。

b.钢模板的面板变形不应大于1.5㎜。

c.钢模板的钢棱和柱箍的变形值不大于L/500和B/500(L为计算跨径，B为柱宽)。

(2)支架、拱架受载后挠曲的杆件(如盖梁、纵梁等)，其弹性挠度不应大于相应结构跨度的1/400。

4.验算模板及其支架在荷载作用下的抗倾倒稳定时，倾覆稳定系数不得小于1.3。

5.拱架各截面的应力验算，不论板拱架或桁拱架均作为整体截面考虑，验算倾覆稳定系数不得小于1.3。

### 402.04  模板、拱架和支架的制作与安装

1.混凝土的模板板面应采用下列材料之一：金属板、木制板及高分子合成材料面板、硬塑料或玻璃钢板等材料。外露面的模板板面宜采用钢模板、胶合板，为减少模板的拼缝，对于大面积的混凝土，其每块模板的面积宜大于1.0m2。

2.承包人开始制作模板、支架及拱架之前，应按图纸要求和《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)第9.3节及第9.4节规定编制本工程拟采用模板、支架或拱架的制作以及安装的技术要求，并报请监理人批准。

3.梁及墩台帽的的突出部分，应做成倒角或削边，以便脱模。并按图纸所示或监理人指示，在结构物的某些部位设置凸条或凹槽的装饰线。

4.在模板内的金属连接件或锚固件，应按图纸规定及监理人的要求将其拆卸或截断，且不损伤混凝土。

5.模板内应无污物、砂浆及其他杂物。以后要拆除的模板，应在使用前彻底涂以脱模剂或其他相当的代用品，应使能易于脱模，并使混凝土不变色。

6.当所有和模板有关的工作做完，待浇混凝土构件中所有预埋件亦安装完毕，应经监理人检查认可后，才能浇筑混凝土。这些工作应包括清除模板中所有污物、碎屑物、木屑、水及其他杂物。

7.除非监理人批准，拱架和支架不得支承于除基础以外的结构物的任何部分。

8.拱架和支架应稳定、坚固，应能抵抗在施工过程中可能发生的偶然冲撞和振动。支架立柱必须安装在有足够承载力的地基上，保证浇筑混凝土后不发生超过图纸规定的允许沉降量。

9.在浇筑混凝土及砌筑拱圈过程中，承包人应随时测量和记录拱架的支架的变形及沉降量。

10.钢筋混凝土梁、板的底模板，当结构自重和汽车荷载(不计冲击力)产生的向下挠度超过跨径的1/1 600时，应设预拱度，预拱度值应等于结构自重和1/2汽车荷协(不计冲击力)所产生的挠度。纵向预拱度可做成抛物线或圆曲线。

11.支架和拱架应具有必要的强度和刚度，并使结构线形符合图纸要求。支架和拱架预留施工拱度时，应考虑下列因素：

(1)支架和拱架承受施工荷载引起的弹性变形；

(2)超静定结构同于混凝土收缩、徐变及温度变化而引起的挠度；

(3)由于墩台受推力产生的水平位移，对拱圈引起的挠度；

(4)由结构重力引起梁或拱圈的弹性挠度，以及1/2汽车荷载不计冲击力)引起的梁或拱圈的弹性挠度；

(5)由于杆件接头的挤压和卸落设备受载后，所产生的非弹性变形；

(6)支架基础在受载后的沉陷。

12.现浇混凝土的梁(板)结构，在支架架设后，应按图纸要求或监理人指示，对支架进行预压，加在支架上的预压荷载应不小于梁(板)自重。

### 402.05  模板、拱架和支架的拆卸

1.承包人应在拟定拆模时间的12h以前，向监理人报告拆模建议，并应取得监理人同意。

2.由于拆模不当而引起混凝土损坏，其修补费用应由承包人承担。

3.不承重的侧模，应在混凝土强度能保证混凝土表面及棱角不损坏的情况下方可拆除，一般在混凝土抗压强度达到2.5MPa时方可拆除侧模。

4.承重模板、拱架和支架，应在混凝土强度能随受自重时方可拆除，一般跨径不超过4m的梁和板应达到混凝土设计等级的50%，跨径超过4m的梁、板应达到混凝土设计等级的75%时，方可拆除。

5.当芯模采用钢管、硬胶管或硬塑料管时，管的表面应光滑、涂刷隔离剂，并应严格按图纸要求定位。结构混凝土浇筑完成后，应定时转动芯管模，防止与混凝土粘结。抽拔芯模的时间，以混凝土抗压强度达到0.4～0.8MPa为宜。

6.石或混凝土预制块拱桥，须待砂浆强度达到图纸要求才能卸架，如图纸无规定，一般须达到混凝土浆设计等级的70%。跨径小于10m的拱桥，在拱上 建筑完成后卸架。中等跨径实腹式拱，在护拱完成后卸架。空腹式拱，在拱上建筑立墙完成后卸架。裸拱卸架需事先进行验算。

7.卸落拱架时应用仪器观测拱圈挠度和墩台变位情况，并作好记录，供监理人查阅和随时控制。

8.模板、支架及拱架拆除时的技术要求，应符合图纸要求及《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)第9.5节的有关规定。

### 402.06  质理检验

1.承包人应按图纸要求制造模板、支架和拱架，若图纸未规定时，应按表402-2要求确定模板的形式及控制精度。

2.模板、支架和拱架安装的允许偏差，应符合表402-3的规定，用钢尺测量仪器检查。尽管理承包人制造和安装模板、支架及拱架的允许偏差符合上述过规定，但他仍不能免除对本规范410.19-5条至9条和411.11-2关于结构物检查应负的责任。

模板、支架及拱架制作时的允许偏差                     表402-2

| 项 次 | 项 目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 木模板制作 | (1)模板的长度和宽度 | ±5 |
|  | (2)不刨光模板相邻两板表面高低差 | 3 |
|  | (3)刨光模板相邻两板表面高低差 | 1 |
|  | (4)平板模板表面最大的局部不平 |  |
|  | 刨光模板 | 3 |
|  | 不刨光模板 | 5 |
|  | (5)拼合板中木板间的缝隙宽度 | 2 |
|  | (6)支架、拱架尺寸 | ±5 |
|  | (7)榫槽嵌接紧密度 | 2 |
| 钢模板制作 | (1)外形尺寸 |  |
|  | 长和高 | 0,-1 |
|  | 肋 高 | ±5 |
|  | (2)面板端偏斜 | ≤0.5 |
|  | (3)连接配件(螺栓、卡子等)的孔眼位置 |  |
|  | 孔中心与板面的间距 | ±0.3 |
|  | 板端中心与板端的间距 | 0,-0.5 |
|  | 沿板长、宽方向的孔 | ±0.6 |
|  | (4)板面局部不平 | 1.0 |
|  | (5)板面和板侧挠度 | ±1.0 |

注：①木模板中第(5)项已考虑木板干燥后的拼合板中发生缝隙的可能；2mm以下的缝隙，可在浇筑前浇湿模板，使其密合。

②板面局部不平用2m靠尺，塞尺检测。

模板、支架及拱架安装的允许偏差                    表402-3

| 项 目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- |
| 1 | 模板高程 |  |
|  | (1)基础 | ±15 |
|  | (2)柱、墙和梁 | ±10 |
|  | (3)墩台 | ±10 |
| 2 | 模板内部尺寸 |  |
|  | (1)上部构造的所有构件 | ±5,0 |
|  | (2) 基础 | ±30 |
|  | (3)墩台 | ±20 |
| 3 | 轴线偏位 |  |
|  | (1) 基础 | 15 |
|  | (2)柱或墙 | 8 |
|  | (3)梁 | 10 |
|  | (4)墩台 | 10 |
| 4 | 装配式构件支承面的高程 | +2, -5 |
| 5 | 模板相邻两板表面低差 | 2 |
|  | 模板表面平整 | 5 |
| 6 | 预埋件中心线位置 | 3 |
|  | 预留孔洞中心线位置 | 10 |
|  | 预留孔洞截面内部尺寸 | +10,0 |
| 7 | 支架和拱架 |  |
|  | (1)纵轴的平面位置 | 跨度的1/1000或30 |
|  | (2)曲线形拱架的高程(包括建筑拱度在内) | +20,-10 |

### 402.07  计量与支付

本节工作为有关工程的附属工作，不作计量与支付。

## 第403节    钢  筋

### 403.01  范围

本节工作内容包括桥梁及结构物工程中钢筋的供应、试验、储存、加工及安装。

### 403.02  材料

1.一般要求

(1)HPB235、HPB300钢筋应符合《钢筋混凝土用钢  第1部分:热轧光圆钢筋》(GB 1499.1-2008)的规定，HRB335、HRB400钢筋应符合《钢筋混凝土用钢  第2部分:热轧带肋钢筋》 (GB 1499.2-2007)的规定。钢筋的主要力学、工艺性能见表403-1。

钢筋的主要力学、工艺性能                             表403-1

| 钢筋类型及牌号 | HPB235 | HPB300 | HRB223 | HRB400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋直径(mm) | 6～22 | 6～22 | 28～40 | ＞40～50 | 6～25 | 28～40 | ＞40～50 |
| 最小屈服强度(MPa) | 235 | 300 | 335 | 400 |
| 最小抗拉强度(MPa) | 370 | 420 | 435 | 540 |
| 延伸率δ5 (%) | 25 | 17 | 16 |
| 180O冷弯弯芯内径 | d | 3d | 4 d | 5d | 4 d | 5d | 6 d |

注：“d”为钢筋公称直径。

(2)符合标准的其他国际上采用的钢筋，如监理人批准，也可采用。

(3) 钢筋笼或钢筋骨架中的钢板及其他项目所用的结构钢材，应符合图纸要求及《碳素结构钢》(GB/T 700—2006)的Q235钢的性能，结构钢材应和钢筋一样进行检验。

2.检验证明

除监理人另有许可外，承包人应向监理人提供拟用于工程的每批钢筋的一式三份工厂试验报告。工厂试验报告应由具有法律资格且能制约制造商的保证人(如政府质量监督部门)签字，且提供以下资料：

(1)轧制钢筋的生产方法；

(2)每炉或每批钢筋的鉴定(包括拉力试验，弯曲试验结果)；

(3)每炉或每批钢筋的物理化学性能。

3.识别标志

在检验以前，每批钢筋应具有易识别的标签。标签上标明制造商试验号及批号，或者其他识别该批钢筋的证明。

### 403.03  试样及试验

1.一般要求

(1)钢筋应按《金属拉伸试验方法》(GB/T 228—2002)、《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》(GB/T 2975—1998)、《金属材料弯曲试验方法》(GB/T 232—1999)及《焊接接头冲击试验方法》(GB 2650—2008)、《焊接接头拉伸试验方法》(GB 2651—2008)的规定进行屈服点、抗拉强度、延伸量和冷弯试验及焊接性能试验，或经监理人批准，采用相应的国际上采用的标准。

(2)钢筋必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂分批验收，分别堆存，且应立牌以便于识别。

(3)所有钢筋的试验必须在监理人同意的试验室进行。

2.钢筋试验

(1)提供钢筋时应有工厂质量保证书(或检验合格证)，否则，不得使用于工程中。当钢筋直径超过12mm时，应进行机械性能及可焊性性能试验。

(2)进场后的钢筋每批(同品种、同等级、同一截面尺寸、同炉号、同厂家生产的每60t为一批)内任选三根钢筋，各截取一组试样，每组3个试件，一个试件用于拉伸试验(屈服强度、抗拉强度及延伸率)；一个试件用于冷弯试验；一个试件用于可焊性试验。

(3)如果有一个试件试验失败或不符合表403-1要求，另取两个试件再做试验。如果两个试件中有一个试验结果仍不符合要求，则该批钢筋将不得接收，或根据试验结果由监理人审查决定降低级别,用于非承重的结构。

### 403.04  钢筋的储存、加工与安装

1.钢筋的保护及储存

(1)钢筋应储存于地面以上0.5m的平台、垫木或其他支承上，并应保护它不受机械损伤及由于暴露于大气而产生锈蚀和表面破损。

(2)当应用于工程时，钢筋应无灰尘、有害的锈蚀、松散锈皮、油漆、油脂、油或其他杂质。

(3)钢筋应无有害的缺陷，例如裂纹及剥离层。只要用钢丝刷刷过的试样的最小尺寸、截面拉伸性能符合规定的钢筋尺寸及钢筋级别的力学性能要求，则该钢筋的铁锈、表面不平整或轧制鳞皮不能作为拒收的理由。

2.钢筋整直

盘筋和弯曲的钢筋，采用冷拉方法调直钢筋时，Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于2%；HRB335、HRB400牌号钢筋的冷拉率不宜大于1%。

3.钢筋的截断及弯曲

(1)除监理人书面指示外，所有钢筋的截断及弯曲工作均应在工地工场内进行。

(2)钢筋应按图纸所示的形状进行弯曲。除监理人另有许可者外，所有钢筋均应冷弯。部分埋置于混凝土内的钢筋，不得就地弯曲。

(3)主钢筋的弯曲及标准弯钩应按图纸及《道路工程制图标准》(GB 50162—92)的规定执行。

(4)箍筋的端部应按图纸规定设弯钩，并符合GB 50162—92规定。弯钩直线段长度，一般结构不宜小于5d，抗震结构不应小于10d (d钢筋直径)。

4. 钢筋安设、支承及固定

(1)所有钢筋应准确安设，当浇混凝土时，用支承将钢筋牢固地固定。钢筋应可靠地系紧在一起，不允许在浇混凝土时安设或插入钢筋。

(2)桥面板钢筋的所有交叉点均应绑扎，以避免在浇混凝土时钢筋移位。但两个方向的钢筋中距均不小于300mm时，则可隔一个交叉点进行绑扎。

(3)用于保证钢筋固定于正确位置的预制混凝土垫块，其形状大小应为监理人所接受，同时，其设计应避免混凝土垫块在浇筑混凝土时不倾倒。垫快混凝土的骨料粒径不得大于10mm，其配合比应符合第410节办理，其强度应与相邻的混凝土强度一致。用1.3mm直径的退火软铁丝预埋于垫块内以便与钢筋绑扎。不得用卵石、碎石或碎砖、金属管及木块作为钢筋的垫块。

(4)钢筋的垫块间距在纵横向均不得大于1.2m 。桥面板混凝土的钢筋安设按照图纸要求，在竖向不应有大于±5mm的偏差。

(5)任何构件内的钢筋，在浇筑混凝土以前，须经监理人检查认可。否则，浇筑的混凝土将不予验收。

(6)钢筋网片间或钢筋网格间，应相互搭接使能保持强度均匀，且应在端部及边缘牢固地联接。其边缘搭接长度应不小于一个网眼。

(7)安装在预制构件上的吊环钢筋，只允许采用未经冷拉的HPB235、HPB300热轧钢筋。

5.钢筋的代用

(1)经监理人同意,屈服强度高的钢筋可以代替屈服强度低的钢筋，但代用钢筋总面积和总周长均不得小于原图所用钢筋的总面积和总周长。

(2)除非经监理人同意，不得以多种直径的钢筋代替原有同一直径的钢筋。

(3)代用钢筋的净距应遵守《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004)第9章的规定。

(4)光圆钢筋不得代替带肋钢筋。

(5)由于钢筋代用而增加的费用应由承包人负责。

(6)代用的钢筋层数不得多于原图纸规定钢筋层数。

### 403.05  钢筋接头

1.一般要求

(1)受力主筋的连接仅允许按图纸或按批准的加工图规定设置。

(2)承包人如不在图纸或加工图所示位置连接钢筋，应在安设钢筋以前，提交表明每个接点位置的专用图纸，请监理人批准。

(3)钢筋连接点不应设于最大应力处，接头应交错排列。

2.焊接接头

(1)热轧钢筋应如图示或经监理人批准，采用闪光对焊或电弧焊。所有焊工应在开始工作之前经考核和试焊，合格后持证上岗。焊接工艺、参数应经监理人同意。每个焊点应经合格的检查人员彻底检查。

(2)	凡施焊的各种钢筋、均应有质量证明书；焊材应有产品合格证。

(3)钢筋的纵向焊接，应采用闪光对焊；当缺乏闪光对焊条件时，可采用电弧焊(帮条焊、搭接焊)。钢筋焊接接头应符合《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003)的规定。

(4)在不利于焊接的气候条件，施焊场地应采取适当的措施。当环境湿度温度低于-5℃时，当闪光对焊时，宜采用预热闪光焊或闪光一预热闪光焊，可增加调伸长度采用较低变压器级数，增加预热次数和间歇时间；当采用电弧焊时，宜增大焊接电流减低焊接速度。当温度低于-20℃时，不宜进行各种焊接。

(5)钢筋与钢板连接，应按电弧焊的规定焊接。

(6)当采用闪光对焊焊接热轧钢筋时：

a.为了保证对焊质量，钢筋的焊接端应在垂直于钢筋的轴线方向切平，两焊接端面应彼此平行。焊渣必须清除。

b.在构件任一有钢筋焊接接头的区段内，闪光对焊接头的钢筋面积，在受拉区不应超过钢筋总面积的50%，上述区段长度不小于35d(d为钢筋直径)且不小于500mm。同一根钢筋在上述区段内不得有两个接头。

c.如钢筋级别、牌号和直径有变动，或焊工有变换，应对建立的焊接参数进行校核，其方法是取两根钢筋试样进行90°冷弯试验。90°冷弯围绕一固定的梢进行，HPB235、HPB300钢筋冷弯直径为2倍钢筋直径，HRB335牌号钢筋为4倍钢筋直径，HRB400牌号钢筋为5倍钢筋直径。当钢筋直径大于25mm时，冷弯直径增加一个钢筋直径。对焊接头弯曲试验时，应将受压面的金属毛刺和镦粗变形部分消除，且与母材的外表齐平，焊缝应处于弯曲中心。

(7)当采用电弧焊接热轧钢筋时：

a.焊缝长度、宽度、厚度应符合图纸规定，如图纸无规定，接表403-2及图403-1 规定办。构件的电弧焊接头应符合上述403.05-2(6)b项规定。对于两预制构件的连接，如采取保证质量措施，且经监理人同意，可以不受上述规定的限制。电弧焊接接头与钢筋弯曲处的距离不应小于10倍钢筋直径。

图403-1  电弧焊接

电弧焊的焊缝规格                           表403-2

| 项目 | HPB235、HPB300钢筋 | HRB335、HRB400钢筋 |
| --- | --- | --- |
| 1.帮条焊或搭接焊，每条焊缝长度(L) | 帮条焊接，4缝(双面焊) | ≥4d | ≥5d |
|  | 帮条焊接，2缝(单面焊) | ≥8d | ≥10d |
|  | 搭接焊接，2缝(双面焊) | ≥4d | ≥5d |
|  | 搭接焊接，1缝(单面焊) | ≥8d | ≥10d |
| 2.帮条钢筋总面积 | > A |
| 3.焊缝总长度 | 帮条焊接 | ≥16d | ≥20d |
|  | 搭接焊接 | ≥8d | ≥10d |
| 4.焊缝宽度 | ≥0.8d |
| 5.焊缝深度 | ≥0.3d |

注：①“A”为被焊接的钢筋面积

②“d”为被焊接的钢筋直径。

b.用于电弧焊的焊条应符合《碳钢焊条》(GB/T 5117-1995)及《低合金钢焊条》(GB/T 5118-1995)的规定。

c.如钢筋、级别、牌号、直径和焊条型号有变动，或焊工有变换，应对建立的焊接参数进行校核，其方法是取两根受拉钢筋试样进行抗拉试验。当试验的焊接抗拉强度大于或等于被焊接钢筋的抗拉强度时，焊接才允许进行。

3.绑扎搭接接头

(1)绑扎搭接，除图纸所示或监理人同意(当无焊接及机械接头条件时，且钢筋直径≤25mm)外，一般不宜采用。绑扎搭接长度不应小于表403-3的规定。在受拉区，光圆钢筋绑扎接头未端应设180°弯钩，带肋钢筋绑扎接头末端可不设弯钩，受压带肋钢筋绑扎接头的搭接长度，应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度的0.7倍。

受拉钢筋绑扎接头的搭接长度                      表403-3

| 钢筋类型及牌号 | 混凝土强度等级 |
| --- | --- |
|  | C20 | C25 | 高于C25 |
| 光圆钢筋 | HPB235、HPB300 | 35d | 30d | 25d |
| 带肋钢筋 | HRB335 | 45d | 40d | 35d |
|  | HRB400 | — | 50d | 45d |

注：①当带肋钢筋直径d≤25mm时，其受拉钢筋的搭接长度应按表中值减少5d采用；当带肋钢筋直径d≥25mm时，其受接钢筋的搭接长底按表中值增加5d采用。

②在任何情况下，纵向受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm；受压钢筋的搭接长度不应小于200mm；

③当混凝土强度等级低于C20时，HRB235、HPB300、HRB335钢筋的搭接长度应按表中C20的数值相应增加10d，

④当混凝土在凝固过程中受力钢筋易受扰动时，其搭接长度宜适当增加；

⑤两根不同直径的钢筋搭接长度，按较细的钢筋直径计算。

⑥环氧树脂涂层钢筋的绑扎接头搭接长度，受拉钢筋按表值的1.5倍采用。

⑦受接区段内，HPB235、HPB300钢筋绑扎接头的未端应做成弯钩。HRB335、HRB400钢筋的未端可不做成弯钩。

⑧对有抗震要求的受力钢筋的搭接长度，当设防等级为七度（及以上）时应增加5d；

(2)在受压区，对于直径为12mm及以下的光圆钢筋，以及轴心受压构件内的任何直径的纵向钢筋，均不需设弯钩，但接头的搭接长度均不得小于30倍钢筋直径。

(3)搭接部分应在三处绑扎，即中点及两端，采用直径为0.7～1.6mm(视钢筋直径而定)的软退火铁丝。

(4)除图纸所示或监理人另有指示外，在构件任一有钢筋绑扎搭接接头的区段内，搭接接头的钢筋面积，在受拉区不得超过其总面积的25%，受压区不得超过其总面积的50%。上述区段长度不小于35d(d为钢筋直径)，且不小于500mm。在同一根钢筋上应尽量少设接头。受力钢筋绑扎接头应设置在内力较小处，并错开布置，两接头间距离不小于1.3倍搭接长度。如因空间限制，不能按上述要求办理时，承包人可另拟钢筋搭接方案，报请监理人批准。

(5)钢筋搭接点至钢筋弯曲起始点的距离应不小于10倍钢筋直径，亦不宜设于构件的最大弯矩处。

4.钢筋机械连接接头(简称机械接头)

(1)一般规定

a.常用钢筋机械接头(套筒挤压接头、锥螺纹接头、镦粗直螺纹头等)，应符合《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107—2003)的规定。

b.接头应根据抗拉强度以及高应力和大变形条件下反复拉压性能的差异，将接头分下列三个等级。

Ⅰ级：接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度或1.10倍钢筋抗拉强度标准值，并具有高延性及复拉、压性能。

Ⅱ级：接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值，并具有一定延性和反复拉，压性能。

Ⅲ级：拉头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.35倍，并具有一定的延性及反复拉压性能。

c.钢筋机械接头的抗拉强度及变形性能应分别符合《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107—2003)表3.0.5及表3.0.7的规定。

d.混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对接头延性要求较高的部位，应采用Ⅰ级或Ⅱ级接头；混凝土结构中钢筋应力较高但对接头延性要求不高的部位，可采用Ⅲ级接头。

e.在结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开，钢筋机械连接的连接区段长度应按35d计算(d为被连接钢筋中的较大直径)。。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率，应符合下列规定：

(a)当需要在高应力部位设置接头时，在同一连接区内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%；Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%；Ⅰ级接头的拉头百分率可不受限制。

(b)设在有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋 加密区，应采用Ⅰ级接头或Ⅱ级接头，且接头百分率不应大于50%。

(c) 受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋，接头百分率可不受限制。

(d)对直接承受动力荷载的结构构件，接头百分率不应大于50%。

f.钢筋 连接件的混凝土保护层厚度应满足本规第410节规定的最小厚度的要求，且不得小于15mm。连接件之间的横向净距不宜小于25mm。

g.接头用套筒、连接套及锁母在运输、储存过程中，应按不同远见格分别堆放整齐，辟免雨淋、玷污、遭受机械损伤或散失。

h.接头用设备及产品应备有符合本规范要求的、经监理人认可的、具有法人资格的质量检验单位签具的质量检验合格证。监理人可以要求承包人提供采用钢筋机械接头形式检验报告和必要的工地试验报告。

i.凡参与接头施工的操作人、技术管理和质量管理人员，均应参加技术规程培训；操作工人应经考核合格后持证上岗。

(2)套筒挤压接头。(JGJ 108—96)

a.套筒

(a)带肋钢筋挤压接头所用套筒材料的力学性能应符合《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》(JGJ 108-96)及表403-4的规定。

套筒材料的力学性能                           表403-4

| 项 目 | 力学性能指标 |
| --- | --- |
| 屈服强度(MPa) | 225～350 |
| 抗拉强度(MPa) | 375～500 |
| 延伸率s5 (%) | ≥20 |
| 硬度(HRB) | 60～80 |
| 或(HB) | 102～133 |

(b)套筒截面屈服承载力和截面抗拉承载力应大于等于1.10倍的所连接钢筋的截面屈服承载力和截面抗拉承载力。

(c)套筒的尺寸偏差宜符合表403-5的要求。

套筒尺寸的允许偏差                           表403-5

| 套筒外径D(mm) | 外径允许偏差(mm) | 壁厚(t)允许偏差(mm) | 长度允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤50 | ±0.5 | ＋0.12t －0.10t | ±2 |
| ＞50 | ±0.01D | ＋0.12t －0.10t | ±2 |

(d)套筒宜在工厂加工，且应有出厂合格证。承包人应向监理人提供套筒产品工厂检验合格证及工地试验报告。

(e)套筒在运输和储存中，应按不同规格分别堆放整齐，不得露天堆放，防止锈蚀和污染。

b.套筒挤压接头的施工

(a)挤压机在下列情况之一时，应进行校验：

i.新挤压设备使用前；

ii.旧挤压设备大修后；

iii.油压表受损或受强烈振动后；

iv.套筒压痕异常，且查不出原因时；

v.挤压设备使用期超一年；

vi.挤压的接头数超过5000个。

(b)挤压操作时采用的挤压力，压模宽度，压痕直径或挤压后套筒长度的波动范围以及挤压道数，均应符合经型式检验确定的技术参数要求。

(c)挤压机中的压模与套筒应相互配套，不同规格的套筒与压模，不得相互串用。

(d)挤压工作进行前，应进行以下工作：

i.钢筋端头锈皮、泥沙、油污等杂物应清理干净；

ii.应对钢筋与套筒进行试套，如钢筋有马蹄、弯折或纵肋尺寸过大者，应预先矫正或用砂轮打磨；

iii.在钢筋端划出定位标记，确保在挤压时和挤压后按定位标记检查钢筋伸入套筒内的长度；

iv.检查挤压设备，并进行试压，符合要求后方可正式作业。

(e)挤压操作应符合以下要求：

i.应按定位标记检查钢筋插入套筒内的深度，钢筋端头离套筒长度中点不宜超过10mm；

ii.挤压时挤压力与钢筋轴线要保持垂直；

iii.径向挤压宜从套筒中央开始，并依次向端部挤压。

iv.宜先挤压一端套筒，在施工作业区插入待接钢筋后再挤压另一端套筒。

(3)锥螺纹接头(JGJ 109—96)

a.连接套

(a)锥螺纹连接套的材料宜用45号优质炭素结构钢或其他经试验确认符合要求的钢材。连接套的受拉承载力不应小于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.10倍。

(b)连接套宜在工厂内加工，且应有产品合格证；两端锥孔应有密封盖；套筒表面应有规格标记。进场时承包人应进行复检。

b.钢筋锥螺纹加工

(a)钢筋锥螺纹丝头的锥度、牙形、螺距等的加工必须与连接套的规格相一致，且经配套的量规检测合格。

(b)加工钢筋锥螺纹时，应采用水溶性切削润滑油；当气温低于0℃时，应掺入15%～20%亚硝酸钠。不得用机油作润滑液或不加润滑液套丝。

(c)操作工人应按《钢筋锥螺纹丝头技术规程》(JGJ 109—96)附录A的要求逐个检查钢筋锥螺纹丝头的外观质量。

(d)已检验合格的锥螺纹丝头应加以保护。钢筋一端锥螺纹丝头应戴上保护帽，另一端可按表403-6规定的力矩值拧紧连接套，并按规格分类堆放整齐。

接头拧紧力矩值                                表403-6

| 钢筋直径(mm) | 16 | 18 | 20 | 22 | 25～28 | 32 | 36～40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拧紧力矩(N.M) | 118 | 145 | 177 | 216 | 275 | 314 | 343 |

c.钢筋连接

(a)连接钢筋时，钢筋规格和连接套的规格应配套，并确保钢筋和连接套的丝扣干净完好无损。

(b)采用预埋接头时，连接套的位置、规格和数量应符合图纸要求。带连接套的钢筋应固定牢，连接套的外露端应有密封盖。

(c)连接钢筋时，应对正轴线将钢筋拧入连接套，然后必须用力矩扳手拧紧接头。接头拧紧值应符合表403-6规定的力矩值，不得超拧。

(d)力矩扳手的精度为±5%，要求每半年用扭力仪检测一次。

(4)镦粗直螺纹钢筋接头(JG/T 3057—1999)

a.套筒

(a)套筒宜在工厂加工，且应有产品合格证；套筒两端应用塑料密封塞扣紧；包装箱外应标明产品外称、型号、规格和数量、制造日期和生产批号、生产厂名。

(b)套筒内螺纹的公差带应符合《普通螺纹   公差》(GB/T 197—2003)的规定，螺纹精度可选用6H。

(c)套筒表面无裂纹和其他的缺陷，并应进行防锈处理。

(d)套筒材料、尺寸、螺纹规格，公差带及精度等级应符合产品规格的要求。

b.丝头

(a)加工钢筋丝头时，应采用溶性切削液。当气温低于0℃时应有防冻措施，不得在不加切削液的情况下套丝。

(b)钢筋丝头的螺纹应与连接套筒的螺纹相匹配，公差带应符合《普通螺纹   公差》(GB/T 197—2003)的规定，螺纹精度可选用6f级。

(c)完整螺纹部分牙形饱满，牙顶宽度超过0.25p的秃牙部分，其累计长度不宜超过一个螺纹周长(p为螺距)。

(d)外形尺寸，包括螺纹中径及丝头长度应满足产品设计要求。

(e)钢筋丝头检验合格后，应尽快套上连接套筒或塑料保护帽保护，并应按规格分类堆放整齐。

c.接头

(a)接头拼接时用管钳扳手拧紧，宜使两个丝头在套筒中内位置相互顶紧。

(b)各种直径钢筋连接组装后，应用扭力扳力扳手校核，扭紧力矩值应符合表403-7的规定。

(c)组装完成后，套筒每端不得有一扣以上的完整丝扣外露，加长型接头的外露丝扣数不受限制，但应另有明显标记，以检查进入套筒的丝头长度是否满足要求。

接头组装时的最小扭矩值                     表403-7

| 钢筋直径(mm) | ≤16 | 18～20 | 22～25 | 28～32 | 36～40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小扭矩(N﹒m) | 100 | 180 | 240 | 300 | 360 |

(5)滚轧直螺纹钢筋连接接头(JG 163—2004)

a.连接套筒及销母

(a)连接套筒及锁母宜选用45号优质碳结构钢或其他经形式检验合格的产品。

(b)连接套筒的尺寸、螺纹规格应符合产品设计要求及《普通螺纹    基本尺寸》(GB/T 196-2003)的相关规定；螺纹中径公差应符合《普通螺纹    公差》(GB/T 197—2003)中6H级精度规定的要求。

(c)接连套筒宜在工厂加工，出厂产品必须附有产品合格证，产品合格证应符合滚轧直螺纹筋连接接头(JG 163—2004)中的相关规定

(d)连接套筒装箱前套筒应有保护端盖筒内不得混入杂物，。

(e)套筒表面无裂纹和其他缺陷，并应进行防锈处理。

b.丝头加工

(a)钢筋下料不宜采用热加工方法切断，钢筋端面应平整并与钢筋轴线垂直，不得有马蹄或扭曲，钢筋端部不得有弯曲，若有弯曲应调直。

(b)丝头有螺纹长度和丝头中径、牙形角应符合设计要求，并与连接套筒相匹配。

(c)钢筋丝头加工应采用水性润滑液，不得使用油性润滑液。

(d)丝头螺纹尺寸公差应符合《普通螺纹    公差》(GB/T 197—2003)规定确定，有效螺纹中径尺寸公差应符合《普通螺纹    公差》(GB/T 197—2003)中6f级精度要求。

(e)丝头有效螺纹中径的圆柱度(每个螺纹的中径)误差不得超过0.2mm。

(f)丝头有效螺纹长度应不小于1/2连接套筒长度(设计另有规定者除外)。

(g)丝头加工并经验收后，应立即带上丝头保护帽或拧上连接套筒，防止损坏丝头。

c.钢筋连接施工

(a)连接钢筋规格应与连接套筒一致，相互匹配，并保证丝头和套筒内螺纹干净、完好无损。

(b)钢筋连接应用工作扳手将丝头在套筒中央位置顶紧。如采用锁母时，应用锁母锁紧。

(c)钢筋接头拧紧后应用力矩扳手按不小于表403-8中拧紧力矩值检查，并加以标记。

滚轧直螺纹钢筋接头拧紧力矩值                    表403-8

| 钢筋直径(mm) | ≤16 | 18～20 | 22～25 | 28～32 | 36～40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拧紧力矩值(N﹒m) | 80 | 160 | 230 | 300 | 360 |

### 403.06  钢筋骨架和钢筋网

1.适宜于预制的钢筋骨架或钢筋网的构件，宜先制成钢筋骨架片或钢筋网片，运至工地后就位进行焊接或绑扎，以保证安装质量和加快施工进度。

2.预制成的钢筋骨架，必须具有足够的刚度和稳定性，以便在运送、吊装和浇筑混凝土时不致松散、移位、变形，必要时可在钢筋骨架的某些连接点处加以焊接或增设加强钢筋。

3.钢筋骨架的焊接拼装应在坚固的工作台上进行，操作应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)第10章10.4.2条规定执行。

4.钢筋网的焊接应按《公路桥涵施工技术规范》(JT J041—2000)第10章10.4.3条规定执行。若采用定型钢筋焊接网时，其技术要求、试验方法、检验规则及质量证明书等应符合《钢筋混凝土用钢筋焊接网》(GB/T 1499.3-2002)的规定。

### 403.07  质量检验

1．钢筋加工及安装

(1)基本要求

a.钢筋、机械连接器、焊条等的品种、规格和技主性能应符图纸及本规范要求。

b.冷拉钢筋的机械性能必须符合图约及技术规范要求，钢筋平直，表面不应有裂皮和油污。

d.受力钢筋同一截面的接头数量、搭接长度、焊接和机械接头质量应符合图纸及本规范要求。

d.钢筋安装时，必须保证图纸要求的钢筋根数。

e.受力钢筋应平直，表面不得有裂纹及其他涡伤。

(2)检查项目

a.钢筋加工检查项目见表403-9。

b.钢筋网检查项目见表403-10

c.钢筋安装的检查项目见表403-11

e.预制桩钢筋安装的检查项目见表403-12

(3)外观检查

a.钢筋表面无铁锈及焊渣。

b.多层钢筋网要有足够的钢筋支撑，保证骨架的施工刚度。

钢筋加工检查项目                     表403-9

| 项次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受力钢筋顺长度向加工后的全长(㎜) | ±10 | 按受力钢筋总数30%抽查 |
| 2 | 弯起钢筋各部分尺寸(㎜) | ±20 | 抽查30% |
| 3 | 箍筋、螺旋筋各部分尺寸(㎜) | ±5 | 每构件检查5～10个间距 |

钢筋加工检查项目                        403-10

| 项次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网的长、宽(㎜) | ±10 | 尺量：全部 |
| 2 | 网眼尺寸(㎜) | ±10 | 尺量：抽查3个网眼 |
| 3 | 对角线差(㎜) | 15 | 尺量：抽查3个网眼对角线 |

钢筋安装检查项目                      表403-11

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受力钢筋间距(mm) | 两排以上排距 | ±5 | 尺量：每构件检查2个断面 |
|  |  | 同排 | 梁板、拱肋 | ±10 |  |
|  |  |  | 基础、锚碇、墩台、柱 | ±20 |  |
|  |  | 灌注桩 | ±20 |  |
| 2 | 箍筋，横向水平钢筋、螺旋筋间距(mm) | ±10 | 尺量：每构件检查5～10个间距 |
| 3 | 钢筋骨架尺寸(mm) | 长 | ±10 | 尺量：按骨架总数的30%抽查 |
|  |  | 高、宽或直径 | ±5 |  |
| 4 | 弯起钢筋位置(mm) | ±20 | 尺量：每骨架抽查30% |
| 5 | 保护层厚度(mm) | 柱、梁、拱肋 | ±5 | 尺量：每构件沿模板周过边检查8处 |
|  |  | 基础、锚碇、墩、台 | ±10 |  |
|  |  | 板 | ±3 |  |

注：1小型构件的钢筋安装按总数抽查30%。

2在海水或腐蚀环境中，保护层厚度不应出现负值。

预制桩钢筋安装检查项目                     表403-12

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵钢筋间距(mm) | ±5 | 尺量：抽查3个断面 |
| 2 | 箍筋、螺旋筋间距(mm) | ±10 | 尺量：抽查5个间距 |
| 3 | 纵向钢筋保护层厚度(mm) | ±5 | 尺量：抽查3个断面，每个断面4处 |
| 4 | 桩顶钢筋网片位置(mm) | ±5 | 尺量：每桩 |
| 5 | 桩尖纵向钢筋位置(mm) | ±5 | 尺量：每桩 |

注：2在海水或腐蚀环境中，保护层厚度不应出现负值。

2.焊接接头的检查和允许偏差

钢筋焊接接头或焊接制品(焊接骨架、焊接网)质量检验应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)及《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003)的规定执行。

(1)

a取样

在同一台班内，同同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周之内累计计算；累计仍不足300个接头时，应按一批计算。

b.外观检查

(a)每批检验批中随机抽取10%的焊接头，进行外观检查。

(b)接头不得有横向裂纹。

(c)与电极接角处的钢筋表面不得有明显烧伤。

(d)焊接接头处弯折，不得大于3°。

(e)接头处的轴线偏差不得大于钢筋直径的0.1倍，且不大于2mm。

(f)检查结果，当外观质量各小项不合格数均小于或等于抽检数的10%，则该批焊接接头外观质量评为合格；当某小项不合格数超过抽检数的10%时，应对该批焊接接头该小项逐个进行检查，并剔出不合格接头。不合格接头采取修整或焊补措施后，可提交二次验收。

c.拉伸试验

(a)应从每批接头中随机切取6个接头，其中3个做拉伸试验，3个留做弯曲试验，每根钢筋接头抗拉强度均不得小于本规范表403-1规定的相应种类钢筋抗拉强度。

(b)至少有2个试件断于焊缝之外，并呈延性断裂。

(c)当达到上述两项要求时，应评定该批接头为抗拉强度合格。当试验结果2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度，或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时，则一次判定该批接头为不合格品。

(d)当有1个试件的抗拉强度小于规定值，或2个试件在焊接或热影响区发生脆性断裂，其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时，应进行复验。

(e)复验时，应再切取6个试件进行复验，其结果，当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值，或有3个试件断于焊缝或热影响区，呈脆性断裂，其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时，应判定该批接头为不合格品。当其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时，可按断于焊缝或热影响之外，呈延性断裂同等对待。

d.弯曲试验

(a)闪光对焊接头进行弯曲试验时，应将试件(3个)受压面的金属毛刺和镦粗凸起部分消除，且应与钢筋的外表齐平。

(b)弯曲试验可在经监理人批准的万能试验机、手动或电动液压弯曲试验器上进行，试件焊缝应处于弯曲中心点，弯心直径和弯曲角应符合表403-13的规定。

闪光对焊接弯曲试验指标                        表403-13

| 钢筋类型及牌号 | 弯 心 直 径 | 弯 曲 角(°) |
| --- | --- | --- |
| 光圆钢筋 | I级 | 2d | 90 |
| 带肋钢筋 | HRB335 | 4d | 90 |
|  | HRB400 | 5d | 90 |

注：1.d为钢筋直径(mm)；

2.直径大于25mm的钢筋对焊接头，弯曲试验时弯心直径应增加1倍钢筋直径。

(c)当试验结果，试件弯至90°，有2个或3个试件外侧(含焊缝和热影响区)未发生破裂，应评定该批接头弯曲试验合格。

(d)当试验结果3个试均发生破裂，则一次判定该批接头不合格品；有2个试件发生破裂，应进行复验。

(e)复验时，应再切取6个试件。复验结果，当有3个试件发生破裂时，应判定该批接头为不合格品。

(f)在弯曲试验的试件外侧横向裂纹宽度达到0.5mm时，应认为已经破裂。

(2)电弧焊接头

a.取样

在现浇混凝土结构中，应以300个同种类钢筋、同形式接头作为一批，每批随机切取3个接头，做拉伸试验；在装配式结构中，可按生产条件制作模拟试件，每批3个，做拉伸试验。

b.外观检查

(a)在每一检验批中应随机抽取10%的焊接接头，进行外观检查。

(b)焊缝表面平整，不得有较大的凹陷或焊瘤。

(c)焊接接头处区域不得有眼可见的裂纹。

(d)史边深度、气孔、夹渣等缺陷允许值及接头尺寸的允许偏差应符合表403-14的规定。

(e)坡口焊、熔槽帮条焊和窄间隙焊接头的焊缝余高不得大于3mm。

(f)外观检查结构的质量评定，同本规范403.07-2(1)b(f)项目规定。

c.拉伸试验

(a) 电弧焊接头拉伸试验要求及结果的质量评定，同本规范403.07-2(1)c项。

(b) 当模板拟试件试验结果不符合要求时，应进行复验。复验应从现场焊接接头中切取，其数量和要求与初始试验相同。

钢筋电弧焊接接头尺寸偏差及缺陷允许值              表403-10

| 编号 | 项 目 | 接 头 型 式 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 帮条焊 | 搭接焊钢筋与钢板搭接焊 | 坡口焊窄间隙焊熔槽帮条焊 |
| 1 | 帮条对焊接中心的纵向偏移(mm) | 0.3d | - | - |
| 2 | 接头处弯折角(°) | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 接头处钢筋轴线偏移(mm) | 0.1d | 0.1d | 0.1d |
| 4 | 焊缝厚度(mm) | +0.05d,0 | +0.05d,0 |  |
| 5 | 焊缝宽度(mm) | +0.1d,0 | +0.1d,0 |  |
| 6 | 焊缝长度(mm) | -0.3d | -0.3d |  |
| 7 | 横向咬边深度(mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 8 | 在长2d焊缝表面上的气孔及夹渣 | 数量(个) | 2 | 2 | - |
|  |  | 面积(mm2) | 6 | 6 | - |
| 9 | 在全部焊缝表面上的气也及夹渣 | 数量(个) | - | - | 2 |
|  |  | 面积(mm2) | - | - | 6 |

注：“d”为钢筋的直径。

(3)钢筋焊接骨架和焊接网

a.取样

钢筋种类、直径及尺寸相同的焊接骨架和焊接网视为同一类形制品，且每300件作为一批，一周内不足300件的弯应按一批计算。

b.外观检查

(a)同一类形制品按上述规定分批检查，每批抽查5%，且不得小于5件。

(b)焊接骨架每件制品的焊点脱落、漏焊数量不得超过焊点总数的4%，且相邻两焊点不得有漏焊及脱落。

(c)应是测焊接骨架的长度和宽度，并应抽查纵、横方向3～5个网格的尺寸，其允许偏差应符合表403-9的相关规定。

当外观检查结果不符合上述要求时，应逐件检查，并剔出不合格品。对不合格品经整修后，可提交二次验收。

(d)钢筋焊接网的长度、宽度及网格尺寸的允许偏差和网片两面对角线之差均应符合表403-10的规定。

(e)焊接网交叉点焊数量不得大于整个网片交叉点总数的1%，并且任一根横筋上的开焊点数不得大于该要横筋交叉点总数的1/2；焊接网最外边钢筋上的交叉点不得开焊。

(f)焊接网组成的钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤、凹坑、油污及其他影响使用的缺陷；但焊点处可有不大的毛刺和表面浮锈。

c.力学性能检验

(a)力学性能检验的试件，应从每批成品中切取；切取过试件的制品，应补焊同牌号、同直径的钢筋，其每边的搭接长度不应少于2个也格的长度。

(b)由几种直径钢筋组合的焊接骨架或焊接网，应对每种组合的焊点做力学性能检验。

(c)热轧钢筋的焊点应做剪切试验，试件应为3件；冷轧带轧钢筋焊点除做剪切试验外，尚应对纵向和横向冷轧钢筋做拉伸试验，试件应各为1件。

(d)钢筋焊接骨架、焊接网焊点剪切试验结果，3个试件抗剪力平均值应符合下式要求：

F≥0.3AOóS

式中：F—抗剪力(N)；

AO—纵向钢筋的横截面面积(mm2);

óS—纵向钢筋规定的屈报强度(MPa).

冷轧带肋钢筋的试件拉伸试验结果，其抗拉强度不得小于500Mpa(冷轧带肋钢筋的屈服强度按440Mpa计)

(e)当拉伸试验结果不合格时，应再切取双倍数量试件时行复验。复验结果均合格时，应评定该批焊接制品焊点拉伸试验合格。

(f)当剪切试验结果不合格时，应从该批制品中再切取6个试件进行复验；当全部试件平均值达到要求时，应评定该批焊接制品焊点剪切试验合格。

3.钢筋机械接头的检查和允许偏差

(1)承包人应将机械连接技术提供单位按《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107—2003)附录B 规定进行的接头型式检验报告，送交监理人备查。

(2)钢筋连接工程开始前及施工过程中，应对每批进场的钢筋进行接头工艺检验，工艺检验应符合如下要求：

a.每种规格钢筋的接头试件不应小于3根。

b.钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根，且应取自接头试件的同一根钢筋。

c.3根接头试件的抗拉强度均符合《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107—2003)规程表3.0.5的规定；对地Ⅰ级接头，试件抗拉强度尚应大于等于钢筋抗拉强度实测值的0.95倍；对于Ⅱ级接头，应大于0.90倍。

(3)除图氏另行注明者外，钢筋机械接头现场检验应进行外鸡肉质量检查和单向拉伸试验。

钢筋机械接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头，以300个为一个验收批进行检验与验收，不足300个亦作为一个验收批。

a.对接的每一验收批，必须在工程结构中随机截取3个试件作单向拉伸试验，按图纸要求的接头等级进行评定。

b.当3个接头试件的抗拉强度均符合《钢筋机械接通用技术规程》(JGJ 107—2003)表3.0.5中相应等级的要求时，该验收批评为合格。

c.如有1个试件的强度不符合要求，应再取6个试件进行复检，复检中如仍有1个试件结果不符合要求，则该验收批评为不合格。

d.在现场连续检验10个验收批抽样试件抗拉强度试验1次合格率为100%时，验收批接头数量可扩大一倍。

e.外观质量检验的质量要求、抽样数量、检验数量、检验方法、合格标准以及其他指标，均按各类开支接头的技术规程要求执行。

(4)套筒挤压接头外观质量检验应符合以下要求：

a.外形尺寸

(a)挤压后套筒长度应为原套筒长度的1.10～1.15倍；或压痕处套筒的外径波动范围为原套筒外径的0.8～0.90倍；

(b)挤压接头的压痕道数应符合型式检验确定的道数；

(c)接头处弯折不得大于4°；

(d)挤压后的套不得有肉眼可见裂缝。

b.外观质量检验

(a)每一验收批中随机抽取10%的挤压接头作外观质量检验，如外观质量不合格数少于抽检数的10%，则该批挤压接头外观质量评为合格。

(b)当不合格数超过抽检数据的10%时，应对该批挤压接头逐个进行复检，对外观不符合的挤压接头采取补救措施；不能补救的接头应作标记。

(c)在外观不合格的接头中抽取6个试件作抗拉强度试验，若有1个试件的抗拉强度低于规定值，则该批外观不合格的挤压接头，应报监理人会同设计单位商定处理，并记录存档。

(5)维螺纹接头外观质量检应符合以下要求。

a.经自检合格的钢筋丝头，按《钢筋锥螺纹接头技术规程》(JGJ 109—96)附录A的要求对每种规格加工批量随机抽检10%，且不少于10个。如有一个丝头不合格，即应对该加工批全数检查，不合格丝头应重新加工经再次检验合格方可使用。

b.接头施工后随机抽取同规格接头数的10%进行外观检查。应满足钢筋与连接套的规格一致，接头丝扣无完整丝扣外露。

c.用质检的力矩扳手按表403-6规定的接头拧紧值抽检接头的连接质量。

抽检数量：

(a)梁、柱构件按接头数的15%，且每个构件的接头抽检数不得少于一个接头；

(b)基础、墙、板构件按各自接头数，每100个接头作为一个验收批，不足100个也作为一个验收批，每批抽检3个接头。抽检的接头应全部合格，如有一个接头不合格，则该验收批接头应逐个检查，对查出的不合格接头应进行补强。

(6)镦粗直螺纹接头外观质量检验应符合以下要求

a.套筒外观检验

(a)表面无裂纹和其他缺陷；

(b)外形尺寸包括套筒内螺纹直径及套筒长度应满足图纸要求；

(c)套筒两端应加塑料保护塞。

b.丝头加工现场检验

(a)丝头加工现场检验项目、方法及要求见表403-11。

(b)加工工人应逐个目测检查丝头的加工质量，每加工10个丝头应用环规检查一次，并剔除不合格丝头。

(c)自检合格的丝头，应由质检员随机抽样进行检验，以一个工作班内生产的钢筋丝头为一个验收批，随机抽检10%，按表403-11的方法进行钢筋丝头质量检验；当合格率小于95%时，应加倍抽检，复检中合格率仍小于95%时，应对合部钢筋丝头逐个进行检验，并切去不合格丝头，重新镦粗和加工螺纹。

(d)丝头检验合格后，应用塑料帽或连接套筒保护。

丝头质量检验要求                       表403-15

| 序号 | 检 验 项 目 | 量具名称 | 检 验 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 目测 | 牙形饱满、牙顶宽超过0.6mm，秃牙部分累计长度不超过一个螺纹周长 |
| 2 | 外形尺寸 | 卡尺或专用量具 | 丝头长度应满足图纸要求，标准型接头的丝头长度公差为+1P |
| 3 | 螺纹大径 | 光面轴用量规 | 通端量规应能通过螺纹的大径，而止端量规则不应通过螺纹大径 |
| 4 | 螺纹中径及小径 | 通端螺纹环规 | 能顺利旋入螺纹并达到旋合长度 |
|  |  | 止端螺纹环规 | 允许环规与端部螺纹部分旋合，旋入量不应超过3P |

注：P为螺距。

(7)滚轧直螺纹钢筋接头外观检验应符合以下要求：

a.连接套筒及锁母外观检验

(a)螺纹牙形应饱满，连接套筒表面不得有裂纹，表面及内螺纹不得有严重的锈蚀及其他肉眼可见的缺陷。

(b)用专用的螺纹塞规检验，其塞通规应能顺利旋入，塞止规旋入长度不得超过3P。

b.丝头

(a)丝头表面不得有影响接头性能的损坏及锈。

(b) 丝头有效螺纹数量不得少于设计规定；牙顶宽度大于0.3P的不完整螺纹累计长度不得超过两面三刀个螺纹周长；标准型接头有效长度应不小于1/2连接套筒长度，且允许误差为+2P；其他连接形式应答合产品设计要求。

(c)丝头尺寸的检验：用专用的螺纹环规检验，其环通规应能顺利旋入，环止规旋入长度不得超过3P

(d)自检合格的丝头，应由现场随机抽样进行检验。以一个工作班加工的丝头为一个检验批，随机抽检10%，且不小于10个。

现场丝头的抽检合格率不应小于95%。当抽检合格率小于59%时，应另抽取同样数量的丝头重新检验。当两次检验的总合格率不小于95%时，该批产品合格。若合格率仍小于95%时，则应对全部丝头进行逐个检验，合格者方可使用。

c.钢筋连接接头

(a)钢筋连接完毕后，标准型接头连接套筒外应有外露有效螺纹，且连接套简单边外露有效螺纹不得超过2P,其他形式应符合产品设计要求。

(b)钢筋连接完毕后，拧紧力矩值应符合表403-8的要求。

(c)钢筋连接接头外观质量及拧紧力矩检验以及力学性能检验应按《滚轧直螺纹钢筋连接接头》(JG 163—2004)的相关规定执行。

### 403.08  计量与支付

1.计量

(1)根据图纸所示及钢筋表(不包括固定、定位架立钢筋)所列，按实际安设并经监理人验收的钢筋以千克(kg)计量。

(2)除图纸所示或监理人另有认可外，因搭接而增加的钢筋不予计入。

(3)钢筋及钢筋骨架用的铁丝、钢板、套筒(连接套)、焊接、钢筋垫块或其他固定钢筋的材料，以及钢筋的防锈、截取、套丝、弯曲、场内运输、安装等，作为钢筋工程的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验及其他为完成钢筋工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 403-1 | 基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉桩、沉井等) |  |
| -a | 光圆钢筋(HPB235、HPB300) | Kg |
| -b | 带肋钢筋(HRB335、HRB400) | Kg |
| 403-2 | 下部结构钢筋 |  |
| -a | 光圆钢筋(HPB235、HPB300) | Kg |
| -b | 带肋钢筋(HRB335、HRB400) | Kg |
| 403-3 | 上部结构钢筋 |  |
| -a | 光圆钢筋(HPB235、HPB300) | Kg |
| -b | 带肋钢筋(HRB335、HRB400) | Kg |
| 403-4 | 附属结构钢筋 |  |
| -a | 光圆钢筋(HPB235、HPB300) | Kg |
| -b | 带肋钢筋(HRB335、HRB400) | Kg |

注：附属结构包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫块等构造物，其所用钢筋，均列入403-4项内。

## 第404节  基础挖方及回填

### 404.01  范围

本节内容为结构物基坑的开挖与回填，以及与之有关的场地清理、支护(撑)、排水、围堰等作业。

### 404.02  施工要求

1.一般要求

(1)承包人应根据地质水文资料，结合具体情况制定开挖方案，并在开挖前报监理人批准，但这种批准并不免除承包人应负的责任。

(2)除非监理人另有指示，基础挖方的进度按排应使坑壁的暴露时间不超过30d。

(3)基础开挖与其回填作业，除应满足本节的各项要求外，尚应与结构物施工的有关要求配合。

(4)隐蔽工程的开挖、模板支护(撑)、钢筋绑扎、浇筑混凝土、养生后的混凝土结构均应全面真实地反映在工程照片中，局部重要位置能反映出钢筋数量的大样图。

2.开挖

(1)承包人应在基础开挖开始之前通知监理人，以便检查、测量基础平面位置和现有地面高程。在未完成检查测量及监理人批准之前不得开挖。为便于开挖后的检查校核，基础轴线控制桩应延长至基坑外加以固定。

(2)开挖应进行到图纸所示或监理人所指定的高程。最终的开挖深度要依设计期间所进行的钻探和土工试验，并结合基础开挖的实际调查资料来确定。在开挖的基坑未经监理人批准之前，不得浇筑混凝土或砌筑圬工。低于批准基底高程的超挖或纵横向超过本节第404.04-1条规定界线的部分，应由承包人自费补填，并应使用批准的材料压实到规定的标准。

(3)在原有建筑物附近开挖基坑时，应按《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076—95)的规定，采取有效防护措施，使开挖工作不致危及附近建筑物的安全，所采用的防护措施须经监理人同意。基坑周围不得堆放建筑材料、设备和危及基坑安全的杂物。

(4)所有从挖方中挖出的材料，如果监理人认为适用，可用作回填或铺筑路提；或按监理人批示的其他方法处理。

(5)在基桩处的基坑开挖，应在打桩之前完成。

(6)必要时，挖方的各侧面应始终予以可靠的支撑，并使监理人认可。

(7)所有基础挖方都应始终保持良好地排水，在挖方的整个施工期间都不致遭受水的危害。凡地低于已知地下水位的地方进行开挖并构成基础时，承包人必须提交一份建议用于每个基础的排水方法以及为此而采取的各项措施的报告，并取得监理人的批准。

(8)在施工期间，承包人应维护天然水道并使地面排水畅通。违反上述要求而引起的任何损失应由承包人负责。

(9)石方基础挖方的施工，除符合本节的规定外，尚应符合本规范第203节的有关要求。

(10)基坑开挖至图纸规定基底高程后，如发现基底承载力达不到图纸规定的载力要求时，承包人应根据实际钻探(或挖探)及土壤实验资料提出地基处理的方案，报告监理人审查，并按监理人的批示处理。

3.回填

(1)所有结构物基坑的回填必须采用经监理人批准的能够充分压实的材料，不得用草皮土、垃圾和有机土等回填。严禁结构物基础超挖回填虚土。

(2)未经监理人许可，不得对结构物基坑回填。一般要到结构物的拆模期终了3d之后进行回填。如果混凝土养生条件不正常，应按监理人的指示延长时间。桥台和桥墩基础等周围的回填，应同时在两侧及基本相同的高程上进行，特别要防止对结构物形成单侧施压。必要时，挖方内的边坡应修成台阶形。

(3)回填材料应分层摊铺，并用符合要求的设备压实。每层都应压实到图纸或监理人要求压实度标准。回填用土的含水量应严格控制。

(4)需回填的基坑应及时排水。若无法排除基坑积水时，则应采用砂砾材料回填，并在水中分薄层铺筑，直到回填进展到该处的水全部被回填的砂砾材料所淹盖并达到能允分压实的程度时，再进行充分夯实。

### 404.03  质量检验

1.基本要求

(1)基坑开挖完毕，承包人应报请监理人到现场监督检验，将检验情况填写地基检验表，报请监理人复验批准后，方可进行基础施工。

(2)基础的地基承载力必须满足设计要求。

(3)严禁超挖回填虚土。

(4)地基检验可采用如下方法：

对于小型构造物，一般采用直观或角探的方法，必要时可进行土质试验；对于大、中桥和地基土质复杂、结构物对地基和特殊要求的，一般采用触探(钻深至少4m)取样做土工试验，或按图纸的特殊要求进行荷载试验。

2.检查项目

见表404-1。

(1)基坑边线直顺、稳定、外形整齐。

(2)基坑支撑可靠、无坍塌、排水畅通。

开挖基坑检查项目                          表404-1

| 项次 | 检 查 内 容 | 规定值或允许偏差 | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面周线位置(mm) | 不小于图纸要求 | 用经纬仪测量纵、横各2点 |
| 2 | 基底高程(mm) | 土质 | ±50 | 用水准仪测量5 ～8点 |
|  |  | 石质 | +50，-200 |  |
| 3 | 基坑尺寸(mm) | 不小于图纸尺寸 | 用尺量 |

### 404.04  计量与支支付

1.计量

(1)基础挖方应按下述规定，取用底、顶面间平均高度的棱柱体体积，分别按干处、水下及土、石，以立方米计量。干处挖方与水下挖方是以经监理人认可的施工期间实测的地下水位为界线。在地下水位以上开挖的为干处挖方；在地下水位以下开挖的为水下挖方。

基础底面、顶面及侧面的确定应符合下列规定：

a.基础挖方底面：按图纸所示或监理人批准的基础(包括地基处理部分)的基底高程线计算。

b.基础挖方顶面：按监理人批准的横断面上所标示的原地面线计算。

c.基础挖方侧面：按顶面到底面，以超出基底周边0.5m的竖直面为界。

(2)当承包人遇到特殊或非常规情况时应及时通知监理人，由监理人定出特殊的基础挖方界线。凡未取得监理人批准，承包人以特殊情况为理由而完成的任何挖方将不予计量，其基坑超深开挖，应由承包人用砂砾或监理人批准的回填材料予以回填并压实。

(3)为完成基础挖方所做的地面排水及围堰、基坑支撑及抽水、基坑回填与压实、错台开挖及斜坡开挖等，作为挖基工程的附属工作，不另行计量。

(4)台后路基填筑及锥坡填土在第204节内计量与支付。

(5)基坑土的运输作为挖基工程的附属工作，不另行计量与支付。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成挖基及回填工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 404-1 | 干处挖土方 | m3 |
| 404-2 | 水下挖土方 | m3 |
| 404-3 | 干处挖石方 | m3 |
| 404-4 | 水下挖石方 | m3 |

## 第405节  钻孔灌注桩

### 405.01  范围

本节工作包括钻孔、安设和拆除护筒、安设钢筋笼、灌注混凝土以及按图纸规定及监理人批示的有关钻孔灌注桩的其他作业。

### 405.02  一般要求

1.施工方法的确定

承包人应将准备采用的施工方法的全部细节，送请监理人批准，其中包括材料和全部设备的说明。任一钻孔工作开始前，都应得到监理人的书面批准。

2.成桩记录

承包人应保存每根桩的全部施工记录，当需要时，记录应报送监理人作为检查之用。当记录格式由监理人统一发放时，应按监理人的要求记录和填列。如监理人要求由承包人自行拟定记录格式时，记录格式应经监理人批准。

3.环境保护要求

钻孔过程中的泥浆及钻渣的处理音符和图纸要求及环境保护的相关规定，并取得监理人的认可。

### 405.03  材料及水下混凝土

1.水泥、细集料和粗集料、水和外加剂，以及混凝土的拌和、输送、灌注和养护等，都应符合第410节的要求。混凝土级别应符合图纸规定。

2.水下灌注混凝土(导管灌注混凝土)应符合下列要求：

(1)水泥的初凝时间不宜早于2.5h，水泥强度等级不宜低于42.5级；

(2)粗集料宜优先选用卵石，或采用级配良好的碎石。

(3)粗集料的最大粒径不应大于导管内径的1/6～1/8和钢筋最小净距的1/4，同时不得大于40mm；

(4)细集料宜采用级配良好的中砂。

(5)混凝土的含砂率宜为40%～50%。

(6)缓凝外掺剂，只有得到监理人的批准，才能采用。

(7)抗硫酸盐水泥应按图纸说明，或按监理人的要求采用。

(8)坍落度宜为180～220mm。

(9)水下混凝土的水泥用量不宜小于350㎏/m3，当监理人同意掺入适宜数量的减水缓凝剂或粉煤灰时，水泥用量可不少于300㎏/m3 。

(10)水灰比宜为0.5～0.6，当有试验依据时，水灰比可酌情增大或减少。

3.钢筋应符合图纸及本规范第403节要求。

### 405.04  钻孔

1.承包人可选择任何一种钻孔方法，但完成的钻孔，应在图纸规定的允许偏差范围内。

2.钻孔时采用长度适应钻孔地基作件的护筒，保证孔口不坍塌及不使地表水进入钻孔，并保持钻孔内泥浆表面高程。护筒应符合以下要求：

(1)护筒可用钢板或钢筋混凝土制作。

(2)护筒内径一般应比桩径稍大，一般大200～400mm，可根据钻孔情况选用。

(3)护筒顶端高程，应高出地面0.3m或水面1.0～2.0m。

(4)当钻孔内有承压水时，应高于稳定后的承压水位2.0m以上。若承压水位不稳定或稳定后承压水位高出地下水位很多，应先做试桩，鉴定在此类地区采用钻孔灌注桩基的可行性。试桩结果，报监理人批准后，方可采用钻孔灌注桩基。

(5)当处于潮水影响地区时，护筒高度应高于最高施工水位1.5～2.0m,并应采用稳定护筒内水头的措施。

(6)护筒中心竖直线应与桩中心线重合，除设计另有规定外，一般平面允许误差为50㎜，竖直线倾斜不大于1%；干处可实测定位，水域可依靠导向架定位。

(7)护筒埋置深度应根据图纸要求或桩位的水文地质情况确定，一般情况埋置深度宜为2～4m，特殊情况应加深，以保证钻孔和灌注混凝土的顺利进行。有冲刷影响的河床，应沉入局部冲刷线以下不小于1.0～1.5m 。

(8)在钻孔排渣、提钻头除土或因故停钻时，应保持孔内具有规定的水位和要求的泥浆相对密度和黏度

(9)当设计为斜桩理，为保证开孔斜度准确，埋设的护筒应准确，长度不宜小于3m，护筒直径只宜比钻锥直径大20～30㎜。护筒埋设的斜度宜稍大于设计斜度，应埋筑紧密。

(10)斜孔孔壁较易坍塌，故孔内水头、护壁泥浆相对密度、粘度等指标应比钻竖孔时稍大。可掺用适量添加剂以改善泥浆性能。

3.地质情况较为复杂的大、中桥，在钻孔灌注桩施工前，应按设计要求或监理人指示，在桥位现场试桩，以验证桩的设计参数及承载力，并根据地层情况、施工条件选择合理的施工方法。在试桩中发现地质情况(如有地下水、地层对混凝土有腐蚀作用、有较大承压水等)与原设计不符时，承包人应提出相应的技术措施或变更设计，报监理人会同原设计单位研究批准。

### 405.05  固孔

1.承包人应采用钻孔泥浆护壁，以保持孔壁在钻进过程不坍塌，但采用全长护筒者除外。

2.承包人可用膨润土悬浮泥浆或合格的黏土悬浮泥浆作为钻孔泥浆。钻孔泥浆不得污染地下水。根据钻孔方法的适用性的论证，不加掺加物的钻孔方法仅在监理人书面同意下才可采用。

3.钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位1.0～1.5m。

4.胶泥应用清水彻底拌和成悬浮体，使在灌注混凝土时及至施工完成钻孔孔壁保持稳定。泥浆的性能指标如表405-1所示，施工时除相对密度和黏度应进行试验外，如果监理人要求，其他指标也应予以抽检。

5.除图纸另有规定外，地面或最低冲刷线以下部分，护筒应在灌注混凝土后拨除。

泥浆性能指标要求                          表405-1

| 钻孔方法 | 地层情况 | 泥浆性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 相对密度 | 粘度(Pa·s) | 含砂率(%) | 胶体率(%) | 失水率(mL/30min) | 泥皮厚(mm/30min) | 静切力(pa) | 酸碱度pH |
| 正循环 | 一般地层 | 1.05～1.20 | 16～22 | 8～4 | ≥96 | ≤25 | ≤2 | 1.0～2.5 | 8～10 |
|  | 易坍地层 | 1.02～1.45 | 19～28 | 8～4 | ≥96 | ≤15 | ≤2 | 3～5 | 8～10 |
| 反循环 | 一般地层 | 1.02～1.06 | 16～20 | ≤4 | ≥95 | ≤20 | ≤3 | 1～2.5 | 8～10 |
|  | 易坍地层 | 1.06～1.10 | 18～28 | ≤4 | ≥95 | ≤20 | ≤3 | 1～2.5 | 8～10 |
|  | 卵石土 | 1.10～1.15 | 20～35 | ≤4 | ≥95 | ≤20 | ≤3 | 1～2.5 | 8～10 |
| 推钻、冲抓 | 一般地层 | 1.10～1.20 | 18～24 | ≤4 | ≥95 | ≤20 | ≤3 | 1～2.5 | 8～11 |
| 冲击 | 易坍地层 | 1.20～1.40 | 22～30 | ≤4 | ≥95 | ≤20 | ≤3 | 3～5 | 8～11 |

注：1.地下水位高或地下水流速大于，指标取高限，反之取低限；

2.地质状态较好、孔径或孔深较小的取低限，反之取高限；

3.在不易坍塌的黏质土层中，使用推钻、冲抓，反循环回转钻进时，可用清水提高水头(≥2m)维护孔壁；

4.若当地缺乏优良黏质土，远运膨润土亦很困难，调制不出合格泥浆时，可掺用添加剂改善泥浆性能，各种添加剂掺量见《公路桥涵施工技术规范》(JTJ014-2000)附录C－1。

5.泥浆和各种性能指标测定方法见《公路桥涵施工技术规范》(JTJ014—2000)附录C－2。

### 405.06  钻孔工序

1.当采用冲击法钻孔时，为防止冲击震动使邻孔孔壁坍塌或影响邻孔已灌混凝土的凝固，应待邻孔混凝土灌筑完毕，并达到2.5Mpa抗压强度后，才能开钻，以免影响邻桩混凝土质量，在满足此条件下，为加快完成钻孔工作，可以多机同时作业。

2.钻孔应连续进行，不得中断，如用抓斗开挖，应注意提升抓斗时，下面不致产生真空。

3.软土地段的钻孔，首先应进行地基加固，保证钻孔设备的稳定和钻孔孔位准确，再行钻孔。

4.钻孔时须及时填写钻孔记录，在土层变化处捞取渣样，判明土层，以便与地质剖面图相核对。当与地质剖面图严重不符时，应及时向监理人汇报，并按监理人的指示处理。

### 405.07  清孔

1.钻孔达到图纸规定深度后，且成孔质量符合图纸要求并经监理人批准，应立即进行清孔。清孔时，孔内水位应保持在地下水位或河流水位以上1.5～2m，以防止钻孔的任何塌陷。

2.清孔时，应将附着于护筒壁的泥浆清洗干净，并将孔底钻渣及泥砂等沉淀物清除。清孔次数按图纸要求和清孔后孔底钻渣沉淀厚度符合图纸规定值为前提进行，大桥基础钻孔后一般需进行两次清孔。

3.清孔后孔底沉淀物厚度应按图纸规定值进行检查，如图纸无规定时，对于直径等于或小于1.5m的摩擦桩的沉淀厚度应等于或小于300mm；当桩径大于1.5m或桩长大于40m或土质较差的磨擦桩的沉淀厚度应等于或小于500mm。支承桩的沉淀厚度应符合图纸规定。

嵌岩桩的沉淀厚度应满足图纸要求，并不得加深孔底深度代替清孔。

### 405.08  钻孔检查及允许偏差

1.钻孔在终孔和清孔后，对孔径、孔形和倾斜度，应采用专用仪器测定；当缺乏上述仪器时，可采用外径D等于钻孔桩钢筋笼直径加100mm(但不得大于钻头直径)，长度不小于4～6D的钢筋检孔器吊入钻孔内检测，检测结果应报请监理人复查。

2.如经检查发现有缺陷，例如中心线不符、超出垂直线、直径减小、椭圆截面、孔内有漂石等，承包人应就这些缺陷书面报告监理人，并采取适当措施，予以改正。修补措施和费用由承包人负担。

3.钻孔应符合表405-2的允许偏差：

4.对于嵌岩桩，还应检查嵌岩深度和孔底岩石是否发生变化，承包人应将施工记录和收集的地质样品提交监理人检验。嵌岩桩必须满足图纸要求的嵌岩深度，桩底岩层强度应不低于图纸规定强度。

5.经检验确认成孔满足要求时，应立即填写成孔检查单，并经监理人签认后，即可进行下道工序工作。

6.钻孔灌注桩检查用测绳必须是内有细钢丝芯，且度量箍签数字必须打印。测绳过水后必须用钢尺重新校核，测锤必须是规范的圆锥体，严禁其他物品代替。

钻孔灌注桩检查项目及允许偏差                         表405-2

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004 附录D检查 |
| 2 | 桩位(mm) | 群桩 | 100 | 全站仪或经纬仪：每桩检查 |
|  |  | 排架桩 | 允许 | 50 |  |
|  |  |  | 极值 | 100 |  |
| 3 | 孔深(mm) | 不小于设计 | 测绳量：每桩测量 |
| 4 | 孔径(mm) | 不小于设计 | 探孔器：每桩测量 |
| 5 | 钻孔倾斜度(mm) | 1%桩长，且不大于500 | 用测壁(斜)仪或钻杆垂线法：每桩检查 |
| 6 | 沉淀厚度(mm) | 摩擦桩 | 设计规定，设计未规定时按施工规范要求 | 沉淀盒或标准测外向锤：每桩检查 |
|  |  | 支承桩 | 小大于设计规定 |  |
| 7 | 钢筋骨架底面高程(mm) | ±50 | 水准仪：测每桩骨架顶面高程后反算 |

### 405.09  钢筋骨架

1.桩的钢筋骨架，应紧接在混凝土灌注前，整体放入孔内。如果混凝土不能紧接在钢筋骨架放入之后灌注，则钢筋骨架应从孔内移去。在钢筋骨架重放前，应对钻孔的完整性，包括孔底松散物的出现，重新进行检查。

2.钢筋骨架应有强劲的内撑架，防止钢筋骨架在运输和就位时变形，在顶面应采取有效方法进行固定，防止混凝土灌注过程中钢筋骨架上升。支承系统应对准中线防止钢筋骨架倾斜和移动。

3.钢筋骨架上应事先安设控制保护层厚度的垫块，其沿桩长的间距不超过2m，横向圆周不得少于4处。但图示者除外。或者采用其他有效方法以保证图纸要求的保护层得到满足。钢筋骨架底面高程允许偏差为±50mm。

4.钢筋骨架制作和吊放的允许偏差：

主筋间距±10㎜；箍筋间距±20㎜；骨架外径±10㎜；骨架倾斜度±0.5%；骨架保护层厚度±20㎜；骨架中心平面位置20㎜；骨架顶端高程±20㎜。

### 405.10  灌注水下混凝土

1.灌注水下混凝土前，应检测孔底泥浆沉淀厚度，如大于第405.07小节的清孔要求，应再次清孔。

2.混凝土拌和物运至灌注地点时，应检查其均匀性和坍落度，如不符合405.03-2(8)的要求，应进行第二次拌和，二次拌和仍达不到要求，不得使用。

3.灌注水下混凝土的搅拌机能力，应能满足桩孔在规定时间内灌注完毕。灌注时间不得长于首批混凝土初凝时间。若估计灌注时间长于首批混凝土初凝时间，则应掺入缓凝剂。

4.孔身及孔底检查值得到监理人认可和钢筋骨架安放后，应立即开始灌注混凝土，并应连续进行，不得中断。当气温低于0℃时，灌注混凝土应采取保温措施。强度未达到设计等级50%的桩顶混凝土不得受冻。

5.混凝土一般用钢导管灌注。导管管径视桩径大小而定，内径一般为200～350mm，导管的连接构造应安全、可靠，连接方便。使用前导管应进行水密、承压和接头抗拉试验，严禁用压气试压。在灌注混凝土开始时，导管底部至孔底应有250～400mm的空间。首批灌注混凝土的数量应能满足导管初次埋置深度（≥1.0m)和填充导管底部间隙的需要。在整个灌注时间内，出料口应伸入先前灌注的混凝土内至少2m，以防止泥浆及水冲入管内，且不得大于6m。应经常量测孔内混凝土面层的高程，及时调整导管出料口与混凝土表面的相应位置，并始终予以严密监视，导管应在无水进入的状态下填充。如为泵送混凝土，泵管应设底阀或其他装置，以防水和管中混凝土混合。泵管应在桩内混凝土升高时，慢慢提起。管底在任何时候，应在混凝土顶面以下2m。输送到桩中的混凝土，应一次连续操作。初凝前，任何受污染的混凝土应从桩顶清除。

6.灌注混凝土时，溢出的泥浆应引流至适当地点处理，以防止污染环境或堵塞河道和交通。

7.处于地面或桩顶以下的井口整体或刚性护筒，应在灌注混凝土后立即拨出；处于地面以上能拆除的护筒部分，须待混凝土抗压强度达到5MPa后拆除。当使用合护筒灌注混凝土时，应逐步提升护筒，护筒底面应保持在混凝土顶面以下1～2m。

8.混凝土应连续灌注，直至灌注的混凝土顶面高出图纸规定或监理人确定的截断高度才可停止浇筑，以保证截断面以下的全部混凝土均达到强度标准。

9.灌注的桩顶高程应比设计高出一定高度，一般为0.5～1.0m，以保证混凝土强度，多余部分应在接桩前必须凿除，桩头应无松散层。

10.混凝土灌注过程中，如发生故障应及时查明原因，并提出补救措施，报请监理人经研究后，进行处理。补救费用由承包人负担。

### 405.11  质量检验

1.混凝土质量的检查和验收，应符合本规范第410.19小节的规定。钻孔桩混凝土坑压强度评定应按下列规定制取试件：每根钻孔桩至少应制取2组；桩长20m以上者不少于3组；桩径大、浇筑时间很长时，不少于4组。如换工作班时，每工作班制取2组。

2.公路工程基桩应进行100%的完整性检测，检测方法的选定应具有代表性和满足工程检测的特定要求，且应符合《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/F 80-01-2004)的规定。

3.承包人应在监理人在场的情况下，对下列规定的钻孔桩，采用经监理人同意的低应变反射波法或高应弯动测法，进行桩的质量检验的评价。

(1)小桥选有代表性的桩或重要部位的桩及桩长大于45m的桩，应采用超声波进行检测，其余小桥的钻孔桩，可采用低应弯反射法进行检测。

(2)中桥、大桥及特大桥的钻孔桩，应采用超声波法对逐根桩进行检测。

4.承包人应在工地配备能对全桩长钻取70mm直径或较大的芯样的设备和经过训练的工作人员，也可以分包给经监理人认可的钻探队来承担钻取芯样的工作。

5.若设计有规定和监理人对桩的质量有疑问时，或在施工中遇到任何异常情况，说明桩的质量可能低于要求的标准时，应采用钻取芯样法对进行检测，以检验桩的混凝土灌注质量。对支承桩应钻到桩底0.5m以下。钻芯检验应在监理人指导下进行，检验结果若不合格，则应视为废桩，即按第405.12小节外理。

6.当监理人对每一根成桩平面位置的复查、试验结果及施工记录都认可后，监理人应以书面形式进行批准，在未得到监理人的批准前，不得进行该桩基础的其他工作。

7.钻孔灌注桩的检查项目及检查方法见表405-2。

### 405.12  缺陷桩

1.如果桩不符合规定要求，或在施工中遇到异常情况，监理人有理由认为桩的质量低劣，应采取经监理人认可的补救措施进行补救予以废弃。

2.废弃的桩，应由承包人作出详细的补救设计(不排除消除废弃桩)，经监理人批准后方可实施。这些增加的工程，其费用由承包人承担。

3.由于施工过错而引起的桩长增加，其费用由承包人承包担。

### 405.13  计量和支付

1.计量

(1)钻孔灌注桩以实际完成并以监理人验收后的数量，按不同桩径的桩长以米计量。计量应自图纸所示或监理人批准的桩底高程至承台底或系梁底；对于与桩连为一体的柱式墩台，如无承台或系梁时，则以桩位处地面线为分界线， 地面线以下部分为灌注桩桩长，若图纸有标识的，按图纸标识为准确度。未经监理人批准，由于超钻而深于所需的桩长部分，将不予计量。

(2)开挖、钻孔、清孔、钻孔泥浆、护筒、混凝土、破桩头，以及必要时在水中填土筑岛、搭设工作台架及浮箱平台、栈桥等其他为完成工程的子目，作为钻孔灌注桩的附属工作，不另行计量。混凝土桩无破损检测及所预埋的钢管等材料，均作为混凝土桩的附属工作，不另行计量。

(3)钢筋在第403节内计量，列入403-1子目内。

(4)监理人要求钻取的芯样，经检验，如混凝土质量合格，钻取的芯样应予计量，否则不予计量。混凝土取芯按取回的混凝土芯样的长度以米计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成钻孔灌注桩工程所必需的费用，是对完成工程的合部偿付。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 405-1 | 钻孔灌注桩(ф…m) | m |
| 405-2 | 钻取混凝土芯样ф70mm)(暂定工程量) | m |
| 405-3 | 破坏荷载试验用桩 (ф…m)(暂定工程量) | m |

## 第406节  沉  桩

### 406.01  范围

本节内容包括桥梁基础钢筋混凝土或预应力混凝土沉桩的制作、养生、移运、沉入等以及按照图纸规定及监理人批示的有关沉桩的其他作业。

### 406.02  材料

沉桩采用钢筋混凝土桩或预应力混凝土桩，其混凝土所用的水泥、集料、水等材料以及钢筋、预应力钢材等均应符合本规范第410节、第411节及第403节的规定和要求。

### 406.03  试桩

1.为了确定沉桩的施工工艺和检验桩的承载能力，以及验证地质条件是否与图纸相符，在桩正式沉入前，应先进行沉桩试验。

2.承包人应在经监理人同意的位置上沉入试桩，试桩的结构及材料以及所采用的施工方法、机具设备应与永久桩相同。在沉入试桩的过程中，如发现地质条件与图纸不符或沉入困难，承包人应及时提出处理方案报请监理人审查批准。

3.承包人通过试桩，应提出试桩数据并报监理人，发校核图纸和确定基桩的入土深度、休息期限、贯入度(包括沉桩贯入度及检验贯入度)、射水沉桩最后停止射水需要以锤击沉入的深度，以及保证基桩具有图纸要求的承载力，并选择最合理的施工方法和机具设备。

### 406.04  桩的制作

1.钢筋混凝土桩或预应力混凝土桩的预制，其材料、工艺要求应符合第410节、第411节和第403节的有关规定或者监理人的指示。混凝土等级应符合图纸规定。桩内纵向钢筋宜采用整根钢筋，如需接长时，应按第403节规定采用对接焊或机械接头连接。

2.箍筋或螺旋筋必须箍紧纵筋，与纵筋交接处用点焊焊接或铁丝扎结牢固。

3.预应力混凝土桩的预应力筋采用冷拉钢筋，如需焊接时，应在冷拉前采用对接焊接。

4.使用法兰盘连接的混凝土桩，法兰盘应对准位置连接在钢筋或预应力筋上。先张法预应力混凝土桩采用法兰盘连接时，应先将法兰盘连接在预应力筋上，然后进行张拉。

5.浇混凝土桩时，应按第410节的要求制作混凝土试件，并进行抗压强度试验。

6.每根桩的混凝土浇筑应连续进行，不得中断，不得留施工缝。浇筑时，宜自桩的顶端向桩尖进行，桩身外露部分应在混凝土初凝前整平。

7.现场采用重叠法浇筑混凝土桩时，下层桩顶面应设临时隔离层，上层桩须待下层桩混凝土强度达到设计强度的30%以上方可浇筑。

8.混凝土桩浇筑完毕后，应在桩上标明编号、浇注日期和吊点位置，并填定制桩记录。桩的移运及堆放遵守《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)第15.6.3条的有关规定。

9.桩的钢筋骨架允许偏差应符合表406-1的规定。

桩的钢筋骨架检查项目                             表406-1

| 项次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵钢筋间距(mm) | ±5 | 用尺量3个断面 |
| 2 | 箍筋、螺旋筋间距(mm) | +0,-20 | 用尺量5个断面 |
| 3 | 纵钢筋保护层(mm) | ±5 | 用尺量3个断面,每断面4处 |
| 4 | 桩顶钢筋网片位置(mm) | ±5 | 用尺量 |
| 5 | 纵钢筋底尖端位置(mm) | ±5 | 用尺量 |

10.预制桩的质量要求，除必须符合表406-2的规定外，还应符合下列要求。

(1)桩表面的蜂窝深度不得超过5mm，每面蜂窝面积不得超过该面总面积的0.5%；

(2)有棱角的桩，棱角碰损探度应在5mm以内，且每10m长的边棱角上只有一处破损，在一根桩上边棱破损总长度不得大于500mm；

(3)桩顶及桩尖均不得有蜂窝和碰损，桩身不得露筋；

(4)钢筋混凝土桩身收缩裂缝宽度不得大于0.2mm，深度不得超过20mm；裂缝长度不得超过1/2桩宽；

(5)预制桩出场前应经监理人检验认可，出场时应具备合格检验证。

预制桩检查项目                 			表406-2

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004 附录D检查 |
| 2 | 长度(mm) | ±50 | 尺量:每桩检查 |
| 3 | 横截面(mm) | 桩的边长 | ±5 | 尺量：每预制件检查2个断面，检查10% |
|  |  | 空心桩空心(管芯)直径 | ±5 |  |
|  |  | 空心中心与桩中心偏差 | ±5 |  |
| 4 | 桩尖对桩的纵轴线(mm) | 10 | 尺量：抽检10% |
| 5 | 桩纵轴线弯曲矢高(mm) | 0.1%桩长且不大于20 | 沿桩长拉线量，取最大矢高；抽检10% |
| 6 | 桩顶在与桩纵轴线倾斜偏差(mm) | 1%桩径或边长，且不大于3 | 角尺：抽检10% |
| 7 | 接桩处接头平面与桩轴平面垂直度(%) | 0.5 | 角尺：抽检20% |

### 406.05  桩的储存、搬运和装卸

1.装卸和搬运预制桩必须小心。当提升和搬运桩时，承包人应防止桩发生任何明显的弯曲和开裂。在装卸中任何时候都必须避免桩受损或角缘破碎。

2.在装卸或打桩时，被监理人确定已损坏的桩，必须由承包人自费更换。

3.钢筋混凝土桩在起吊时的吊点应符合图纸规定。图纸无规定时，可按以下规定：用一个吊点吊桩时，吊点设于距桩上端0.3倍桩长处；用两个吊点吊桩时，吊点设于距两端各0.21倍桩长处；用三个吊点吊桩时，吊点设在桩长中点及距两端各0.15倍桩长处。

4.堆放桩的场地必须平整、坚实，不得产生过大的或不均匀沉降。堆放层数不宜超过三层，垫木数量与支垫位置应与上述吊点相一致，但不得少于2个，且保持在同一平面上，各层垫木应上下对齐处于同一垂线上。

### 406.06  施工要求

1.一般要求

(1)沉桩施工前，应根据试桩试验数据，确定桩沉入的施工方案和控制原则，并报请监理人审查批准。在沉桩开始前24h通知监理人，未经监理人书面批准，不得进行沉桩施工。

(2)一般情况下，可采用锤击沉桩或射水沉桩，或者射水配合锤击沉桩的方法。

(3)每一根桩在沉入前，应再次进行检查，经监理人确认合格后，方可沉桩。沉桩一经开始，就必须连续操作完成，不得中断。

(4)沉桩前应在每根桩的一侧用油漆画上长度标记，以便于沉桩时显示桩的入土深度。沉桩顺序，应由一端向另一端进行。当桩基平面尺寸较大时，宜由中间向两端或四周进行。如埋置有深浅，宜先深后浅；在斜坡地带，宜先坡后坡脚。

(5)对沉桩的施工工艺要求应遵照《公路桥涵施工技术规范》( JTJ 041—2000)第5章5.4节有关规定。

2.沉桩

(1)在松散的砂类土地区沉桩时，如在桩长的范围内有建筑物，应注意防止建筑物因地面下沉而受损。

(2)锤击沉桩的控制贯入度，除有可靠的经验依据外，应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)附录B的方法，确定其符合图纸要求承压力时的相应贯入度，作为控制贯入度。

(3)沉桩开始时，必须控制桩锤冲击能，坠锤或单动汽锤的落距一般有定大于0.5m，当桩入土到一定深度，位置正常后，再按要求的落距或锤击频率进行。坠锤最大落距不得大于2.0m；采用单动汽锤时，落距不宜大于1.0m。

(4)锤击沉桩应选用适当桩帽，使锤的冲击力均匀分布到桩的整个顶面上。桩垫如因承受高压力而碳化或破碎时，应及时更换。

(5)锤击沉桩当有迹象进入软土层时，应改用较低落距锤击，避免桩身产生超过允许的拉应力。以射水配合锤击沉桩时，亦宜用较低落距锤击，避免射水后，桩尖支承力不足，桩身产生超过允许的拉应力。

(6)射水沉桩在施工前，应对射水设备如水泵、水源、输水管道、水压等及其与桩身的连接进行设计、组装和检验，符合要求后，方可进行射水沉桩。

(7)空心桩宜采用中心射水法，为防止射水从桩尖返入桩内，使水压剧增，造成桩壁破裂。应将桩顶的桩帽、桩垫等或桩壁适当位置处开孔，以消除水压。

(8)射水沉桩桩尖接近设计高程时，应停止射水，进行锤击下沉，使桩的下端沉入未射水的土中。停止射水的桩尖高程，一般不宜小于图示桩尖高程以上2.0m。

(9)停锤和停止射水的控制标准及要求，参阅《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)的第5.4.2条及第5.4.3条的规定。

3.桩的连接

(1)用送桩法沉桩时，桩与送桩的纵轴线应保持在同一直线上；送桩紧接桩顶部分，应有保护桩顶的装置，安放送桩前，应先将桩顶修垫平整。

(2)在同一墩台桩基中，同一水平面内的桩接头数，不得超过桩基总数的1/4；但采用法兰备盘按等强度设计的接头，可不受此限制。

(3)桩的每一接头必须严格按照图纸要求，确保接头质量，使能低抗在沉桩过程中各种荷载产生的应力和变形。

(4)桩的接头采用法兰盘以螺栓连接时，接头螺栓在沉桩前应拧紧，并用电焊或凿毛丝扣的方法固定螺帽，然后在接头处用涂漆等方法作防腐蚀处理。

(5)桩接应采用法兰盘或预埋钢圈电焊连接时，其焊缝允许偏差应符合表406-3的要求。

(6)接桩时，桩的纵向弯曲矢高不得大于每节桩长的0.2%。

焊缝外观允许偏差                              表406-3

| 缺陷名称 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- |
| 咬边深度(mm) | 0.5 |
| 对接加强层高度(mm) | 2.0 |
| 对接加强层宽度(mm) | 3.0 |
| 表面裂缝和未熔合 | 不允许 |
| 弧坑表面气孔和夹渣 |  |

4.纠偏和桩基处理

(1)在沉桩开始时，应严格控制桩位及竖桩的坚直度或斜桩的倾斜度；在沉桩过程中，应随时注意防止桩的偏移。并不得采用顶、拉桩头或桩身的办法来纠偏，以防止桩身开裂并增加桩身附加力矩。

(2)沉桩时，遇有下列情况之一，应立即暂停，并报告监理人，查明原因后，采取适当措施报经监理人同意后，方可继续沉桩。

a.贯入度发生急剧变化；

b.桩身突然倾斜、移位或锤击时有严重回弹；

c.桩头破碎或桩身开裂；

d.桩周地面有严重隆起或下沉；

e.桩架发偏移或晃动；

f.锤击过程中桩有上浮。

(3)沉桩时，如发生断桩、裂桩或位置不准确的桩，应进行更换或处理，费用由承包人承担。

(4)对发生“假极限”、“吸入”现象的桩和射水下沉的桩及上浮现象的桩，都应进行复打。复打应经“休止”后进行，复打的要求按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)附录B.2有关规定处理。

5.损坏的桩

(1)桩如有长度超过第406.04-10(4)款规定的明显裂纹，或任何缺点影响其强度、抗弯能力或寿命时，都将被认为有缺陷的桩，不得使用于工程中。

(2)由于桩本身原因，或由于不正确施工操作而使桩损坏、位置偏移、没沉入到图纸规定的高程，都必须加以纠正和补救。由此而发生的费用，由承包人承担。纠正可采用以下方法：

a.将桩拔出，换用新桩，必要时换用较长的桩；

b.在有缺陷桩的旁边再补一桩。

6.沉桩记录

(1)承包人必须对所有沉桩的施工过程如实进行记录，描述施工过程中发生的意外情况及处理结果，并将每天沉桩记录的复印件在24h内报送监理人。

(2)沉桩记录应按监理人规定的统一格式填写。

### 406.07  质量检验

1.基本要求

(1)混凝土桩所用的水泥、砂、石、外掺剂及混合材料的质量和规格必须符合有关规范的要求，按规定的配合比施工。

(2)混凝土预制桩必须按表406-2检查合格后，方可沉桩。

(3)钢管桩的材料规格、外形尺寸和防护应符合设计和施工技术规范的要求。

(4)用射水法沉桩尖接近设计高程时，应停止射水，用锤击或振动使桩达到设计高程。

(5)桩的接头质量应符合图纸要求。

2.检查项目

检查项目见表406-2和表406-4。

沉桩检查项目        		       	 表406-4

| 项次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩位(mm) | 群 桩 | 中间桩 | d/2且不大于250 | 全站仪或经纬仪：检查20% |
|  |  |  | 外缘桩 | d /4 |  |
|  |  | 排架桩 | 顺桥方向 | 40 |  |
|  |  |  | 垂直桥轴方向 | 50 |  |
| 2 | 桩尖高程(mm) | 不高于设计规定 | 水准仪测桩顶面高程后反算：每桩检查 |
|  | 贯入度(mm) | 小于设计规定 | 与控制贯入度比较：每桩检查 |
| 3 | 倾斜度(mm) | 直 桩 | 1% | 垂线法：每桩检查 |
|  |  | 斜 桩 | ±15%tanθ |  |

注：1.d为桩径或短边

2.θ为斜桩纵轴线与垂线间的夹角。

3.深水中采用打桩船沉桩时，其允许偏差应符合设计规定。

4.当贯入度符合设计规定但桩尖高程未达到设计高程，应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)的规字进行检验，并得到设计认可时，桩尖高程为合格。

3.外观检查

(1)预制桩的桩顶和桩尖不得有蜂窝、麻面现象。

(2)桩头无劈裂，如有劈裂时应进行处理。

### 406.08  计量与支付

1.计量

(1)钢筋混凝土或预应力混凝土沉桩以实际完成并经监理人验收后的数量，按不同桩径的桩身长度以米计量。桩身长度的度量应自图纸所示或监理人批准的桩尖高程至承台底或盖梁底，未经监理人批准，沉入深度超过图纸规定的桩长部分，将不予计量与支付。

(2)为完成沉桩工程而进行的钢筋混凝土桩浇筑预制、养生、移运、沉入、桩头处理等一切有关作业，均为沉桩工程所包括的工作内容，不另行计量与支付。

(3)试桩如系工程用桩，则该试桩按不同桩径分别列入支付子目中的钢筋混凝土沉桩子目内；如果试桩不作为工程用桩，则应按不同桩径以米为单位计量，列入支付子目中的试桩子目内。

(4)沉桩的无破损检验作为沉桩工程的附属工作，不另行计量与支付。

(5)钢筋混凝土或预应力混凝土沉桩(包括试桩)所用钢筋在403节内计量，列入403-1子目内，其余钢板及材料加工等均含在钢筋混凝土沉桩工程子目中，不另行计量与支付。

(6)制造预应力混凝土沉桩所用预应力钢材在第411节内计量。

制造预应力沉桩用法兰盘及其他钢材，除按上款规定计入403节、第411节计量外的所有钢材均计入预应力混凝土沉桩工程子目中，不另行计量与支付。

(7)试桩的试验机具其提供、运输、安装、拆卸以及试验数据的分析和提供试验报告等均系该试桩的附属工作，不另行计量与支付。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成沉桩工程(包括试桩)所必须的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 406-1 | 钢筋混凝土沉桩(ф…mm) | m |
| 406-2 | 预应力混凝土沉桩(ф…mm) |  |
| 406-3 | 试桩 (ф…mm) | m |